OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. II MEBLE BIUROWE

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | Ilość sztuk | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Biurko z dostawką | 1 szt. |  |
| Producent …………………………………………………………………. |
|  | Wymiary: 1700 szer. 700 gł. 700 wys. mm |  |  |
|  | Dostawka do biurka – wymiary 1000 szer. 400 gł. 650 wys. mm. Może być z prawej lub lewej strony biurka w zależności od potrzeb. |  |  |
|  | Stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym z kompletem minimum dwóch kluczy |  |  |
|  | Pod blatem biurka zamontowana wysuwana półka na prowadnicach na klawiaturę z płyty o grubości 18 mm |  |  |
|  | W dostawce kontener 1-drzwiowy zamykany na zamek z kompletem minimum dwóch kluczy z półką przestawną |  |  |
|  | W narożniku wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody |  |  |
|  | Stelaż biurka wyposażony w stopki poziomujące |  |  |
|  | Blat grubości minimum 25 mm |  |  |
|  | Boki, tył biurka wykonane z płyty o grubości 18 mm |  |  |
|  | Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone okleiną o grubości minimum 1 mm w kolorze płyty |  |  |
|  | Krawędzie frontów i blatów wykończone okleiną o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty |  |  |
|  | Wszystkie fronty wyposażone w uchwyty w kolorze srebrnym matowym |  |  |
| II | Biurko z dostawką | 2 szt. |  |
| Producent …………………………………………………………………. |
|  | Wymiary: 750 wys., 1700 szer. 800 gł. mm |  |  |
|  | Wymiary dostawki: 750 wys. 1200 szer. 600 gł. mm |  |  |
|  | Stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym z kompletem minimum dwóch kluczy |  |  |
|  | Górna szuflada stałego kontenera wyposażona w organizer (wkład) na długopisy |  |  |
|  | Pod blatem biurka zamontowany wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej 18 mm na klawiaturę |  |  |
|  | W dostawce kontener 1-drzwiowy zamykany na zamek z kompletem minimum dwóch kluczy z półką przestawną |  |  |
|  | W narożniku wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody |  |  |
|  | Stelaż biurka wyposażony w stopki poziomujące |  |  |
|  | Blat grubości minimum 25 mm |  |  |
|  | Boki, tył biurka wykonane z płyty o grubości 18 mm |  |  |
|  | Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone okleiną o grubości minimum 1 mm w kolorze płyty |  |  |
|  | Krawędzie frontów i blatów wykończone okleiną o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty |  |  |
|  | Wszystkie fronty wyposażone w uchwyty w kolorze srebrnym matowym |  |  |
| III | Biurko | 3 szt. |  |
| Producent …………………………………………………………………. |
|  | Wymiary: 750 wys., 1200 szer., 800 gł. Mm |  |  |
|  | Biurko posiada 1 kontener |  |  |
|  | Stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym z kompletem minimum dwóch kluczy |  |  |
|  | Blat grubości 25 mm |  |  |
|  | Pod blatem biurka zamontowany wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej 18 mm na klawiaturę |  |  |
|  | W narożniku wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody |  |  |
|  | Stelaż biurka wyposażony w stopki poziomujące |  |  |
|  | Boki, tył biurka wykonane z płyty o grubości 18 mm |  |  |
|  | Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone okleiną o grubości minimum 1 mm w kolorze płyty |  |  |
|  | Krawędzie frontów i blatów wykończone okleiną o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty |  |  |
|  | Wszystkie fronty wyposażone w uchwyty w kolorze srebrnym matowym |  |  |
| IV | Stół konferencyjny | 1 szt. |  |
| Producent …………………………………………………………………. |
|  | Prostokątny stół konferencyjny |  |  |
|  | Wymiary 700 wys., 1200 długość., 700 szerokość. mm |  |  |
|  | Blat z płyty meblowej o grubości mim. 25 mm |  |  |
|  | Stelaż metalowy ze stali malowanej proszkowo wyposażony w stopki regulacyjne, umożliwiające wypoziomowanie stołu |  |  |
|  | Przepust kablowy z zaślepką umieszczony w osi stołu obok media portu |  |  |
|  | W blacie zainstalowany media port z uchylną pokrywą, z minimum dwoma gniazdami zasilającymi 230 V i co najmniej jednym gniazdem sieciowym RJ45 ułożone w poziomie. Media port wpuszczany w blat umieszczony w osi stołu |  |  |
| V | Szafa ubraniowa | 3 szt. |  |
| Producent …………………………………………………………………. |
|  | Wymiary 2100 wys. 800 szer. 580 gł. mm |  |  |
|  | Wewnątrz szafa posiada dwie półki od góry (stałe) i jedną od dołu przestawną ± 5 cm |  |  |
|  | Drążek na wieszaki |  |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa |  |  |
|  | 4 razy wieszak drewniany |  |  |
|  | Szafa wykonana z płyty meblowej minimum 18 mm |  |  |
|  | Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone okleiną o grubości minimum 1 mm w kolorze płyty |  |  |
|  | Krawędzie frontów i blatów wykończone okleiną o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty |  |  |
|  | Zawiasy drzwi ze spowalniaczem |  |  |
|  | Fronty wyposażone w uchwyty w kolorze srebrnym matowym |  |  |
| VI | Szafa biurowa czterodrzwiowa | 1 szt. |  |
| Producent …………………………………………………………………. |
|  | Góra dwudrzwiowa zamykana na zamek z minimum dwoma kompletami kluczy, z trzema poziomami na segregatory |  |  |
|  | Dół dwudrzwiowy zamykany na zamek z minimum dwoma kompletami kluczy z trzema poziomami na segregatory |  |  |
|  | Szafa wykonana z płyty meblowej 18 mm |  |  |
|  | Szafa o wymiarach 2100 wys.900 szer. 420 gł. mm |  |  |
|  | Wymiary góry: 1050 wys. 900 szer. 420 gł. mm |  |  |
|  | Wymiary dołu: 1050 wys. 900 szer. 420 gł. mm |  |  |
|  | Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone okleiną o grubości minimum 1 mm w kolorze płyty |  |  |
|  | Krawędzie frontów i blatów wykończone okleiną o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty |  |  |
|  | Zawiasy drzwi ze spowalniaczem |  |  |
|  | Fronty wyposażone w uchwyty w kolorze srebrnym matowym |  |  |
| VII | Szafa biurowa czterodrzwiowa z środkową częścią otwartą | 2 szt. |  |
| Producent …………………………………………………………………. |
|  | Góra dwudrzwiowa zamykana na zamek patentowy z półkami na dwa poziomy segregatorów |  |  |
|  | Dół dwudrzwiowy zamykany na zamek patentowy z półką na dwa poziomy segregatorów |  |  |
|  | Szafa wykonana z płyty meblowej o grubości18 mm |  |  |
|  | Wymiary góry: 900 wys. 700 szer. 420 gł. mm |  |  |
|  | Wymiary środka: 900 wys. 700 szer. 420 gł.mm |  |  |
|  | Wymiary dołu: 900 wys. 700 szer. 420 gł. mm |  |  |
|  | Zawiasy drzwi ze spowalniaczem |  |  |
|  | Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone okleiną o grubości minimum 1 mm w kolorze płyty |  |  |
|  | Krawędzie frontów i blatów wykończone okleiną o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty |  |  |
| VIII | Stolik okrągły na jednej nodze | 1 szt. |  |
| Producent …………………………………………………………………. |
|  | Noga stołu stalowa malowana farbą proszkową lub ze stali nierdzewnej |  |  |
|  | Blat z płyty meblowej laminowany laminatem wysokociśnieniowym o gr. 36 mm |  |  |
|  | Wysokość całkowita (podstawa + blat) około 610 mm |  |  |
|  | Średnica blatu do wyboru: 50cm, 60cm, 70cm |  |  |
|  | PODSTAWA: blacha stalowa tłoczona, pokrycie galwaniczne chrom, lub farba w kolorze aluminium lub czarnym możliwość mocowania blatów okrągłych o wym. od fi 50 do fi 70 cm w dolnym talerzu znajduje się dodatkowy żeliwny obciążnik dolny talerz posiada 5 poziomujących stopek element górny wykonany z blachy tłoczonej 24x24 cm z 8 otworami służącymi do mocowania blatu podstawa skręcana średnica podstawy 46cm waga samej podstawy: 8-9 kg |  |  |
| IX | Fotel kubełkowy | 2 szt. |  |
| Producent …………………………………………………………………. |
|  | Wysokość całkowita: 770 mm |  |  |
|  | Wysokość siedziska: 455 mm |  |  |
|  | Szerokość całkowita: 700 mm |  |  |
|  | Szerokość siedziska: 480 mm |  |  |
|  | Głębokość całkowita: 630 mm |  |  |
|  | Głębokość siedziska: 500 mm |  |  |
|  | Siedzisko: tapicerowane |  |  |
|  | Oparcie i siedzisko : tapicerowane |  |  |
|  | Podłokietniki: zintegrowane, tapicerowane |  |  |
|  | Gatunek tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia |  |  |
| X | Fotel do biurka | 6 szt. |  |
| Producent …………………………………………………………………. |
|  | Wysokość całkowita: 1210-1400 mm |  |  |
|  | Wysokość siedziska: 450-580 mm |  |  |
|  | Szerokość siedziska: 480 mm |  |  |
|  | Głębokość siedziska: 450 mm |  |  |
|  | Wysokość podłokietnika: 200-270 mm |  |  |
|  | Podstawa: pięcioramienna aluminiowa |  |  |
|  | Możliwość swobodnego kołysania się |  |  |
|  | Synchroniczne wychylanie się oparcia i pochylenie siedziska |  |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego |  |  |
|  | Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne |  |  |
|  | Oparcie: tapicerowane, wysokie, osłona tworzywo sztuczne |  |  |
|  | Zagłówek: stały, tapicerowany, osłona tworzywo sztuczne (PP) |  |  |
|  | Podłokietniki: z tworzywa sztuczne, regulowane |  |  |
|  | Obicie siedziska: tapicerowane |  |  |
|  | kółka: SH: ϕ 50 mm, do miękkich i twardych powierzchni, samohamowne |  |  |
| XI | Szafa na segregatory | 3 szt. |  |
| Producent …………………………………………………………………. |
|  | Wymiary 2100 wys. 700 szer. 420 gł. mm |  |  |
|  | Szafa wysoka na 5 – 6 poziomów segregatorów |  |  |
|  | Zawiasy drzwi ze spowalniaczem |  |  |
|  | Wykonanie z płyty meblowej 18 mm |  |  |
|  | Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone okleiną o grubości minimum 1 mm w kolorze płyty |  |  |
|  | Krawędzie frontów i blatów wykończone okleiną o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty |  |  |
|  | Drzwi zamykane na zamek meblowy z minimum dwoma kompletami kluczy |  |  |
|  | Szafa dwuskrzydłowa |  |  |
|  | Półki od góry do dołu |  |  |
|  | Wszystkie fronty wyposażone w uchwyty w kolorze srebrnym matowym |  |  |
| XII | Szafka narożna | 3 szt. |  |
| Producent …………………………………………………………………. |
|  | Wymiary: 700x700 mm szer. z frontem minimum 500 mm |  |  |
|  | Dzielona jedną półką w poziomie |  |  |
|  | Wykonanie z płyty meblowej 18 mm |  |  |
|  | Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone okleiną o grubości minimum 1 mm w kolorze płyty |  |  |
|  | Krawędzie frontów i blatów wykończone okleiną o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty |  |  |
|  | Front dwuskrzydłowy |  |  |
|  | Wszystkie fronty wyposażone w uchwyty w kolorze srebrnym matowym |  |  |
| XIII | Szafka na urządzenia biurowe | 2 szt. |  |
| Producent …………………………………………………………………. |
|  | Wymiary 750 wys. 800 szer. 600 gł. mm |  |  |
|  | Szafka dwudrzwiowa |  |  |
|  | Dzielona jedną półką w poziomie |  |  |
|  | Wykonanie z płyty meblowej 18 mm |  |  |
|  | Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone okleiną o grubości minimum 1 mm w kolorze płyty |  |  |
|  | Krawędzie frontów i blatów wykończone okleiną o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty |  |  |
|  | Wszystkie fronty wyposażone w uchwyty w kolorze srebrnym matowym |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest w formularzu rzeczowo-cenowym (załącznik nr 1.1 do SIWZ) do podania osobnych cen dla sprzętu wyszczególnionego w pozycjach I – XIII.