Załącznik nr 2 do SIWZ

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Defibrylator |
|  | Defibrylator 1 szt. | TAK |  |  |
| Producent: …….….………………………………………………… Typ …………………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
|  | Defibrylator z kardiowersją, stymulacją i monitorowaniem EKG za pomocą 3- lub 5- żyłowych kabli (od 3 do 7 odprowadzeń EKG) | TAK |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne: zasilacz elektryczny 230V 50Hz, zapewniający możliwość ładowania akumulatorów w aparacie zintegrowany lub zewnętrzny moduł | TAK |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe: wewnętrzny akumulator litowo-jonowy | TAK |  |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 3 h ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 wyładowań z pełną energią | TAK |  |  |
|  | Urządzenie w klasie odporności na kurz i wodę min. IPX1 (lub równoważna klasa) | TAK |  |  |
|  | Defibrylator przenośny | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja dwufazowa | TAK |  |  |
|  | Zakres wyboru energii w J - min. 2 - 200 J | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania energii maksymalnej max. 10 s, potwierdzona sygnałem akustycznym i optycznym | TAK |  |  |
|  | Min. 19 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | TAK |  |  |
|  | Ekran monitora - kolorowy o przekątnej min. 5 cala | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyświetlenia min. 2 krzywych dynamicznych jednocześnie | TAK |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis min. 100 zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja) | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |  |
|  | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i tryb doradczy) | TAK |  |  |
|  | Metronom umożliwiający prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z wytycznymi 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej | TAK |  |  |
|  | Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej poprzez możliwość programowania metronomu dla 4 grup pacjentów: dorosły niezaintubowany, dorosły zaintubowany, dziecko niezaintubowane, dziecko zaintubowane | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie w formie numerycznej wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie zapisu EKG - min. 3 odprowadzeniowego z możliwością zmiany (ręcznie lub/i automatycznie) zakresu pomiaru tętna i wzmocnienia zapisu EKG | TAK |  |  |
|  | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru częstości serca min. 30- 300 ud./min. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym z regulacją częstotliwości oraz natężenia prądu stymulacji. | TAK |  |  |
|  | Częstość stymulacji regulowana w zakresie min. 40 - 170 imp./min. | TAK |  |  |
|  | Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 40 - 140 mA | TAK |  |  |
|  | Wbudowana drukarka | TAK |  |  |
|  | Kabel 3-odprowadzeniowy - 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Łyżki defibrylacyjne wielorazowe - 1 kpl. | TAK |  |  |
|  | Elektrody samoprzylepne zapewniających realizację oferowanych funkcji - min. po 1 komplecie | TAK |  |  |
| II. Defibrylator manualny z funkcją AED |
|  | Defibrylator manualny z funkcją AED 1 szt. | TAK |  |  |
| Producent: …….….………………………………………………… Typ …………………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Defibrylator z kardiowersją, stymulacją i monitorowaniem EKG za pomocą 3- lub 5- żyłowych kabli (od 3 do 7 odprowadzeń EKG) | TAK |  |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane w technologii zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej | TAK |  |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne: zasilacz elektryczny 230V 50Hz, zapewniający możliwość ładowania akumulatorów w aparacie zintegrowany lub zewnętrzny moduł | TAK |  |  |
| 4 | Zasilanie akumulatorowe: wewnętrzny akumulator litowo-jonowy | TAK |  |  |
| 5 | Czas pracy na akumulatorze min. 3 h ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 wyładowań z pełną energią | TAK |  |  |
| 6 | Urządzenie w klasie odporności na kurz i wodę min. IPX1 (lub równoważna klasa) | TAK |  |  |
| 7 | Defibrylator przenośny | TAK |  |  |
| 8 | Defibrylacja dwufazowa | TAK |  |  |
| 9 | Zakres wyboru energii w J - min. 2 - 200 J | TAK |  |  |
| 10 | Czas ładowania energii maksymalnej max. 10 s, potwierdzona sygnałem akustycznym i optycznym | TAK |  |  |
| 11 | Min. 19 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej | TAK |  |  |
| 12 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | TAK |  |  |
| 13 | Ekran monitora - kolorowy o przekątnej min. 5 cala | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość wyświetlenia min. 2 krzywych dynamicznych jednocześnie | TAK |  |  |
| 15 | Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis min. 100 zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja) | TAK |  |  |
| 16 | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |  |
| 17 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |  |
| 18 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i tryb doradczy) | TAK |  |  |
| 19 | Metronom umożliwiający prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z wytycznymi 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej | TAK |  |  |
| 20 | Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej poprzez możliwość programowania metronomu dla 4 grup pacjentów: dorosły niezaintubowany, dorosły zaintubowany, dziecko niezaintubowane, dziecko zaintubowane | TAK |  |  |
| 21 | Wyświetlanie na ekranie w formie numerycznej wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |  |
| 22 | Wyświetlanie na ekranie zapisu EKG - min. 3 odprowadzeniowego z możliwością zmiany (ręcznie lub/i automatycznie) zakresu pomiaru tętna i wzmocnienia zapisu EKG | TAK |  |  |
| 23 | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej | TAK |  |  |
| 24 | Zakres pomiaru częstości serca min. 30- 300 ud./min. | TAK |  |  |
| 25 | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym z regulacją częstotliwości oraz natężenia prądu stymulacji. | TAK |  |  |
| 26 | Częstość stymulacji regulowana w zakresie min. 40 - 170 imp./min. | TAK |  |  |
| 27 | Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 40 - 140 mA | TAK |  |  |
| 31 | Wbudowana drukarka | TAK |  |  |
| 32 | Kabel 3-odprowadzeniowy - 1 szt. | TAK |  |  |
| 33 | Łyżki defibrylacyjne wielorazowe - 1 kpl. | TAK |  |  |
| 34 | Elektrody samoprzylepne zapewniających realizację oferowanych funkcji - min. po 1 komplecie | TAK |  |  |
| III. Pompa strzykawkowa |
|  | Pompa strzykawkowa 1 szt. | TAK |  |  |
| Producent: …….….………………………………………………… Typ …………………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Pompa infuzyjna strzykawkowa. | TAK |  |  |
| 2 | System programowania dawki | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość podglądu i zmiany parametrów w czasie infuzji | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość pracy z różnymi strzykawkami, różne objętości strzykawek, automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość programowania w jednostkach objętościowych, wagowych, wielostopniowy pomiar okluzji | TAK |  |  |
| 6 | System wykrywania okluzji z funkcją automatycznej likwidacji bolusa okluzyjnego | TAK |  |  |
| 7 | Ochrona przed wilgocią, ochrona przed kapaniem w pozycji poziomej. | TAK |  |  |
| 8 | Podświetlany ekran graficzny, kąt widoczności ok. 40 st. ze wszystkich stron. | TAK |  |  |
| 9 | Klawiatura: podświetlane przyciski | TAK |  |  |
| 10 | Prędkość przepływu 0,01-1800 ml/h. | TAK |  |  |
| 11 | Precyzja ustawionej prędkości. Dokładność mechaniczna << ±0,5% ±5% | TAK |  |  |
| 12 | Czas działania akumulatora: minimalne zużycie prądu przez urządzenia oraz nowa technologia zastosowana w akumulatorach zapewniają długi czas działania min. 16h przy 1ml/h | TAK |  |  |
| 13 | Okres eksploatacji Min. 10 lat w warunkach ciągłego użytkowania. | TAK |  |  |
| IV. Pompa infuzyjna objętościowa |
|  | Pompa infuzyjna objętościowa 1 szt. | TAK |  |  |
| Producent: …….….………………………………………………… Typ …………………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Pompa infuzyjna objętościowa. | TAK |  |  |
| 2 | Pompa do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków w celu okresowego lub okresowego podawania pozajelitowych i dojelitowych płynów klinicznie akceptowanymi drogami podania. | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość infuzji dożylnej, dotętniczej, podskórnej zewnątrzoponowej i dojelitowej. | TAK |  |  |
| 4 | Ochrona przed wilgocią, ochrona przed kapaniem w pozycji poziomej. | TAK |  |  |
| 5 | Ekran: podświetlany ekran graficzny, kąt widoczności ok. 40 st. ze wszystkich stron. | TAK |  |  |
| 6 | Prędkość przepływu 0,1-1200 ml/h | TAK |  |  |
| 7 | Klawiatura: podświetlane przyciski | TAK |  |  |
| 8 | Precyzja ustawionej prędkości Dokładność mechaniczna: << ±0,5% ±5 | TAK |  |  |
| 9 | Czas działania akumulatora: minimalne zużycie prądu przez urządzenia oraz nowa technologia zastosowana w akumulatorach zapewniają długi czas działania min. 9h przy 1ml/h | TAK |  |  |
| 10 | Okres eksploatacji min. 10 lat w warunkach ciągłego użytkowania. | TAK |  |  |
| V. Respirator |
|  | Respirator 1 szt. | TAK |  |  |
| Producent: …….….………………………………………………… Typ …………………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt | TAK |  |  |
| 2 | zasilanie modułu sterującego – bateryjne | TAK |  |  |
| 3 | optyczne i dźwiękowe alarmy bezpieczeństwa: niskiego i wysokiego ciśnienia wentylacji; niskiego ciśnienia w układzie zasilania; rozładowania baterii | TAK |  |  |
| 4 | Tryb wentylacji kontrolowanej IPPV, wspomaganej SIMV | TAK |  |  |
| 5 | optyczne i/lub dźwiękowe alarmy bezpieczeństwa: niskiego i wysokiego ciśnienia wentylacji; niskiego ciśnienia w układzie zasilania; rozładowania baterii; | TAK |  |  |
| 6 | MODUŁ INHALACJI - regulacja przepływu tlenu w zakresie od 0-15 l/min - możliwość podłączenia maski do tlenoterapii lub wąsów tlenowych - funkcja płynnego przełączania źródła zasilania tlenem (butla wewnętrzna/instalacja centralna) | TAK |  |  |
| 7 | Płynna regulacja ciśnienia szczytowego w drogach oddechowych w zakresie 20 – 60 mbar | TAK |  |  |
| 8 | Częstość oddechowa regulowana w zakresie min. 5-40 oddechów na min. | TAK |  |  |
| 9 | Objętość oddechowa regulowana w zakresie min. 3-20 l/min. | TAK |  |  |
| 10 | Zawór pacjenta z miejscem na zastawkę PEEP regulowaną w zakresie 0-20 cmH2O | TAK |  |  |
| 11 | Minimum dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej – 100% tlenu oraz mix tlenu z powietrzem. | TAK |  |  |
| 12 | Standardowe wyposażenie respirator zawiera: respirator moduł inhalacji rama transportowa na zestaw tlenowy (z możliwością umieszczenia w niej respiratora) z kieszeniami i uchwytami z możliwością zawieszenia na ramie noszy lub łóżka przewód pacjenta przystosowany do sterylizacji w autoklawie maskę nr 5, butla tlenowa o poj. 2 l reduktor tlenowy z 2x szybkozłączem typu AGA z manometrem i min. 2 metry przewodu ciśnieniowego | TAK |  |  |
| VI. Ssak elektryczny |
|  | Ssak elektryczny 1 szt. | TAK |  |  |
| Producent: …….….………………………………………………… Typ …………………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Wydajność in. 19 l/min | TAK |  |  |
| 2 | Systemy naczyń jednorazowych o pojemności min. 1l. | TAK |  |  |
| 3 | Regulator i wskaźnik podciśnienia. | TAK |  |  |
| 4 | Dreny silikonowe z łącznikami. | TAK |  |  |
| 5 | Filtr bakteryjny. | TAK |  |  |
| 6 | Zasilanie sieciowe. | TAK |  |  |
| VII. Aparat EKG |
|  | Aparat EKG 1 szt. | TAK |  |  |
| Producent: …….….………………………………………………… Typ …………………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG. | TAK |  |  |
| 2 | Wydruk 1 lub 3 przebiegi EKG. Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku. Wbudowana drukarka, szerokość papieru min. 58 mm. | TAK |  |  |
| 3 | Automatyczna analiza i interpretacja EKG. | TAK |  |  |
| 4 | Detekcja stymulatora serca. | TAK |  |  |
| 5 | Podczas badania automatycznego funkcja zapisu do wewnętrznej pamięci sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie łącznie z datą i godziną wykonania badania, ustawieniami filtrów, czasem zapisu badania i opcjonalnie z danymi pacjenta i gabinetu | TAK |  |  |
| 6 | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6, 12 przebiegów EKG | TAK |  |  |
| 7 | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu, automatyczna detekcja zespołów QRS | TAK |  |  |
| 8 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń, zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | TAK |  |  |
| 9 | Praca w trybie AUTO lub MANUAL. | TAK |  |  |
| 10 | Pamięć ostatnich badań automatycznych. | TAK |  |  |
| 11 | Grubość wydruku linii krzywych EKG do wyboru: normalna lub pogrubiona | TAK |  |  |
| 12 | Menu w języku min. polskim, angielskim. Klawiatura alfanumeryczna lub/i klawiatura funkcyjna. | TAK |  |  |
| 13 | Zewnętrzny port komunikacyjny USB do podłączenia z komputerem PC z oprogramowaniem CardioTEKA w celu przesyłu sygnału EKG w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 14 | Filtr zakłóceń sieciowych 50hz, 60Hz. | TAK |  |  |
| 15 | Filtr zakłóceń mięśniowych 25Hz, 35Hz, 45Hz. | TAK |  |  |
| 16 | Filtr linii izoelektrycznej 0,15Hz, 0,45Hz, 0,75Hz, 1,5Hz | TAK |  |  |
| 17 | Detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody | TAK |  |  |
| 18 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Wykonanie min. 100 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej. | TAK |  |  |
| 19 | Wyposażenie: elektrody kończynowe 4 szt. typ EKK, elektrody przedsercowe 6 szt. typ EPP, kable EKG, zasilacz sieciowy, papier, instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 20 | W zestawie z wózkiem | TAK |  |  |
| VIII. Ssak próżniowy |
|  | Ssak próżniowy 1 szt. | TAK |  |  |
| Producent: …….….………………………………………………… Typ …………………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Regulator ciśnieniowy AIR | TAK |  |  |
| 2 | Typ złącza wejściowego [AGA] | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość podłączenia drenu | TAK |  |  |
| 4 | Zakres wskazań vakuometru min. 0 ÷ -0,1 MPa, 0 ÷ -760 mmHg | TAK |  |  |
| 5 | Uchwyt | TAK |  |  |
| 6 | Akcesoria wymienne z systemem jednorazowych pojemników na odsysaną treść | TAK |  |  |
| IX. Defibrylator automatyczny treningowy AED |
|  | Defibrylator automatyczny treningowy AED 1 szt. | TAK |  |  |
| Producent: …….….………………………………………………… Typ …………………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Automatyczny, przenośny defibrylator zewnętrzny AED. | TAK |  |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 3 | Głośność urządzenia dopasowana do warunków otoczenia. | TAK |  |  |
| 4 | Metronom RKO | TAK |  |  |
| 5 | Może być używany z każdym rodzajem manekina, | TAK |  |  |
| 6 | Baterie alkaliczne | TAK |  |  |
| 7 | Trwałość baterii: min. 100 GODZIN PRZY CIĄGŁWJ PRACY | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość przełączenia w tryb pediatryczny za pomocą przycisku bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów i elektrod. | TAK |  |  |
| 9 | Zestaw zawiera: defibrylator, wysokiej jakości elektrody uniwersalne, torba. | TAK |  |  |
| X. Defibrylator automatyczny treningowy AED |
|  | Defibrylator automatyczny treningowy AED 1 szt. | TAK |  |  |
| Producent: …….….………………………………………………… Typ …………………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Może być używany z każdym rodzajem manekina, | TAK |  |  |
| 2 | Możliwe ręczne modyfikowanie przebiegu ćwiczenia za pomocą załączonego pilota zdalnego sterowania | TAK |  |  |
| 3 | Posiada min. 10 zaprogramowanych scenariuszy, | TAK |  |  |
| 4 | Zestaw zawiera: defibrylator, zdalne sterowanie, elektrody dla dorosłych 3 pary, elektrody dla dzieci 2 pary, zasilacz, instrukcja obsługi, torba. | TAK |  |  |
| XI. Lampa zabiegowa |
|  | Lampa zabiegowa 2 szt. | TAK |  |  |
| Producent: …….….………………………………………………… Typ …………………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Lampa wykorzystująca światło LED | TAK |  |  |
| 2 | Trzy źródła światłą pozwalają na stworzenie pola bezcienia | TAK |  |  |
| 3 | Utrzymanie głowicy w ustawionej pozycji bez jej opadania | TAK |  |  |
| 4 | Lampa w podstawie ma koła. | TAK |  |  |
| 5 | System włączenia/wyłączania jest bezdotykowy (na podczerwień). | TAK |  |  |
| WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |
| 1 | Okres gwarancji minimum 2 lata od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego (punkt ten jest oceniany jako jedno z kryteriów oceny ofert). 2 lata – 0 pkt. 3 lata – 15 pkt. 4 lata- 30 pkt 5 lat i więcej– 40 pkt | TAK Podać |  |  |
| 2 | Serwis Gwarancyjny świadczony będzie przez - | Podać |  |  |
| 3 | Forma zgłoszeń: telefonicznie, faxem, e-mail, pisemnie. | Podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). ……………………………………………….……………………… (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) |

Wykonawca zobowiązany jest w formularzu rzeczowo-cenowym (załącznik nr 1.1 do SIWZ) do podania osobnych cen dla sprzętu wyszczególnionego w pozycjach I – XI.