Część 2

Załącznik nr 2

SPRZĘT MEDYCZNY

| L.p. | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | b. | c. | d. |
| Pakiet 1 |
| A | Łóżko porodowe – 1 szt. |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie używany, nie powystawowy, z bieżącej produkcji. Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo - ginekologicznych zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie połogu. | TAK |  |
|  | Łóżko porodowe, przeznaczone również do porodów rodzinnych. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: Wymiary zewnętrzne łóżka porodowego 102 x 200 cm Wymiar zewnętrzny łózka porodowego bez segmentu „baby plate” 102x 153 cm | TAK |  |
|  | Powierzchnia leża pacjenta: 85 x 185 cm Nie dopuszcza się do zaoferowania fotela porodowego (zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK |  |
|  | Maksymalne bezpieczne obciążenie [kg] min. 250 kg | TAK |  |
|  | Waga łóżka [kg] max 125 kg | TAK |  |
|  | Leże min. dwusegmentowe w tym segment pleców regulowany elektrycznie (nie dopuszcza się selektywnej regulacji segmentu siedziska). Dodatkowy trzeci segment oparcia nóg z możliwością złożenia – opcja łóżkowa trzysegmentowa, opcja porodowa dwusegmentowa | TAK |  |
|  | Konstrukcja ramy: stalowa (stal lakierowana proszkowo), antystatyczna oparta na systemie multipunktowym min. 8 punktów podparcia | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża w zakresie min. 58-90 cm | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna oparcia pleców w zakresie min.0- 70 stopni | TAK |  |
|  | Elektryczne regulacje wysokości leża, Tr i antyTr oraz segmentu oparcia pleców przy pomocy pilota przewodowego | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone szyny boczne do instalacji wyposażenia dodatkowego, po obu stronach w segmencie podparcia ud i pośladków | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie min. +/- 14˚ | TAK |  |
|  | Podstawa łózka całkowicie pokryta osłoną z tworzywa ABS | TAK |  |
|  | Platforma leża wykonana z tworzywa ABS | TAK |  |
|  | Ochrona przed kurzem i wodą IPx 66 | TAK |  |
|  | Centralny hamulec z dźwigniami aktywowany w dwóch narożnikach łóżka od strony głowy ( ze względu bezpieczeństwa nie dopuszcza się blokady od strony nóg) Koła o średnicy min. 15 cm | TAK |  |
|  | Wysuwane podnóżki/podstawy stóp z tworzywa ABS | TAK |  |
|  | Szczyty łózka wykonane z tworzywa ABS z dwoma otworami umożliwiającymi przemieszczanie łóżka | TAK |  |
|  | Barierki boczne tworzywowe z osłoną tworzywową mechanizmu opuszczania | TAK |  |
|  | Zintegrowany składany statyw do kroplówki (górny szczyt leża), z regulacją wysokości. Udźwig stojaka min. 5 kg. regulacją wysokości z możliwości wpięcia w gniazda we wszystkich narożnikach łóżka | TAK |  |
|  | Podstawa wózka całkowicie osłonięta obudową tworzywową | TAK |  |
|  | Odbojniki w 4 narożnikach | TAK |  |
|  | Zintegrowane tworzywowe, barierki boczne opuszczane do poziomu leża łózka | TAK |  |
|  | Szyna typu Medirail ze stali nierdzewnej do montażu wyposażenia po obu stronach leża | TAK |  |
|  | Cztery antystatyczne koła o średnicy 15 cm, wyposażone w precyzyjne łożyska kulkowe | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w materac piankowy, prewencyjny o grubości min. 8 cm. | TAK |  |
|  | Drugi materac piankowy w segmencie podnóżków o grubości min. 11,5 cm | TAK |  |
|  | Pianka wykonana z materiałów antyalergicznych, nietoksycznych | TAK |  |
|  | Pokrowiec materaca ognioodporny, wodoszczelny nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych | TAK |  |
|  | Materac „oddychający”, tj. paroprzepuszczalny oraz przepuszczający powietrze | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka z prześwitem do podłogi min. 17 cm | TAK |  |
|  | Podkolanniki Goepla wykonane ze stali nierdzewnej pokryte poliuretanem – 1 kpl | TAK |  |
|  | Miska ze stali nierdzewnej – 1 szt. | TAK |  |
|  | Łóżko trwale oznakowane znakiem CE | TAK |  |
| Pakiet 2 |
| B | Wózek do przewozu pacjenta w pozycji leżącej – 2 szt. |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie używany, nie powystawowy, z bieżącej produkcji. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 190 x 73 cm (±5 cm) | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali z elementami z tworzywa ABS. | TAK |  |
|  | Dwusegmentowe leże wykonane z tworzywa ABS, regulacja segmentu pleców w zakresie od 0o do 75o | TAK, podać |  |
|  | Regulowana wysokość leża za pomocą mechanizmu śrubowego 57-87 cm | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia na krawędziach leża | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w miejsce na butlę z tlenem. | TAK |  |
|  | Barierki – boczne, pojedyncze, po każdej stronie łóżka, wykonane z tworzywa ABS. | TAK |  |
|  | Dwu-pozycyjne barierki boczne , posiadające bezpieczny mechanizm zamknięcia, uniemożliwiający przypadkowe opuszczenie przez pacjenta, opuszczające się poniżej linii leża | TAK |  |
|  | Koła cichobieżne blokowane indywidualnie w osłonie przeciwpyłowej. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony koło umożliwiające jazdę na wprost | TAK |  |
|  | Stojak kroplówki z regulacją wysokości z co najmniej dwoma haczykami | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: 200 kg | TAK, podać |  |

| GWARANCJA (dot. pakietu 1 i 2) |
| --- |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo- odbiorczego 24 miesiące- 0 pkt. 30 miesięcy- 5 pkt. 36 miesięcy-10 pkt. 42 miesięcy- 20 pkt. 48 miesięcy -40 pkt. | Podać |  |