Załącznik nr 2

MEBLE I ZABUDOWA MEBLOWA

| L.p. | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | b. | c. | d. |
|  | Część I- Zabudowa meblowa |
|  | Technologia wykonania mebli Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją, umożliwiającą wykonanie zabudowy „pod wymiar”. Zewnętrzna (widoczna) część profila gładka bez żadnych załamań. Każdy mebel ma posiadać własna konstrukcje aluminiowa przód i tył. Wszystkie profile aluminiowe muszą być połączone złączkami, (nie dopuszcza się łączenia profili bez złączek). Mebel musi posiadać własne wieńce (dolny i górny) pełne z profili aluminiowych połączonych złączkami. Wypełnienie szkieletu mebli – wykonane z płyty wiórowej trzy warstwowej o grubości min 18 mm obustronnie laminowanej melaminą, Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiający wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez widocznych śladów uszkodzeń. Meble oparte na nóżkach o wysokości min. 10 mm z możliwością poziomowania w zakresie min 20 mm. Kolorystyka: korpus i fronty - Ocean Green 8996 BS lub równoważne. Blat grubości 38 mm dekor. – kolor Santorini 875 S BS lub równoważny Meble należy kolorystycznie dopasować do istniejących mebli. Szafki w zabudowie wyposażone w zamek centralny (szafki szufladowe) i w zamki patentowe (szafki drzwiowe). |  |  |
| Pracownia 407 |
|  | Szafa z drzwiami pełnymi - zabudowa wnęki - 3 szt Szafa wyposażona: - 2 x drzwi pełne wyposażone w zamek patentowy, - 4 x półka przestawna grubości m.in. 25 mm, Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Szafa z nóżkami o wysokości 100 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. Wymiary gabarytowe (mm): 1000x800x2000 Rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy! Szafa z drzwiami pełnymi - 3 szt Szafa wyposażona: - 2 x drzwi pełne wyposażone w zamek patentowy, - 4 x półka przestawna grubości m.in. 18 mm, Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Szafa z nóżkami o wysokości 100 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. Wymiary gabarytowe (mm): 700x700x2000 Rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy! Zamawiający wymaga wykonania rewizji w szafie z dostępem do skrzynki. ZABUDOWA MEBLOWA WNĘKI Szafka podblatowa – 1szt. wyposażona: - 3 x szuflada - Szuflady typu skrzynkowego (boki metalowe) z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Szafka z nóżkami o wysokości 100 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. Wymiary gabarytowe (mm): 900x750x820 Rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy! Szafka podblatowa – 1szt. wyposażona: - 2 x drzwi skrzydłowe - 1 x półka przestawna Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Szafka z nóżkami o wysokości 100 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. Wymiary gabarytowe (mm): 1100x750x820 Rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy! Blat postforming HPL o gr. mim. 28 mm Wymiary gabarytowe (mm): ok 2000x800 mm Szafka wisząca - 1szt. wyposażona: - 2 x drzwiczki skrzydłowe - 2 x półka przestawna Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary gabarytowe (mm): 900x320x600 Rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy! Szafka wisząca - 1szt. wyposażona: - 2 x drzwiczki skrzydłowe - 2 x półka przestawna Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary gabarytowe (mm): 1100x320x600 Rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy! Stan produktu: nowe Dostawca zobowiązuje się do montażu produktu w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Biurko komputerowe – 1szt. Wymagane parametry: Wysokość 760 mm Szerokość 1500 mm Głębokość 700 mm Biurko komputerowe z kontenerem jezdnym wyposażone: - wysuwana półka pod klawiaturę komputerową - jezdna podstawa pod stację dysków (PC) - kontener jezdny wyposażony 3 x 3 x szuflada typu skrzynkowego (boki metalowe) z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku.. - szuflady w kontenerze zamykane zamkiem centralnym Blat biurka z płyty laminowanej grubości m.in. 25 mm. Biurko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Biurko z nóżkami o wysokości 100 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. Prowadzenie okablowania klipsy prowadzące W blatach przelotki kablowe min. 60 mm Stan produktu: nowe Dostawca zobowiązuje się do montażu produktu w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy! | TAK |  |
|  | Fotel biurowy 1 sztuka Krzesło biurowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, mechanizm synchroniczny z możliwością swobodnego kołysania się, synchroniczne wychylenie się oparcia i pochylenie siedziska, podłokietniki regulowane, podstawa aluminiowa, kółka samochamowne. Tapicerka zmywalna skaj, stopień ścieralności min. 30 tys cykli. Wymiary: całkowita wysokość w zakresie 1190-1390 mm, wysokość siedziska regulowana w zakresie 425-555 mm, szerokość siedziska 480 mm, głębokość siedziska 440 mm. |  |  |
|  | Taboret przejezdny 10 sztuk - pneumatyczną regulacja wysokości siedziska - siedzisko tapicerowane tapicerką zmywalną - podstawa pięcioramienna ze stali chromowanej |  |  |
|  | Stanowisko pracy 3 sztuki Stół składany-uchylny, mobilny, o wymiarach 1200mm x 700mm. Blat z płyty meblowej laminowanej grubości min. 25 mm na metalowym stelażu lakierowanym proszkowo, mobilnym, składanym, cztery kółka z blokadą |  |  |
|  | Gwarancja na cały przedmiot zamówienia-24 miesiące | TAK |  |
|  | Termin dostawy /w dniach/ 30 dni- 0 pkt. 21 dni- 20 pkt. 14 dni- 40 pkt. | Podać |  |

|  | Część II -Meble biurowe |
| --- | --- |
| L.p. | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| a. | b. | c. | d. |
| 1. | Biurko |
|  | Wymiary: 750 wys., 1200 szer., 800 gł. Mm | TAK |  |
|  | Biurko posiada 1 kontener | TAK |  |
|  | Stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym z kompletem minimum dwóch kluczy | TAK |  |
|  | Blat grubości 25 mm | TAK |  |
|  | Pod blatem biurka zamontowany wysuwany blat na prowadnicach z płyty meblowej 18 mm na klawiaturę | TAK |  |
|  | W narożniku wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody | TAK |  |
|  | Stelaż biurka wyposażony w stopki poziomujące | TAK |  |
|  | Boki, tył biurka wykonane z płyty o grubości 18 mm | TAK |  |
|  | Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone okleiną o grubości minimum 1 mm w kolorze płyty | TAK |  |
|  | Krawędzie frontów i blatów wykończone okleiną o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty | TAK |  |
|  | Wszystkie fronty wyposażone w uchwyty w kolorze srebrnym matowym | TAK |  |
|  | Szafa dzielona na 10 zamykanych części - niezależnych szafek - 1.szt |
|  | Szafa o wymiarach wys. 2000 mm, szer. 800 mm, gł. 550 mm | TAK |  |
|  | Szafa dzielona na 10 części o wymiarach 400x400, każda szafka niezależna z drzwiczkami zamykanymi na klucz | TAK |  |
|  | Szafa wykonana z płyty meblowej minimum 18 mm | TAK |  |
|  | Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone okleiną o grubości minimum 1 mm w kolorze płyty | TAK |  |
|  | Krawędzie frontów i blatów wykończone okleiną o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty | TAK |  |
|  | Zawiasy drzwi ze spowalniaczem | TAK |  |
|  | Fronty wyposażone w uchwyty w kolorze srebrnym matowym | TAK |  |
|  | Szafa biurowa dwudrzwiowa zamykana na klucz – 1szt. |
|  | Szafa dwudrzwiowa zamykana na zamek z minimum dwoma kompletami kluczy, z sześcioma poziomami na segregatory | TAK |  |
|  | Szafa wykonana z płyty meblowej 18 mm | TAK |  |
|  | Szafa o wymiarach 2000 wys.800 szer. 420 gł. mm | TAK |  |
|  | Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone okleiną o grubości minimum 1 mm w kolorze płyty | TAK |  |
|  | Krawędzie frontów i blatów wykończone okleiną o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty | TAK |  |
|  | Zawiasy drzwi ze spowalniaczem | TAK |  |
|  | Wszystkie fronty wyposażone w uchwyty w kolorze srebrnym matowym | TAK |  |
| Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie wzornika minimum 10 kolorów płyt meblowych |
|  | Gwarancja na cały przedmiot zamówienia-24 miesiące | TAK |  |
|  | Termin dostawy /w dniach/ 30 dni- 0 pkt. 21 dni- 20 pkt. 14 dni- 40 pkt. | Podać |  |

|  | Część III –Meble biurowe dla Biura Rektora |
| --- | --- |
| L.p. | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| a. | b. | c. | d. |
| 1. | Krzesła- 8 szt. |
|  | Kolor: ciemnoszary | TAK |  |
|  | Materiał ramy: dąb | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite: 52 x 57 x 76,5 cm (szer. x głęb. x wys.) | TAK |  |
|  | Szerokość siedziska: 40 cm | TAK |  |
|  | Szerokość siedziska: 40 cm | TAK |  |
|  | Głębokość siedziska: 42 cm | TAK |  |
|  | Wysokość siedziska nad ziemią: 45 cm | TAK |  |
|  | Wysokość oparcia: 37 cm | TAK |  |
|  | Wysokość podłokietników: 16 cm | TAK |  |
|  | Rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy! |  |  |
| 2. | Stół- 1.szt |
|  | Stół dębowy z czarnymi metalowymi nogami (może być rozkładany z dłuższym blatem) | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite: 160x90x75 (może być rozkładany z dłuższym blatem), | TAK |  |
|  | Rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy! |  |  |
|  | Gwarancja na cały przedmiot zamówienia-24 miesiące | TAK |  |
|  | Termin dostawy /w dniach/ 30 dni- 0 pkt. 21 dni- 20 pkt. 14 dni- 40 pkt. | Podać |  |