Załącznik nr 2

| L.p. | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | b. | c. | d. |
| Pakiet 1 |
| A | Łóżko porodowe – 1 szt. |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy z bieżącej produkcji/ sprzęt poekspozycyjny . Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo - ginekologicznych zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie połogu. | TAK podać |  |
|  | Łóżko o konstrukcji kolumnowej. Leże oparte na minimum 2 kolumnach cylindrycznych. | TAK |  |
|  | Podwozie łóżka przykryte osłoną z tworzywa. | TAK |  |
|  | Długość łóżka porodowego 2050 mm +/- 50 mm | TAK |  |
|  | Szerokość łóżka porodowego 1060 mm +/- 50 mm | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie: - najniższe położenie 600 mm - najwyższe położenie 1000 mm | TAK |  |
|  | Kąt nachylenia oparcia pleców minimum: 0 - 700 | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóżka w zakresie minimum 0-30 o | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendenelburga min. 15o +/- 3 o | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka kolumnowa w pełni bezpieczna dla rodzącej i personelu. Nie dopuszcza się mechanizmów korbowych, opartych na pantografie czy tez innych rozwiązań gdzie istnieje możliwość przytrzaśnięcia lub przygniecenia ciała pacjenta | TAK |  |
|  | Leżysko przezierne dla promieni RTG | TAK |  |
|  | Elektroniczna regulacja realizowana przy pomocy pilota: - oparcia pleców, - nachylenia siedziska , - wysokości, - pozycji Trendelenburga - pozycji anty-Trendelenburg | TAK |  |
|  | Segment nożny leża z regulacją wysokości, regulacją położenia wzdłużnego oraz kąta nachylenia i możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko. Kierunek wsuwania / wysuwania segmentu nóg zgodny (równoległy) do leża łóżka. Nie dopuszcza się segmentów nóg, które odwodzą się poza obrys łóżka i następnie ruchem okrężnym chowa pod leże. | TAK |  |
|  | Możliwość nagłego, ręcznego opuszczenia oparcia pleców (funkcja CPR) | TAK |  |
|  | Łóżko przejezdne z kołami o średnicy min. 125 mm, podstawa jezdna zapewnia stabilność i mobilność łóżka z centralną blokadą kół, oraz funkcją jazdy kierunkowej | TAK |  |
|  | Materac będący dostosowany do wielkości leża. Materac jednoczęściowy – segment pleców oraz siedziska łącznie bez przerwy lub przeszycia między tymi segmentami. Materac w pokrowcu zmywalnym. Chowany segment nóg posiadający zintegrowany materac. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w materac o grubości min 12 cm. Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w ginekologiczne podpory podudzi pacjentki. Podpory z regulacją wysokości. Podpory umieszczone na przegubie kulowym umożliwiającym regulację kątową w dowolnym kierunku. | TAK |  |
|  | Łóżko porodowe posiada uchwyty na ręce montowane na szynie bocznej. Uchwyty odporne na działanie dużej siły pacjentki. Uchwyty wykonane ze stali. Nie dopuszcza się uchwytów gumowych lub tworzywowych jako łatwe do uszkodzenia przy użyciu dużej siły przez pacjentki podczas porodu. | TAK |  |
|  | Łóżko porodowe posiadające miskę porodową z możliwością łatwego i szybkiego zakładania i zdejmowania. | TAK |  |
|  | Łóżko posiadające szynę boczną, do montowania dodatkowego wyposażenia, po obu stronach segmentu siedziska. | TAK |  |
|  | Wskaźniki nachylenia kąta na bocznych barierkach | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze łóżka min 230 kg | TAK |  |
|  | Szczyt oraz barierki boczne: tworzywowe | TAK |  |
|  | Szczyt od strony głowy z możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Dwa krążki odbojowe umieszczone w narożnikach od strony głowy. | TAK |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo- odbiorczego 24 miesiące- 0 pkt. 30 miesięcy- 5 pkt. 36 miesięcy-10 pkt. 42 miesięcy- 20 pkt. 48 miesięcy -40 pkt. | TAK podać |  |