Załącznik nr 2

SPRZĘT MEDYCZNY

| L.p. | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| Wózek do przewozu pacjenta w pozycji leżącej – 2 szt. |
| a. | b. | c. | d. |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 190 x 73 cm (±5 cm) | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali z elementami z tworzywa ABS. | TAK |  |
|  | Dwusegmentowe leże wykonane z tworzywa ABS, regulacja segmentu pleców w zakresie od 0o do 75o | TAK, podać |  |
|  | Regulowana wysokość leża za pomocą mechanizmu śrubowego 57-87 cm | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia na krawędziach leża | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w miejsce na butlę z tlenem | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w zdejmowany materac | TAK |  |
|  | Barierki – boczne, pojedyncze, po każdej stronie łóżka, wykonane z tworzywa ABS. | TAK |  |
|  | Dwu-pozycyjne barierki boczne , posiadające bezpieczny mechanizm zamknięcia, uniemożliwiający przypadkowe opuszczenie przez pacjenta, opuszczające się poniżej linii leża | TAK |  |
|  | Koła cichobieżne blokowane indywidualnie w osłonie przeciwpyłowej. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w koło umożliwiające jazdę na wprost | TAK |  |
|  | Stojak kroplówki z regulacją wysokości z co najmniej dwoma haczykami | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: 200 kg | TAK, podać |  |
|  | Łóżko trwale oznakowane znakiem CE | TAK |  |
| 16. | Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie UE i Polski zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 05 2010 Dz U z 2010 nr 107 poz. 679 | TAK |  |

| GWARANCJA I SERWIS |
| --- |
| 1. | Gwarancja min 24 miesiące od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego 24 miesiące- 0 pkt. 30 miesięcy- 10 pkt. 36 miesięcy- 20 pkt. 42 miesięcy- 30 pkt. 48 miesięcy- 40 pkt. | Podać |  |
| 2. | Podać nazwę punktu/-ów serwisowego/-ych w którym/-ch będą wykonywane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne | Podać |  |
| 3. | Dostawca pokrywa koszty transportu do i z serwisu, wizyty serwisanta | TAK |  |