Załącznik nr 5.3. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Zakup i dostawa sprzętu video z oprogramowaniem.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności.

Rozmieszczenie poszczególnych elementów przedstawiono na rysunkach zamieszczonych pod tabelą.

| Lp. | Nazwa sprzętu, oprogramowania / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Zestaw do monitoringu Ilość: 1 zestaw Parametry sprzętu/wyposażenia: Zestaw do monitoringu składający się z: rejestratora z dyskiem twardym, kamer IP Rejestrator Typ produktu: Rejestrator NVR 16 kanałów HDMI 16xPoE Rozdzielczość (px): min. 5Mpix (2560 × 1920) Możliwość podłączenia min. 8 kamer IP Maksymalny strumień danych wejściowych [Mb/s]: min 160 Maksymalny strumień danych wyjściowych [Mb/s] min 80 Nagrywanie: Jednoczesne odtwarzanie nagrań bezpośrednio z rejestratora - max 6 kanałów 1080p,12 kanałów 720p, 16 kanałów 4CIF Rozdzielczości nagrywania min.: 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Rozdzielczość HDMI/VGA do 1920 x 1080 pikseli, Kompresja min. H.264+/H.264 Możliwość podłączenia min 4 dysków SATA o pojemności do 6 TB każdy lub 2 dysków SATA i 1 nagrywarki DVD-R/W Funkcja monitorowania stanu dysku S.M.A.R.T. Obsługa lokalna i przez przeglądarkę WWW, CMS Wyjście wideo min.: HDMI, VGA Jednoczesna obsługa wyjść HDMI, VGA, Wbudowany switch: 16xPoE Interfejs sieciowy: 2xGbE Kompatybilność: ONVIF, PSIA Złącza min: audio: 1/1, 2 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, RS232 i RS485, We/Wy alarmowe min.: 16/8, Możliwość ustawienia zapisu ciągłego ze specjalnymi parametrami zdarzeniowymi Wyszukiwanie nagrań ze zdarzeń alarmowych Monitor stanu sieci LAN, kamer oraz dysków Wspieranie obsługi sieciowych macierzy dyskowych NAS (NFS) oraz SAN (iSCSI) Oprogramowanie producenta działające na komputerach/laptopach/smartfonach umożliwiające nadzorowanie do 256 rejestratorów, tworzenie kont użytkowników posiadających różne stopnie uprawnień. Dostęp do rejestratora z urządzeń przenośnych: Android, Symbian, WindowsMobile, iPhone, BlackBerry Obsługa zdarzeń min.: Detekcja ruchu, detekcja audio, wejście alarmowe, detekcja sabotażu, Wymagane minimum funkcjonalności: • Funkcje: Obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizowanie i dostęp zdalny w tym samym momencie • Monitor systemu: Alarm, detekcja ruchu, sabotaż, awaria rejestracji, awaria dysku, zapełnienie dysku, awaria sieci IP, konflikt adresów IP, próba nieuprawnionego logowania • Akcje alarmowe: Uruchomienie rejestracji, powiadomienie dźwiękowe, wysłanie komunikatu na adres e-mail, powiadomienie centrum monitorowania, uruchomienie presetu kamery PTZ • Nagrywanie: Ciągłe, harmonogramowe, ręczne, z detekcji ruchu, ze zdarzeń alarmowych • Funkcja zabezpieczania wybranych nagrań przed usunięciem oraz dysków przed nadpisaniem. • Zoom cyfrowy: Powiększanie dowolnego fragmentu do rozmiaru pełnego ekranu • Protokoły min: TCP, UDP, RTP, DHCP, DDNS, SMTP, NTP, PPPoE, SADP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, IPv6, ONVIF, PSIA, RTSP Dysk twardy: - Przeznaczenie: Monitoring, praca w trybie 24/7 -Rodzaj dysku: HDD -Pojemność dysku min.: 4 TB -Interfejs min.: SATA III (6 Gb/s) -Pamięć podręczna min.: 64 MB -Konfiguracja: Automatyczna -Zastosowane technologie min.: SATA 3 -Prędkość obrotowa [obr./min.]: min. 5400 -Nominalny czas pracy [godz]: 1000000 Akcesoria min: pilot, śruby montażowe, uchwyty do montażu w szafie rack, kabel zasilający, 4x kable SATA, myszka, nośnik ze sterownikami/oprogramowaniem/firmware Kamera IP sufitowa (ilość 8) Standard: IP Obudowa: Sufitowa Kompresja min.: H.264/MJPEG Praca wielostrumieniowa Odświeżanie min: 25 kl./s dla 1920x1080 i niższych Przetwornik min.: 1/3" Progressive Scan CMOS Czułość min.: 0.07Lux @F1.2, AGC ON, 0 lux with IR Ogniskowa min.: 2.8 mm Kąt widzenia w poziomie min: 98.5o Regulacja jasności Regulacja ostrości Zdarzenia alarmowe min.: Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaż Nagrywanie przez sieć: NAS Zrzuty obrazu: serwer FTP Interfejs sieciowy min.: RJ-45 10/100Base-T Protokoły min.: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour ONVIF Slot na kartę pamięci: mikroSD, mikroSDHC, mikroSDXC Cechy szczególne: • max. rozdzielczość 2MPix - 1920x1080, • funkcje obrazu min.: 3DDNR, DWDR, BLC, • klasa szczelności obudowy min. IP66, • stopień ochrony przed wandalizmem min. IK10, • trzy obszary zainteresowań ROI, • zasięg IR do 30m, • obsługiwane karty mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC o pojemności do 64GB, • mechaniczny filtr podczerwieni. • możliwa jest regulacja wartości strumienia, w zakresie od 32kb/s do 16Mb/s Akcesoria będące w komplecie min.: akcesoria montażowe (dławnica z uszczelkami pozwalająca zabezpieczyć przyłącze kablowe przed wnikaniem wody, śruby i kołki montażowe), nośnik ze sterownikami/oprogramowaniem/firmware Przewody niezbędne do podłączenia urządzenia w systemie. Montaż, konfiguracja i uruchomienie Skład zestawu Rejestrator z dyskiem twardym – szt.1 Kamera IP – szt.8 Przeszkolenie z obsługi 2-3 osób w czasie min. 5 godzin. | Marka, model: Marka, model: Parametry Marka, model: Parametry |
| 2. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Kamera sufitowa Ilość: 4 szt Parametry sprzętu/wyposażenia : Kamera sufitowa HD, natywnie matryca 1080i, wyjście HD-SDI, kopułkowa PTZ Możliwość programowania min. 50 różnych ustawień pozycji kamery, podgląd za pośrednictwem komputera w sieci lub przez przeglądarkę internetową. Min. 25 krotny zoom optyczny i 12 krotny cyfrowy Minimum 50 stopniowy kąt widzenia Obraz - Jakość min. FULL HD (1920 x 1080 60p), rejestracja z prędkością minimum 60 kl/s. Przesył obrazu do stanowiska komputerowego przez sieć IP. Przewody niezbędne do podłączenia urządzenia w systemie. | Marka, model: Parametry |
| 3. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Oprogramowanie obsługi transmisji wideo Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia: Element systemu transmisji obrazu pomiędzy laboratoriami i salą audytoryjną Oprogramowanie ma umożliwić streaming na żywo konferencji, wykładów wykładowców, powinno zapisywać w czasie rzeczywistym rejestrowany materiał. Rejestrowany materiał ma być w takim formacie, który jest dostępny dla zwykłych nośników komputerowych, zaś streaming ma odbywać się na platformę Instytutu zawierającą materiały e-learningowe (platforma oparta o system Moodle, system operacyjny Linux CentOS). Oprogramowanie ma być dostępne w dwóch laboratoriach, aby zapewnić podgląd na żywo pracy studentów w dwóch salach w czasie rzeczywistym. Niezbędna kompatybilność z kamerami oraz systemem nagłośnienia jaki będzie w salach Instytutu Oprogramowanie ma być zgodne z rejestratorami jakie zawierać będą kamery do dowolnego przełączania kamer i obsługi projektorów, ścian wizyjnych, ekranów komputera. Wraz z podłączeniem i uruchomieniem całego systemu. Przeszkolenie z obsługi 2-3 osób w czasie min. 5 godzin. | Marka, model: Parametry |

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

Rozmieszczenie elementów w pomieszczeniach.