Załącznik nr 5.6. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 6 – Zakup i dostawa jednostek sterujących

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności.

| Lp. | Nazwa sprzętu / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Jednostka sterowania oświetleniem Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia: Przyciski przynajmniej do sterowania oświetleniem, Pamięć min. 32 MB SDRAM, 256K NVRAM, 8 MB Flash Złącza min. po jednym: typu RJ45 (LAN PoE), typu terminal block (3 pin) obsługujące dwukierunkową trasmisję, typu terminal block (2 pin) obsługujące nadajnik podczerwieni. typu terminal block (4 pin) obsługujące 2 izolowane przekaźniki typu „Normalnie Otwarte” 1A, 30V AC/DC, typu terminal block ( 4 pin) obsługujące 4 porty typu I/O wejścia/wyjścia. Przewody niezbędne do podłączenia urządzenia w systemie. Przeszkolenie z obsługi 2-3 osób w czasie min. 2 godzin. | Marka, model: Parametry |
| 2. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Jednostka sterująca z oprogramowaniem i wyświetlaczem Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia: Ekran min 17", oprogramowanie sterujące. Zadaniem jednostki jest integracja rozwiązań w załączonych poniżej pozycjach do stworzenia systemu audio-video w celu nagrywania i podglądu na żywo wraz z nagłośnieniem i dźwiękiem w dwóch salach jednocześnie. Wymogiem formalnym jest możliwość streamingu nagrywanych wykładów i prelekcji z dwóch sal budowanych./modernizowanych na platformę e-learningową (platforma oparta o system Moodle, system operacyjny Linux CentOS). Wraz z podłączeniem i uruchomieniem całego systemu. Przeszkolenie z obsługi 2-3 osób w czasie min. 5 godzin. | Marka, model: Parametry |

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)