Załącznik nr 5.7. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 7 – Zakup i dostawa systemu monitoringu stanowiskowego

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności.

Rozmieszczenie poszczególnych elementów przedstawiono na rysunkach zamieszczonych pod tabelą.

| Lp. | Nazwa sprzętu / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Monitoring stanowiskowy Ilość: 1 zestaw Parametry sprzętu/wyposażenia: Zestaw służący do monitorowania sali dydaktycznej, egzaminów, możliwość odtworzenia nagrań oraz oglądania w czasie rzeczywistym. Zestaw w technologii minimum FullHD. Zasięg kamer na minimum 5m. Zestaw z mozliwością podłączenia do komputera. W zestawie: Sieciowa kamera kopułkowa – 6 sztuk kamery rejestrujące w kolorze możliwa praca w dzień i w nocy, detekcja ruchu, maski prywatności, rozdzielczości min. 3 Mpix odświeżane z częstotliwością min. 25 FPS, Rejestrator IP NVR min. 8-kanałowy – 1 sztuka liczba obsługiwanych kamer min. 8, maksymalna rozdzielczość min. FullHD, wyjścia wideo minimum - 1 x HDMI, 1 x VGA, ilość wejść PoE - minimum 8, wejście/wyjścia alarmowe - 8 / 1, wejście audio – minimum 1 x RCA, obsługiwane dyski twarde – minimum 2 x SATA (20 TB), dysk twardy min. 2TB – minimum 1 sztuka Dysk twardy do stosowania w systemach monitoringu wideo działających w rygorystycznym trybie 24x7. Napęd przystosowaney do pracy non-stop w urządzeniach do przetwarzania audio/wideo, takich jak rejestratory DVR czy rejestratory w systemach telewizji przemysłowej opartych na platformie PC Szafa serwerowa – 1 sztuka szafa teleinformatyczna Rack 19" wysokość wew. 18-22U ściany wykonane ze stali przeszklone drzwi z zamkiem, czarna Zasilacz UPS 1500 VA – minimum 2 sztuki min. 4 wyjścia, moc czynna minimum 900 W Kabel HDMI 20m – minimum 2 sztuki Zasilacz 3A 12V DC – minimum 2 sztuki Montaż, konfiguracja i uruchomienie UWAGI • W zestawie z pozycją 2 Przeszkolenie z osługi 2-3 osób w czasie min. 2 godzin. | Marka, model: Parametry Marka, model: Parametry: Marka, model: Parametry: Marka, model: Parametry: Marka, model: Parametry: |
| 2. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Zestaw do komunikacji student-egzaminator Ilość: 1 zestaw Parametry sprzętu/wyposażenia: Zestaw służący do komunikacji pomiędzy student-egzaminator oraz odsłuchu nagrań z monitoringu stanowiskowego - wzmacniacz, kolumny głośnikowe, mikrofony. W zestawie: Wzmacniacz miksujący min. 240W - 1 sztuka Kolumna głośnikowa - 4 sztuki o minimalnych parametrach: Moc maksymalna: 54 W Moc znamionowa: 36 / 18 / 9 W Poziom ciśnienia akustycznego przy 36 W / 1 W (1 kHz, 1 m): 114 / 98 dB (SPL) Efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB): 160 Hz - 19 kHz Kolor; czarny Odbiornik mikrofonu – 2 sztuki Odbiornik pracuje w paśmie UHF, gwarantując minimalizację zakłóceń) Mikrofon bezprzewodowy – 2 sztuki Montaż, konfiguracja i uruchomienie UWAGI • W zestawie z pozycją 1 Przeszkolenie z obsługi 2-3 osób w czasie min. 2 godzin. | Marka, model: Parametry: |

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

Rozmieszczenie elementów z pozycji 1 i 2 w pomieszczeniu (o wymiarach 1094cm x 848cm)