Załącznik nr 5.2. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Zakup i dostawa sprzętu meteorologicznego itp.

| Lp. | Nazwa sprzętu / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Stacja meteorologiczna Ilośc: 2 sztuki Parametry minimalne sprzętu: Mobilna stacja meteorologiczna Zakres pomiaru temperatury minimum: -40 ... +45°C, dokładność 0,5°C Zakres pomiaru opadów minimum: 0 ... 2400mm, dokładność 5% Zakres pomiaru intensywności opadów minimum: 0… 127 mm/h Zakres pomiaru wilgotności minimum: 1 ... 100%, dokładność 4% Zakres pomiaru ciśnienia minimum: 540 ... 1100 hPa; dokładność 1hPa Zakres pomiaru prędkości wiatru minimum: 1 ... 70 m/s (1 ... 252 km/h); dokładność: wieksza z wartości 1 m/s lub 5% Zakres pomiaru kierunku wiatru: 16 kierunków róży wiatrów 0 ... 360°;0 dokładność 3° Inne parametry: konsola z adapterem sieciowym; czujnik z miernikiem opadów, czujnikami temperatury i wilgotności powietrza oraz prędkości wiatru; nadajnik, maszt trójnożny | Marka, model: Parametry |
| 2. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Zestaw mierników natężenia UV Ilość: 2 zestawy Parametry sprzętu/wyposażenia : Zestaw mierników UV umożliwiający pomiar minimum 4 parametrów (w tym min. promieniowanie UV (UV), promieniowanie światła widzialnego (Lux), temperatura otoczenia (°C,°F), promieniowanie cieplne (IR)): Natężenie oświetlenia: min. 0,1 - 200 000 Lux Promieniowanie UV: min. 300 - 400 nM Natężenie promieniowania UV: min. 2 - 10 000 mW/M 2 Promieniowanie cieplne (IR): min. 350nM - ~40μM Interfejs: USB Częstotliwość zapisu: - minimum od 10s do 1h Temperatura pracy: co najmniej od 0 do 50°C Wilgotność względna: co najmniej od 0 do 99%RH bez kondensacji Zasilanie: akumulatorowe Żywotność baterii: nie mniej niż 20 godz pracy ciągłej lub 3,000 odczytów co 30 sek. Rejestracja danych – w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci. Pojemność pamięci: nie mniej niż 50 000 zapisów | Marka, model: Parametry |

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)