Załącznik nr 5.3. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Zakup i dostawa mierników i rejestratorów hydrologicznych

| Lp. | Nazwa sprzętu / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Miernik wieloparametrowy Ilośc: 1 sztuka Mobilny miernik wieloparametrowy do pomiaru ph, temperatury wody, zawartości i przewodnictwa tlenu rozpuszczonego, jonów chlorkowo-sodowych Parametry minimalne sprzętu: Miernik wieloparametrowy minimum dwukanałowy Czujniki/sondy: minimum do pomiaru: ph, ORP (redox), LDO, TDS Pomiar Do minimum: 0.01 - 20.0 mg/L Luminescent DO Pomiar mV minimum: -1500 do 1500 mV Pomiar oporności minimum: 2,5 Ωcm - 49 MΩcm Pomiar pH minimum: 0-14 pH Pomiar przewodności minimum: 0,01 µS/cm do 199,99 mS/cm Pomiar TDS minimum: 0.0 - 30.0 mg/L Pomiar temperatury minimum: 0-60 °C Pomiar zasolenia minimum: 0 - 42 g/kg Długość dostarczonych sond do pomiarów: min. 10m Dokładność pH minimum: ± 0,002 pH Dokładność przewodności minimum: ± 0.5 % w zakresie (1 µS/cm - 200 µS/cm) Dokładność temperaturyminimum: ± 0.3 °C Interface: klawiatura Pamięć wewnętrzna: Min. 500 wartości | Marka, model: Parametry |
| 2. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Sonda samorejestrująca Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu: Zakres pomiaru ph minimum: 0÷14,000 pH Zakres pomiaru mV minimum: ±1999.9 mV Zakres pomiaru przewodności minimum: 0÷1999.9 mS/cm Zakres pomiaru O2 (mg/l) minimum: 0÷50 mg/l Zakres pomiaru temperatury minimum: 0,0÷50,0 ºC Inne parametry: Porty uniwersalne lub 2 porty optyczne, port przewodności/temperatury, port pH lub ph/ORP Sensory (czujniki): minimalnie dla: temperatury, przewodności, optyczny tlenu rozpuszczonego, pH, Czytnik danych, Sonda na kablu o długości min. 10 m, Akcesoria dodatkowe: roztwory i buffory pH, kabel do połączenia z PC, kabel kalibracyjny (calibration cable) | Marka, model: Parametry |
| 3. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Limnigraf/rejestrator poziomu wody Ilość: 10 sztuk Minimalne parametry sprzętu: Zasada pomiaru poziomu wody: pojemnościowa lub ciśnieniowa Dokładność pomiaru poziomu wody : ±0,1% Stabilność temperaturowa : ±0,01% Zakres pomiarowy temperatury minimum: od 0oC do +50oC Dokładność pomiaru min.: ±0,3oC Inne parametry: Długość kabla: min. 10 m Urządzenie powinno być odłączalne: osobny kabel wentylowany, port odczytu i sonda zanurzeniowa Limnigraf do rejestracji zmian poziomu i temperatury wód gruntowych z bezpośrednią kompensacją barometryczną; logger i wyjście do podłączenia komputera do odczytu danych. Oprogramowanie do obsługi rejestratora. | Marka, model: Parametry |
| 4. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Rejestrator przewodności wody Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu: Minimum dwa kalibrowane zakresy pomiaru przewodności: 0... 1.000 uS/cm 0…10.000 uS/cm Zakres pomiaru temperatury min.: 0oC….+36 oC Minimalna dokładność pomiaru: Przewodność - w niskim zakresie przewodności ±3% odczytu lub ±5 uS/cm; w pełnym zakresie przewodności ±3% odczytu lub ±20 μS/cm Temperatura - 0,1 oC Inne parametry: pomiar i rejestracja temperatury; interfejs USB oprogramowanie do obsługi rejestratora. | Marka, model: Parametry |
| 5. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Wielofunkcyjny kolorymetr laboratoryjny Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu: Źródło światła.: o długości minimalnie: 420 nm, 525 nm, 610 nm Dokładnośc min.: ±1 nm Typ kuwety: szklana Ilość metod: min. 15 Inne parametry: Kolorymetr z wyposażeniem do pomiaru min. 44 stężeń jonów, decydujących o jakości wody; Złącze USB do transferu danych na komputer. W zestawie odczynniki do oznaczania minimum: amoniaku (zakres średni i zakres niski), wapnia, twardości wapniowej, twardości magnezowej, azotanów, azotynów (zakres wysoki i zakres niski), fosforanów (zakres wysoki i zakres niski), siarczanów, chloru wolnego, chloru ogólnego – min. 100 testów dla każdego z wymienionych parametrów W zestawie: - kolorymetr laboratoryjny - kuwety szklane – min. 4 - chusteczki czyszczące do kuwet pomiarowych (min. 4) - roztwór czyszczący do kuwet pomiarowych (min. 200 ml) - zestaw do przygotowywania próbek - reagenty do pomiarów min. 44 stężeń jonów (min. 100 testów dla każdego) - kabel USB do podłączenia do komputera | Marka, model: Parametry |
| 6. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Jonometr Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu Minimalny zakres pomiarowy: pH/mV Redox, pomiarów jonometrycznych w pX, jonów g/l, M/l lub ppm, O2, przewodność, ciśnienie atmosferyczne, temperatura. Minimum dwa oddzielne wejścia dla elektrod: ph/redox i jonoselektywnej/redox Możliwość przesyłania danych na komputer. Minimalny skład: - urządzenie - elektroda ph do wód czystych - 4 elektrody jonoselektywne: amoniakowa, azotanowa, siarczkowa, potasowa (wraz z elektrodą odniesienia, jeśli konieczne) | Marka, model: Parametry |
| 7. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Echosonda z wbudowanym odbiornikiem GPS Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu: Moc min.: 4000 (500 RMS) Częstotliwość min.: 77 /200 kHz Max głębokość: max. 600 m Inne parametry: Wbudowany odbiornik GPS min. 5 Hz Przekątna ekranu – min. 5 cali Rozdzielczość – min. 480x640 pixeli | Marka, model: Parametry |

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)