Załącznik nr 5.6. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 6 – Zakup i dostawa młynka hydrometrycznego.

| Lp. | Nazwa sprzętu / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Nazwa sprzętu/wyposażenia Młynek hydrometryczny elektromagnetyczny Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu: Zakres pomiaru minimum: od 0m/s do +5m/s Dokładność pomiaru: maksymalnie ±1% odczytu Minimalna głębokość pomiaru: 5 cm Inne parametry: Płaski sensor Kabel min. 2 m Żerdzie o łącznej długości min. 1,5 m (np. 3 x 0,5 m) Całość w opakowaniu transportowym. | Marka, model: Parametry |

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)