Załącznik nr 5.4. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(po modyfikacji z dnia 14.06.2019 r.)

Część 4 – Zakup, dostawa i montaż systemu monitoringu stanowiskowego

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności.

Rozmieszczenie poszczególnych elementów przedstawiono na rysunkach zamieszczonych pod tabelą.

| Lp. | Nazwa sprzętu / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Monitoring stanowiskowy Ilość: 1 zestaw Funkcjonalność: Zestaw służący do monitorowania sali dydaktycznej, egzaminów, możliwość odtworzenia nagrań oraz oglądania w czasie rzeczywistym. Zestaw w technologii minimum FullHD. Zasięg kamer na minimum 5m. Zestaw z mozliwością podłączenia do komputera. Skład zestawu: - Rejestrator – 1 szt. - Dysk HDD – 1 szt. - Przełącznik sieciowy – 1 szt. - Mikrofony zwieszane z sufitu – 2 szt. - Sieciowa kamera kopułkowa – 6 szt. - Okablowanie kategorii 6 - Montaż, konfiguracja i uruchomienie - Przeszkolenie z osługi 2-3 osób w czasie min. 2 godzin. Minimalne parametry sprzętu/wyposażenia: Rejestrator Rejestrator zarządzalny min. 16 kanałów, wyjście HDMI, VGA • Min. 16 kanałowy rejestrator IP UHD, • wysokość w szafie rack 1,5U, • Kompresja H.265/H.264, • Pasmo nagrywania do 256Mb/s, • Zdolność odtwarzania: 2 kanały 4K lub 8 kanałów 1080p • Obsługa 2 strumieni, • 2 x wyjścia wideo (VGA-1080P, HDMI-UHD), • 1 x we / 1 x wy audio RCA, • 2 x RJ-45 (100/1000), • 16 x we/4x wy alarmowe • 1 x USB 3.0, • 2 x USB 2.0, • Max. 4 x 6TB HDD, • 1 x RS485, • 1 x RS232, • Obsługa dysków RAID 0/1/5/10, • Scentralizowane zarządzanie kamerami IP: konfiguracja, import/eksport, wyświetlanie informacji w czasie rzeczywistym, dwukierunkowe audio, aktualizacje itp. • Inteligentne wyszukiwanie wybranego obszaru w filmie Dysk HDD 3,5" 4TB SATA III 6Gb/s 64MB Przełącznik sieciowy Ethernet 8 x 1Gbps PoE+ Minimum 2 mikrofony zwieszane z sufitu Sieciowa kamera kopułkowa – 6 sztuk Kamera IP mini kopułkowa, 2 Mpx, 2.8mm, IK10 wandaloodporna, obiektyw stały ● 1/2.8" skanowanie progresywne CMOS ● 1920 × 1080 @ 30fps ● Obiektyw stały 2.8 mm ● H.265+, H.265, H.264+, H.264 ● Podwójny strumień ● Digital WDR ● 3D DNR (cyfrowa redukcja szumów) ● Zasięg podczerwieni do 30 m ● PoE (Power over Ethernet) ● IP67, IK10 UWAGI • W zestawie z pozycją 2 | Marka, model: Parametry Marka, model: Parametry: Marka, model: Parametry: Marka, model: Parametry: Marka, model: Parametry: Marka, model: Parametry: |
| 2. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Zestaw do komunikacji student-egzaminator Ilość: 1 zestaw Funkcjonalność: Zestaw służący do komunikacji student-egzaminator oraz odsłuchu nagrań z monitoringu stanowiskowego. Skład zestawu: - Wznacniacz stereofoniczny – 1 szt. - Przedwzmacniacz stereofoniczny – 1 szt. - Kolumny głośnikowe - 4 szt. - Analogowy panel ścienny – 1 szt. - System bezprzewodowy z dwoma mikrofonami do ręki – 1 szt. - Odsłuch u egzaminatora – 1 szt. - Szafka sprzętowa – 1 szt. - Zasilacz UPS 1500 VA – 2 szt. - Okablowanie, kable HDMI, zasilacze 12V/DC/3A - Montaż, konfiguracja i uruchomienie - Przeszkolenie z obsługi 2-3 osób w czasie min. 2 godzin. Minimalne parametry sprzętu/wyposażenia.: Wzmacniacz stereofoniczny i przedwzmacniacz stereofoniczny miksujący do montażu w szafce rack o parametrach: 1-kanałowy cyfrowy (klasa D) wzmacniacz mocy; 1 x 120W@100V / 4Ω, 2x60W@8Ω; po zmostkowaniu 120W@100V / 8Ω, 1U 19" montaż w rack-u, kolor czarny Stereofoniczny przedwzmacniacz miksujący, 4 stereofoniczne wejścia liniowe, 5 wejść mikrofonowych, 2 niezależne strefy stereofoniczne, 1U 19" -montaż w rack-u, kolor czarny Kolumny głośnikowe - 4 sztuki – wraz z uchwytami do montażu na ścianie o parametrach: 2-drożny zespół głośnikowy z wooferem 4.25"; 20-10-5-2.5 W@100-70V / 70W@16 Ohm, uchwyt i linka zabezpieczająca w komplecie, kolor biały, mocowanie do ściany. Analogowy panel ścienny do sterowania przedwzmacniaczem - wybór źródła, poziomu głośności, poziomu miksowanego mikrofonu oraz lokalne wejścia mikrofonowe i liniowe - kontrolowany poziom i tony wejścia lokalnego, System bezprzewodowy z dwoma mikrofonami do ręki ● Zakres częstotliwości 2.4 GHz (zakres fal ISM) ● Dynamika >109 dB (A-ważone), typowo ● THD Poniżej 0.05% typowo ● Zasięg 60 m (200’) - otwarte środowisko bez zakłóceń ● Częstotliwość i rozdzielczość próbkowania 24 bity/48 kHz ● Latencja do 3,8 ms Odsłuch u egzaminatora (zestaw dwóch głosników) ● Zestaw stereofoniczny: 2-drożny zasilany głośnik + pasywny głośnik ● Wzmacniacz zintegrowany ● Regulacja głośności i regulacja tonów (tony niskie i wysokie) ● Wejście stereo Euroblock w urządzeniu MASTER ● Wejście unbalanced RCA w urządzeniu MASTER ● Przełącznik Mono / Stereo ● Połączenie między urządzeniem MASTER a urządzeniem SLAVE za pomocą złączy Euroblock. ● Zintegrowane źródło zasilania (urządzenie MASTER) ● Napięcie zasilania 230 V (jednostka MASTER) ● Funkcja Auto Standby (automatyczny tryb gotowości / oszczędzanie energii bez konieczności włączania i wyłączania systemu każdego dnia) ● Zintegrowane źródło zasilania ● Napięcie zasilania 230 V ● Wyświetlacz aktywności LED Szafka sprzętowa – 1 sztuka szafka teleinformatyczna Rack 19" wysokość wew. min 12U - ściany wykonane ze stali przeszklone drzwi z zamkiem, czarna Zasilacz UPS 1500 VA – 2 sztuki min. 4 wyjścia, moc czynna minimum 900 W UWAGI • W zestawie z pozycją 1 | Marka, model: Parametry: Marka, model: Parametry: Marka, model: Parametry: Marka, model: Parametry: Marka, model: Parametry: Marka, model: Parametry: Marka, model: Parametry: Marka, model: Parametry: |

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

Rozmieszczenie elementów z pozycji 1 i 2 w pomieszczeniu (o wymiarach 1094cm x 848cm)