Załącznik nr 5. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa sprzętu do transportu do pomiarów hydrologicznych

| Lp. | Nazwa sprzętu / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Ponton Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu: Długość: 3,8-4,0 m Szerokość: 1,7-2,55 m Materiał: Tuby wykonane z grubego PCV Podłoga: aluminiowa lub drewniana (sklejki łączone lub sztywne) Pojemność: 5-6 osób Silnik: Możliwość zainstalowania silnika zaburtowego o mocy 3,5-4,5 kW Wyposażenie dodatkowe: drewniane ławeczki do siedzenia dla 5-6 osób; wiosła, pompka, zestaw naprawczy, komplet dokumentów (certyfikaty bezpieczeństwa) Ponton musi być przystosowany do zamontowania silnika z poz. 2. | Marka, model: Parametry |
| 2. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Silnik zaburtowy Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu: Pojemność: 125-140 cm3 Moc maksymalna: 3,5-4,5 kW Budowa: jednocylindrowa, górnozaworowa (OHV) Silnik: 4-suwowy; gaźnik Inne parametry: Powinien mieć możliwość podłączenia dodatkowego zbiornika paliwa. Kanister na 20 l paliwa. Silnik musi być przystosowany do zamontowania na pontonie z poz. 1. | Marka, model: Parametry |

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)