[Załącznik nr 5. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa sprzętu do transportu do pomiarów hydrologicznych

| Lp. | Nazwa sprzętu / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Ponton Ilość: 1 sztuka Minimalne parametry sprzętu: Długość całkowita: 3,6-4,8 m Szerokość całkowita: 1,7-2,6 m Materiał: Tuby wykonane z grubego PCV Podłoga: sztywna sklejkowa Pojemność: 5-6 osób Silnik: Możliwość zainstalowania silnika zaburtowego elektrycznego o mocy 3-5 HP Wyposażenie dodatkowe: drewniane ławeczki do siedzenia dla 5-6 osób; wiosła, manometr do pomiaru ciśnienia w pontonie, zestaw naprawczy, komplet dokumentów (certyfikaty bezpieczeństwa), pokrowiec na ponton, kotwica gumowo-metalowa (8-10 kg) z rolką kotwicy, kamizelki ratunkowe (8 szt.), elektryczna pompka z akumulatorem – pompka przystosowana do podłączenia do gniazda zapalniczki samochodowej. Ponton musi być przystosowany do zamontowania silnika z poz. 2. | Marka, model: Parametry |
| 2. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Silnik zaburtowy Ilość: 1 sztuka Minimalne parametry sprzętu: Elektryczny silnik zaburtowy Moc: 3-5 HP Minimalne napięcie akumulatora: 12 V Pojemność akumulatora/czas pracy: 100-120 AH (amperogodzin) Panel kontrolny ze wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora Regulacja biegów: płynna Śruba napędowa: trzyłopatkowa Rumpel teleskopowy, z możliwością regulacji głębokości zanurzenia i kąta pochylenia Akumulator do silnika. Silnik musi być przystosowany do zamontowania na pontonie z poz. 1 oraz posiadać parametry umożliwiające sprawne poruszanie się pontonem z poz. 1 | Marka, model: Parametry |
| 3 | Nazwa sprzętu/wyposażenia Przyczepa podłodziowa Ilość: 1 sztuka Minimalne parametry sprzętu: Ładowność: min. 300 kg Max. długość łodzi: 5-6 m System ładowania: rolki Bez systemu hamowania. Przyczepa musi być dostosowana do przewożenia pontonu z poz. 1 | Marka, model: Parametry |

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)