Załącznik nr 5.13. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 13 – Zakup i dostawa mineralizatora mikrofalowego

| Lp. | Nazwa sprzętu / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Mineralizator mikrofalowy Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : Mineralizacja próbek w naczyniach zamkniętych ciśnieniowych. Układ dwóch magnetronów dający całkowitą moc mikrofalową 1800-2000 WAT Emisja energii mikrofalowej niepulsacyjna w całym zakresie, Pomiar temperatury do min. 300°C z wyświetlaniem indywidualnych profili temperatury dla naczyń podczas mineralizacji. Kontrola i pomiar ciśnienia czujnikiem przynajmniej w jednym naczyniu, z możliwością odczytu i prezentacji graficznej i liczbowej jego wartości podczas mineralizacji. Nie dopuszcza się kontroli ciśnienia poprzez pomiar obecności tlenków azotu lub oparów kwasów. Sterowanie za pomocą systemu kontrolnego z kolorowym ekranem dotykowym z możliwością programowania parametrów procesu oraz graficznego podglądu aktualnych parametrów przebiegu procesu. Dynamiczny, automatyczny dobór mocy w celu śledzenia zadanego profilu temperatury. W zestawie jeden rotor min. 8 pozycyjny z kompletem naczyń średniociśnieniowych (do min. 100 barów, temperatura do 300°C) z zamkniętymi naczyniami wykonanymi z teflonu TFM do pracy ze wszystkimi rodzajami kwasu, w tym z HF. Komora w całości wykonana ze stali kwasoodpornej i zabezpieczona przed agresywnymi czynnikami Drzwi z wbudowanym zamkiem uniemożliwiającym otwarcie komory w trakcie trwania procesu. Wbudowany system wyciągowy o dużym przepływie, odporny na działanie kwasów. Automatyczne odcięcie emisji mikrofal w momencie otwarcia systemu. Sterownik z kolorowym ekranem dotykowym, z możliwością przenoszenia danych na pamięć USB Sterownik ma wyświetlać indywidualne profile temperatury dla wszystkich naczyń w rotorz Zestaw startowy części eksploatacyjnych na co najmniej 500 mineralizacji. Przeszkolenie z obsługi min. 4 pracowników w czasie min. 10 godz. Instrukcja obsługi w języku polskim, obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika | Marka, model: Parametry: |

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)