Załącznik nr 5.11. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(po modyfikacji z dnia 15.10.2018 r.)

Część 11 – Zakup i dostawa wyposażenia laboratoriów - wagi, suszarki, piece itp.

| Lp. | Nazwa sprzętu / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Demineralizator Ilość: 1 sztuka Demineralizator zasilany wodą wodociągową do produkcji wody o przewodności poniżej 0,06 uS do zastosowań w analizach instrumentalnych technikami atomowej spektroskopii absorpcyjnej, spektroskopii z plazmą wzbudzoną indukcyjnie, chromatografii jonowej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej, chromatografii gazowej, hodowli bakteryjnych i analiz biochemicznych. Parametry techniczne dotyczące stopni oczyszczania wody: prefiltr osadowy 5 um filtr węglowy filtrowanie metodą odwróconej osmozy demineralizacja na złożach jonowymiennych lampa UV 254 nm kapsuła filtracyjna 0,45/0,2 um wydajność systemu min. 10 dm3/h wyposażony w zbiornik o pojemności min. 40 dm3 do przechowywania wody oczyszczonej. Zabezpieczenia: alarm informujący o konieczności wymiany filtrów wstępnych, modułów jonowymiennych, kapsuły mikrofiltracyjnej i promiennika lampy UV czujnik niskiego i wysokiego ciśnienia Wyposażenie: wraz z demineralizatorem należy dostarczyć min. dwa komplety złóż jonowymiennych (osobno dla anionitów i kationitów oraz min. 2 filtry węglowe) instrukcja obsługi w języku polskim obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika | Marka, model: Parametry |
| 2. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Wagosuszarka laboratoryjna Ilość: 1 sztuka Wagosuszarka laboratoryjna z podgrzewaniem techniką halogenową. Parametry techniczne: obciążenie maksymalne do 120 g, pracująca w pełnym zakresie temperaturowym od minimum 50oC do 160oC w opcji krokowej co 1oC: działka elementarna 0,001 g możliwość stosowania programów suszenia z opcją sugestii temperatury suszenia na podstawie analizy wstępnej z elektronicznym panelem sterującym Wyposażenie: zestaw do samodzielnej kalibracji temperatury zestaw min. 100 szalek aluminiowych o średnicy 90 mm instrukcja obsługi w języku polskim obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika | Marka, model: Parametry |
| 3. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Biureta elektroniczna Ilość: 6 sztuk Biureta elektroniczna do montażu na butelce z odczynnikiem umożliwiająca dozowanie odczynnika w pełnym zakresie od 0,01 do 999,9 ml z dokładnością min. 2% o podziałce 0,01 ml. Pojemność biurety cyfrowej 25 ml. Kaniula wypustowa regulowana w pionie i w poziomie. Zasilanie bateryjne. Z wyświetlaczem elektronicznym miareczkowanej objętości. W zestawie adaptery do gwintów butelek o średnicy 32, 38 i 40 mm. Instrukcja obsługi w języku polskim obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika | Marka, model: Parametry: |
| 4. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Titrator Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : Titrator do rutynowych miareczkowań umożliwiających oznaczanie stężenia soli, jonów chlorkowych, kwasowości i zasadowości. Parametry techniczne: do rutynowych miareczkowań z jednostkami dozującymi 20 lub 50 ml wyposażony w mieszadło magnetyczne błąd systematyczny nie więcej niż 0,15% błąd losowy 0,07% z możliwością wydruku krzywej miareczkowania za pomocą drukarki zewnętrznej lub zapisu na dysku flash. z wyświetlaczem elektronicznym. Wyposażenie: zestaw buforów do kalibracji przewody i końcówki do miareczkowania elektroda kombinowana pH czujnik temperatury elektroda Ag do oznaczania jonów chlorkowych instrukcja obsługi w języku polskim obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika | Marka, model: Parametry |
| 5. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Waga analityczna ver.1 Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : Waga laboratoryjna analityczna o dokładności 0,0001 g. Parametry techniczne: • rozmiar szalki min. 90 mm. • kalibracja wewnętrzna • czas stabilizacji mniej niż 5 sekund. • maksymalny zakres pomiarowy minimalnie do 500 mg. Instrukcja obsługi w języku polskim obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika. Przeszkolenie z obsługi min 2 osób w czasie min. 1 godz. | Marka, model: Parametry |
| 6. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Waga analityczna ver.2 Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : Waga laboratoryjna analityczna o dokładności 0,001 g. Parametry techniczne: • rozmiar szalki min. 90 mm. • kalibracja wewnętrzna • czas stabilizacji mniej niż 5 sekund. • maksymalny zakres pomiarowy minimalnie do 500 mg. Instrukcja obsługi w języku polskim obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika. Przeszkolenie z obsługi min 2 osób w czasie min. 1 godz. | Marka, model: Parametry |
| 7. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Waga analityczna ver.3 Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : Waga laboratoryjna analityczna o dokładności 0,01 g. Parametry techniczne: • rozmiar szalki min. 90 mm. • kalibracja wewnętrzna • czas stabilizacji mniej niż 5 sekund. • maksymalny zakres pomiarowy minimalnie do 500 mg. Instrukcja obsługi w języku polskim obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika. Przeszkolenie z obsługi min 2 osób w czasie min. 1 godz. | Marka, model: Parametry |
| 8. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Wytrząsarka laboratoryjna Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : Wytrząsarka laboratoryjna Parametry techniczne: • z platformą wykonaną ze stali nierdzewnej • z wyświetlaczem elektronicznym • o amplitudzie ruchu orbitalnego do minimum 25 mm • z platformą o wymiarach minimum 320x320mm • z maksymalnym obciążeniem minimum 7 kg • z możliwością wytrząsania kolb o róznej pojemności do 500 ml • o nastawach prędkości w pełnym zakresie od min. 30 do min. 300 obrotów na minutę • wraz z akcesoriami (minimum zaciski ze stali nierdzewnej do kolb Erlenmayera o pojemności 250 i 500 ml) Instrukcja obsługi w języku polskim obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika. Przeszkolenie z obsługi min 2 osób w czasie min. 1 godz. |  |
| 9. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Płyta grzewcza Ilość: 4 sztuki Płyta grzewcza kwadratowa z ceramiki Parametry techniczne: wielostanowiskowa z płynną regulacją temperatury w pełnym zakresie minimum od 40oC do 400oC pobór mocy maksymalnie 2000W wymiary płyty minimalnie 300 x 300 mm z analogową regulacją temperatury ze stabilizacją temperatury na poziomie min ±1oC Szczelna obudowa elementów grzejnych zabezpieczająca przed zalaniem Instrukcja obsługi w języku polskim obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika. | Marka, model: Parametry |
| 10. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Wirówka laboratoryjna ver.1 Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : Wirówka laboratoryjna stołowa uniwersalna z chłodzeniem. Parametry techniczne: od pojemności w zakresie od minimum 500 do maksimum 1000 ml w zależności od typu zastosowanego rotora wyposażona w bezobsługowy silnik indukcyjny z automatyczną identyfikacją typu rotora z rotorem na min. 6 probówek o pojemności 50 ml i pełnym zakresie obrotów od min 100 do 18000 obrotów na minutę z zabezpieczeniem przed otwieraniem pokrywy podczas wirowania i uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie moc pobierana nie więcej niż 1000W z monitorowaniem parametrów pracy podczas wirowania komora wirowania wykonana ze stali kwasoodpornej z systemem identyfikacji błędów wynikających z niewyważenia lub niewłaściwie dobranego rotora z preinstalowanymi programami eksploatacyjnymi Instrukcja obsługi w języku polskim obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika. | Marka, model: Parametry |
| 11. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Tlenomierz Ilość: 1 sztuka Tlenomierz z pomiarem temperatury, z kompensacją zasolenia, temperatury i ciśnienia atmosferycznego. Parametry techniczne: umożliwienie pomiaru tlenu w ppm (mg/l), % nasycenia pełen zakres pomiarowy od minimum 0 do maksimum 60 ppm (mg/l) wraz z sondą do pomiaru tlenu rozpuszczonego i kablem o długości minimum 3 m automatyczna korekta temperatury ręczna korekta zasolenia Instrukcja obsługi w języku polskim obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika. | Marka, model: Parametry |
| 12. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Zamrażarka ver.1 Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : Szafowa, pionowa Pojemność: od 250 do 300 litrów Zakres temperatury zamrażania od -10oC do -30oC (+/- 2oC) Mikroprocesorowy sterownik czasu i temperatury -dokładność minimalna 0,1oC Szuflady: od 4 do 8 Panel sterowniczy - wyświetlacz cyfrowy temperatury, daty i godziny w jęz. polskim lub jęz. angielskim Bezpieczeństwo - drzwi pełne, samodomykające, zamykane na klucz, panel sterowniczy blokowany hasłem, elektroniczny rejestrator alarmów, alarmy dźwiękowe i świetlne o nieprawidłowej pracy urządzenia i niedomkniętych drzwiach Pobór mocy: do 500W | Marka, model: Parametry |
| 13. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Lodówko-zamrażarka Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : Pojemność użytkowa chłodziarki 350-400 l Pojemność użytkowa zamrażarki 150-200 l Lodówko-zamrażarka szafowa, pionowa. Oddzielne komory chłodziarki i zamrażarki; system No Frost | Marka, model: Parametry |
| 14. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Lodówka (chłodziarka) ver.1 Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu (tolerancja wymiarów (5cm): Wysokość: 165 cm Szerokość: 75 cm Głębokość: 75 cm Pojemność: min. 500 l Drzwi pełne, zamykane na zamek Obieg powietrza, automatyczne odszranianie lodówki Rodzaj materiału wewnątrz: tworzywo sztuczne w kolorze białym Rodzaj materiału półek: ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego Liczba półek: min. 5 Min. zakres temperatur w środku: +1…+15°C, sterowanie mechaniczne Kolor obudowy: srebrny lub biały, materiał obudowy i drzwi: stal Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy Min. obciążenie półki: 60 kg Drzwi samoczynnie domykane Klasa klimatyczna: SN-T Czynnik chłodniczy: R 600a Moc: max. 150 W | Marka, model: Parametry |
| 15. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Zamrażarka ver.2 Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu (tolerancja wymiarów (5cm): wysokość: 90 cm Szerokość: 165 cm Głębokość: 75 cm Pojemność całkowita: 600 l (±50 l) Zakres temperatury min.: -14 … -26°C Zamrażarka skrzyniowa otwierana od góry (jedne drzwi, pełne wyposażone w zamek), kolor obudowy: biały lub srebrny, materiał wnętrza: aluminium, chłodzenie statyczne, sterowane mechanicznie, materiał pokrywy: stal szlachetna chromoniklowa; materiał obudowy: stal; uchwyt: profil aluminiowy, w wyposażeniu min. 3 kosze; wskaźnik temperatury: zewnętrzny analogowy, oświetlenie wewnętrzne, klasa klimatyczna: SN-T, czynnik chłodniczy: R 600a poziom szumu dB (A) max.: 43; odpływ wody z odmrażania, pojemność użytkowa min. 570 l . Urządzenie wolne od szkodliwego czynnika chłodniczego HFC | Marka, model: Parametry |
| 16. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Lodówka (chłodziarka) ver.2 Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu (tolerancja wymiarów (5cm): Wysokość: 185 cm Szerokość: 60 cm Głębokość: 60 cm Pojemność: min. 350 l Inne parametry: - drzwi pełne z zamkiem - zużycie energii w ciągu 24 godzin: max. 0,9 kWh - wymuszony obieg powietrza - odszranianie automatyczne - zakres temperatury min. + 3 do +16 C - sterowanie elektroniczne - alarm optyczny i akustyczny spadku temperatury, źle zamkniętych drzwi - regulowane pólki min.5 sztuk | Marka, model: Parametry |
| 17. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Liofilizator Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : 1. Półki min. 3 w przezroczystym cylindrze akrylowym 2. Ilość zaworów gumowych min.6 3. Wydajność min. 2 kg/24h 4. Sterownik mikroprocesorowy z polską lub angielską wersją obsługi i programowania, wyposażony w wyświetlacz graficzny LCD pozwalający na: zadawanie parametrów procesu tj: czasu przebiegu procesu i jego poszczególnych faz oraz próżni w fazie suszenia i dosuszania. bieżący odczyt temperatury kondensatora lodu. równoczesne cyfrowe wyświetlanie parametrów zadanych i aktualnych lub możliwość poglądu tych parametrów z poziomu menu wyświetlacza wyświetlanie komunikatów o stanach alarmowych – opis słowny i sygnalizacja dźwiękowa. możliwość wyboru języka komunikatów min.: polski, angielski. wskazanie bieżącej fazy procesu. programowanie czasu wstępnego grzania pompy próżniowej min. od 5 do 60 minut programowanie temperatury i czasu rozmrażania kondensatora lodu (opcja ta nie jest wymagana jeżeli proces rozmrażania kondensatora lodu odbywa się automatycznie) automatyczne uruchamianie pompy próżniowej 5. Naczynia do liofilizacji min.: 6 x 75 ml oraz 6 x 150 ml 6. Taca ze stali kwasoodpornej 7. Instrukcja obsługi w języku polskim, obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika 8. Przeszkolenie z obsługi min. 4 pracowników w czasie min. 5 godz. | Marka, model: Parametry |
| 18. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Suszarka laboratoryjna próżniowa z pompą próżniową Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : 1. pojemność min. 50 l 2. regulowana temperatura suszenia do 200˚C 3. wnętrze i elementy przyłączeniowe do próżni wykonane ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję 4. półki (samoblokujące) z aluminium - min. 2 sztuki 5. dwuwarstwowa, bezpieczna szyba z mechanizmem zabezpieczającym przed skutkami nadciśnienia lub eksplozji 7. moc nominalna 1200-1400 W 8. fluktuacja tempetaury 0,1-1˚C Przeszkolenie min. 4 pracowników w czasie min. 3 godz. | Marka, model: Parametry: |
| 19. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Suszarka laboratoryjna ver.1 Ilość: 2 sztuki Parametry sprzętu/wyposażenia : Obieg powietrza wymuszony i naturalny Pojemność komory 100-300 l Dokładność regulacji temperatury 0,1ºC-1,0ºC Temperatura maksymalna 150-300ºC Ilość półek maks. 4 Materiał półek półki druciane ze stali nierdzewnej Dopuszczalne obciążenie półki 15-25 kg Materiał komory - stal nierdzewna Materiał obudowy - blacha stalowa Moc 1100- 2800W Wyświetlacz LED cyfrowy lub lepszy | Marka, model: Parametry: |
| 20. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Suszarka laboratoryjna ver.2 Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu: Pojemność: 110-150 l Zakres temperatury: od +5ºC powyżej temp. otoczenia do +300º Obieg powietrza: wymuszony Liczba półek: min. 4 | Marka, model: Parametry |
| 21. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Piec muflowy Ilość: 2 sztuki Parametry sprzętu/wyposażenia : Objętość komory: 3-8 l Dokładność regulacji temperatury 1-5ºC Temperatura maksymalna 950-1200ºC Rodzaj mufli: ceramiczna Materiał obudowy: stal nierdzewna Moc 2000-3500 W | Marka, model: Parametry: |
| 22. | Nazwa sprzętu/wyposażenia pH-metr laboratoryjny Ilość: 7 sztuk Parametry sprzętu/wyposażenia : Pomiary pH, temperatura, potencjał redox Minimalny zakres pomiarów pH 0,00-14,00 Dokładność pomiarów pH 0,002-0,01 Minimalny zakres pomiarów mV od -1999 do +1999 Dokładność pomiarów mV 0,1-1 Zakres przewodności min.: 0,0-4,0 mS/cm Minimalny zakres temperatury 0,00ºC – 100,0ºC Dokładność pomiarów temperatury 0,1-0,5 ºC Pamięć 1000-5000 wyników Wyjście USB W zestawie: -stołowy miernik pH z wyświetlaczem, -statyw na elektrody, -min. 2 elektrody : pH i mV, -czujnik temperatury, -roztwory buforowe, -zasilacz | Marka, model: Parametry |
| 23. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Biureta cyfrowa ver.1 Ilość: 2 sztuki Parametry sprzętu/wyposażenia : Objętość biurety 50 ml Zakres pracy 0-50 ml Dokładność +/-0,2% Podziałka 0,002-0,01 ml Pojemność butli 2000 ml Materiał butli Szkło bezbarwne | Marka, model: Parametry: |
| 24. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Biureta cyfrowa ver.2 Ilość: 2 sztuki Parametry sprzętu: Zakres pracy: 0-50 ml Podziałka: min. 0,002 ml (od 20 ml – 0,01 ml) Pojemność butli laboratoryjnej: 2000 ml Wyświetlacz cyfrowy Przyciski włączania i wyłączania Zakres termiczny pracy: +15oC…..40oC Inne parametry: Biureta powinna być zaopatrzona w interfejs RS-232 umożliwiający przeniesienie wyników miareczkowania do komputera | Marka, model: Parametry: |
| 25. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Młynek analityczny nożowy Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia (parametry minimalne): 1. Prędkość - 28 000 obr./min. 2. Komora mieląca o pojemności 200 ml 3. Nóż do substancji włóknistych oraz nóż do substancji kruchych umożliwiających mielenie materiałów o twardości minimalnie do 9 w skali Mohsa | Marka, model: Parametry |
| 26. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Pipeta automatyczna Ilość: 17 sztuk Parametry sprzętu: Pipety zmienno pojemnościowe, jednokanałowe, • dwa sposoby dokonywania nastawień objętości: – za pomocą przycisku do pipetowania oraz standardowego pokrętła. • blokada nastawu pojemności zapobiegająca przypadkowemu przestawieniu licznika podczas pipetowania • regulowana długość wyrzutnika • wbudowany mechanizm do samodzielnej rekalibracji • trzon z PVDF o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. • oznaczenie kolorystyczne trzonów pipet o różnych pojemnościach • odporność na długotrwałe naświetlanie promieniami UV. • autoklawowalna w całości (121°C / 100kPa / 20min). • obsługa wyłącznie jedną ręką przez użytkowników prawo- i leworęcznych. • dobrze widoczny 3-pozycyjny wskaźnik pojemności • duży przycisk do pipetowania umiejscowiony centralnie oraz oddzielna funkcja zrzucania końcówek. Zestawy pipet wg pojemności: 2 sztuki – 0,5 - 10µl 3 sztuki – 5,0 - 50 µl 4 sztuki – 20 - 200 µl 3 sztuki – 100 - 1000 µl 5 sztuk – 0,5-5,0 ml | Marka, model: Parametry |
| 27. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Dozownik do kwasów Ilość: 8 sztuk Parametry sprzętu: Dozownik butelkowy do kwasów • wykonane z materiałów: PTFE, FEP, BSG oraz PP, szczelne. • odporne na chemikalia; ługi, kwasy i rozpuszczalniki. • łatwe w czyszczeniu, możliwość autoklawowania. • dozowniki z gwintem GL 45, wraz z kompletem adapterów min. : S40, GL32, GL38, GL25 i GL28, wylewką dozującą i rurką zasysającą (z możliwością indywidualnego przycięcia w zależności od pojemności butelki). Dozownik butelkowy o stałej pojemności 10,0 ml – 4 szt. Dozownik butelkowy o stałej pojemności 25,0 ml – 2 szt. Dozownik butelkowy o stałej pojemności 50,0 ml – 2 szt. | Marka, model: Parametry: |
| 28. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Waga laboratoryjna Ilość: 3 sztuki Parametry sprzętu: Zakres ważenia: min. do 3000g Dokładność odczytu co najmniej 0.01 g Szerokość pomostu: min. 175mm Głębokość pomostu: min. 175mm Inne parametry: Waga precyzyjna do prowadzenia rutynowych operacji ważenia w laboratoriach: zasilanie sieciowe, kalibracja wewnętrzna, punkty kalibracji zakresu wybierane przez użytkownika, automatyczne tarowanie, menu resetu oprogramowania, wskaźnik stabilności, interfejs RS232 zintegrowany hak do ważenia ładunków pod pomostem wagi, poziomnica z przodu wagi, konstrukcja: jednorodna metalowa lub z górną częścią obudowy z tworzywa, podstawa wykonana techniką odlewania, szalka ze stali nierdzewnej, waga z legalizacją. | Marka, model: Parametry |
| 29. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Wirówka laboratoryjna ver.2 Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : Funkcja opóźnionego startu Min. 90 programów użytkownika Minimum 10 charakterystyk rozpędzania/hamowania Dwa tryby zliczania czasu: od naciśnięcia klawisza start i od osiągnięcia zadanej prędkości Minimum dwa tryby pracy: praca w trybie SHORT i tryb pracy ciągłej HOLD Wirówka wyposażona rotor horyzontalny min. 4 x 250 ml Wirówka wyposażona rotor kątowy: min. 8 x 10/15ml min. 4 x 50 ml Zakres obrotów - max. 18000 obr/min Wyświetlacz graficzny LCD Programowanie wieloodcinkowych charakterystyk rozpędzania/hamowania; Regulacja RPM/RCF; Manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF); Automatyczne otwieranie pokrywy; Zamek domykający pokrywę; Menu w języku polskim Komora wirowania ze stali nierdzewnej; Czujnik niewyważenia; Blokada pokrywy podczas wirowania; Blokada startu przy otwartej pokrywie; Awaryjne otwieranie pokrywy; Zabezpieczenie termiczne silnika; Bezobsługowy silnik indukcyjny Produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 lub równoważnymi | Marka, model: Parametry |
| 30. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Filtrator powietrza Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : Pobór energii max. 200 W Poziom hałasu max. 55 dB (przy największych obrotach) Max. powierzchnia pomieszczenia 72 m2 Zestaw wieloefektywnych filtrów cząsteczkowych w celu maksymalnego usunięcia cząstek stałych w powietrzu. Szczególnie do usunięcia zanieczyszczeń takich jak pyłek kwiatowy i zarodników od 5-10 mikronów) Żywotność filtra ok. 5000 godzin Typ filtra Filtry z włóknami zawierającymi polipropylen. Stopień wymiany powietrza Około 5 razy na 1h Waga 18-21 kg Mobilny Efektywność filtracji min. 99,8% Sygnalizator konieczności wymiany filtra Funkcje dodatkowe - 4-stopniowa regulacja prędkości - cyfrowe sterowanie Przeszkolenie z obsługi dla min 4 pracowników w czasie min. 2 godz. | Marka, model: Parametry |
| 31. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Mieszadło magnetyczne Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu (tolerancja wymiarów (20mm): Wysokość: 70mm Szerokość: 200mm Długość: 250mm Inne parametry: Mieszadło magnetyczne Bezsilnikowe mieszadło magnetyczne do sporządzania roztworów ciał stałych i mieszania cieczy z możliwością podgrzewania, możliwość pracy z bardzo niskimi obrotami. Obroty regulowane min. - 50-1000 obr./min. Łagodny rozbieg - ~ 15 sek. Skokowa regulacja mocy - 4 x 16 lub 32 W Średnica płyt grzejnych - 4 x 90 mm Min. temperatura płyt - ~130ºC Min. średnica naczynia - 4 x 90 mm Min. objętość cieczy - 4 x 1.0 litr | Marka, model: Parametry |
| 32. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Sita laboratoryjne Ilość: 10 sztuk Parametry sprzętu: Wysokość obudowy: min. 40mm Średnica sita: 100 – 200mm Inne parametry: Sita stalowe (stal nierdzewna) do pracy na sucho i na mokro, standaryzowane wykonanie obudów, siatek i etykiet sit, wg normy DIN ISO 3310-1; Wymiary oczek sit o średnica 200mm: 1 sztuka 40 mikrometrów (0,04mm) 1 sztuka 45 mikrometrów (0,045mm) 1 sztuka 50 mikrometrów (0,05mm) 1 sztuka 0,5 mm 1 sztuka 0,8mm Wymiary oczek sit o średnicy 100mm: 1 sztuka 40 mikrometrów (0,04mm) 1 sztuka 45 mikrometrów (0,045mm) 1 sztuka 50 mikrometrów (0,05mm) 1 sztuka 0,5 mm 1 sztuka 0,8 mm | Marka, model: Parametry |
| 33. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Myjka ultradźwiękowa Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu: Myjka o pojemności ok. 3 litrów (+/- 0,2 l), ze sterowaniem cyfrowym i podgrzewaniem w zakresie 30-80 °C. • moc ultradźwięków: 160-480 W • częstotliwość: 35-45 kHz • ilość przetworników: min. 2 • czasomierz, sterowanie cyfrowe • zakres regulacji czasu:1-30 minut lub tryb pracy ciągłej • podgrzewanie: zakres regulacji temperatury:20-80 °C; Moc grzałek: min.140 W • materiał zbiornika i obudowy: Stal nierdzewna AISI 304 • funkcja odgazowania | Marka, model: Parametry: |
| 34. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Dejonizator wody Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu: Zasilanie: Woda wodociągowa Wydajność: 10 l/h (( 2l) Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 l/min Przewodność: <0,06 uS/cm Maksymalna zawartość jonów w wodzie oczyszczonej: Na+, SO42-, Cl-, Br-, N02-, NO3-, P043- <0,5ppb Inne parametry: Woda oczyszczona powinna spełniać wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości | Marka, model: Parametry |
| 35. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Łaźnia wodna Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu: Zakres pracy: od 5ºC powy żej temperatury otoczenia do 100ºC Stabilność temperatury: ±0,2°C Rozdzielczość: 0,1°C Liczba stanowisk: 6 Pojemność: min. 20 dm3 Inne parametry: • mikroprocesorowy regulator temperatury • wyświetlacz LED (temperatura zadana i mierzona) • system cyrkulacji wody w łaźni • obudowa z nierdzewnej blachy dekoracyjnej • alarm odchyłkowy przekroczenia temperatury • minutnik z blokadą grzania i alarmem dźwiękowym • pływakowa sygnalizacja zbyt niskiego poziomu z blokadą grzania • sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury • sterowanie elementem grzejnym przekaźnikiem półprzewodnikowym • zasilanie impulsowe | Marka, model: Parametry |
| 36. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Waga analityczna ver.4 Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu: Udźwig: 200-300 g Dokładność: 0,1mg Obciążenie minimalne: 0,1 g Wyświetlacz: LCD Kalibracja wewnętrzna W cenie legalizacja wagi Przeszkolenie z obsługi min 2 osób w czasie min. 1 godz. | Marka, model: Parametry |

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)