Załącznik nr 5.1. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(po modyfikacji z dnia 15.10.2018 r.)

Część 1 – Zakup i dostawa stacji kontrolnych

| Lp. | Nazwa sprzętu / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu wtrybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z SIWZ) Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Stacja kontroli zanieczyszczeń chemicznych Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : Mobilna stacja umożliwiająca kontrolę skażeń chemicznych powietrza, gleby i wody. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie umożliwiające badanie pośrednie poprzez skażenie wydzielane z wody lub gleby. - Odporność warunki atmosferyczne w tym pyły i kurze: przynajmniej IP67 - Temperatura w jakiej można dokonywać pomiarów zakres minimum: od -200C do 500 C. - Czas pracy: minimum 8 godzin ciągłej pracy - Baterie/Akumulatory typu AA lub AAA. - Alarm - System dźwiękowy wraz z sygnalizacją wizualną. - Kompatybilne wraz z pozycją 2. - Oprogramowanie do przechowywania danych z pomiarów. Oprogramowanie ma być rozwiązaniem integrującym pomiary urządzeniami z poz. 1 i 2. Przekaz informacji do oprogramowania może występować w czasie rzeczywistym lub po wykonaniu analizy skażeń. - Wyświetlacz na stacji w celu przekazywania informacji z wykonywanych pomiarów. - Na stację kontroli zanieczyszczeń chemicznych składać się może zestaw z kilku wzajemnie powiązanych i skorelowanych elementów lub jedno pojedyncze urządzenie dające możliwość analizy skażeń z toksycznych środków przemysłowych. Stacja ma posiadać własna bibliotekę środków chemicznych (Baza danych chemicznych) | Marka, model: Parametry |
| 2. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Stacja kontroli radiologicznej Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : Mobilna stacja umożliwiająca pomiar skażeń radiologicznych powietrza, wody i gleby. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie umożliwiające badanie pośrednie poprzez skażenie wydzielane z wody lub gleby. - Odporność warunki atmosferyczne w tym pyły i kurze: przynajmniej IP67 - Temperatura w jakiej można dokonywać pomiarów zakres minimum: od -100C do 400C. - Czas pracy: minimum 8 godzin ciągłej pracy - Baterie/Akumulatory typu AA lub AAA. - Alarm - System dźwiękowy wraz z sygnalizacją wizualną. - Kompatybilne wraz z pozycją 1. - Oprogramowanie do przechowywania danych z pomiarów. Oprogramowanie ma być rozwiązaniem integrującym pomiary urządzeniami z poz. 1 i 2. Przekaz informacji do oprogramowania może występować w czasie rzeczywistym lub po wykonaniu analizy skażeń. - Wyświetlacz na stacji w celu przekazywania informacji z wykonywanych pomiarów. - Na stację kontroli radiologicznej składać się może zestaw z kilku wzajemnie powiązanych i skorelowanych elementów, jedno pojedyncze urządzenie dające możliwość analizy skażeń radiacyjnych lub dodatkowy moduł do kupywanego urządzenia do analizy skażeń chemicznych - Pomiar danych umożliwiający wykrycie izotopów promieniotwórczych alfa, beta i gamma. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie nieumożliwiające wykrycia izotopów alfa i beta, ale za to umożliwiające wykrycie promieniowania X-ray. Umożliwiać wykaz aktualnej dawki na organizm wraz z sygnalizacją na wyświetlaczu. | Marka, model: Parametry |

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)