Załącznik nr 5.10. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

wersja ujednolicona po modyfikacvji na dzień 26.01.2018 r.

Część 10 – Zakup i dostawa sprzętu do diagnostyki.

| Lp. | Nazwa sprzętu / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Dwupłytowa platforma dynamo graficzna Ilość: 1 zestaw Parametry sprzętu/wyposażenia: Dwupłytowa platforma dynamograficzna. Urządzenie do oceny stabilności układu mięśniowo-więzadłowego oraz koordynacji ruchowej i równowagi. Możliwości funkcjonalne: analizy dystrybucji obciążenia w osi pionowej, gotowe protokoły pomiarowe oraz możliwość tworzenia własnych, szerokie możliwości analizy danych oraz gotowe szablony raportów, możliwość wykorzystania biofeedbacku podczas ćwiczeń i testów, zintegrowana baza danych z możliwością archiwizacji, eksportu i druku danych, możliwość podłączenia do stacji roboczej jednej lub dwóch kamer video rejestrujących przebieg testu. Intuicyjne oprogramowanie w języku polskim. Modułowa kompozycja oprogramowania: badanie skoków, badanie kroków, badanie dystrybucji obciążenia, trening ćwicz grając, kartoteka pacjentów, analiza i raporty. • Niezależny pomiar rzutu środka ciężkości ciała, który przypada na lewą i prawą nogę, . • Możliwość rozstawienia platform (zależnie od wybranej pozycji badania) na odległość nie mniejszą niż 80 cm. Oprogramowanie winno uwzględniać to ustawienie, w obliczeniach statokinezjogramu (offset). • Częstość wyników nie mniejsza niż 200 na sekundę/ na każdy tensometr • Rozdzielczość: nie gorsza niż +/- 100 g/ na tensometr • Liczba tensometrów nie mniejsza niż 6 • Oprogramowanie w wersji polskiej pracujące w środowisku obsługującym sprzęty na Uczelni (Windows) • Możliwość uzyskania informacji o balansie (przeniesieniu ciężaru ciała) • Współpraca z fotogrametrią Mora • Oprogramowanie winno pozwalać na wyznaczenie statokinezjogramów i parametrów liczbowych niezależnie dla lewej, prawej nogi, a także wypadkowego (tak jak dla klasycznej platformy stabilograficznej) • Możliwość pracy w tandemie dwóch urządzeń (4 płyt pomiarowych) • Interfejs do komputera: USB • Funkcja treningu na platformie balansowej • Funkcja sterowania grami • Wyposażenie: kabel USB z zasilaczem, instrukcja obsługi, płyta instalacyjna, Oprogramowanie powinno pozwalać na wyznaczenie następujących parametrów: • Średnia masa liczona z wszystkich próbek testu • Mediana masy z wszystkich próbek testu • Długość statokinezjogramu LCOP (lenght COP); • SP (Sway Path) – długość ścieżki całkowita liczona w obu osiach(2D) • SPAP – długość ścieżki statokinezjogramu liczona w kierunku osi Y • SPML – długość ścieżki statokinezjogramu liczona w kierunku osi Y • Średnie wychylenie środka nacisku stóp od punktu 0 • MAPSCOP (medium antero-posterior sway COP) • MLSCOP (medium lateran sway COP) • MA (mean amplitude), średnie wychylenie (promień) CoP • MAAP śr. wychylenie środ. nacisku stóp od punktu 0 w kierunku osi Y • MAML śr. wychylenie środ. nacisku stóp od punktu 0 w kierunku osi X • Maksymalne wychylenie COP od punktu 0 w kierunku przednio-tylnym w mm MaxAPSCOP • MaxLSCOP (maximal lateran sway COP) • MaxAP maksymalne wychylenie COP od punktu 0 w kierunku osi • MaxML maksymalne wychylenie COP od punktu 0 w kierunku osi X • Średnia prędkość [mm/s] z jaką poruszał się środek nacisku stóp CoP podczas badania, wyrażona w mm/s — VCOP (velocity COP) • MV (Mean Velocity)- średnia prędkość poruszania się punktu COP w osiach XY (2D) • MVAP średnia prędkość poruszania się punktu COP w osi Y MVML średnia prędkość poruszania się punktu COP w osi Y • Pole powierzchni zajmowanej przez wykres drogi COP wykreślonej w czasie badania — FCOP (field COP); • SA (Sway Area) - wielkość pola powierzchni zakreślanego przez CoP • SP/SA - Długość / Pole [mm-1] • Średnia częstotliwość MF (Mean Frequency) - średnia częstotliwość CoP w Hz • TR5 (Time COP radius); Procent czasu przebywania COP w okręgu o promieniu (5, 7.5, 12.5 mm) • LWAP liczba wychyleń COP w osi Y • LWML liczba wychyleń COP w osi X • Współczynnik Romberga (Romberg quotient) będący stosunkiem wielkości parametrów SP, SA, SPSA otrzymanych w testach przeprowadzonych z otwartymi oczami (EO – eyes open) do wielkości parametrów otrzymanych w testach przeprowadzonych z zamkniętymi oczami (EC – eyes closed). • RSP = SPOE/SPEC • RSA = SAOE/SAEC • RSPA = SPSAOE/SPSAEC • MNDB (Mean (arythmetic) Difference Balans) - średnia (arytmetyczna) róż. balansu • MDDB (Median Difference Balans) - mediana róznicy balansu> • minDB (minimum Difference Balans) - minimum różnicy balansu> • maxDB ( maximum Difference Balans) - maksimum różnicy balansu> W zestawie • Dwupłytowa platforma dynamograficzna / stabilograficzna • Parapodium • Rehastand • Stacja robocza typ: laptop przekątna ekranu LCD: min. 15.6 cali nominalna rozdzielczość LCD: min. 1920 x 1080 Procesor: Osiągający, co najmniej 3882 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z drugiej kolumny tabeli z wynikami testów procesorów, które są załącznikiem do SIWZ wielkość pamięci RAM: min. 8 GB dysk twardy: SSD min 240 GB napęd optyczny: DVD+/-RW DL karta graficzna: dedykowana (niezintegrowana) czytnik kart pamięci: min. SDXC, SD, SDHC, MMC komunikacja: LAN 1 Gbps WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac Bluetooth interfejsy: min. 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, HDMI dodatkowe wypos./funkc. torba, myszka bezprzewodowa zainstalowany system operacyjny: preinstalowany system operacyjny, klasy PC musi spełniać wymagania według poniższego załącznika (przypis 1) poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (np. Windows 10 lub równoważny wg opisu ) • Drukarka laserowa monochromatyczna • Monitor min 21 cali z systemem montażu dościennego 10x10cm lub 7,5x7,5cm • Wysięgnik z regulacją wysokości pod monitor - regulacja wysokości ustawienia monitora - uchwyt z systemem VESA 10x10cm lub 7,5x7,5cm - półka regulowana na laptop - kółka jezdne umożliwiające przestawianie wysięgnika • Dwie kamery (na stojaku niskim i wysokim) - 2x kamera Full HD Logitech - rozdzielczość: 1920 x 1080 px - interfejs: USB - mikrofon - statyw niski, regulacja min 15-23cm - statyw wysoki, regulacja min 42-144cm • Stolik pod laptop - regulacja stolika w zakresie min 68-90cm - osobna blat podwójny z możliwością regulacji - kółka jezdne Przeenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 3 godzin. |  |
| 2. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Bieżnia do analizy chodu z oprogramowaniem Ilość: 1 zestaw Parametry sprzętu/wyposażenia : Bieżnia wraz z oprogramowaniem do analizy chodu i postawy, • Czujniki rezystancyjne pokryte 24 karatowym złotem • Czujniki przykryte przewodzącą gumą • Czujniki rezystancyjne o kształcie kwadratowym • Częstotliwość próbkowania chodu/biegu min 150 Hz w czasie rzeczywistym • Analiza statyczna do 150 Hz w czasie rzeczywistym • Interfejs USB • Powierzchnia aktywna czujników min.120 x min. 40 cm • Zakres prędkości bieżni min 1 - 20 km/h • Regulacja kąta nachylenia min. 0-15% • Wymiary bieżni: wysokość max 905 cm, szerokość max 1460 cm, długość max 1950 cm • Wmontowany monitor LCD • Kółka transportowe • Maksymalne obciążenie min 130 kg Oprogramowanie pozwala na: • Analizę rozkładu sił nacisku stóp na podłoże w trakcie chodu/biegu po platformie oraz analizę poszczególnych faz chodu/biegu. • Współpracę z platformami sił reakcji podłoża, podoskanerami, kamerą HD • Analizę posturalną z wykorzystaniem kamery HD • Wyłączanie części czujników • Wykonanie testów stabilograficznych/posturograficznych • Analizę posturalną statyczną i dynamiczną z wykorzystaniem Videografii 2D • Wykonania testu Romberga • Baza pacjentów • Możliwość aktualizacji online • Rozbudowane gotowe analizy statystyczne • Tworzenie raportów • Opcja One Touch Print • Zdalną archiwizacja online po przeprowadzonych badaniach W zestawie: • Bieżnia do analizy chodu z oprogramowaniem • Kamera FullHD ze statywem - rozdzielczość: min.1920 x 1080 px - interfejs: USB - mikrofon - statyw regulowany • Stacja robocza typ: laptop przekątna ekranu LCD: min. 15.6 cali nominalna rozdzielczość LCD: min. 1920 x 1080 Procesor: Osiągający, co najmniej 3882 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z drugiej kolumny tabeli z wynikami testów procesorów, które są załącznikiem do SIWZ wielkość pamięci RAM: min. 8 GB dysk twardy: SSD min 240 GB napęd optyczny: DVD+/-RW DL karta graficzna: dedykowana (niezintegrowana) czytnik kart pamięci: min. SDXC, SD, SDHC, MMC komunikacja: LAN 1 Gbps WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac Bluetooth interfejsy: min. 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, HDMI dodatkowe wypos./funkc. torba, myszka bezprzewodowa zainstalowany system operacyjny: preinstalowany system operacyjny, klasy PC musi spełniać wymagania według poniższego załącznika (przypis 1) poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (np. Windows 10 lub równoważny wg opisu ). Przeszkolenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 2 godzin. |  |
| 3. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Rozszerzenie próbkowania Ilośc: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : • Rozszerzenie próbkowania bieżni do analizy chodu o 50Hz • kompatybilne z bieżnią z poz. 2 |  |
| 4. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Moduł treningu wirtualnego do bieżni Ilośc: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : Moduł treningu wirtualnego do bieżni do analizy chodu, rozszerzenie oprogramowania/opcja treningu pozwalające na trening na wirtualnej ścieżce leśnej wizualizowany na ekranie komputera lub telewizora. • Moduł treningu chodu do bieżni baropodometrycznej polegający na wizualizacji chodu i biegu w czasie rzeczywistym • Moduł powinien umożliwiać ćwiczenia z biofeedbackiem w statyce oraz wizualizację procentową obciążenia stóp pacjenta. • Pacjent widząc swój nacisk w chodzie powinien móc w czasie rzeczywistym korygować go wedle zaleceń terapeuty • kompatybilne z bieżnią z poz. 2 |  |
| 5. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Moduł treningu chodu Ilośc: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : • Moduł treningu chodu z wizualizacją kroków do bieżni do analizy chodu. • Powierzchnia aktywna czujników min.2400mm x min. 500 mm • Wymiary całkowite platformy sił reakcji podłoża min.: 440 cm x 60cm • Czujniki rezystancyjne pokryte 24 karatowym złotem • Czujniki pokryte przewodzącą gumą • Czujniki rezystancyjne o kształcie kwadratowym • Temperatura pracy 0°C - 55°C • Częstotliwość próbkowania w dynamice min. 200 Hz w czasie rzeczywistym • Częstotliwość próbkowania w statyce min. 150 Hz • Interfejs USB • Maksymalne obciążenie min. 150N/cm2 • Wytrzymała metalowa obudowa całej platformy • Podoscan 2D w zestawie • Wymiary podoscanu max: 44 x 13,5 x 66 cm • Guzik blokujący pracę skanera • Przełączniki zasilania • Przetwornik CCD z zimną katodą (1600 DPI) • Możliwość wykonywania pomiarów w oświetlonym pomieszczeniu • Bezprzewodowy system wkładek tensometrycznych w zestawie 10 par wkładek tensometrycznych: • Grubość: max. 1mm • Materiał: poliester • Elastyczne z możliwością docinania do pożądanego rozmiaru • Rozmiar min. od 35 do 48 (EU) • Automatyczna identyfikacja rozmiaru • Szybkie podłączanie Oprogramowanie: • Uniwersalne oprogramowanie obsługujące platformy sił reakcji podłoża, podoskanery, kamery HD. • Analiza posturalna statyczna i dynamiczna z wykorzystaniem systemu do analizy wideograficznej z użyciem więcej niż jednej kamery • Rozbudowana analiza statyczna i dynamiczna sił reakcji podłoża • Wykonanie testów stabilograficznych/posturograficznych • Wykonania testu Romberga • Baza pacjentów • Możliwość aktualizacji online • Możliwość zmiany osi wykonywanego badania • Rozbudowane gotowe analizy statystyczne • Tworzenie automatycznych raportów • Opcja One Touch Print • Możliwość wydruku wyniku plantokonturograficznego w skali 1:1 • Zdalna archiwizacja online po przeprowadzonych badaniach • Renderowanie w czasie rzeczywistym• W zestawie: • Platforma sił reakcji podłoża o pow. czujników min: 240x50 cm • Podoskaner 2D do skanowania podeszwowej strony stóp • W zestawie komplet zasilaczy i kabli do połączenia z komputerem • System wkładek tensometrycznych bluetooth • Dodatkowe 10 par wkładek tensometrycznych • Stacja robocza (laptop) do platformy typ: laptop przekątna ekranu LCD: min. 15.6 cali nominalna rozdzielczość LCD: min. 1920 x 1080 Procesor: Osiągający, co najmniej 3882 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z drugiej kolumny tabeli z wynikami testów procesorów, które są załącznikiem do SIWZ wielkość pamięci RAM: min. 8 GB dysk twardy: SSD min 240 GB napęd optyczny: DVD+/-RW DL karta graficzna: dedykowana (niezintegrowana) czytnik kart pamięci: min. SDXC, SD, SDHC, MMC komunikacja: LAN 1 Gbps WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac Bluetooth interfejsy: min. 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, HDMI dodatkowe wypos./funkc. torba, myszka bezprzewodowa zainstalowany system operacyjny: Preinstalowany system operacyjny, klasy PC musi spełniać wymagania według poniższego załącznika (przypis 1) poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (np. Windows 10 lub równoważny wg opisu ). • Kamera Full HD na statywie - rozdzielczość: 1920 x 1080 px - interfejs: USB - mikrofon - statyw regulowany • Dwie pasywne ścieżki wydłużające pole chodu podczas badania dynamicznego. - Ścieżki pokryte materiałem skóropodobnym - wymiary min 600mmx1000mm • Stacja robocza do systemu wkładkowego typ: laptop przekątna ekranu LCD: min. 15.6 cali nominalna rozdzielczość LCD: min. 1920 x 1080 Procesor: Osiągający, co najmniej 3882 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z drugiej kolumny tabeli z wynikami testów procesorów, które są załącznikiem do SIWZ wielkość pamięci RAM: min. 8 GB dysk twardy: SSD min 240 GB napęd optyczny: DVD+/-RW DL karta graficzna: dedykowana (niezintegrowana) czytnik kart pamięci: min. SDXC, SD, SDHC, MMC komunikacja: LAN 1 Gbps WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac Bluetooth interfejsy: min. 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, HDMI dodatkowe wypos./funkc. torba, myszka bezprzewodowa zainstalowany system operacyjny: preinstalowany system operacyjny, klasy PC musi spełniać wymagania według poniższego załącznika (przypis 1) poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (np. Windows 10 lub równoważny wg opisu). Przeszkolenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 4 godzin. |  |
| 6. | Nazwa sprzętu/wyposażenia System do rejestracji i analizy wideo Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia: Oprogramowanie: • Możliwość jednoczesnego wykonania zdjęć z 1-4 kamer • Możliwość rejestracji sekwencji video (filmu) z 1-2 kamer • Wykonanie zdjęcia w trakcie badania statycznego na platformie • Wykonanie zdjęcia w trakcie badania na podoskanerze 2D do skanowania podeszwowej strony stóp • Wykonanie filmu (sekwencji video) w trakcie badania dynamicznego na platformie. • Wykonywanie manualnych pomiarów na zdjęciach i filmach: - pojedyncza linia mierząca kąt między wyznaczoną linią a poziomem - wyznaczania kątów - wyznaczanie trójkątów np. trójkatów talii (tylko w przypadku zdjęć) • Kalibracja pikseli na milimetry • Wysokościomierz mierzący wysokość danego miejsca od podłoża • Kalibracja kąta wykonanego zdjęcia • Gotowe drogi pomiarów dla zdjęć wykonanych na pacjencie stojącym: przodem, tyłem, lewym bokiem, prawym bokiem. • Gotowe drogi pomiarów dla widoku: przodem kończyn dolnych, tyłem kończyn dolnych, z podoskanera 2D do skanowania podeszwowej strony stóp • Możliwość wczytania własnego zdjęcia na którym możemy wykonać manualne pomiary np. zdjęcie stóp, RTG • Parametry obliczane w widoku przednim: - nachylenie barków - nachylenie miednicy - koślawość i szpotawość kolan - pochylenie tułowia - nachylenie kończyn dolnych • Parametry obliczane w widoku tylnym: - nachylenie barków - odległość każdego barku od ziemi (mm) - nachylenie łopatek - nachylenie miednicy - kąt koślawości i szpotawości kolan - kąt koślawości i szpotawości pięt • Parametry obliczane w widoku lewostronnym i prawostronnym: - głębokość lordozy szyjnej - głębokość kifozy piersiowej - głębokość lordozy lędźwiowej - kąt udo podudzie • Parametry obliczane w widoku tylnym kończyn dolnych: - kat koślawości i szpotawości kolan - kat koślawości i szpotawości pięt • Parametry obliczane w widoku tylnym kończyn dolnych: - koślawość i szpotawość kolan • Parametry obliczane dla widoku podoskaner 2D do skanowania podeszwowej strony stóp: - kąt każdej ze stóp - kąt koślawości i szpotawości palucha każdej stopy • Baza danych pacjentów • Wywiad kliniczny • Możliwość dodawania pliku (np. PDF lub JPG) do utworzonego pacjenta • Zakładka porównywania ze sobą badań • Możliwość tworzenia kopii zapasowej bazy danych W zestawie: -oprogramowanie, -2 kamery szybko klatkowe z interfejsem minimum – USB 2.0, rejestracja minimum 100Hz (prędkość rejestracji min 100kl/s w odcieniach szarości lub kolorze) wraz ze statywami i kablami, -plakat kalibracyjny, -8 markerów 19mm, -2 reflektory LED, -taśma do przyklejania markerów, -synchronizacja video, -prekonfigurowany komputer o parametrach: typ: komputer stacjonarny Procesor: min.czterordzeniowy. Osiągający, co najmniej 3882 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z drugiej kolumny tabeli z wynikami testów procesorów, które są załącznikiem do SIWZ wielkość pamięci RAM: min. 12 GB dysk twardy: SSD min 240 GB napęd optyczny: DVD+/-RW DL karta graficzna: dedykowana (niezintegrowana) min 2GB RAM komunikacja: LAN 1 Gbps interfejsy: min. 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, HDMI w zestawie: mysz, klawiatura zainstalowany system operacyjny: preinstalowany system operacyjny, klasy PC musi spełniać wymagania według poniższego załącznika (przypis 1) poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (np. Windows 10 lub równoważny wg opisu ). Monitor Przekątna ekranu: min. 21" Rodzaj matrycy: LED Rozdzielczość ekranu: min. 1920 x 1080 (FullHD) Format ekranu: 16:9 Jasność: min. 250 cd/m² Rodzaje wejść / wyjść min. VGA (D-sub) HDMI DVI-D Zamawiający dopuszcza przejściówkę umożliwiającą podłączenie kabla DVI-D do innego typu złącza Głośniki Przeszkolenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 2 godzin. |  |
| 7. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Zestaw do rejestracji i analizy EMG Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : • 4-kanałowy całkowicie bezprzewodowy system przeznaczony do szybkiej analizy EMG, oferujący precyzyjny pomiar ciała człowieka podczas ruchu dzięki zastosowaniu technologii EMG oraz wyposażeniu każdej elektrody w miniaturowy moduł rejestracji i transmisji sygnału EMG. • Zaawansowana bezprzewodowa technologia Bluetooth • Moduły ważące max. 16g • Intuicyjna obsługa za pomocą jednego przycisku • W pełni zautomatyzowana analiza pleców • Automatyczna interpretacja wyników • Intuicyjny zapis wyników do archiwum • Automatyczne wydruki wyników analiz Wyposażenie standardowe: • Moduł EMG z akcesoriami • Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim Przeszkolenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 1 godziny. |  |
| 8. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Profesjonalny zestaw goniometrów Ilość: 1 zestaw Parametry sprzętu/wyposażenia: Profesjonalny zestaw goniometrów metalowych zawierający pełną gamę goniometrów do pomiaru zakresu ruchu w stawach z zakresu ruchomości głowy (szyi), stawu barkowego, stawu łokciowego, tułowia, stawu biodrowego, stawu kolanowego, stawu skokowego. Minimalne wyposażenie zestawu powinno zawierać: • Goniometr metalowy: długość 17 cm (±2cm), zakres pomiaru 180°, podziałka pomiaru co 1° • Goniometr metalowy: długość 35 cm(±2cm), , zakres pomiaru 180°, podziałka pomiaru co 1°, dwie skale pomiaru • Goniometr metalowy: długość 35 cm(±2cm), , zakres pomiaru 360°, podziałka pomiaru co 1°, dwie skale pomiaru, możliwość regulacji oporu ruchu ramion pomiarowych, możliwość zablokowania położenia ramion • Goniometr metalowy: zakres pomiaru 0° - 150°, podziałka pomiaru co 5° • Goniometr metalowy: długość 8 cm(±1cm), , zakres pomiaru 180°, dwie skale pomiaru, w kolorze czarnym oznaczeniem ułatwiającym odczytywanie wartości kątowych na zdjęciach RTG • Goniometr metalowy: długość 20 cm(±2cm), , zakres pomiaru 180°, dwie skale pomiaru, możliwość regulacji oporu ruchu ramion pomiarowych Zestaw wyposażony w funkcjonalną walizkę umożliwiającą wygodne przechowywanie goniometrów. |  |
| 9. | Nazwa sprzętu/wyposażenia System analizy postawy ciała Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : • System Analizy Postawy Ciała - zestaw urządzeń stanowiących zintegrowane stanowisko do oceny postawy ciała. • Pozwala na prowadzenie przesiewowych badań postawy ciała w placówkach edukacyjnych • System oparty na tradycyjnych, uznanych metodach diagnostycznych jak fotograficzna rejestracja sylwetek badanego, fotopodoskopowa rejestracja i ocena wysklepienia stóp, jak również poglądowej ocenie postawy badanego w oparciu o uproszczony schemat badania ortopedycznego. • Zastosowanie prostego algorytmu diagnostycznego pozwala na zaznaczenie i wprowadzenie do pamięci komputera danych identyfikacyjnych badanego jak i informacji związanych z jakością jego postawy. • Dodatkowo, zarejestrowane obok oceny poglądowej sylwetki badanego i wysklepienie stóp pozwala na weryfikację danych z oceny poglądowej z zarejestrowanymi obrazami. Możliwość eksportu uzyskanych danych i specjalnie opracowany moduł analizy procentowej pozwala na tworzenie opracowań i raportów z przeprowadzonych badań. W zestawie: • Stanowisko do fotorejestracji i analizy sylwetek • Stanowisko do fotopodoskopowej rejestracji i analizy stóp • Przenośny zestaw przyrządów pomiarowych • Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do rejestracji i analizy postawy ciała Przeszkolenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 2 godzin. |  |
| 10. | Nazwa sprzętu/wyposażenia System do akwizycji sygnałów fizjologicznych Ilość: 1 system Parametry sprzętu/wyposażenia : Zintegrowane rozwiązanie dla pracowni studenckich, zawierające oprogramowanie oraz urządzenia niezbędne do przeprowadzenia zajęć ze studentami. System ma umożliwiać przeprowadzenie interaktywnych lekcji, podczas których studenci mogą rejestrować dane fizjologiczne z siebie nawzajem, ze zwierząt, oraz z preparatów tkankowych. Lekcje zawierają wstęp teoretyczny do wybranych zagadnień oraz instrukcje do przeprowadzenia pomiarów. System pozwalający na przeprowadzenie min. 30 zajęć laboratoryjnych, w tym lekcje dotyczące: • Układu mięśniowego (m.in. charakterystyka sygnału EMG, skurcz mięśni, EMG wybranych części ciała, EGG, EMG Biofeedback); • Układu sercowo-naczyniowego (m.in. pomiar EKG i pulsu, składowe EKG, odprowadzenia EKG, test Wingate’a, HRV); • Układu oddechowego (cykl oddechowy, spirometria); • Neurofizjologii (EEG i rytmy EEG, asymetria hemisferyczna, GSR i poligrafia, EOG i ruchy gałki ocznej, czas reakcji i uczenie, Biofeedback); • Podstaw bioinżynierii (modelowanie procesów, filtracja i FFT sygnału). System ma mieć możliwość rozbudowania o dodatkowe funkcjonalności, w tym analizę ciśnienia krwi, kardiografię impedancyjną, szybkość przewodnictwa nerwowego, analizę gazów oddechowych. Wymagany dostęp do tworzenia własnych protokołów oraz zaawansowanego przetwarzania sygnałów co umożliwia prowadzenie indywidualnych badań przez studentów. Minimalne parametry stacji akwizycji sygnałów biologicznych • 4 kanały wejściowe analogowe wyposażone w izolowane wzmacniacze (bezpieczne do użytku z człowiekiem, Klasa II typ BF) • Rozdzielczość przetwornika A/D: 24-bit • Wzmocnienie sygnału: 5x – 50 000x (13 kroków) • Zakres sygnałów wejściowych: od ±200 µV do 2V (regulowany), do 10 V dla wybranych przetworników • SNR: min 89 dB • CMRR: min 85 dB • Filtracja sygnału: programowalna analogowa i cyfrowa (IIR); automatyczna lub dostosowywana przez użytkownika • Maks. częstotliwość próbkowania: 100 000 próbek/s (każdy kanał) • Połączenie z komputerem: USB • Wyjście słuchawkowe jack 3.5 mm, ±1 V • Wyjście analogowe ±10 V, 16 bit • Wejścia cyfrowe: 8, TTL • Wbudowany pomiar impedancji elektrod (0-1 MΩ) • Kontrola podłączonego do wejść przetwornika Akcesoria i przetworniki • 2 zestawy kabli elektrodowych do pomiaru m.in. EMG, EKG • Przetwornik przepływu powietrza • Strzykawka kalibrująca • Kable elektrodowe do rejestracji EDA • Przetwornik do pomiaru rytmu oddechowego • Przetwornik do pomiaru temperatury • Przetwornik do pomiaru pulsu metodą PPG • Przycisk odpowiedzi badanego • Słuchawki Oprogramowanie: • Wstęp teoretyczny do zajęć laboratoryjnych; • Instrukcje do zajęć laboratoryjnych, przykładowe pliki z danymi wzorcowymi; • Interaktywny interfejs umożliwiający rejestrację sygnałów biologicznych wg wskazówek; • Edytor z predefiniowanymi wzorami raportów; • Możliwość tworzenia własnych protokołów laboratoryjnych i zarządzania lekcjami; • Możliwość zaawansowanego przetwarzania i analizy rejestrowanego sygnału (operacje matematyczne na sygnale, FFT, detekcja rytmu, detekcja szczytów sygnału, całkowanie i różniczkowanie sygnału, pomiar parametrów sygnału, funkcje do analizy EKG, EMG i innych sygnałów biologicznych); • Kompatybilność z systemami operacyjnymi obsługiwanymi przez sprzęty istniejące na uczelni (Windows) • Instrukcja w języku polskim W zestawie: • Stacja akwizycji sygnałów biologicznych • Akcesoria i przetworniki • Oprogramowanie • Materiały eksploatacyjne minimum: • Jednorazowe elektrody winylowe do rejestracji sygnałów takich, jak EMG, EKG - 1000szt. • Jednorazowy filtr bakteryjny – 70 szt. • Jednorazowy ustnik – 70 szt. • Jednorazowy klips na nos – 70 szt. • Abrasive Pads – 30 szt. Przeszkolenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 3 godzin. |  |
| 11. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Urządzenie do diagnostyki krzywizn kręgosłupa Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : Przyrząd medyczny służący do bezinwazyjnego pomiaru krzywizn i zakresu ruchomości kręgosłupa. Badania odbywają się w płaszczyźnie czołowej oraz strzałkowej. Wyniki pomiarów są rejestrowane i pokazywane w formie tabelarycznej oraz graficznej. • Urządzenie do komputerowej analizy postawy ciała w 3D • Wymiary max.: 11 x 8,5 x 25cm • Waga max.: 2 kg • Sensor: RGB, depth camera • Zasilanie: 1x USB 2.0 • Częstotliwość pomiaru: min 30 Hz • Czas pomiaru: max 33 msek • Brak efektu mory projekcyjnej • Możliwość wykonania badania w pełni oświetlonym pomieszczeniu • Wynik w 3D całej tylnej powierzchni ciała włącznie z głową i nogami • Funkcja podawania odległości pacjenta od urządzenia • Funkcja rozpoznawania położenia urządzenia - wbudowany inklinometr • Półautomatyczna technika pomiarów • Technika pomiarowa - podczerwień • Możliwość dynamicznej oceny pomiarów ruchomości kręgosłupa w różnych pozycjach, takich jak zgięcia (tylne, przednie lub boczne) i rotacji • Możliwość sprzężenia urządzenia z platformą baropodometryczną • Możliwość analizy postawy ciała pacjenta przodem, tyłem, bokiem • Videograficzne pomiary symetrii, asymetrii • Możliwość wykonania wielu manualnych/dowolnych pomiarów • Wizualizacja pełnej trajektorii kręgosłupa w płaszczyźnie poprzecznej • Instrukcja obsługi w języku polskim W zestawie: • Urządzenie do diagnostyki krzywizn kręgosłupa • Statyw do urządzenia • Stacja robocza (laptop) typ: laptop przekątna ekranu LCD: min. 15.6 cali nominalna rozdzielczość LCD: min. 1920 x 1080 Procesor: Osiągający, co najmniej 3882 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z drugiej kolumny tabeli z wynikami testów procesorów, które są załącznikiem do SIWZ wielkość pamięci RAM: min. 8 GB dysk twardy: SSD min 240 GB napęd optyczny: DVD+/-RW DL karta graficzna: dedykowana (niezintegrowana) czytnik kart pamięci: min. SDXC, SD, SDHC, MMC komunikacja: LAN 1 Gbps WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac Bluetooth interfejsy: min. 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, HDMI dodatkowe wypos./funkc. torba, myszka bezprzewodowa zainstalowany system operacyjny: pPreinstalowany system operacyjny, klasy PC musi spełniać wymagania według poniższego załącznika (przypis 1) poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (np. Windows 10 lub równoważny wg opisu ). Przeszkolenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 2 godzin. |  |
| 12. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Przyrząd do pomiarów antropometrycznych ciała typu Duometr Ilość: 3 sztuki Parametry sprzętu/wyposażenia: Urządzenie do wykonywania pomiarów: • symetrii ciała (barków, łopatek, długości kończyn) • koślawości i szpotawości kończyn dolnych • kształtu kręgosłupa • ruchomości kręgosłupa • asymetrii tułowia (zwłaszcza we wczesnym wykrywaniu i kontroli efektywności leczenia bocznych skrzywień kregosłupa (ATR, wielkość i położenie garbu żebrowego i wału mięśniowego)) • ruchomości stawów obwodowych • ruchomości obręczy barkowej • zmian położenia łopatek • położenia wybranych punktów kostnych obręczy biodrowej • ruchomości obręczy biodrowej • ustawienia głowy W zestawie: • Duometr • Pochyłomierz AMI • Elektroniczny miernik kątowy • Walizka Przeszkolenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 2 godzin. |  |
| 13. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Spirometr Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : Spriometr do diagnostyki czynnościowej płuc: • Spirometr kompaktowy o obudowie łatwo instalowanej na dowolnym wózku lub biurku. • Układ pomiarowy spirometru powinien być skonstruowany w oparciu o szybkie analizatory dwutlenku węgla i tlenu pozwalające na pomiary metodą oddech po oddechu, z analizą każdej fazy wydechowej. • Spirometr umożliwiający ciągłą rejestrację w funkcji czasu następujących sygnałów: - objętość oddechowa, - przepływ oddechowy, - stężenie O2 i CO2 w gazie wydychanym, • System archiwizujący pełny przebieg badania tak, aby można było odtworzyć każdy wydech. • Sposób prezentacji przebiegu podczas jego trwania oraz wydruk przebiegu zmian mierzonych i obliczanych wielkości definiowany przez obsługę. W zestawie: • moduł pomiarowy z przewodem powietrznym, • pompa min. 3l do cechowania objętości, • butla z gazem do cechowania CO2/O2, • reduktor do butli z gazem kalibracyjnym, • głowice pneumotachograficzne do pomiaru wentylacji minutowej (minimum 8 szt.), • maska duża z adapterem i czepkiem, • maska średnia z adapterem i czepkiem, • maska mała z adapterem i czepkiem, • zestaw komputerowy typ: komputer stacjonarny Procesor: min.czterordzeniowy. Osiągający, co najmniej 3882 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z drugiej kolumny tabeli z wynikami testów procesorów, które są załącznikiem do SIWZ wielkość pamięci RAM: min. 8 GB dysk twardy: SSD min 240 GB napęd optyczny: DVD+/-RW DL karta graficzna: dedykowana (niezintegrowana) min 2GB RAM komunikacja: LAN 1 Gbps interfejsy: min. 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, HDMI w zestawie: mysz, klawiatura zainstalowany system operacyjny: preinstalowany system operacyjny, klasy PC musi spełniać wymagania według poniższego załącznika (przypis 1) poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (np. Windows 10 lub równoważny wg opisu ). Monitor Przekątna ekranu: min. 24" Rodzaj matrycy: LED Rozdzielczość ekranu: min. 1920 x 1080 (FullHD) Format ekranu: 16:9 Jasność: min. 250 cd/m² Rodzaje wejść / wyjść min. VGA (D-sub) HDMI DVI-D Zamawiający dopuszcza przejściówkę umożliwiającą podłączenie kabla DVI-D do innego typu złącza Głośniki • drukarka laserowa - kolorowa • oprogramowanie ergospirometru, • instrukcja obsługi. Przeszkolenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 2 godzin. |  |
| 14. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Analiza kręgosłupa i postawy 3D Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : • Urządzenie do diagnostyki pleców z rekonstrukcją 3D kręgosłupa • Urządzenie wykorzystujące metodę topografii powierzchniowej pozwalającą skanować bez promieniowania(radiacji) oraz bez użycia markerów. Pozyskiwane są parametry, które służą do określenia postawy ciała i obliczeń przebiegu kręgosłupa, powierzchni pleców i położenia miednicy. • Możliwość integracji i jednoczasowych pomiarów z systemem RTG. • Możliwość wykonywania zautomatyzowanych projekcji tzw. stitchingu wraz z aparatem RTG. • Szybki, pomiar oraz analiza pleców i kręgosłupa pacjenta, • Analiza danych w czasie rzeczywistym, • Urządzenie ukazujące mapę 3D całej tylnej części ciała • Pomiary videograficzne całej postawy ciała W zestawie: • mobilna kolumna z systemem kamer Komputer: typ: laptop przekątna ekranu LCD: min. 15.6 cali nominalna rozdzielczość LCD: min. 1920 x 1080 Procesor: Osiągający, co najmniej 3882 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z drugiej kolumny tabeli z wynikami testów procesorów, które są załącznikiem do SIWZ wielkość pamięci RAM: min. 8 GB dysk twardy: SSD min 240 GB napęd optyczny: DVD+/-RW DL karta graficzna: dedykowana (niezintegrowana) czytnik kart pamięci: min. SDXC, SD, SDHC, MMC komunikacja: LAN 1 Gbps WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac Bluetooth interfejsy: min. 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, HDMI dodatkowe wypos./funkc. torba, myszka bezprzewodowa zainstalowany system operacyjny: Preinstalowany system operacyjny, klasy PC musi spełniać wymagania według poniższego załącznika (przypis 1) poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (np. Windows 10 lub równoważny wg opisu ). Przeszkolenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 5 godzin. |  |
| 15. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Dynamometr Ilość: 3 sztuki. Parametry sprzętu/wyposażenia : • Komputerowy dynamometr do pomiaru siły mięśniowej. • Urządzenie do pomiaru siły zacisku dłoni, umożliwiające wykonanie dokładnego i wielokrotnego pomiaru. • Urządzenie niewielkich rozmiarów, lekkie i przenośne W zestawie: • Dynamometr • Oprogramowanie |  |

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

Przypis 1.

Wymagania które musi spełniać system operacyjny:

1    Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2    Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim

3    Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.

4    Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe

5    Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego;

6    Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.

7    Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim

8    Wbudowany system pomocy w języku polskim.

9    Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

10    Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.

11    Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

12    Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

13    Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.

14    Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

15    Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

16    Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

17    Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

18    Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

19    Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.

20    Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."

21    Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

22    Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.

23    Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

24    Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

25    Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

26    Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.

27    Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

28    Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

29    Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM

30    Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.

31    Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

32    Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

33    Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.

34    Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

35    Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasło,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

36    Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

37    Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.

38    Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach

39    Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

40    Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń