Załącznik nr 5.3. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Zakup i dostawa akcesoriów ornitologicznych itp.

| Lp. | Nazwa sprzętu, aparatury, urządzeń / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Nazwa sprzętu/wyposażenia: Detektor ultradźwięków i rejestrator szerokopasmowy Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia: Praca w trybie Frequency divison Zakres częstotliwości 10-120 kHz (min.) Zastosowanie Aktywne, sterowane obserwatorem Mikrofon kierunkowy Wyjścia do słuchawek i dyktafonu/nagrywarki | Marka, model: Parametry |
| 2. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Pułapka harfowa na nietoperze Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : Pułapka o konstrukcji dwurzędowej Powierzchnia łowna min. 4,2 m2 | Marka, model: Parametry |
| 3. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Pułapka żywołowna na gryzonie i inne drobne ssaki Ilość: 10 sztuk Parametry sprzętu/wyposażenia : Pułapka żywołowna na gryzonie i inne drobne ssaki Materiał - aluminium lub stal galwanizowana Rozmiar Długość min. 16 cm, wys. min.5,5 cm, szer. min. 6,6 cm | Marka, model: Parametry |
| 4. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Fotopułapka Ilość: 3 sztuki Parametry sprzętu/wyposażenia : Czujnik ruchu min. 10 m Zasięg lampy doświetlającej min. 10 m Karta pamięci min.32 GB Obudowa metalowa, bateria słoneczna, ładowarka | Marka, model: Parametry |
| 5. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Sieci ornitologiczne i chiropterologiczne Ilość: 5 sztuk Parametry sprzętu/wyposażenia : długość min. 9 m wysokość min. 3,2 m Rozmiar oczka 30 x 30 mm Grubość przędzy 70/2 | Marka, model: Parametry |
| 6. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Tyczki do sieci orn. i chiropterologicznych Ilość: 5 zestawów Parametry sprzętu/wyposażenia : Zestaw 2 sztuki Wysokość po rozłożeniu min. 3,5 m Konstrukcja teleskopowa | Marka, model: Parametry |
| 7. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Pułapka zatrzaskowa ornitologiczna Ilość: 5 sztuk Parametry sprzętu/wyposażenia: Rozmiar 30 cm x 30 cm (( 2cm) Przeznaczenie do chwytania drobnych ptaków Obudowa z metalowej ramki obszytej od spodu siecią, a od góry materiałem | Marka, model: Parametry |
| 8. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Pułapka zatrzaskowa na ptaki drapieżne Ilość: 5 sztuk Parametry sprzętu/wyposażenia : Rozmiar 80 x 90 x 45 cm (( 4cm) | Marka, model: Parametry |
| 9. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Siatka planktonowa Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu: Długość siatki: min. 50cm Średnica siatki: 45cm (±5cm) Średnica otworu wlotowego: min.10cm Wysokość osłony: min. 10cm Wielkość oczek siatki: 40 mikronów Materiał siatki: siatka syntetyczna Typ żerdzi: teleskopowa Długość żerdzi: 150 - 390cm Inne parametry: Siatka planktonowa z osłoną otworu i mechanizmem zamykającym • wykonana z materiału odpornego na gnicie, promieniowanie UV i oleje • wyposażona w łatwy do odłączenia zbiornik próby z zaworem umożliwiającym opróżnienie • w zestawie z workiem ochronnym do przechowywania. • drążek (żerdź) teleskopowy wykonany z włókna szklanego, wyposażony w mechanizm uwalniający do szybkiego montażu siatek | Marka, model: Parametry |

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)