Załącznik nr 5.5. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dn. 23 października 2018 r.

Część 5 – Zakup i dostawa ręcznego spektrometru XRF

| Lp. | Nazwa sprzętu / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Ręczny spektrometr XRF Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : - Kalibracja fundamentalna – podstawowa kalibracja do analizy i identyfikacji gatunku stopu. Analiza specjalnych stopów, takich jak Ag, Au, Pt, Sn i W, które nie mogą być badane w kalibracjach empirycznych. Standardowo badane pierwiastki min.: Ag, Al, Au, As, Bi, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hf, In, Ir, Mg, Mo, Mn, Nb, Ni, Pd, Pt, Pb, Re, Se, Si, Sn, Sb, Ta, Ti, V, W, Y, Zn, Zr. - Zestaw empirycznych kalibracji pierwiastków w celu zwiększenia dokładności i stopnia identyfikacji w porównaniu do parametrów metody fundamentalnej, lub inny sposób zapewnienia tej funkcjonalności. - Kalibracje dla stali nierdzewnej, stali niskostopowej, stali narzędziowych, stopów niklu, kobaltu, stopów miedzi, stopów tytanu i stopów aluminium. Pomiar również pierwiastków lekkich w aluminium (Mg, Al, Si), tytanu (Al), stali nierdzewnej (Al, Si, P, S), miedzi (Al, Si, P), stopy niklowe (Al, Si) i stale niskostopowe (Al, Si, P, S). - Ogólna kalibracja stopów metali ciężkich, analiza składu i identyfikacja gatunku. Analiza stopów : Au, Ag, Pt, Sn, Pb. Badane pierwiastki min.: Ag, Au, As, Bi, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, HF, W, Ir, Mo, Mn, Nb, Ni, Pd, Pt, Pb, Re, Se, Sn, Sb, Ta, Ti, V, W, Y, Zn, Zr. Dane techniczne: Lampa rentgenowska: 50kV w celu poprawy analizy pierwiastków ciężkich (np. Sn, Ag, Cd) Filtry lampy rentgenowskiej: Multi filtr w celu optymalizacji analizy wszystkich pierwiastków od Mg do U Detektor: Wielko-powierzchniowy detektor SDD Zakres pierwiastków: min. Mg - U Max. temperatura próbki : 100oC Komunikacja: Bluetooth, Wi-fi Uruchomienie i przeszkolenie min. 2 osób w czasie min. 2 godzin. w zakresie obsługi i eksploatacji nabytej aparatury | Marka, model: Parametry |

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)