Załącznik nr 5.9. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 9 – Zakup i dostawa sprzętu do pomiarów elektrycznych i magnetycznych

| Lp. | Nazwa wyposażenia / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Stanowiska do badań przepływów prądu elektrycznego Ilość: 1 zestaw 1. Stanowisko do badania podstawowych praw przepływu prądu elektrycznego 2. Stanowisko do badania prądnicy prądu stałego 3. Stanowisko do badania trójfazowej prądnicy prądu przemiennego 4. Stanowisko do badania fotoogniw Parametry sprzętu/wyposażenia : W skład wchodzą: 1. Stanowisko do badania podstawowych praw przepływu prądu elektrycznego: regulowany zasilacz prądu stałego zakres napięcia 0-120V lub większy; źródło prądu zmiennego zakres napięcia 0-250 V AC lub większy; oscyloskop cyfrowy 100MHz, liczba kanałów 2, zestaw oporników- składający się z minimum 400 sztuk oporników o różnej wartości ( po 20 sztuk z każego rodzaju, sugerowane wartości oporów: 10-47-100-150-220-330-470 Ω, 1,5-22-27-33-220-470 kΩ, 1 MΩ, 1-2-4,7-10-47-100 kΩ); uniwersalne multimetry cyfrowe szt. 10; transformator składany; przewody (5 par przewodów połączeniowych 60 cm z wtyczką bananową 4 mm do połączeń wielokrotnych 30 VAC, 60 VDC, 8 A); zestaw elementów pasywnych min.: - kondensatory: 20pF x10szt, 22pF x10szt, 30pF x10szt, 100pF x10szt, 220pF x10szt, 330pF x10szt, 470pF x10szt, 1nF x10szt, 2.2nF x10szt, 10nF x10szt, 22nF x10szt, 33nF x10szt, 47nF x10szt, 100nF x10szt, 220nF x10szt, 330nF x10szt, 470nF x10szt, 1µF x10szt, - cewki (po 10 sztuk:0,32 μH, 1 μH, 15 μ H, 56 μ H, 100 μH , 150 μH, 3900 μH, 33000 μH) 2. Stanowisko do badania prądnicy prądu stałego: Kompletne stanowisko składające się z silnika indukcyjnego 3-fazowego (maszyny napędzającej), prądnicy obcowzbudnej prądu stałego oraz momentomierza umieszczonych na wspólnej, żelaznej ramie z wibroizolatorami. Silnik indukcyjny zasilany przez przekształtnik energoeletroniczny (falownik) umożliwiający płynną regulację obrotów zespołu maszynowego. Falownik zasilany z sieci 1-fazowej. Momentomierz (wchodzący w skład stanowiska) umożliwiający pomiar momentu na wale zespołu (pomiędzy silnikiem a prądnicą) i prędkości obrotowe. Zasilanie uzwojenia wzbudzenia przez źródło napięcia stałego wchodzącego w skład zestawu. Obciążenie prądnicy prądu stałego realizowane poprzez rezystor suwakowy. Zaciski maszyny badanej (do podłączenia obciążenia i aparatury pomiarowej) wyprowadzone na panel będący integralną częścią stanowiska. 3. Stanowisko do badania trójfazowej prądnicy prądu przemiennego: Kompletne stanowisko z Kompletne stanowisko z silnikiem napędzającym z regulacją obrotów (falownik), 3-fazowym generatorem synchronicznym z magnesami trwałymi o mocy 1 kVA lub większej; momentomierz do pomiaru momentu na wale zespołu (pomiędzy silnikiem i prądnicą) z możliwością pomiaru prędkości obrotowej; rezystor suwakowy (obciążenie prądnicy); panel z zaciskami do podłączenia obciążenia oraz aparatury pomiarowej. 4. Stanowisko do badania fotoogniw: Panel fotowoltaiczny o mocy 100 W lub większej; zestawu lamp oświetleniowych z regulacją natężenia oświetlenia; akumulatory; regulator ładowania; mierniki parametrów elektrycznych oraz aparatura łączeniowa na wspólnej ramie z kółkami jezdnymi. Konstrukcja umożliwiająca zmianę kąta padania strumienia światła na panel fotowoltaiczny; W zestawie miernik uniwersalny (minimum pomiar napięcia i natężenia prądu AC/DC), miernik cęgowy, luksomierz. Przeszkolenie z obsługi min. 2 pracowników w czasie min. 5 godz. | Marka, model: Parametry |
| 2 | Nazwa sprzętu/wyposażenia Stanowisko do badania pola elektromagnetycznego Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : - jednoczesny pomiar pól elektrycznego i magnetycznego - zakres częstotliwości min. 5 Hz – 400 kHz - zakres pomiaru natężenia pól min. 1nT–20 mT oraz 0,1 V/m–100 kV/m - wyświetlacz - rejestracja danych pomiarowych na wewnętrznej pamięci lub karcie pamięci (minimum 4 GB) oraz możliwośc przesyłania i rejestracji danych na komputerze Wyposażenie: - zasilacz sieciowy, - walizka transportowa, - instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, - Moduł analizy FFT pola E/H: - 6 kanałów, punktowa analiza FFT, możliwość próbkowania, funkcja oscyloskopu, pomiar pól krótkotrwałych Przeszkolenie z obsługi min. 2 pracowników w czasie min. 2 godz. | Marka, model: Parametry |

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)