Załącznik nr 5.5. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 5 – Zakup i dostawa sprzętu do fizykoterapii

| Lp. | Nazwa sprzętu / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia: min 12 komór, min. 8 trybów: A: tryb sekwencyjny – fala; B: tryb masażu wstępującego, C: tryb sekwencyjny płynny kostka-udo -> fala płynna kostka udo, D: tryb sekwencyjny podwójny -> fala podwójna, E: tryb masażu wstępującego podwójnego, F: tryb sekwencyjny potrójny -> fala potrójna, poziomy ciśnienia ustalane indywidualnie w każdej komorze lub dla całego mankietu, regulacja ciśnienia min. 20 - 140 mmHg, zegar zabiegowy regulowany czas przerwy awaryjne odsysanie powietrza ze wszystkich komór, ekran segmentowo-diodowy, możliwość tworzenia sekwencji programów, zdejmowalny bawełniany wkład ochronny. Waga max: 15 kg W zestawie minimum: • urządzenie, • 2 mankiety na kończynę dolną, • mankiet na kończynę górną, • 2 pasy poszerzające na kończynę dolną, • 1 pas poszerzający na kończynę górną • przewód powietrzny pojedynczy - 2 szt. • przewód powietrzny podwójny - 2 szt. Przeszkolenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 2 godzin |  |
| 2. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Aparat do masażu wodnego z pompą do zamkniętego obiegu wody Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia: Pompa do zamkniętego obiegu wody • Stanowisko do zasilania wodą w obiegu zamkniętym aparatu do masażu wibracyjnego • Pompa zasilana z sieci utrzymująca stałe ciśnienie wody w obiegu. • Pojemność robocza zbiornika: 7 - 10 l • Jest w pełni kompatybilna z urządzeniem do masażu wibracyjnego i może zostać podłączona do niego bez dodatkowych modyfikacji i utraty właściwości aparatu do masażu • Zamknięty obieg wody • Urządzenie zabezpieczone przed porażeniem elektrycznym • Urządzenie na kółkach Aparat do wodnego masażu wibracyjnego wszystkich części ciała, który zawiera minimum: 2 węże, głowica wibracyjna, tuleja z rozdzielaczem, uszczelniacze (6 sztuk, o różnych średnicach) do zakładania na krany, metalowa kształtka do podłączenia do kranu, gumowa rurka odprowadzająca wodę, sitko mogące służyć jako prysznic, 10 profesjonalnych membran do zabiegów leczniczych. Przeszkolenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 2 godzin |  |
| 3. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Urządzenie do masażu podciśnieniowego Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia: 2-kanałowy aparat do terapii podciśnieniowej z zastosowaniem elektroterapii: Cechy charakterystyczne: • współpraca z jednostką do elektroterapii • szybkie i praktyczne mocowanie elektrod w trudno dostępnych miejscach ciała; • niezależne przyłącze elektrod do elektroterapii; • elektroniczna kontrola pracy oraz zabezpieczenie przed zbyt dużą siłą ssania; • sygnalizacja wypełnienia zbiornika wodą; • energooszczędny tryb pracy. W zestawie: • Urządzenie do masażu podciśnieniowego •4 elektrody (60 mm) z wkładkami wiskozowymi; • komplet przewodów do elektrod; • przewód połączeniowy z aparatem do elektroterapii. Uwagi Do tej pozycji mają pasować pozycje 4 i 5 Przeszkolenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 2 godzin |  |
| 4. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Komplet elektrod (30 mm) - elektrody przyssawki do terapii podciśnieniowej VACUUM Ilość: 1 komplet (4 elektrody) Parametry sprzętu/wyposażenia: • Elektrody Vacuum do terapii podciśnieniowej oraz terapii skojarzonej. • Kompatybilne z przewodami do terapii podciśnieniowej. • Pakowane w zestawy 4 sztuk. • Rozmiar elektrod – średnica 30 mm Uwagi. Ta pozycja ma pasować do pozycji 3 |  |
| 5. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Komplet elektrod (60 mm) - elektrody przyssawki do terapii podciśnieniowej VACUUM Ilość: 1 komplet (4 elektrody) Parametry sprzętu/wyposażenia: • Elektrody Vacuum do terapii podciśnieniowej oraz terapii skojarzonej. • Kompatybilne z przewodami do terapii podciśnieniowej. Pakowane w zestawy 4 sztuk. • Rozmiar elektrod – średnica 60mm Uwagi! Ta pozycja ma pasować do pozycji 3 |  |
| 6. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Aparat do elektroterapii Ilość: 2 sztuki Parametry sprzętu/wyposażenia: Profesjonalny elektrostymulator do fizjoterapii.: • Zasilanie 230V 50 / 60Hz • Rodzaje prądów - diadynamiczne, interferencyjne dwubiegunowe, prostokątne dwufazowe Kotz, jonoforezy, faradajowską, prostokątne jednofazowe, trójkątne, wykładnicze • Ilość niezależnych kanałów wyjściowych min.: 2 • ilość gotowych programów min 135 automatycznych + 5 manualnych • Natężenie prądu min (mA) 0-120 • Częstotliwość (Hz) min.1-160 • Czas trwania impulsu min (us) 50μs-1s W zestawie: • Urządzenie do elektroterapii • 2 elektrody, gąbka 60 x 80 mm (±10mm) • 2 elektrody, gąbka 80x120 mm (±10mm) • 2 gumki mocujące • 4 wstępnie żelowane elektrody 50x50 mm (±5mm) • kabel zasilający • instrukcja obsługi w j. polskim lub j. angielskim • walizka Przeszkolenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 2 godzin |  |
| 7. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Aparat do ultradźwięków Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia: Urządzenie do terapii ultradźwiękowej • Aparat powinien mieć podwójną częstotliwość emisji (1/3 MHz) • Sonda jak i wyposażenie urządzenia powinny dawać odpowiednią częstotliwość dla wszystkich typów zastosowań powierzchniowych i głębokich zarówno terapeutycznych jak i estetycznych. • Dwa kanały wyjściowe, • Ekran dotykowy LDC min.: 4,3” • Częstotliwość min. 1/3 MHz. • Modulacje 1/2, 1/5, 1/10. • Moc min 3W / cm2. • Programy: min. 40 + 20 manualnych programów • Wyjście: ciągłe / modulowany (1/2) • Moc: min 0,1 - 3W / cm2. • Zastosowania: zapalenie ścięgna, zapalenie stawów, uroda W zestawie: • Aparat do ultradźwięków • Głowica 20mm(±5mm) • 1 kabel + głowica (średnica głowicy 45mm (±5mm)) • 1 opakowanie żelu do ultradżwięków min 250g • Kabel zasilający • instrukcja obsługi w j. polskim lub j. angielskim |  |
| 8. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Aparat do ultradźwięków przenośny Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia: Profesjonalne urządzenie do terapii ultradźwiękowej. • Zarówno czujnik jak i urządzenie powinny być w stanie dostarczyć drgania dla wykonywania różnych zastosowań terapeutycznych (minimum dla: zespoły bólowe w chorobach zwyrodnieniowych stawów oraz nerwobólach; zmiany zapalno-zwyrodnieniowe ścięgien (np. ostroga piętowa); zespoły przeciążeniowe mięśni i ścięgien; bóle poamputacyjne; przykurcze ścięgien; bolące blizny) . Sonda powinna być przystosowana do zabiegów podwodnych. Parametry techniczne: • Ładowalna bateria, zasilacz zewnętrzny • Ilość kanałów wyjściowych 1 • Ilość programów fizjoterapii min.: - 20 terapeutycznych - 10 estetycznych - 10 manualnych • Częstotliwość min (MHz) 1-3 • Moc ciągła / impuls min (1/2, 1/4, 1/8, 1/10) • emitowana moc min 3 W / cm W zestawie: • mobilny aparat do ultradźwięków • 1 kabel + rękojeść dla ultradźwięków • średnica głowicy min: 45mm • głowica do ultradźwięków 20mm (±5mm) • zewnętrzny zasilacz • akumulator • instrukcja obsługi w j. polskim lub j. angielskim • walizka lub pokrowiec |  |
| 9. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Aparat do elektroterapii ultradźwięków i terapii skojarzonej Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia: • maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC) galwaniczne 40 mA • diadynamiczne, impulsowe maks 60 mA • interferencyjne, Kotza, unipolarne falujące max100 mA • TENS max 140 mA • tonoliza max 100 mA • mikroprądy max 1000 μA • maks. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV) 140 V • maks. natężenie fali ultradźwiękowej w trybie ciągłym / impulsowym 2 / 3 W/cm2 • częstotliwość w trybie impulsowym min. 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz • wypełnienie w trybie impulsowym min. 5 – 75 %, krok 5 % • klasa urządzenia laserowego 3B • maksymalna indukcja pola magnetycznego 10 mT (100 Gs) • akumulator Li-lon • pojemność akumulatora min 2250 mAh • zasilanie, pobór mocy 230 V, 50/60 Hz, max 75W, 90VA • wymiary max.: 34 x 28 x 11‐16 • masa max.: 6 kg W zestawie: • Aparat – jednostka sterująca • Głowica do ultradźwięków GS-4cm2/1;3,5 MHz • Sonda do laseroterapii IR 400mW/808 nm • przewód sieciowy • kable pacjenta (2 szt.) • elektrody do elektroterapii 6 x 6 cm (4 szt.); 7,5 x 9 cm (2 szt.) (±0,5cm) • pokrowce wiskozowe do elektrod do elektroterapii 6 x 6 cm (8 szt.); 7,5 x 9 cm (4 szt.) (±0,5cm – pokrowce mają być dopasowane do elektrod do elektroterapii) • pasy rzepowe 40 x 10 cm (2 szt.); 100 x 10 cm (2 szt.) • żel do ultradźwięków minimum 500 g (1 szt.) • bezpieczniki zapasowe (2 szt.) • łącznik zdalnej blokady DOOR (1 szt.) • etykiety ostrzegawcze (1 kpl.) • rysik pojemnościowy do ekranu LCD (1 szt.) • ścierka do ekranu LCD (1 szt.) • nakładki maskujące z wycięciem (2 szt.) • akumulator Przeszkolenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 2 godzin |  |
| 10. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Zestaw wyjściowy do magnetoterapii Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia: Mobilne urządzenie do magnetoterapii. • Zasilanie: 230V - 50 / 60Hz • Kanały wyjściowe: 2 niezależne • Liczba programów min.: - 50 gotowych programów - 20 programów z mozliwością dowolnego ustawienia przez użytkownika • Wyświetlacz: min 4,3 "ekran dotykowy LCD • Emisja min (Hz): 1-100 • Wyjście: ciągłe • Moc: max 200 Gauss (4x50 Gaussa) W zestawie: • aparat do magnetoterapii • 2 pary elektromagnesów • dodatkowa para elektromegnesów • 4 pierścienie tłokowe • kabel zasilający • leżanka do magnetoterapii z prowadnicami umożliwiającymi przesuwanie aplikatora pierścieniowego • instrukcja obsługi w j. polskim lub j. angielskim Zestaw ma być wyposażony w: aplikator pierścienniowy 70 cm z mocowaniem do prowadnic leżanki do magnetoterapii aplikator pierścienniowy 30 cm aplikator dyskowy podwójny |  |
| 11. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Stolik pod aplikatory pola magnetycznego Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : • Stolik pod aplikatory pola magnetycznego posiadający stabilną aluminiową ramę. • Stolik na kółkach z półkami. Pasujący do aparatury z pozycji 10 |  |
| 12. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Aparat do krioterapii zimnym powietrzem Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia: Aparat do krioterapii nadmuchem zimnego powietrza z pantografem oraz standardową dyszą nadmuchową, • tryb pracy manualny, • aparat powinien być wyposażony w kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie • wydajność min.: 350 litrów powietrza na minutę (maksymalna wydajność aparatu) o temperaturze -35 stopni C |  |
| 13. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Lampa terapeutyczna, statywowa Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia: Lampa kwarcowa oraz na podczerwień przeznaczona do terapii z wykorzystaniem promieniowania UV oraz IR. • Moc lampy: UV: 500W; IR: 1000W • regulowana wysokość lampy • statyw z ruchomym ramieniem (regulowanym) • lampa na statywie mobilnym (na kółkach) W zestawie: lampa terapeutyczna IR / UV, okulary ochronne – minimum 2szt. instrukcja obsługi po polsku |  |
| 14. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Stolik pod aparaty do fizykoterapii Ilość: 5 sztuk Parametry sprzętu/wyposażenia : Stolik pod aparaty do fizykoterapii z półkami, szufladą na akcesoria, systemem jezdnym – kółka. Dopasowane do aparatury z pozycji:1, 3, 6, 7, 9 |  |
| 15. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Torba na aparaty do fizykoterapii Ilość: 2 sztuki Parametry sprzętu/wyposażenia: Torba transportowa na aparat do fizykoterapii, wykonana z trwałego poliestru, zapinana na zamek, kieszenie – na aparat oraz akcesoria, od spodu dodatkowo wzmocniona. Torba do aparatów z pozycji 6 i 8 (428), (426) |  |
| 16. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Elektrody silikonowe do elektroterapii Ilość: 10 kompletów Parametry sprzętu/wyposażenia: • w 1 komplecie/paczce - 20 sztuk elektrod silikonowych E-S 50x50mm |  |
| 17. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Elektroda Bergoniego Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : • elektroda Bergoniego - elektroda do stymulacji n. trójdzielnego w kształcie półksiężyca. • podkład do elektroterapii przeznaczony do współpracy z elektrodą Bergoniego - półmaską. |  |
| 18. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Opaska rzepowa do mocowania elektrod Ilość: 20 sztuk Parametry sprzętu/wyposażenia: Opaska rzepowa do mocowania elektrod w miejscu poddawanym zabiegowi rozmiar 50x800 mm |  |
| 19. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Aparat do laseroterapii Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia: • Kolorowy ekran dotykowy min 4.3″ • Gotowe programy terapeutyczne i encyklopedia terapii • Współpraca z sondami punktowymi oraz prysznicowymi • Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch sond laserowych • Szeroki wybór sond czerwonych, podczerwonych i łączonych • Terapia ciągła i impulsowa • Automatyczne przeliczanie parametrów terapii • Wymiary max.: 380 × 190 × 260 mm • Waga max. 3 kg • Zasilanie 100–240 V/AC, 50–60 Hz • Liczba jednocześnie podłączanych sond min 2 • Tryb pracy ciągły i impulsowy • Dawka min 0.1–100 J/cm2 • Częstotliwość min 0–10 000 Hz • Powierzchnia zabiegowa min 0.1–100 cm2 • Współczynnik wypełnienia min 35%–100% • Klasa lasera 3B Uwagi: Ta pozycja powinna być kompatybilna z pozycjami 20, 21, 23, 25 |  |
| 20. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Sonda laserowa Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia: Sonda laserowa punktowa IR (podczerwona) min 820 nm, 300 mW - do aparatów do laseroterapii Uwagi• Ta pozycja kompatybilna z poz. 19, 21, 23, 25 |  |
| 21. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Sonda prysznicowa łączona Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia: Sonda prysznicowa łączona min. (R+IR) 1500mW, 4x50mW/685nm, 4x325mW/830nm, 13x 16mW/470nm (niebieskie) • Efektywne zabiegi na dużej powierzchni • Jednolity strumień wiązki lasera • Krótki czas zabiegu powierzchni większej niż 50 cm2 • Sonda powinna zawierać min. 13 LED o wysokiej luminacji o długości fali 470nm zalecana dla estetyki (trądzik, przebarwienia, etc.) • Tryb ciągły i pulsacyjny • Dodatkowe światło pilotażowe Uwagi• Ta pozycja kompatybilna z poz. 19, 20, 23, 25 |  |
| 22. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Stolik pod aparaty do fizykoterapii Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia: Stolik pod aparaty do fizykoterapii powinien być wyposażony w 2 półki, szufladę na akcesoria, uchwyty na kable i ręcznik papierowy oraz kółka z hamulcami Uwagi• Ta pozycja powinna być kompatybilna z poz. 19 |  |
| 23. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Uchwyt do głowicy prysznicowej do laseroterapii Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia: Uchwyt do głowicy prysznicowej do laseroterapii Uwagi• Ta pozycja kompatybilna z poz. 19, 20, 21, 25 |  |
| 24. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Uchwyt do bezobsługowej głowicy ultradźwiękowej Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia: Uchwyt do bezobsługowej głowicy ultradźwiękowej Pasujący do pozycji 27 |  |
| 25. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Okulary do laseroterapii Ilość: 4 sztuki Parametry sprzętu/wyposażenia: Przeznaczone dla pacjenta i terapeuty podczas zabiegu laseroterapii. Wykonane z wysokiej jakości materiałów. Posiadają filtr ochronny w zakresie promieniowania min. 600 - 820 nm. |  |
| 26. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Zestaw do magnetostymulacji Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : Rozbudowany stacjonarny zestaw do magnetoterapii. Realizuje dwie formy terapii: magneto stymulację i ledoterapię. Terapia ogólnoustrojowa jak i miejscowa. Możliwość doboru, zmiany i programowania parametrów terapii. W zestawie: •1 x Sterownik do magnetostymulacji •1 x Aplikator pola magnetycznego eliptyczny typ F, kolor-jasnoszary •1 x Aplikator pola magnetycznego mata F 3S i F 6S pola magnetycznego mata do sterownika -aplikator duży F 3S •1 x Aplikator pola magnetycznego - Poduszka - aplikator mały. Aplikator pola magnetycznego mały do sterownika -aplikator mały F 3S •1 x Adapter do aplikatorów do magnetostymulacji . •1 x Zasilacz do sterownika. |  |
| 27. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Aparat do terapii ultradźwiękowej, elektroterapii i terapii laserowej Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : • aparat 4-kanałowy (2 x elektroterapia, 1 x ultradźwięki, 1 x laseroterapia) • elektroterapia z pełną gamą prądów i elektrodiagnostyką (w tym 4-polowa interferencja, tonoliza, impulsy IG, prądy VMS, EPIR) • ultradźwięki z podgrzewaną głowicą 5 cm2 (±0,5cm)(1 MHz, 3 MHz, zmienne - auto 1/3 MHz) • laser z sondą punktową podczerwoną - sonda IR • kolorowy ekran dotykowy min. 7'' • nawigacyjny atlas anatomiczny • gotowe programy terapeutyczne • encyklopedia terapii • możliwość współpracy z aparatami podciśnieniowymi: BTL-VAC, BTL-VAC II • bezobsługowa głowica do ultradźwięków 12 cm2 W zestawie: • 2 pary przewodów do elektrod • 4 elektrody 5 x 7cm (±1cm) • woreczki do elektrod • pasy do mocowania elektrod • stolik • duża głowica wieloczęstotliwościowa 1/3MHz o rozmiarze 5 cm2 (±0,5cm) • sonda punktowa IR • żel ultradźwiękowy minimum 250ml • zasilacz • instrukcja obsługi Przeszkolenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 2 godzin Uwagi: do tej pozycji w zestawie jest pozycja 24 (uchwyt do bezobsługowej głowicy ultradźwiękowej) |  |

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)