Załącznik nr 5.2. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Zakup i dostawa skanera 3D i drukarki 3D

| Lp. | Nazwa Nazwa sprzętu, aparatury, urządzeń, oprogramowania / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Nazwa Skaner 3D Ilość: 1 sztuka Podstawowe funkcjonalności Obszar skanowania: od 20cmx20cmx20cm do 3mx3mx3m lub większy Trzy tryby pracy: małe obiekty (poniżej 45cm), średnie (poniżej 80cm) duże (poniżej 180cm) z automatyczną optymalizacją Wynik pomiaru: w postaci siatki trójkątów - od 20 000 do 400 000 trójkątów z jednego skanu 3D W zestawie ze skanerem oprogramowanie pozwalające na zaawansowaną edycję danych pomiarowych, w tym między innymi: możliwość wyświetlenia i płynna praca z dużą ilością punktów pomiarowych do 300 mln punktów z szybkością 4 fps (klatek na sekundę) lub większą funkcja zaznaczania i kasowania punktów: lasso, pędzel, prosto/wielokąt, elipsa funkcja automatycznego i ręcznego czyszczenia szumów pomiarowych Przetwarzanie punktów usuwanie stałego elementu sceny pomiarowej (tła) automatyczne czyszczenie (punktów oddalonych, krawędzie, szumu) zaznaczanie punktów przez wektory normalne, kolor oraz nieciągłości zaznaczanie grup punktów próbkowanie jednorodne, adaptacyjne (oparte na krzywiźnie) redukcja szumów pomiarowych bez usuwania punktów (wygładzanie) upraszczanie chmury punktów usuwanie pokryć pomiędzy chmurami Narzędzia do łączenia danych kierunkowych przetwarzanie nieuporządkowanych danych trójpunktowe dopasowanie ręczne, automatyczne dopasowanie dokładne, łączenie po krzywiźnie automatyczne dopasowywanie pomiarów częściowych na markery Tworzenie i naprawa siatki trójkątów automatyczne tworzenie siatki trójkątów, tworzenie siatki z teksturą wypełnianie dziur w siatce odwracanie wektora normalnego zaznaczanie i usuwanie trójkątów Analiza obliczanie odległości miedzy punktami obliczanie pola powierzchni siatki trójkątów wizualizacja odchyłek przy dopasowaniu płaszczyzny/ sfery Automatyczna obróbka od nieuporządkowanych chmur punktów do siatki trójkątów z nałożoną teksturą Skaner 3D kompatybilny z Drukarką 3D (pozycja 2) | Marka, model: Parametry: |
| 2. | Nazwa Drukarka 3D Ilość: 1 sztuka Podstawowe funkcjonalności pole robocze min. 200 x 200 x 185 mmm przystosowana do pracy ciągłej samopoziomujący się stół prędkość druku conajmniej do 150 mm/s dokładność i powtarzalność druku 0,09 mm lub lepsza Wyposażenie drukarka 3D oprogramowanie umożliwiające projektowanie drukowanych elementów oraz współpracę z programami między innymi typu CAD, szpula dedykowanego filamentu kompatybilna ze Skanerem 3D (pozycja 1) | Marka, model: Parametry |

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)