Załącznik nr 5.2. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wersja ujednolicona po modyfikacji z dn. 23.05.2018

Część 2 – Zakup i dostawa zestawów wiertniczych i próbników geologicznych

| Lp. | Nazwa sprzętu, aparatury, urządzeń / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Mechaniczny zestaw wiertniczy Ilość: 1 zestaw Parametry sprzętu/wyposażenia : Trójnóg wiertniczy (wykonany ze stali nierdzewnej lub zwykłej stali malowanej i zabezpieczonej przed korozją lub aluminium) z drabinką wysokość min. 3,0 m Wyciągarka wzmocniona Wiertnia z silnikiem 3 kW ((0,5kW) Wiertnia z silnikiem 2,5 - 4,2kW Świder spiralny Ø 80mm x 1 m min. Ø 65mm x 1 m Pełne wyposażenie i oprzyrządowanie do wiertnicy i dodatkowe akcesoria: zawiertak (Ø 65 mm +/- 2mm) spiralny, liść do szneków, pokrętło do szneków, lina stalowa (min. Ø 5 mm, długość. 20 +/- 5m) Przeszkolenie z obsługi min. 4 pracowników w czasie min. 3 godz. Głębokość wierceń jaką ma umożliwić wiertnica – min. 15 m | Marka, model: Parametry |
| 2. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Ręczny zestaw wiertniczy (ze stali nierdzewnej) Ilość: 1 zestaw Ręczny zestaw wiertniczy wykonany ze stali nierdzewnej lub zestaw z elementami (np. świdry, źerdzie) wykonanymi ze stali manganowej Parametry sprzętu/wyposażenia : Uchwyt długi, dł. 100 cm (+/-5 cm), z wykręcaną plastikową rączką, złącze bagnetowe, z tuleją łączącą Świder, część dolna do glin i iłów, złącze bagnetowe, Ø 7 cm (+/- 0,1 cm) Świder, część dolna do piasków, złącze bagnetowe, Ø 7cm (+/- 0,1 cm) Świder do gleb kamienistych, część dolna, złącze bagnetowe, Ø 10 cm (+/- 0,1 cm) Świder spiralny, część dolna, złącze bagnetowe, Ø 4 cm (+/- 0,01 cm) Próbnik tłokowy podciśnieniowy, część dolna, złącze bagnetowe, z rurą transportową Szpachelka Żerdź dł. 100 cm (+/- 5 cm), złącze bagnetowe, z tuleją łączącą (10 szt.) Uchwyt zaciskowy Rura osłonowa, z gwintami stalowymi, dł. 1 m (+/- 5 cm) (10szt.) wraz z niezbędnymi akcesoriami Osłona gwintu wewnętrznego do rur Stalowe obejmy orurowania, do rozkręcania rur, z możliwością szybkiej regulacji rozpiętości zaczepów Tuleja łącząca do złącza bagnetowego Przyrząd do pomiaru poziomu zwierciadła wody, z uchem do taśmy mierniczej Taśma pomiarowa Rękawice robocze, min. 1 para, odporne na działanie smarów i olejów Skrzynia transportowa Przeszkolenie z obsługi min. 4 pracowników w czasie min. 2 godz. | Marka, model: Parametry |
| 3. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Próbnik uniwersalny do poboru osadów Ilość: 1 zestaw Parametry sprzętu/wyposażenia : Próbnik uniwersalny na żerdzi (typ Multisampler), Ø 50 (+/- 2) mm, dł. 100 (+/-5 ) cm, poj. min. 1 litr, akrylowa przezroczysta rura próbnika, złącze bagnetowe, z nożem tnącym gładkim oraz nożem tnącym z zaworem kulowym (komplet z kulką) Żerdź dł. 100 cm (+/- 5 cm), złącze bagnetowe, z tuleją łączącą (5 szt.) Tuleja łącząca do złącza bagnetowego Dwustronnie działający tłoczek gumowy ze złączem do żerdzi, do rury multipróbnika Uchwyt normalny, dł. 60 cm (+/- 5 cm), z wykręcaną plastikową rączką, złącze bagnetowe, z tuleją łączącą Przeszkolenie z obsługi min. 4 pracowników w czasie min. 2 godz. | Marka, model: Parametry |
| 4. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Próbnik rdzeniowy Ilość: 1 zestaw Parametry sprzętu/wyposażenia : Kompletny próbnik rdzeniowy osadów dennych głowica wykonana ze stali nierdzewnej z szybko złączem do rur, zamknięcie gumową zatyczką uruchamianą przy wyjmowaniu próbnika co zapewni wolny przepływ przy opuszczaniu, w komplecie przeźroczysta, akrylowa rura próbnika o dł. 100 cm (+/- 5 cm), ∅60/52 mm (+/- 1 mm). Żerdź ze stali nierdzewnej o długości łącznej min. 4 m. (4 x 100 cm). Tłok z uszczelniaczem i żerdzią dł. 115 cm (+/- 5 cm) do wypychania próby z rur o dł. 100 cm (+/- 5 cm) Dostawa sprzętu do zamawiającego, szkolenie z obsługi sprzętu | Marka, model: Parametry |
| 5. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Próbnik do poboru osadów biogennych Ilość: 1 zestaw Parametry sprzętu/wyposażenia : Uchwyt normalny, min. dł. 60 cm z wykręcaną rączką, Żerdź, dł. 100 cm (15 szt.) Próbnik torfowy, część dolna, Øzew. 50-60 mm, dł. robocza 50 cm Próbnik torfowy, część dolna, Ø zew. 85-100 mm, dł. robocza 100 cm, Klucz do demontażu Wykonany ze stali nierdzewnej Przeszkolenie z obsługi min. 4 pracowników w czasie min. 2 godz. | Marka, model: Parametry |
| 6. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Wyciągarka dźwigniowa Ilość: 1 zestaw Parametry sprzętu/wyposażenia : Uchwyt kulowy, do żerdzi, dwa rzędy kul zaciskowych, uchwyty do przenoszenia Wyciągarka dźwigniowa 60 kN ((5kN), dwuramieniowa, dźwignie składane dwu elementowe Masa wyciągarki 23 kg((5kg) Masa dźwigni 8 kg ((1kg) Przelot żerdzi 85 mm (+/- 2 mm) Wytrzymała konstrukcja, łożyska z brązu, dźwignie dzielone dla łatwiejszego transportu Przeszkolenie z obsługi min. 4 pracowników w czasie min. 2 godz. | Marka, model: Parametry |

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)