Załącznik nr 5.5. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 5 – Zakup i dostawa skanera, drukarki i stanowiska biometrycznego

| Lp. | Nazwa Nazwa sprzętu, aparatury, urządzeń, oprogramowania / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Nazwa Skaner 3D Ilość: 1 sztuka Podstawowe funkcjonalności Obszar skanowania: od 20cmx20cmx20cm do 3mx3mx3m lub większy Trzy tryby pracy: małe obiekty (poniżej 45cm), średnie (poniżej 80cm) duże (poniżej 180cm) z automatyczną optymalizacją Wynik pomiaru: w postaci siatki trójkątów - od 20 000 do 400 000 trójkątów z jednego skanu 3D W zestawie ze skanerem oprogramowanie pozwalające na zaawansowaną edycję danych pomiarowych, w tym między innymi: możliwość wyświetlenia i płynna praca z dużą ilością punktów pomiarowych do 300 mln punktów z szybkością 4 fps (klatek na sekundę) lub większą funkcja zaznaczania i kasowania punktów: lasso, pędzel, prosto/wielokąt, elipsa funkcja automatycznego i ręcznego czyszczenia szumów pomiarowych Przetwarzanie punktów usuwanie stałego elementu sceny pomiarowej (tła) automatyczne czyszczenie (punktów oddalonych, krawędzie, szumu) zaznaczanie punktów przez wektory normalne, kolor oraz nieciągłości zaznaczanie grup punktów próbkowanie jednorodne, adaptacyjne (oparte na krzywiźnie) redukcja szumów pomiarowych bez usuwania punktów (wygładzanie) upraszczanie chmury punktów usuwanie pokryć pomiędzy chmurami Narzędzia do łączenia danych kierunkowych przetwarzanie nieuporządkowanych danych trójpunktowe dopasowanie ręczne, automatyczne dopasowanie dokładne, łączenie po krzywiźnie automatyczne dopasowywanie pomiarów częściowych na markery Tworzenie i naprawa siatki trójkątów automatyczne tworzenie siatki trójkątów, tworzenie siatki z teksturą wypełnianie dziur w siatce odwracanie wektora normalnego zaznaczanie i usuwanie trójkątów Analiza obliczanie odległości miedzy punktami obliczanie pola powierzchni siatki trójkątów wizualizacja odchyłek przy dopasowaniu płaszczyzny/ sfery Automatyczna obróbka od nieuporządkowanych chmur punktów do siatki trójkątów z nałożoną teksturą Skaner 3D kompatybilny z Drukarką 3D (pozycja 3) | Marka, model: Parametry |
| 2. | Nazwa Stanowisko biometryczne Ilość: 1 sztuka Podstawowe funkcjonalności - analiza, archiwizowanie, porównywanie danych biometrycznych, - możliwość odnalezienia wzorca nawet ze szczątkowych danych, - budowanie własnej bazy danych i zwiększanie już istniejącej Skład stanowiska: 1. Stacja robocza (komputer klasy PC) obsługujący podłączone urządzenia zewnętrzne Procesor: min.czterordzeniowy. Osiągający, co najmniej 3882 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z drugiej kolumny tabeli z wynikami testów procesorów, które są załącznikiem nr 10 do SIWZ wielkość pamięci RAM: min. 8 GB dysk twardy: min 1000 GB napęd optyczny: DVD+/-RW DL karta graficzna: dowolna komunikacja: LAN 1 Gbps interfejsy: min. 6 x USB w zestawie: mysz, klawiatura Preinstalowany system operacyjny, klasy PC musi spełniać wymagania według poniższego załącznika (przypis 1) poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (np. Windows 10 lub równoważny wg opisu ). Monitor Przekątna ekranu: min. 24" Rodzaj matrycy: LED Rozdzielczość ekranu: min. 1920 x 1080 (FullHD) Format ekranu: 16:9 Jasność: min. 350 cd/m² Rodzaje wejść / wyjść min. VGA (D-sub) HDMI DVI-D . Głośniki 2. Skaner odcisków palców - Rozmiar okienka skanowania odcisków palców min. 16x24 mm - Rozdzielczość obrazu min. 480x320 pikseli, 500 dpi - Funkcja detekcji żywych palców (LFD) - Interfejs kompatybilny z min. USB 2.0, urządzenie typu plug and play - Standardowy kabel USB - Źródło światła: podczerwona dioda LED 3. Skaner tęczówki oka - Cyfrowa kamera CMOS / Filtr IR akceptacji zdjęcia - Odległość akwizycji min.: 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm - Skalowalny, wielomodalny, wielowariantowy - Niezależny współczynnik kształtu - Interfejs/zasilanie USB) 4. Oprogramowanie do gromadzenie i przetwarzania odcisków palców i skanów siatkówki oka min. : - tworzenie baz danych - automatyczne przeszukiwanie baz w celu identyfikacji parametrów biomedycznych | Marka, model: Parametry |
| 3. | Nazwa Drukarka 3D Ilość: 1 sztuka Podstawowe funkcjonalności pole robocze min. 200 x 200 x 185 mmm przystosowana do pracy ciągłej samopoziomujący się stół prędkość druku conajmniej do 150 mm/s dokładność i powtarzalność druku 0,09 mm lub lepsza Wyposażenie drukarka 3D oprogramowanie umożliwiające projektowanie drukowanych elementów oraz współpracę z programami między innymi typu CAD, szpula dedykowanego filamentu kompatybilna ze Skanerem 3D (pozycja 1) | Marka, model: Parametry |

Przypis 1.

Wymagania równoważności, które musi spełniać system operacyjny

1    Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2    Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim

3    Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.

4    Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe

5    Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego;

6    Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.

7    Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim

8    Wbudowany system pomocy w języku polskim.

9    Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

10    Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.

11    Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

12    Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

13    Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.

14    Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

15    Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

16    Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

17    Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

18    Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

19    Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.

20    Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."

21    Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

22    Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.

23    Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

24    Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

25    Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

26    Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.

27    Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

28    Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

29    Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM

30    Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.

31    Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

32    Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

33    Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.

34    Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

35    Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasło,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

36    Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

37    Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.

38    Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach

39    Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

40    Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)