FORMULARZ OFERTY

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……faks ……………………………………………………………………………………………………………….

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym- pisemnym na przegląd, konserwację i optymalizację pracy tłoczni, oświadczam, co następuje:

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego za cenę:

| Lp. | TŁOCZNIE wraz z wyposażeniem systemowym | Data przekazania do eksploatacji | Cena jednostkowa netto przeglądu technicznego | Cena jednostkowa brutto przeglądu technicznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikołów Kamionka TŁ2 (ul. Cicha) AWALIFT typ 1/2 Wydajność instalacji Q= 15 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 12,2 m3/h Wydajność pompy Q= 22 m3/h Wysokość podnoszenia H= 24 mSW Długość rurociągu tłocznego 877,5 m | 19-05-2011 |  |  |
| 2 | Mikołów Mokre P3 (ul. Zamkowa) AWALIFT typ 74/2 Wydajność instalacji Q= 4 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 0,6 m3/h Wydajność pompy Q= 20 m3/h Wysokość podnoszenia H= 5,8 mSW Długość rurociągu tłocznego 65,0 m W zakresie zabezpieczenia właściwej hydrauliki ścieków w rurociągu tłocznym, zamontowano 1 zawór na- i odpowietrzający typu BEV 20-F-50 (komora przepompowni) | 03-10-2011 |  |  |
| 3 | Mikołów Bujaków TZ1 (ul. Górka) AWALIFT typ 1/2 Wydajność instalacji Q= 15 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 6,16 m3/h Wydajność pompy Q= 20 m3/h Wysokość podnoszenia H= 28,06 mSW Długość rurociągu tłocznego 772,6 m W zakresie zabezpieczenia ścieków przed zagniwaniem (m. in. H2S), zainstalowano urządzenia sterowanego systemu AVAaerob 110 firmy STRATE napowietrzania ścieków w rurociągu tłocznym o DN110 i długości 722,6mb. (napowietrzanie w komorze przepompowni). Sprężarka tłokowa KCT 110 – G nr 1002 firmy KAESER | 28-10-2011 |  |  |
| 4 | Mikołów Mokre P2 (ul. Jeżynowa) AWALIFT typ 74/2 Wydajność instalacji Q= 4 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 1,8 m3/h Wydajność pompy Q= 20 m3/h Wysokość podnoszenia H= 11 mSW Długość rurociągu tłocznego 84 m | 30-11-2011 |  |  |
| 5 | Mikołów Mokre P1 (ul. Źródlana) AWALIFT typ 2/2 płaska Wydajność instalacji Q= 36 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 35 m3/h Wydajność pompy Q= 60 m3/h Wysokość podnoszenia H= 47,21 mSW Długość rurociągu tłocznego 891 m W zakresie zabezpieczenia ścieków przed zagniwaniem (m. in. H2S), zainstalowano urządzenia sterowanego systemu AWAaerob typ 420 firmy STRATE napowietrzania ścieków w rurociągu tłocznym o DN 150 i długości 891mb. (komora przepompowni+ studnia SN) W zakresie zabezpieczenia właściwej hydrauliki ścieków w rurociągu tłocznym, zamontowano 1 zawór na- i odpowietrzający typu BEV 20-F-50 (komora przepompowni) Wyposażenie technologiczne w studni SN na rurociągu tłocznym. Sprężarka tłokowa KCT 420 – G nr 1019 firmy KAESER | 06-12-2011 |  |  |
| 6 | Mikołów Paniowy P3 (ul. Kąty) AWALIFT typ 74/2 Wydajność instalacji Q= 4 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 2,34 m3/h Wydajność pompy Q= 20 m3/h Wysokość podnoszenia H= 10,71 mSW Długość rurociągu tłocznego 305 m W zakresie zabezpieczenia ścieków przed zagniwaniem (m.in. H2S), zainstalowano urządzenia sterowanego systemu AWAaerob typ 110 firmy STRATE napowietrzania ścieków w rurociągu tłocznym DN 110 i długości 305mb. (komora przepompowni). Sprężarka tłokowa KCT 110– G nr 1003 firmy KAESER | 05-01-2012 |  |  |
| 7 | Mikołów Paniowy P2 (ul. Starokościelna) AWALIFT typ 0/2 Wydajność instalacji Q= 6 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 5,15 m3/h Wydajność pompy Q= 20 m3/h Wysokość podnoszenia H= 11,47 mSW Długość rurociągu tłocznego 235 m | 12-01-2012 |  |  |
| 8 | Mikołów Borowa Wieś Px (ul. Piaskowa) AWALIFT typ 0/1 Wydajność instalacji Q= 3 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 1,24 m3/h Wydajność pompy Q= 20 m3/h Wysokość podnoszenia H= 19 mSW Długość rurociągu tłocznego 610,5 m | 21-12-2012 |  |  |
| 9 | Mikołów Borowa Wieś Py (ul. Piaskowa) AWALIFT typ 0/1 Wydajność instalacji Q= 3 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 2,72 m3/h Wydajność pompy Q= 20 m3/h Wysokość podnoszenia H= 13,0 mSW Długość rurociągu tłocznego 575 m W zakresie zabezpieczenia właściwej hydrauliki ścieków w rurociągu tłocznym, zamontowano 1 zawór na- i odpowietrzający typu BEV 20-F-50 (studnia Py11) Wyposażenie technologiczne w studni Py11 na rurociągu tłocznym | 21-12-2012 |  |  |
| 10 | Mikołów Borowa Wieś Pz (ul. Piaskowa) AWALIFT typ 0/2 Wydajność instalacji Q= 6 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 4,95 m3/h Wydajność pompy Q= 20 m3/h Wysokość podnoszenia H= 5,5 mSW Długość rurociągu tłocznego 172,5 m W zakresie zabezpieczenia właściwej hydrauliki ścieków w rurociągu tłocznym, zamontowano 1 zawór na- i odpowietrzający typu BEV 20-F-50 (studnia Pz3) Wyposażenie technologiczne w studni Pz3 na rurociągu tłocznym | 21-12-2012 |  |  |
| 11 | Mikołów Kamionka TŁ1 (ul. Leśna) AWALIFT typ 2/2 płaska Wydajność instalacji Q= 36 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 23,8 m3/h Wydajność pompy Q= 26 m3/h Wysokość podnoszenia H= 32,0 mSW Długość rurociągu tłocznego 1070 m | 14-11-2012 |  |  |
| 12 | Mikołów Borowa Wieś P3 (ul. Buczka) AWALIFT typ 74/1 Wydajność instalacji Q= 1 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 0,68 m3/h Wydajność pompy Q= 20 m3/h Wysokość podnoszenia H= 11,0 mSW Długość rurociągu tłocznego 249,5 m | 23-11-2012 |  |  |
| 13 | Mikołów Borowa Wieś P6 (ul. Buczka) AWALIFT typ 0/1 Wydajność instalacji Q= 3 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 2,24 m3/h Wydajność pompy Q= 20 m3/h Wysokość podnoszenia H= 5,5 mSW Długość rurociągu tłocznego 304 m | 23-11-2012 |  |  |
| 14 | Mikołów Kamionka TŁ3 (ul. Zawiszy Czarnego) AWALIFT typ 74/2 Wydajność instalacji Q= 4 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 3,7 m3/h Wydajność pompy Q= 20 m3/h Wysokość podnoszenia H= 11,0 mSW Długość rurociągu tłocznego 333 m | 28-11-2012 |  |  |
| 15 | Mikołów Borowa Wieś T4 (ul. Piaskowa) AWALIFT typ 2/2 okrągła Wydajność instalacji Q= 60 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 48,3 m3/h Wydajność pompy Q= 60 m3/h Wysokość podnoszenia H= 41,0 mSW Długość rurociągu tłocznego 2960,3 m W zakresie zabezpieczenie ścieków przed zagniwaniem (m.in. H2S), włączono przewody napowietrzania w komorze przepompowni P4 (studnie KCz8 i KCz11) W zakresie zabezpieczenia właściwej hydrauliki ścieków w rurociągu tłocznym, zamontowano 2 zawory na- i odpowietrzające typu BEV 450/20-GF-80 (studnie KCz7 i KCz16) oraz 1 zawór typu BEV 20-F-50 (studnia KCz10) Wyposażenie technologiczne w studniach KCz8, KCz11, KCz7, KCz16 i KCz10 na rurociągu tłocznym | 07-03-2013 |  |  |
| 16 | Mikołów Borowa Wieś P2 (ul. Oświęcimska) AWALIFT typ 1/2 Wydajność instalacji Q= 15 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 8,1 m3/h Wydajność pompy Q= 20 m3/h Wysokość podnoszenia H= 23,84 mSW Długość rurociągu tłocznego 474,5 m | 07-03-2013 |  |  |
| 17 | Mikołów Borowa Wieś P7 (ul. Polna) AWALIFT typ 1/2 Wydajność instalacji Q= 15 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 11,5 m3/h Wydajność pompy Q= 20 m3/h Wysokość podnoszenia H= 9,0 mSW Długość rurociągu tłocznego 51 m | 07-03-2013 |  |  |
| 18 | Mikołów Borowa Wieś Ph (ul. Gołębia) AWALIFT typ 0/1 Wydajność instalacji Q= 3 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 0,65 m3/h Wydajność pompy Q= 20 m3/h Wysokość podnoszenia H= 11,0 mSW Długość rurociągu tłocznego 229 m | 07-03-2013 |  |  |
| 19 | Mikołów Borowa Wieś T1 (ul. Jesionowa) AWALIFT typ 0/1 Wydajność instalacji Q= 15 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 8,93 m3/h Przy pracy pojedynczej Wydajność pompy Q= 35m3/h Wysokość podnoszenia H= 30,0 mSW Przy pracy równoległej Wydajność pompy Q= 17m3/h Wysokość podnoszenia H= 34,0 mSW Długość rurociągu tłocznego 1506,2 m W zakresie zabezpieczenia ścieków przed zagniwaniem (m.in. H2S), zainstalowano urządzenia sterowanego systemu AWAaerob SM9D firmy STRATE napowietrzania ścieków w rurociągu tłocznym w studni KCz40 na rurociągu tłocznym T3. Sprężarka śrubowa SM 9 nr 2218 firmy KAESER | 14-05-2013 |  |  |
| 20 | Mikołów Borowa Wieś T2 (ul. Elsnera) AWALIFT typ 1/2 Wydajność instalacji Q= 15 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 4,42 m3/h Przy pracy pojedynczej Wydajność pompy Q= 30 m3/h Wysokość podnoszenia H= 54 mSW Przy pracy równoległej Wydajność pompy Q= 15 m3/h Wysokość podnoszenia H= 56 mSW Długość rurociągu tłocznego 3021,7 m | 14-05-2013 |  |  |
| 21 | Mikołów Bujaków TW1 (ul. Górka) AWALIFT typ 1/2 Wydajność instalacji Q= 15 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 12,42 m3/h Wydajność pompy Q= 23 m3/h Wysokość podnoszenia H= 43,5 mSW Długość rurociągu tłocznego 1286,6 m W zakresie zabezpieczenia ścieków przed zagniwaniem (m.in. H2S), zainstalowano urządzenia sterowanego systemu AWAaerob 420D firmy STRATE napowietrzania ścieków w rurociągu tłocznym (komora przepompowni). Sprężarka tłokowa KCT 420– G nr 1023 firmy KAESER | 18-04-2013 |  |  |
| 22 | Mikołów Borowa Wieś T6 (ul. Zrębowa) AWALIFT typ 1/2 Wydajność instalacji Q= 15 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 9,3 m3/h Wydajność pompy Q= 20 m3/h Wysokość podnoszenia H= 17,0 mSW Długość rurociągu tłocznego 216 m | 14-05-2013 |  |  |
| 23 | Mikołów Borowa Wieś T3 (ul. Staromiejska) AWALIFT typ 4/2 Wydajność instalacji Q= 120 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 108 m3/h Wydajność pompy Q= 130 m3/h Wysokość podnoszenia H= 72,0 mSW Długość rurociągu tłocznego 4875,9 m W zakresie zabezpieczenia ścieków przed zagniwaniem (m.in. H2S), zainstalowano urządzenia sterowanego systemu AWAaerob SK22 firmy STRATE (komora przepompowni, studnia KCz20) W zakresie zabezpieczenia właściwej hydrauliki ścieków w rurociągu tłocznym, zamontowano zawory na- i odpowietrzające 1 szt. typu BEV 20-F-50 w komorze przepompowni oraz 2 szt. typu BEV 4502/20-GF-80 w studniach KCz38 i KCz48 Sprężarka śrubowa SK 22 nr 1542 firmy KAESER | 21-05-2013 |  |  |
| 24 | Mikołów Borowa Wieś T5 (ul. Malinowa) AWALIFT typ 74/2 Wydajność instalacji Q= 4 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 2,22 m3/h Wydajność pompy Q= 20 m3/h Wysokość podnoszenia H= 5,5 mSW Długość rurociągu tłocznego 61,5 m | 12-07-2013 |  |  |
| 25 | Mikołów Borowa Wieś P5 (ul. Strażacka) AWALIFT typ 1/2 Wydajność instalacji Q= 15 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 13,13 m3/h Wydajność pompy Q= 20 m3/h Wysokość podnoszenia H= 13,0 mSW Długość rurociągu tłocznego 121 m | 30-07-2013 |  |  |
| 26 | Mikołów Borowa Wieś P1 (ul. Malinowa) AWALIFT typ 2/2 płaska Wydajność instalacji Q= 36 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 23,02 m3/h Wydajność pompy Q= 43 m3/h Wysokość podnoszenia H= 9,82 mSW Długość rurociągu tłocznego 70,5 m | 04-10-2013 |  |  |
| 27 | Paniowy P1 (ul. Przelotowa) AWALIFT typ 2/2 okrągła Wydajność instalacji Q= 60 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 43,85 m3/h Wydajność pompy Q= 65 m3/h Wysokość podnoszenia H= 34,23 mSW Długość rurociągu tłocznego 1227 m | 05-11-2013 |  |  |
| 28 | Mikołów Borowa Wieś P4 (ul. Równoległa) AWALIFT typ 1/2 Wydajność instalacji Q= 15 m3/h Maksymalny godzinowy dopływ ścieków Qhmax= 13,13 m3/h Przy pracy pojedynczej Wydajność pompy Q= 50 m3/h Wysokość podnoszenia H= 25,47 mSW Przy pracy równoległej Wydajność pompy Q= 10 m3/h Wysokość podnoszenia H= 31,85 mSW Długość rurociągu tłocznego 121 m W zakresie zabezpieczenia ścieków przed zagniwaniem (m.in. H2S), zainstalowano urządzenia sterowanego systemu AWAaerob SM9 firmy STRATE (komora przepompowni) Sprężarka śrubowa SM 9 nr 1121 firmy KAESER | 10-12-2013 |  |  |
| 29 | Kalkulacja czasu pracy wozu asenizacyjnego (stawka godzinowa, zł/h x ilość roboczogodzin, r/h) …………………. zł/h x 100 r/h |  |  |
| 30 | Kalkulacja czasu pracy dźwigu (stawka godzinowa, zł/h x ilość roboczogodzin) …………… zł/h x 8r/h |  |  |
| RAZEM- suma pozycji od 1 do 30 |  |

2. Termin realizacji: do 4 miesięcy do dnia podpisania umowy.

3. Zapoznałem się wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w ogłoszeniu, opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach, i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

4. W przypadku wyboru mojej oferty podpiszę umowę na wykonanie usługi zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

5. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.

……………………………………………………

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy