OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz laboratoryjnych (dojazd do miejsca poboru, pobór próbek, wykonanie analiz, opracowanie sprawozdania z badań) dla Zakładu Inżynierii Miejskiej 
Sp. z o.o. w Mikołowie, ul. Kolejowa 4.

Zakres analiz do realizacji:

1.1. Analizy ścieków, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 ( tabela II) do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  ( Dz. U. 2019, poz. 1311 ),  w zakresie:

- dla oczyszczalni: „Centrum” w Mikołowie ( ścieki komunalne ):

a. Temperatura, ChZT, BZT5, zawiesina ogólna, azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny   - 12 analiz/rok dla ścieków napływających  + opracowanie raportu z badań do ostatniego dnia każdego miesiąca

(od stycznia do grudnia )

b. Temperatura, ChZT, BZT5, zawiesina ogólna, azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy   azot ogólny, fosfor ogólny  - 12 analiz/rok dla ścieków oczyszczonych + opracowanie raportu                   z badań do ostatniego dnia każdego miesiąca

(od stycznia do grudnia )

c. metale ciężkie:

-  ( chlorki, siarczany, cynk, chrom ogólny, miedź, nikiel, kadm, srebro, wanad, rtęć, ołów, arsen, cyjanki związane, fluorki, fenole lotne, węglowodory ropopochodne, substancje ekstrahujące się eterem, detergenty) 6 analiz/rok – dla ścieków napływających

-  ( chlorki, siarczany, cynk, chrom ogólny, miedź, nikiel, kadm, srebro, wanad, rtęć, ołów, arsen, cyjanki związane, fluorki, fenole lotne, węglowodory ropopochodne, substancje ekstrahujące się eterem, detergenty) 6 analiz/rok – dla ścieków oczyszczonych

- opracowanie raportów z badań do 28 lutego, 30 kwietnia, 30 czerwca, 31 sierpnia, 30 października, 31 grudnia

d. ChZT, BZT5,  zawiesina ogólna,  azot ogólny, fosfor ogólny   - 12 analiz/rok dla wód potoku Jamna 10 m powyżej wylotu z oczyszczalni + opracowanie raportu z badań do ostatniego dnia każdego miesiąca

(od stycznia do grudnia )

e. ChZT, BZT5,  zawiesina ogólna,  azot ogólny, fosfor ogólny   - 12 analiz/rok dla wód potoku Jamna 20 m poniżej wylotu z oczyszczalni + opracowanie raportu z badań do ostatniego dnia każdego miesiąca

(od stycznia do grudnia )

1.2. analizy odpadów oczyszczalni „Centrum” w Mikołowie:

a. ustabilizowany osad ściekowy ( kod: 19 08 05 ) w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015 r. (Dz. U. z dn.25.02.2015, poz.257) wraz z wydaniem opinii    -  3-5 analizy/rok ( styczeń, maj, wrzesień )

b. zawartość piaskownika ( kod: 19 08 02 ) w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015, poz.1277)  na podstawie opracowanej „podstawowej charakterystyki odpadu”  - 1 analiza/rok ( styczeń )

1.3. Analizy zakładów przemysłowych (monitoring) w Mikołowie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.nr 136, poz.964 z póź. zm.), pobrana próbka średniodobowo proporcjonalnie do przepływu lub w przypadku braku możliwości zastosowania próbobiorcy, uśredniona próbka z  trzech próbek pobranych ręcznie w ciągu godziny :

a. wytypowanych dostawców ścieków przez Zamawiającego: temperatura, pH, zawiesina ogólna, ChZT, BZT5, chlorki, siarczany, azot ogólny, azot amonowy, azot amonowy, azot azotynowy, fosfor ogólny, węglowodory  ropopochodne, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, fenole lotne – 70 analiz/rok. Termin i miejsce zostanie wyznaczone przez Zamawiającego.

b. analizy dodatkowych parametrów, do pakietu wymienionego w pkt a., z zakładów przemysłowych w Mikołowie, zgłaszanych w ciągu roku wg potrzeb Zamawiającego 10 analiz/rok obejmujących:

- chrom ogólny,

- cynk,

- miedź,

- mangan,

- nikiel,

- kadm,

- cyjanki związane,

- srebro,

- detergenty anionowe i niejonowe.

Uwaga! : Termin przekazania raportu z wyników badań do Zamawiającego dla punktu 1.3. do 10 dni roboczych od dnia poboru próbek.

1.4. Analizy wody podziemnej i powierzchniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia                z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U.2017 poz. 2294 z późn. zmianami.):

Seria A. monitoring kontrolny wody podziemnej na ujęciu „Śmiłowice”, w zakresie parametrów grupy „A”: Escherichia coli (E.coli), Bakterie grupy coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 ºC, Barwa, Mętność, Smak, Zapach, Stężenie jonów wodoru (pH), Przewodność elektryczna, Twardość, Chlor wolny, Mangan, Żelazo, Glin, Azotany, Azotyny – 25 analiz/rok + opracowanie sprawozdania z badań.

Terminy badań: 10 i 24 styczeń, 7 i 21 luty, 7 i 21 marzec, 4 i 19 kwiecień, 4, 16 i 30 maj, 13 i 27

czerwiec, 11 i 25 lipiec, 8 i 27 sierpień, 5 i 19 wrzesień, 10 i 24 październik, 7 i 21

listopad, 5 i 19 grudzień

Seria B. monitoring kontrolny wody powierzchniowej, pobieranej z urządzeń i instalacji wodociągowych, w zakresie parametrów grupy „A”: Escherichia coli (E.coli), Bakterie grupy coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 ºC, Barwa, Mętność, Smak, Zapach, Stężenie jonów wodoru (pH), Przewodność elektryczna, Twardość, Chlor wolny, Mangan, Żelazo, Glin, Azotany, Azotyny – 43 analizy/rok + opracowanie sprawozdania z badań.

Miejsce i terminy badań:

- ul. Kolejowa 4 – 10 styczeń, 7 luty, 7 marzec, 4 kwiecień, 4 maj, 13 czerwiec, 11 lipiec, 8 sierpień, 5 wrzesień, 10 październik, 7 listopad, 5 grudzień;

- ul. Grażyńskiego 17 (kotłownia) - 10 styczeń, 7 luty, 7 marzec, 4 kwiecień, 4 maj, 13 czerwiec, 11 lipiec, 8 sierpień, 5 wrzesień, 10 październik, 7 listopad, 5 grudzień;

- ul. Grudniowa (wysypisko) - 10 styczeń, 7 luty, 7 marzec, 4 kwiecień, 4 maj, 13 czerwiec, 11 lipiec, 8 sierpień, 5 wrzesień, 10 październik, 7 listopad, 5 grudzień;

- ul. Zielona (Orlik poidełko) - 4 kwiecień, 4 maj, 13 czerwiec, 11 lipiec, 8 sierpień,

5 wrzesień, 10 październik.

Seria C. monitoring przeglądowy wody podziemnej i powierzchniowej (ujęcie Śmiłowice, ul. Kolejowa 4, ul. Grażyńskiego 17 - kotłownia) w zakresie parametry grupy „A”: Escherichia coli (E.coli), Bakterie grupy coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 ºC, Barwa, Mętność, Smak, Zapach, Stężenie jonów wodoru (pH), Przewodność elektryczna, Twardość, Chlor wolny, Mangan, Żelazo, Glin, Azotany, Azotyny + grupy „B” tj. – Enterokoki, Akrylamid, Antymon, Arsen, Azotany, Benzen, Benzo(a)piren, Bor, Bromiany, Chlorek winylu, Chrom, Cyjanki, 1,2-dichloroetan, Epichlorohydryna, Fluorki, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Pestycydy, Σ Pestycydów, Rtęć, Selen, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Trihalometany, - ogółem (Σ THM), Clostridium perfringes (łącznie ze sporami), Glin, Jon Amonu, Chlorki, Mangan, Ogólny węgiel organiczny (OWO), Siarczany, Sód, Utlenialność z KMnO4, Żelazo – 4 analiz/rok (3 próbki wody powierzchniowej i 1 próbka wody podziemnej) + opracowanie sprawozdania z badań.

Terminy badań:

1.     Ujęcie Śmiłowice (wody podziemne) – 6 czerwiec

2.     ul. Kolejowa 4 (wody powierzchniowe) – 6 czerwiec i 12 grudzień

3.     ul. Grażyńskiego 17 kotłownia (wody powierzchniowe) – 6 czerwiec

Seria D. monitoring kontrolny wody zmieszanej (podziemnej i powierzchniowej) w zakresie jak w serii A i B – 75 analiz/rok + opracowanie sprawozdania z badań. Terminy i miejsce badania:

- ul. Przelotowa 70 – hydrant – 10 i 24 styczeń, 7 i 21 luty, 7 i 21 marzec, 4 i 19 kwiecień, 4, 16 i 30 maj, 13 i 27 czerwiec, 11 i 25 lipiec, 8 i 27 sierpień, 5 i 19 wrzesień, 10 i 24 październik, 7 i 21 listopad, 5 i 19 grudzień

- ul. Piaskowa 221 – hydrant – 10 i 24 styczeń, 7 i 21 luty, 7 i 21 marzec, 4 i 19 kwiecień, 4, 16 i 30 maj, 13 i 27 czerwiec, 11 i 25 lipiec, 8 i 27 sierpień, 5 i 19 wrzesień, 10 i 24 październik, 7 i 21 listopad, 5 i 19 grudzień

- ul. Marzankowice 8 – hydrant – 10 i 24 styczeń, 7 i 21 luty, 7 i 21 marzec, 4 i 19 kwiecień, 4, 16 i 30 maj, 13 i 27 czerwiec, 11 i 25 lipiec, 8 i 27 sierpień, 5 i 19 wrzesień, 10 i 24 październik, 7 i 21 listopad, 5 i 19 grudzień

Seria E. Dodatkowy monitoring kontrolny wody powierzchniowej, podziemnej lub wody zmieszanej (parametry jak w serii A) – 10 analiz/rok. Termin i miejsce zostanie wyznaczone przez Zamawiającego.

Uwaga! Termin przekazania wyników badań do Zamawiającego do 7 dni od dnia poboru próbek dla serii A, B, D, E oraz 21 dni dla serii C.

1.5. Analiza wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej (6 wylotów), zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do  Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  (Dz. U. 2019, poz. 1311), w zakresie: zawiesina ogólna i węglowodory ropopochodne – 2 analizy/rok + opracowanie raportu  z badań do 30 kwietnia oraz do 31 października:

- Wylot do potoku Jamna (Reta, działka nr 44/22)

- Wylot do potoku Promna (Leśna Bryza, działka nr 803/45 ul. Źródlana)

- 4 dodatkowo wyznaczone przez Zamawiającego wyloty kanalizacji deszczowej

1.6. Analizy ścieków ogólnospławnych z  przelewów burzowych (przed P1 i po P4) , zgodnie                              z załącznikiem  Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  ( Dz. U. 2019, poz. 1311 ) w zakresie:

Zestaw a. ChZT , BZT5, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny – 2 analizy/rok + opracowanie raportu z badań do 30 kwietnia oraz do 31 października.

1.7. Analiza odpadów paleniskowych – zgodnie z PN - 3 analizy/rok + sprawozdanie z badań                    w terminie 14 dni od zgłoszenia Zamawiającego.

1.8. Wyznaczenie wskaźników emisji CO2 w celu monitorowania emisji CO2   z procesów energetycznego spalania miału węgla kamiennego dla kotłowni „Grażyński” w zakresie wynikającym

z Ustawy z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych -                    3 analizy/rok + sprawozdanie z badań w terminie 14 dni od zgłoszenia Zamawiającego.