Próba technologiczna:

- Wykonawca winien dostarczyć na obiekt oczyszczalni CENTRUM w Mikołowie próbkę proszkowego polielektrolitu,  w postaci jednego oryginalnego opakowania handlowego producenta. Próbki  polielektrolitu 
w hermetycznych opakowaniach zostaną otwarte przed rozpoczęciem próby technologicznej, odrębnie dla każdego Wykonawcy. Terminy przeprowadzenia prób zostaną podane Wykonawcom po czynności otwarcia ofert, są uzależnione od ilości ofert.

- Próby technologiczne przeprowadzi Zamawiający na obiekcie oczyszczalni CENTRUM w Mikołowie przy ul. Dzieńdziela 50 w obecności i terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Zamawiający przygotowuje instalację do roztwarzania i dozowania polielektrolitu i  instalację do odwadniania osadu.

- Wykonawca uczestniczy w przeprowadzonej próbie technologicznej do momentu pobrania ostatniej próbki osadu odwodnionego z użyciem testowanego polielektrolitu.

- Dostarczoną próbkę polielektrolitu otwiera się komisyjnie i ok. ½ zawartości wsypuje do leja zasypowego instalacji sporządzania roztworu zarobowego polielektrolitu. Pozostałą ilość polielektrolitu Zamawiający pozostawia jako próbkę kontrolną. Wykonawca sporządza roztwór o określonym stężeniu ( pojemność zbiornika zarobowego: 0,75 m3; pojemność zbiornika magazynowego: 1,5 m3 ).

- Roztwór zarobowy trafia do komory magazynowej, gdzie ustala się jego stężenie robocze.

- Wykonawca dokonuje, w okresie do 3 godzin, nastaw wydajności pompy dozującej polielektrolit i pompy osadu i zgłasza gotowość poboru prób dla laboratorium.

- Odczytuje się nastawę pompy dozującej osad i pompy polielektrolitu.

- Po dokonaniu odczytów pobiera się pierwszą próbkę osadu po odwodnieniu  a następne dwie próbki 
w odstępie cogodzinnym. Od momentu pobrania pierwszej próbki do badań Wykonawca ma zakaz zmiany nastawionych parametrów pompy osadu i polielektrolitu.

- Pobrane próbki odwodnionego osadu zostaną przebadane w laboratorium Oczyszczalni Ścieków dla określenia uzyskanego stopnia odwodnienia ( kryterium E oceny ofert), zaś odczyty parametrów posłużą do wyliczenia zużycia polielektrolitu ( kryterium K oceny ofert.)

- Wymagana jest obecność przedstawiciela Wykonawcy przy kluczowych czynnościach próby technologicznej, jednakże jego nieobecność nie wstrzymuje prowadzenia próby, zaś uzyskane wyniki są wiążące dla obliczenia ilości uzyskanych punktów.                                                                     .

- Dostarczone próby proszkowego polielektrolitu są bezzwrotne i Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu poniesionych kosztów ich dostarczenia.

- Próby technologiczne będą prowadzone w dni robocze od godz. 7.00 do 14.00.

Warunki próby technologicznej odwadniania osadu na prasie filtracyjnej z użyciem polielektrolitu proszkowego dla uzyskania maksymalnego odwodnienia osadu i minimalnej ilości zawiesiny ogólnej w odciekach

Zamawiający:

- Przygotowuje instalację do roztwarzania i dozowania polielektrolitu.

- Przygotowuje instalację do odwadniania osadu.

- Przeprowadza pobór i analizę próbek  osadu i odcieku ( trzy pobory w odstępie godzinnym ).

Do oceny jakości odcieku i stopnia uwodnienia osadu przyjmuje się średnią arytmetyczną w/w trzech prób.

- Sporządza protokół z przeprowadzonej próby technologicznej.

- Sporządza arkusz wyników analiz i przesyła Wykonawcy w terminie 10 dni od wykonania próby.

Wykonawca:

- Dostarcza do prób polielektrolit  i sporządza roztwór o określonym stężeniu (pojemność zbiornika zarobowego: 0,75 m3; pojemność zbiornika magazynowego: 1,5 m3 ).

- Dokonuje nastaw pompy dozującej polielektrolit i pompy osadu ( zgodnie z wartością podaną przez Zamawiającego ).

- Uruchamia urządzenia.

- Zgłasza gotowość  poboru prób.

Uwaga!

Od momentu pobrania pierwszej próby do badań  Wykonawca ma zakaz zmiany parametrów nastawionych urządzeń do czasu pobrania ostatniej trzeciej próby. W przypadku konieczności dokonania ponownej regulacji urządzeń próby do analizy należy pobrać na nowo.

PROTOKÓŁ Z PRÓBY TECHNOLOGICZNEJ

Data badania: ..................

Lokalizacja: ..................................

Urządzenie: ..................................

Rodzaj osadu: ...............................

USTAWIENIA:

Nazwa polielektrolitu: …..............

Wydajność pompy osadu [m3/h]: .............

Stężenie robocze polielektrolitu: ….............

Przepływ pompy polielektrolitu [l/h]: …...........

Pobór prób osadu odwodnionego :     				Pobór próby nadawy:

1. Godzina: ………………      				…………………………..……

2. Godzina: ………………     				…………………………..……

3. Godzina: ………………        				…………………………..……

s.m. osadu: ………………				s.m. nadawy:……………….

UWAGA:

Do oceny % zawartości suchej masy osadu odwodnionego przyjmuje się średnią arytmetyczną z wyników w/w prób.

……………….……………			                          ……………………………..

Przedstawiciel Wykonawcy				                        Przedstawiciel Oczyszczalni

Ocena oferty:

C: …………………………………….

E: …………………………………….

K: …………………………………….

Punktacja końcowa: ………………………

.........................................

Przedstawiciel Komisji Przetargowej

Mikołów, dnia .................................