Załącznik Nr 1

Zakup wraz z montażem aluminiowej przejezdnej wciągarki bramowej wyposażonej w łańcuchowy wciągnik ręczny z regulowanymi zawiesiami, podwieszany na wózku jezdnym ręcznym - do zabudowy na podeście, zabudowanym nad urządzeniami – dwoma sitopiaskownikami Huber Ro5 z zintegrowaną  płuczką piasku, w budynku technicznym na oczyszczalni ścieków w Mikołowie .

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowej wciągarki bramowej.

Każdy Wykonawca jest zobligowany do wizji na obiekcie celem dokonania dokładnego obmiaru i wyceny niezbędnych robót na dostawę i montaż wyciągarki bramowej niezbędnej do eksploatacji sitopiaskowników w o. CENTRUM w Mikołowie, przy ul. Dzieńdziela 50.

Uwaga: Jednocześnie informujemy, że dodatkowym utrudnieniem do zabudowy wyciągarki bramowej jest zlokalizowany bezpośrednio nad podestem - zwieńczenie konstrukcji budynku technicznego.

Dla wstępnego rozeznania w załączeniu zdjęcia: nr 1,2,3

Podajemy poniżej przykładową charakterystykę dostawy urządzenia. Natomiast zaprojektowanie i doprecyzowanie wymiarów wyciągarki bramowej, zapewniającej prawidłową eksploatację sitopiaskownków (min. zapewnić możliwość okresowego demontażu sita bębnowego, każdego urządzenia), będzie przedmiotem obliczeń dokonanych przez Wykonawcę.

- Ładunek / udźwig						2 000 kg

- Szerokość całkowita regulowana					5 100 mm

- Szerokość w świetle regulowana					5 000 mm

- Szerokość w świetle użytkowa 					4 310 mm

- Wysokość do osi wózka regulowana				3 180 – 4 330 mm

- Wysokość całkowita regulowana					3 270 – 4 420 mm

- Wysokość do haka regulowana (wys. podnoszenia)		2 610 -3 760 mm

- Wysokość podpór						2 340 mm

- Zakres regulacji							1 150 mm

- Dopuszczalna praca wciągarki z podwieszonym ładunkiem	tak

- Wykonanie materiałowe						aluminium

- Temperatura pracy						od -10°C do +40°C

- Przeznaczenie do pracy na zewnątrz 				nie

- Dokumentacja UDT

Deklaracja zgodności, atesty					język polski, 2 komplety

- Miejsce montażu						Oczyszczalnia ścieków „Centrum”

ul. Dzieńdziela 50 42-190 Mikołów

Wykonawca winien wycenić w ofercie każdy element dostawy odrębnie oraz podać wartość łączną oferty (wciągarka bramowa; wciągnik łańcuchowy, wózek jezdny ręczny).

Transport urządzeń i montaż odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z rozładunkiem i zabezpieczeniem towaru w dniu dostawy oraz zapewnienia urządzenia dźwigowego w razie konieczności.

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczane urządzenia, na okres 24 miesięcy od daty montażu.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy urządzeń w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy.