FORMULARZ OFERTY

ZAKUP, DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ON-LINE

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………

nr faksu…………………………………

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na: zakup, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń pomiarowych on-line, o których mowa w załączniku nr 1 do ogłoszenia

1. oferuję wykonanie całości przedmiotowego zamówienia za następujące ceny jednostkowe i cenę oferty

| L.p. | Przedmiot dostawy | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość brutto (iloczyn kolumny 3 i 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zestaw pomiarowe on-line pH: - sonda pH (armatura uniwersalna pH/mV+ + wymienna elektroda pH - metoda pomiarowa: potencjometryczna przy pomocy elektrody kombinowanej - zakres pomiarowy armatury:0,00 ÷14,00 pH; -5 ÷60 0C - zakres pomiarowy elektrody: 2 ÷ 12 pH - zintegrowany czujnik temperatury NTC 30kΏ - zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału pomiarowego - kabel stały o długości 10m - materiał obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571 - bez mostka solnego |  | 2 zestawy |  |
| 2 | Zestaw pomiarowy on-line Redox: - sonda potencjału Redox (armatura uniwersalna pH/mv + wymienna elektroda Redox) - metoda pomiarowa: potencjometryczna przy pomocy elektrody kombinowanej - zakres pomiarowy armatury: -2000 ÷ 2000 mV; -5 ÷60 0C - zakres pomiarowy elektrody: -2000 ÷2000 mV - zintegrowany czujnik temperatury NTC 30kΏ - zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału pomiarowego - kabel wymienny, odkręcany bezpośrednio przy sondzie, złącze uniwersalne, IP 68,10bar - materiał obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571 - bez mostka solnego |  | 2 zestawy |  |
| 3 | Zestaw pomiarowy on-line tlenu: - sonda pomiarowa niewymagająca kalibracji - metoda pomiarowa: optyczna - zakres pomiarowy: 0,00 ÷20,00 mg/lO2 - zakres pomiarowy temperatury: -5 ÷ 50 0C - zintegrowany czujnik temperatury NTC 30kΏ - zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału pomiarowego - kabel wymienny ,odkręcany bezpośrednio przy sondzie, złącze uniwersalne, IP 68,10bar - materiał obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571 - główka pomiarowa, skośna , skalibrowana fabrycznie, z chipem zawierającym wszystkie dane kalibracyjne |  | 4 zestawy |  |
| 4 | Kontroler główny dla układu pomiarowego na reaktorach |  | 1 sztuka |  |
| 5 | Zasilacz systemu dla układu pomiarowego na reaktorach |  | 1 sztuka |  |
| 6 | Moduły przyłączeniowo – rozdzielające dla sond cyfrowych |  | 3 sztuki |  |
| 7 | Kontroler/przetwornik jednokanałowy dla układów pomiarowych pH |  | 2 sztuki |  |
| Razem (suma pozycji od 1 do 7) |  |  |  |  |

2. Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy

3. Udzielamy  24 miesięcznej gwarancji.

4. Akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy.

5. Zaangażuję do wykonania zamówienia osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i doświadczenie.

6.Zapoznałem się wymaganiami Zamawiającego, opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

……………………………………………………

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy