Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa  fabrycznie nowego  pojazdu akumulatorowego platformowego
 z kabiną do przewozu towarów o ładowności minimum 1250 kg, wraz z wyposażeniem do Oddziału Rewita Rogowo.”

| Dane techniczne | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Długość min. 3500 mm Szerokość min. 1300 mm Kolor pojazdu Biały lub z palety standardowej producenta Skrzynia bagażowa otwierana na trzy strony Ładowność skrzyni bagażowej min. 1250 kg Wymiary skrzyni bagażowej długość x szerokość x wysokość min. 1850x1300x250 mm Prześwit min. 220 mm Liczba miejsc siedzących 2 Konstrukcja podwozia Galwanizowana Zawieszenie elastyczne Silnik Napęd jednosilnikowy, min. 5,0 kW prądu przemiennego AC, napęd 48V Koła jezdne min. R-13 Układ hamowania Hydrauliczny Pełne oświetlenie TAK – tylnie lampy LED Zderzaki przedni Zespół zintegrowanych wskaźników Rozładowania akumulatora, licznik kilometrów lub motogodzin, Kabina Aluminiowa lub ocynkowana malowana proszkowo. Typ zadaszenie z przednią szybą. Pojazdy fabrycznie nowe TAK Rok produkcji 2017 Gwarancja min. 24 miesiące wg. warunków gwarancji producenta Prostownik 48V HF zewnętrzny Podłoga Stal lub wodoodporna i antypoślizgowa, | Kpl | 1 |

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaoferowanie produktu spełniającego wymogi SIWZ. W przypadku zaoferowania pojazdu elektrycznego równoważnego po stronie Wykonawcy będzie obowiązek udowodnienia, iż zaoferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego opisane w tabeli powyżej poprzez przedstawienie dokładnego opisu technicznego w zakresie jak w tabeli powyżej oraz przedłożenie kart katalogowych produktu, z której będzie wynikać równoważność  pojazdu.

Zamawiający, wraz z dostawą pojazdu wymaga dostarczenia dokumentów w języku polskim (wersja drukowana i elektroniczna). W skład dokumentacji wchodzą:

a) Instrukcja obsługi,

b) Instrukcja konserwacji,

c) Schematy instalacji elektrycznej i hydraulicznej,

d) Katalog części zamiennych,

e) Książka gwarancyjna i wykaz punktów serwisowych,

f) Deklaracja zgodności CE producenta,

g) Świadectwo jakości wydawane przez producenta.

Do oferty Wykonawca dołączy zdjęcia i informacje określające typ i model zaoferowanego pojazdu oraz szczegółowe parametry techniczne.