Hajnówka, 2021-04-19

GKM.7021.18.2021

(znak sprawy)

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

1. Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na „Sprzedaż oraz dostawę ciągnika komunalnego wraz z ładowaczem czołowym oraz kosiarką bijakową” na potrzeby Urzędu Miasta Hajnówka.

2. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

a) termin dostawy ciągnika komunalnego z  ładowaczem czołowym oraz kosiarki bijakowej: 90 dni od podpisania umowy,

b) okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty dostawy,

c) warunki płatności: przelewem - 30 dni od otrzymania faktury,

d)  minimalne wymagania techniczne ciągnika:

- rok produkcji: nie starszy niż 2019

- długość maksymalnie 3000 mm,

- zaczep do przyczepy,

- typ opon: rolnicze,

- silnik i skrzynia biegów wyprodukowane przez jednego producenta,

- silnik wysokoprężny, liczba cylindrów – 3,

- pojemność silnika minimum 1800 cm3,

- minimalna moc wg ECE R24  -  37 KM,

- napęd na cztery koła (4WD),

- hydrauliczne wspomaganie kierownicy,

- wydajność pompy hydraulicznej: minimum 30 l / min.,

- zbiornik paliwa o pojemności minimum 40 l.

- przekładnia mechaniczna,

- biegi : 9F/4R,

- hamulce mechaniczne, tarczowe mokre,

- tylny TUZ regulowany hydraulicznie, minimalny udźwig 900 kg,

- wał WOM o obrotach minimum 500 obr/min.,

- kabina  wentylowana i ogrzewana, siedzenie dla kierowcy (z regulacją), dwoje drzwi, wycieraczki szyby przedniej i tylnej, oświetlenie robocze minimum po dwie lampy przód i tył, uchylna szyba tylna, oświetlenie ostrzegawcze błyskowe pomarańczowe (kogut), lusterka boczne 2 szt.,

- wskaźnik obrotów silnika z licznikiem motogodzin, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury silnika/płynu chłodzącego, wskaźnik ciśnienia oleju,

e) minimalne wymagania ładowacza czołowego:

- udźwig minimalny od 300 kg

- wysokość załadunku: minimum 1,5 m

- szerokość łyżki: 1,5 m

- system samopoziomowania

f) minimalne wymagania kosiarki bijakowej:

- szerokość całkowita – do 150 cm,

- szerokość robocza – do 130 cm,

- zasięg ramienia – od 150 cm,

- maksymalna wydajność – do 1,3 ha /h

- maksymalna prędkość – do 10 km/h,

- mocowanie : na 3-punktowe zawieszenie,

- zasilanie przesuwu – hydrauliczne,

- napędzana wałem WOM o obrotach minimum 500 obr/min.,

- rodzaj przekładni – kierunkowa ze sprzęgłem.

3. Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu

zamówienia: brak.

4. Kryteria oceny ofert:

a) najniższa cena, b) …................................., c) …................................ .

5. Wymagania stawiane wykonawcom (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, i in.; lista dokumentów,  które należy dołączyć do oferty):

a) wszystkie sprzęty muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji nie starszy niż 2019 rok)                     i sprawne wraz z zamontowanym w całości wyposażeniem dodatkowym,

b) wszystkie elementy zamówienia muszą być kompatybilne ze sobą oraz właściwie dobrane parametrami,

c) wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać ważne świadectwa homologacji obowiązujące na terenie RP, w tym również dokument dopuszczający pojazd silnikowy do ruchu drogowego,

d) koszty załadunku, transportu i rozładunku sprzętu do siedziby Zamawiającego pokrywa w całości Wykonawca,

e) Wykonawca wraz z przekazanym sprzętem przekaże Zamawiającemu oświadczenie gwarancyjne producenta, z którego wynikać będzie udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy od daty wydania sprzętu Zamawiającemu,

f) Wykonawca przeprowadzi na miejscu nieodpłatny instruktaż obsługi sprzętu oraz dostarczy instrukcje obsługi oraz książki serwisowe w języku polskim.

g) w okresie gwarancyjnym Wykonawca na własny koszt usunie wszystkie awarie objęte gwarancją oraz w tym okresie  dokona nieodpłatnych przeglądów okresowych ( z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych),

h) usunięcie awarii musi być dokonane nie później niż w ciągu 5 dni od chwili zgłoszenia, chyba że naprawa wymagała będzie więcej czasu, wtedy czas usunięcia awarii uzgodniony zostanie indywidualnie,

i) serwis świadczony będzie przez firmę posiadającą autoryzację producenta oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,

j) naprawy gwarancyjne oraz przeglądy okresowe wykonywane będą u Zamawiającego.

6. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy)  - w załączeniu do zapytania.

7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagane) -  ………………………………………..

8. Cena ofertowa powinna zawierać w sobie: elementy zamówienia w rozbiciu na : ciągnik komunalny, ładowacz czołowy oraz kosiarkę bijakową. Cenę oferowaną należy podać jako cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

8. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania w języku polskim. Wykonawca w swojej ofercie musi wyraźnie określić nazwę, markę, model, producenta, typ, parametry techniczne oferowanego sprzętu. Oferta musi posiadać:

a) pełne dane oferenta (wykonawcy) w tym m.in. dokładne oznaczenie firmy, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP, numer w rejestrze przedsiębiorców KRS                           (w przypadku podlegania wpisowi do niego),

b) datę sporządzenia oferty,

c) czytelny podpis Wykonawcy (osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy).

9. Ofertę należy złożyć do dnia 30.04.2021 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul.  A. Zina 1, pok. nr 219 lub przesłać faksem (nr 85 674 37 46), albo drogą elektroniczną (e-mail: hajnowka@hajnowka.pl).

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2021 r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić