Jeleniewo, dnia 11 lutego 2010 r.

DGK.341-1/10

WYJAŚNIENIA nr 3

Dotyczy: Zapytania do treści SIWZ znak DGK.341-1/10 w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego  na: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeleniewo”

W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak DGK.341-1/10, Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, reprezentowany przez Kierownika ZGKiM na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004  roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2007 r.  Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), udziela wyjaśnień na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

1.Zapytanie nr 1: Dlaczego Zamawiający w sposób jednoznaczny odrzuca dopuszczenie oczyszczalni innych aniżeli ze stali nierdzewnej chromowo-niklowo-molibdenowej, skoro wymaga, aby oczyszczalnie  spełniały normę PN-EN 12566-3, były oznakowane znakiem CE oraz zakład produkujący reaktory posiadał certyfikaty ISO? Zamawiający wyraźnie opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie (art. 30 ust. 1 UZP), ale nie dopuszcza równoważności urządzeń poprzez niedopuszczenie oczyszczalni innych niż wykonane ze stali (art. 30 ust. 4 UZP). Zgodnie z normą PN-EN 12566-3 wyroby budowlane muszą przejść badania w notyfikowanym laboratorium (system oceny zgodności 3, wstępne badanie typu i zakładowa kontrola produkcji). Norma określa jakie materiały należy stosować w środowisku ściekowym oraz jakie parametry bada laboratorium podczas badań wstępnych typu. Załącznik C (Obliczanie i metody badań wytrzymałości konstrukcji) określa metody badania wskazane dla reaktorów wykonanych z betonu, stali, polietylenu, polipropylenu i PVC-U. Spełnienie założeń normy skutkuje raportem z badań oraz wystawieniem deklaracji zgodności, a więc stwierdzeniem przydatności wyrobu do stosowania bez względu na to z jakiego rodzaju materiału (dopuszczonego normą i wynikami badań) został wykonany.

2. Zapytanie nr 2: Na jakiej podstawie Zamawiający dokona weryfikacji zgodności zaproponowanych urządzeń z normą PN-EN 12566-3, jeżeli do oferty nie wymaga się załączenia deklaracji zgodności wskazującej spełnienie postulatów normy tj. wyników badań skuteczności oczyszczania, szczelności, trwałości, odporności na uszkodzenia?  Zgodnie z Załącznikiem B (Procedura badania skuteczności oczyszczania) pełne badanie powinno trwać min. 38 tygodni. Wyniki dotyczące właściwej skuteczności oczyszczania wskazanych parametrów świadczą o jakości urządzenia i sprawności stosowanej technologii.

Odpowiedzi:

Ad. 1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i Specyfikacjach technicznych. Inwestor określił w w/w dokumentach wymagany standard  i parametry jaki powinny spełniać urządzenia - niezależnie od przytoczonych w piśmie norm - min. wykonanie korpusu oczyszczalni z konkretnego materiału ze stali nierdzewnej chromowo niklowo-molibdenowej - co zostało przeniesione do przyjętej kalkulacji i wniosków UE sposobu montażu, eksploatacji  itp...

Ad. 2. Zamawiający informuje że Wykonawca - dostawca urządzeń będzie musiał wykazać, że oczyszczalnie posiadają znak CE i certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3 na etapie realizacji inwestycji przed wbudowaniem ich. Dokumenty należy przedstawić przed przedstawicielem Inwestora - Inspektorem Nadzoru. Na etapie postępowania przetargowego jak udzielono odpowiedzi wcześniej nie jest obowiązkowe przedkładania takich dokumentów.

Zamawiający narusza zasadę uczciwej konkurencji, określoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  i skonkretyzowaną, co do przedmiotu zamówienia w art. 29 ust. 2 Pzp w przypadku opisania przedmiotu zamówienia w taki sposób, że tylko jeden wykonawca będzie w stanie wykonać zamówienie. Nie jest natomiast naruszeniem zasady zachowania uczciwej konkurencji określenie wysokich, lecz możliwych do spełnienia wymagań, jeżeli uzasadnione jest celem, jakiemu przedmiot zamówienia ma służyć. W związku z powyższym Zamawiający nie ogranicza liczby Wykonawców mogących wziąć udział w zamówieniu publicznym i dlatego też niestosowne jest twierdzenie, że został naruszony art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn.zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.jeleniewo.i-gmina.pl

Kierownik ZGKiM