Załącznik nr 5

Do SIWZ znak PFE.271.6.2018

……………………………………..                         				                            ……..…………………...

(pieczęć firmy- nazwa i adres Wykonawcy)	                                                                 					  (miejscowość, data)

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP BACHANOWO

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| I. | Podwozie z kabiną |  |
|  | Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2017 r. poz 1260.), |  |
|  | Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-L-2-5-200-40/50-1 |  |
|  | Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu. |  |
|  | Samochód – fabrycznie nowy. Dopuszcza się podwozie z 2017 r .Podać markę i typ podwozia. |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może przekraczać 3500 kg. |  |
|  | Pojazd wyposażony w belkę LED- urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 100 W Lampa zespolona umieszczona na dachu kabiny z napisem „STRAŻ” uruchamiana wraz ze światłami pozycyjnymi. - dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska typu LED z tyłu pojazdu na dachu zabudowy, - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu. Lampy jednego producenta. |  |
|  | Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji, potwierdzające parametry podwozia i spełnia m.in. następujące warunki: - silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 170 KM , - silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. |  |
|  | Napęd 4x4, skrzynia biegów manualna 6 stopniowa + wsteczny, koła na osi przedniej pojedyncze, na osi tylnej koła również pojedyncze. - Hamulce- 4 szt. tarczowe |  |
|  | Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, przystosowana do przewozu min. 5 osób |  |
|  | Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, oraz oświetlenie w części tylnej kabiny - niezależny układ ogrzewania postojowego, - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, - klimatyzację, - komputer pokładowy wyposażony w wskaźnik temperatury zewnętrznej, średnie spalanie, zasięg. - elektrycznie regulowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy, - lusterka zewnętrzne podgrzewane, - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, - radio samochodowe - min 2 gniazda zapalniczki 12v w kabinie - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia np. numerów budynków, - 1 szt.- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp między kanałowy 12,5 kHz, min. 128 kanałów. Wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. - 2 szt. radiotelefonów nasobnych wraz ze stacją zamontowaną na stałe w pojeździe o parametrach, częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp między kanałowy 12,5 kHz, min. 128 kanałów. Wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. centralny zamek z pilotem, dywaniki gumowe (przód i tył kabiny) Kabina wyposażona dodatkowo: - uchwyty na dwa nadciśnieniowe aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń tylnych, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania. - mocowanie radiostacji nasobnych i latarek w ładowarkach na panelu w przedziale samochodu, zabezpieczone osobnym bezpiecznikiem. |  |
|  | Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z podłokietnikiem, regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |
|  | Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu-hebel zewnętrzny. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |  |
|  | Kolorystyka: - elementy podwozia - czarne, ciemnoszare, - błotniki i zderzaki - białe, - kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000. |  |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa min 75 l. W trakcie odbioru zbiornik paliwa zatankowany. |  |
|  | Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w system ABS. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w ogumienie letnie i zimowe na osobnych felgach. Koła wyważone. |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe (wyważone) mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym). |  |
|  | Pojazd wyposażony w: - tylny zaczep holowniczy kulowy zapewniający możliwość holowania przyczepy wraz gniazdem elektrycznym 12 V, 7-biegunowe |  |
| II. | Zabudowa pożarnicza: |  |
| 2 | Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję. Szkielet zabudowy wykonany z profili stalowych nierdzewnych, poszycia zewnętrzne wykonane blachy aluminiowej lub kompozytów. |  |
|  | Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Jego konstrukcja ma wytrzymać obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu. Powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną. |  |
|  | Na dachu pojazdu miejsce na drabinę aluminiową nasadkową trzyelementową |  |
|  | Powierzchnie podestu roboczego-dachu w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Półki sprzętowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej, mocowane do stelaża, z miejscem i przystosowaniem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze, zgodnie ze wskazaniem zamawiającego. |  |
|  | Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi zamykanymi na jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. |  |
|  | Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy, |  |
|  | Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
|  | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
|  | Maszt oświetleniowy: - Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu, zabudowany na stałe w samochodzie z reflektorami LED o łącznej mocy min. 30W. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora min. 2,5 m. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. |  |
| III. | Wyposażenie: |  |
| 3.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP + nazwa, logo gminy oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). |  |
| 3.2 | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust.1pkt17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C( tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min.50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. |  |
| 3.3 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 3500 kg z liną o długości co najmniej 25 m. Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. |  |
| 3.4 | Klin pod koła 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza. |  |
| 3.5 | Agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy o wydajności min 50l/min, przy ciśnieniu min. 40 bar, 60 m linii szybkiego natarcia wraz ze zwijadłem, zakończony prądownicą pistoletową z regulacją strumienia. Zbiornik wody min 200l. Napęd agregatu z niezależnego spalinowego silnika czterosuwowego. Zbiornik paliwa agregatu zatankowany. |  |
| 3.6 | Agregat prądotwórczy ze stabilizacją inwerterową o mocy znamionowej min 1,8 kW. 2 x gniazdo 230V 16A, 1 x gniazdo 12 V 8,3 A, Stopień ochrony 90 dB(A)/IP 23 np. Honda EU 22i lub równoważny. Zbiornik paliwa zatankowany. Dodatkowo |  |
| 3.7 | Przedłużacz 230V na bębnie 50 mb- 1 szt., kabel 3x2,5mm. |  |
| 3.8 | Zestaw Hydrauliczny składający się z Agregat hydrauliczny do zasilania narzędzi hydraulicznych – 1 sztuka: - silnik 4-suwowy o mocy od 2,00 kW do 2,5 kW - jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi, - pojemność użytkowa oleju hydraulicznego: 3l, - waga maksymalnie 25 kg. Wąż hydrauliczny – 2 sztuki: - wąż przedłużający o długości minimum 10m. Wąż wykonany w systemie dwuwężowym, zakończony pojedynczą szybkozłączką. Nożyce hydrauliczne: - siła cięcia min. 640 kN, - min. rozwarcie ostrzy 160 mm, - ostrza kute, - konstrukcja ostrzy zapewniająca prostowanie oraz ściąganie przecinanego materiału w kierunku sworznia; nie dopuszcza się ostrzy prostych, - waga maksymalnie 14,5 kg. Rozpieracz ramieniowy: - min. siła rozpierania min. 50 kN, - max. siła rozpierania min. 650 kN, - min. rozwarcie ramion 725 mm, - możliwość zamontowania łańcuchów w gotowe otwory końcówek rozpieracza bez konieczności ich ściągania, - waga maksymalnie 17 kg. Cylinder rozpierający jednotłokowy: - min. siła rozpierania: 135 kN, - długość w stanie złożonym maks. 450 mm, - długość w stanie rozłożonym min. 750 mm, - łączny wysuw min. 300 mm, - waga maksymalnie 13 kg. Mata narzędziowa: Plandeka wielofunkcyjna stanowiąca podkład pod sprzęt wyznaczający miejsce jego ustawienia, o wymiarach 2x2,5m wykonana z odpornego na przetarcia materiału PCV od dużej gramaturze. Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze 5w1: Funkcje urządzenia: przecina pasy bezpieczeństwa, wybija szyby hartowane, podważa, łączy/rozłącza łączniki Storz 52, 75 i 110 oraz otwiera/zamyka zawory. |  |
|  | Elementy zestawu ratownictwa technicznego muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2018), jednego producenta i muszą posiadać aktualne świadectwa CNBOP-PIB. Nie dopuszcza się stosowania przeróbek. Zamawiający uzgodni miejsce zamocowania na samochodzie z wykonawcą. |  |
| 3.9 | Latarka 2 szt. Przystosowana do pracy w strefie zagrożenia wybuchem I, w wykonaniu udaroodpornym. Min. IP 65, źródło światła LED o mocy min. 100 lumenów. Latarki kątowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego. Dodatkowo do latarek należy zapewnić ładowarki sieciowe. |  |
| 3.10 | Lina na bębnie (kołowrocie), min 50mb/szt – 2 szt. |  |
| 3.11 | Nadciśnieniowy aparat powietrzny z butlą stalową - 2 szt. zamontowany w przedziale załogi. Aparat kompletny wraz z butlą stalową, maską panoramiczną i czujnikiem bezruchu, przystosowany do infrastruktury zamawiającego firmy MSA Polska. |  |
| 3.12 | Drabina nasadkowa aluminiowa, składająca sią z 3 części, zamocowana na dachu pojazdu. |  |
| 3.13 | Suchy skafander ratowniczy – 2 szt. typu Racing III Drysiut lub równoważny , z napisem na plecach „STRAŻ”, rozmiar L-1 szt i XL-1 szt. |  |
| IV. | Warunki gwarancji i serwisu |  |
| 4.1 | Gwarancja min. 24 miesiące. |  |
| 4.2 | Dostępność części zamiennych przez min. 15 lat. |  |
| 4.3 | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. |  |
| 4.4 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu. |  |
| 4.5 | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. |  |
|  | Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z zamawiającym. |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka wykonawcy