JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Adam Kalinowski

Komputerowe Wspomaganie projektowania

Ul. Mieszka I 9

16-400 Suwałki

Nip: 8442184662

PROJEKT BUDOWLANY

# NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

Budowa obiektów małej architektury w miejscu – wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach

Działka nr ewid.: 177

Prudziszki

Gmina Jeleniewo

Obręb ewidencyjny: 0017

Jednostka ewidencyjna: 201203_2.0017

# INWESTOR:

Gmina Jeleniewo

Ul. Słoneczna 3

16-404 Jeleniewo

# AUTOR PROJEKTU:

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE: mgr inż. Adam Kalinowski „KAD-ARCH”

SPIS ZAWARTOŚĆI

Załączniki formalno – prawne :

- Oświadczenie projektanta

- Zaświadczenie o wpisie do Izby Inżynierów

- Informacja dotycząca  BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY

Część opisowa:

Opis zagospodarowani terenu

Projekt zagospodarowania terenu

Opis projektu budowlanego

Część  rysunkowa:

PROJEKT BUDOWLANY

- Karta informacyjna urządzenia: Biegacz

- Karta informacyjna urządzenia: Huśtawka typ „ważka C”

- Karta informacyjna urządzenia: Typ Bocianie Gniazdo

- Karta informacyjna urządzenia: Huśtawka Metalowa

- Karta informacyjna urządzenia: Zadaszona Piaskownica

O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art.20 ust. 4 Prawa budowlanego oświadczam, że  projekt budowlany obiektów małej architektury w miejscu publicznym zlokalizowanej w Prudziszkach  Gmina Jeleniewo działka nr ewid.:177 – obręb Prudziszkach gmina Jeleniewo został wykonany zgodnie z obowiązującymi  przepisami , normami i zasadami wiedzy technicznej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- nazwa i adres obiektu

Budowa obiektów małej architektury w miejscu – wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach

Działka nr ewid.: 177

Prudziszki

Gmina Jeleniewo

Obręb ewidencyjny: 0017

Jednostka ewidencyjna: 201203_2.0017

- nazwa i adres inwestora

Gmina Jeleniewo

Ul. Słoneczna 3

16-404 Jeleniewo

- autor projektu:

CZĘŚĆ OPISOWA – INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA

- Zakres robót i kolejność realizacji

wszystkie roboty wykonane zostaną w pełnym zakresie

- Wykopy pod stopy fundamentowe

- Wylanie fundamentu pod urządzenia

- Montaż urządzeń (urządzenia placu zabaw)

- Odnowienie nawierzchni zielonej trawiastej

- Wykaz elementów zagospodarowania terenu, stwarzających lub mogących spowodować zagrożenie:

Nie dotyczy

- Wykaz przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót

- montaż elementów konstrukcji urządzeń

- skala - małe

- rodzaj - zagrożenie zdrowia lub życia ludzi

- miejsce i czas – na terenie budowy, podczas wykonywania prac na wysokości

- Wykaz sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Nie dotyczy

- Wykaz środków zapobiegawczych – technicznych i organizacyjnych

zasady BHP oraz środki ochrony indywidualnej pracownika (kaski, pasy zabezpieczające)

- Wykaz sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych i sposobu ich prowadzenia

- każdorazowo przed przystąpieniem do robót należy dokonać instruktażu stanowiskowego pracowników ze szczególnym wskazaniem źródeł zagrożenia

- dokładnie oznakować tablicami ostrzegawczymi  miejsca niebezpieczne

- każdorazowo sprawdzać punkty zrzutu gruzu i elementów rozbieranych pod kontem obecności w tym miejscu innych pracowników

- utrzymywać drożność tras ewakuacji zarówno na placu budowy jak i na kondygnacjach budynku , na bieżąco usuwanie gruzu i innych materiałów porozbiórkowych utrudniających komunikację

- zachować kolejność robót , nie dopuszczając do niekontrolowanej utraty stateczności elementów konstrukcji

- nie  prowadzić robót w warunkach słabej widoczności oraz przy występującym oblodzeniu ciągów komunikacyjnych

Opracował

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym.

działka nr:177 Prudziszki

Gmina Jeleniewo

## 1.0 DANE FORMALNE:

  - Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora

  - Przedmiot opracowania:

Planowana inwestycja - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach

  - Adres inwestycji:

Działka nr ewid.: 177

Prudziszki

Gmina Jeleniewo

  - Inwestor:

Gmina Jeleniewo

Ul. Słoneczna 3

16-404 Jeleniewo

1.5. Zestawienie powierzchni dla działki nr 177 :

- pow. terenu inwestycji – 621,50 m2

- pow. terenu zielonego istniejąca -  621,50m2

## 2.0 STAN ISTNIEJĄCY

2.1. Lokalizacja:

Posesja zlokalizowana jest w miejscowości Prudziszki działka nr 177.

Teren inwestycji mieści się w granicach, które wyznaczają:

od  północy  – teren niezabudowane teren inwestora oraz budynek Szkoły Podstawowej w Prudziszkach

od  południa  – teren niezabudowane teren inwestora

od wschodu  – teren niezabudowany teren  inwestora

od zachodu – teren niezabudowany teren drogi Wojewódzkiej

2.2. Zabudowa:

Na terenie objętym zakresem opracowania  nie występuje zabudowa. Pojedyncze elementy placu zabawa z możliwością przeniesienia.

2.3. Uzbrojenie:

Brak

.

2.4. Zieleń:

Na terenie inwestycji  występuje zieleń niska i wysoka.

2.5. Komunikacja:

Nie wymagana, istniejące dojście z terenu szkoły

2.6. Informacje dodatkowe na temat terenu inwestycji:

- teren planowanej inwestycji nie  jest położny na terenach objętych ochroną konserwatorską.

- teren planowanej inwestycji nie znajduję się w obrębie terenów szkód górniczych oraz planowane prace nie będą miały charakteru prac górniczych.

2.7. Informacje dodatkowe na temat planowanej inwestycji:

- Projektowana inwestycja nie koliduję z istniejącą infrastrukturą jednak nie wyklucza się istnienia elementów ukrytych i nie wykazanych na mapach ewidencyjnych.

3.0. STAN PROJEKTOWANY:

3.1. Zagospodarowanie terenu:

Planowana inwestycja - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym.

Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach

3.2. Uzbrojenie:

Nie wymagane

3.3. Ukształtowanie terenu:

Miejsce lokalizacji obiektów nie wymaga niwelacji terenu .

Przewiduje  się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na własną posesje.

3.4. Zieleń:

Projekt  nie zakłada  zasadzenie  drzew i krzewów ozdobnych  - pozostawia się do uznania Inwestorów.

3.5. Komunikacja:

Wjazd nie wymagany, istniejący

2.8. Obszar oddziaływania inwestycji:

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym na projektanta art. 20 ust.1 pkt. 1c oraz art. 34 ust.3. pkt.5  (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) określono obszar oddziaływania inwestycji.

Na tej podstawie określono iż obszar oddziaływania zamyka się w granicach  działek nr ewid.: 177

opracował:

# PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym.

działka nr:177 Prudziszki

Gmina Jeleniewo

## 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

## 2.0 OPIS FUNKCJI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na wyposażeniu (doposażeniu) placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach, na działce nr geodezyjny 177 - obręb Prudziszki, gmina Jeleniewo.

Zadanie inwestycyjne dotyczy wyposażenia (doposażenia) miejsca publicznego pełniącego funkcje edukacyjne, rekreacyjne służące użyteczności publicznej - placu zabaw dla dzieci szkolnych. Istniejący plac zabaw jest już wyeksploatowany, część urządzeń nie nadaje się do użytkowania i wymaga demontażu.

Teren przeznaczony do planowanej inwestycji jest terenem płaskim  pokrytym nawierzchnia trawiastą.

Planowana inwestycja dotyczy budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym – wyposażenie placu zabaw,  w skład którego wchodzą urządzenia  :

- Biegacz

- Piaskownica zadaszona

- Huśtawka typ „ważka C ”

- Huśtawka bocianie gniazdo

- Huśtawka pojedyncza metalowa

- Śmietnik

Uwagi:

Teren trawiasty po pracach montażowych należy odnowić i zasadzić trawę.

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się elementy placu zabaw.  W przypadku kolizji z planowanym urządzeniem, istniejące urządzenie należy przestawić

Regulamin i karta informacyjna zostanie umieszczona na istniejącej tablicy informacyjnej.

## 3.0 PROGRAM UŻYTKOWY:

Teren przyległy do urządzeń ma spełniać wymagania nawierzchni bezpiecznej zgodnie z normą PN-EN 1177 Nawierzchnie Placów zabaw amortyzujące upadki.

Przypadku siłowni plenerowych/placu zabaw należy zastosować nawierzchnię:

trawiastą darń – krytyczna wysokość upadku 100cm

Poniższa tabela przedstawia różne rodzaje materiałów stosowanych na placach zabaw:

| materiał* | opis [mm] | minimalna grubość [mm]** | maksymalna wys. spadania [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
| darń / gleba | - | - | do 100 |
| kora | kawałki wielkości 20-80 | 300 | do 300 |
| wióry | wielkości od 5 do 30 | 300 | do 300 |
| piasek*** | ziarno od 0,2 do 2 | 300 | do 300 |
| żwir*** | ziarno od 2 do 8 | 300 | do 300 |

Teren  trawiasty/darń nie może posiadać wystających korzeni, luźnych i wystających kamieni. Teren powinien być równy i pokryty gęstą nawierzchnia trawiastą.

Proponowane urządzenia do ćwiczeń/zabaw – krytyczna wysokość upadku < 100cm

Urządzenia:

1. BIEGACZ:

Elementy nośne wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Urządzenie wykonać zgodnie z normą PN-EN 1176:2009 i PN-EN 16630:2015

- Huśtawka „ważka C”:

Elementy nośne wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego.

W opcji także z drewna klejonego wzdłużnie lub metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo.

Drewno jest impregnowane ciśnieniowo co zabezpiecza je przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne.

Elementy mocowań

wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane

proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe

wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce

zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi

bezpieczeństwo.

Urządzenie wykonać zgodnie z normą PN-EN 1176:2009

3. Huśtawka typ „bocianie gniazdo”

Elementy nośne wykonane z metalu zabezpieczonego

antykorozyjnie i malowanego proszkowo.

Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej

są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia

śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich

końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi

bezpieczeństwo.

Urządzenie wykonać zgodnie z normą PN-EN 1176:2009

4.Huśtawka metalowa

Elementy nośne wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo

Urządzenie wykonać zgodnie z normą PN-EN 1176:2009

Uwaga:

Wymiana siedziska na siedzisko gumowe bezpieczne dla młodszych użytkowników. Siedzisko typ: „gumowy koszyk”

5.Zadaszona piaskownica

Elementy nośne urządzenia wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego.

Drewno jest impregnowane ciśnieniowo co zabezpiecza je przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Dachy,

siedzenia wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub

ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone

plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Urządzenie wykonać zgodnie z normą PN-EN 1176:2009

6. ŚMIETNIK:

Śmietnik sztuk 1

Obiekt żeliwny typ ciężki waga 45kg

Wysokość 115cm

OPRACOWAŁ: