Załącznik nr 5

Do SIWZ znak OSP.271.1.2019

……………………………………..                         				                            ……..…………………...

(pieczęć firmy- nazwa i adres Wykonawcy)	                                                                 					  (miejscowość, data)

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x2 WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP PODWYSOKIE JELENIEWSKIE

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| I. | Podwozie z kabiną |  |
|  | Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2017 r. poz 1260.), |  |
|  | Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846–1 i PN-EN 1846-2 |  |
|  | Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu. |  |
|  | Samochód – fabrycznie nowy. Podać markę i typ podwozia. |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może przekraczać 7500 kg. |  |
|  | Pojazd wyposażony w belkę LED- urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 100 W Belka sygnalizacyjna typu LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części dachu pojazdu wyposażona dodatkowo: - lampy LED w kolorze białym – do oświetlania przedpola z przodu pojazdu, - dodatkowe moduły LED-owe umieszczone na wysokości przednich lusterek – zsynchronizowane z lampami głównymi belki sygnalizacyjnej, - szyld podświetlany LED-owy z napisem STRAŻ w kolorze czerwonym uruchamiany wraz ze światłami pozycyjnymi pojazdu, - lampa dachowa tylna LED-owa w kolorze niebieskim. Lampy jednego producenta. |  |
|  | Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji, potwierdzające parametry podwozia i spełnia m.in. następujące warunki: - silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 170 KM z turbodoładowaniem spełniający normę Euro 6 , - silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. |  |
|  | Napęd 4x2, skrzynia biegów manualna 6 stopniowa + wsteczny. Napęd na oś tylną, tylne koła bliźniacze. |  |
|  | Podwójna kabina na ramie z przeszkleniem w części osobowej. Kabina jednoczęściowa stalowa przystosowana do przewozu min. 5 osób. Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu. Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką. |  |
|  | Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - kabina włącznie ze stopniem (stopniami) do kabiny automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny, - niezależny układ ogrzewania postojowego, - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, - klimatyzację, - komputer pokładowy wyposażony w wskaźnik temperatury zewnętrznej, średnie spalanie, zasięg. - elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne, - poduszka powietrzna dla kierowcy, - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, - radio samochodowe, - min 2 gniazda zapalniczki 12v w kabinie, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia np. numerów budynków, Centralny, podwójnie ryglowany zamek z pilotem, dywaniki gumowe (przód i tył kabiny) Kabina wyposażona dodatkowo: - w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny ma się znajdować w zasięgu kierowcy. - w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła umieszczona w kabinie kierowcy, ma posiadać złącze samo rozłączalne), |  |
|  | Fotele wyposażone w dwupunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |  |
|  | Kolorystyka: - elementy podwozia - czarne, ciemnoszare, - podest roboczy i drzwi żaluzjowe – kolor aluminium, - kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000. |  |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa min 70 l. W trakcie odbioru zbiornik paliwa zatankowany. |  |
|  | Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w układy bezpieczeństwa: ABS, ESP |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w ogumienie letnie i zimowe na osobnych felgach. Koła wyważone. |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe (wyważone) do przewożenia awaryjnego. |  |
|  | Pojazd wyposażony w: - tylny zaczep holowniczy kulowy zapewniający możliwość holowania przyczepy wraz gniazdem elektrycznym 12 V, 7-biegunowe wraz z przejściówką na 13 pin lub odwrotnie. |  |
|  | Radiotelefon samochodowy – 1 sztuka, analogowo-cyfrowy przewoźny wraz z kompletną instalacją antenową. Radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp między kanałowy 12,5 kHz, min. 128 kanałów. Wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej anteną radiową przystosowaną do pracy w sieci MSWiA. |  |
|  | Radiotelefony nasobne (2 sztuki) wraz ze stacją zamontowaną na stałe w pojeździe o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp między kanałowy 12,5 kHz, min. 128 kanałów. Wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. |  |
| II. | Zabudowa pożarnicza: |  |
| 2 | Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję. Konstrukcja zabudowy szkieletowa wykonana z kształtowników aluminium, z ramą pośrednią przykręcaną do ramy podwozia. Poszycia zewnętrzne wykonane blachy aluminiowej lub kompozytów. Wysokość zabudowy ma być równa wysokości pojazdu. |  |
|  | Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Jego konstrukcja ma wytrzymać obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu. Obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną. |  |
|  | Na dachu pojazdu miejsce na drabinę aluminiową nasadkową trzyelementową i trzy węże ssawne. |  |
|  | Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału ładunkowego. Oświetlenie wykonane w technologii LED. |  |
|  | Półki sprzętowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej, mocowane do stelaża, z miejscem i przystosowaniem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze, zgodnie ze wskazaniem zamawiającego. Płynna regulacja półek. |  |
|  | Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami/roletami aluminiowymi wodo i pyłoszczelnymi zamykanymi na jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Szerokość rolet bocznych – po 2 rolety na stronę, oraz roleta w ścianie tylnej. |  |
|  | Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
|  | Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
|  | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
|  | Maszt oświetleniowy: - Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu, zabudowany na stałe w samochodzie z reflektorami LED o łącznej mocy min. 30W. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora min. 2,0 m. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. |  |
| III. | Wyposażenie: |  |
| 3.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP + nazwa, logo gminy oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). |  |
| 3.2 | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust.1pkt17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Oznakowanie wykonane z taśmy (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min.50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. |  |
| 3.3 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 3500 kg z liną o długości co najmniej 25 m. Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. |  |
| 3.4 | Klin pod koła 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza. |  |
| 3.5 | Agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy o wydajności min 70l/min, przy ciśnieniu min. 40 bar, 60 mb linii szybkiego natarcia wraz ze zwijadłem ręcznym, zakończony prądownicą pistoletową z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego. Zbiornik wody min. 1000 l oraz zbiornik na środek pianotwórczy. Linia szybkiego natarcia ma umożliwić podawanie wody i piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwiać ma jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. Napęd agregatu z niezależnego spalinowego silnika czterosuwowego, rozrusznik elektryczny. Zbiornik paliwa agregatu zatankowany. |  |
| 3.6 | Agregat prądotwórczy tzw. walizkowy jednofazowy wyciszony z rozruchem ręcznym o parametrach: - silnik 4-suwowy, górno-zaworowy, 1-cylindrowy, - maksymalna moc generatora minimum 2 kVA, stabilizacja napięcia wyjściowego, generator o stopniu ochrony IP co najmniej 23, - masa agregatu prądotwórczego (bez paliwa i płynów eksploatacyjnych – tzw. sucha) nie więcej niż 25 kg, - poziom mocy akustycznej (dB) nie więcej niż 89dB, - minimum 2 gniazda AC 230V/16A (o stopniu IP co najmniej 54), minimum 1 gniazdo DC 12V/8A, - czas pracy na zbiorniku paliwa minimum 3,5h Agregat musi posiadać co najmniej zabezpieczenie termiczne prądnicy i olejowe silnika, oraz kontrolki pracy i przeciążenia. Dodatkowo ma posiadać tryb pracy ekonomicznej oraz możliwość auto synchronizacji z identycznym agregatem, wykonawca dostarczy w ramach postępowania wymagane oprzyrządowanie. |  |
| 3.7 | Przedłużacz 230V na bębnie 50 mb- 1 szt., kabel 3x2,5mm. |  |
| 3.8 | Strażacka kamera termowizyjna: - tryby pracy: tryb pożarniczy, tryb pełnego koloru, tryb poszukiwania ludzi, - rozdzielczość sensora: 320x240 - zakres pomiaru temperatury od min -20ºC do min 500ºC, - wodoszczelność: IP 67, - wyświetlacz: 2,4” kolorowy - wbudowana pamięć: wewnętrzna min. 4 GB |  |
| 3.9 | Zestaw Hydrauliczny wraz z zestawem zamocowania na szufladzie składający się z : Agregat hydrauliczny do zasilania narzędzi hydraulicznych – 1 sztuka: - silnik 4-suwowy o mocy min. 1,6 kW, - zasilanie jednego urządzenia, - niskie ciśnienie przepływu: min. 3,2 l/min, - wysokie ciśnienie przepływu: min. 0,7 l/min, - pojemność użytkowa oleju hydraulicznego: min. 3 l, - waga maksymalnie 16 kg. Wąż przedłużający o długości 10m – 1 sztuka. - Wąż wykonany w systemie dwuwężowym, zakończony pojedynczą szybkozłączką. Urządzenia Combi – 1 sztuka: - klasyfikacja wg PN-EN 13204: CK, - minimalna odległość rozpierania: 369 mm, - maksymalna siła rozpierania min. 1500 kN, - klasa zdolności cięcia nożyc dla stali S235: I, - siła cięcia: min. 490kN, - ostrza kute, - waga maksymalnie 14,8 kg. Mata narzędziowa o wymiarach min. 2x2,5 m – 1 sztuka: Plandeka wielofunkcyjna stanowiąca podkład pod sprzęt wyznaczający miejsce jego ustawienia, o wymiarach 2x2,5m wykonana z odpornego na przetarcia materiału PCV od dużej gramaturze. • Wybijak do szyb hartowanych – 1 sztuka. • Nóż do pasów bezpieczeństwa – 1 sztuka. Elementy zestawu ratownictwa technicznego muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2019), jednego producenta i muszą posiadać aktualne świadectwa CNBOP-PIB. Pozostałe elementy składowe zestawu ratownictwa technicznego, gdzie świadectwo CNBOP-PIB nie jest wymagane muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2019). Nie dopuszcza się stosowania przeróbek. Zamawiający uzgodni miejsce zamocowania na samochodzie z wykonawcą. |  |
| 3.10 | Latarka 2 szt. Przystosowana do pracy w strefie zagrożenia wybuchem I. Min. IP 65, źródło światła LED o mocy min. 100 lumenów. Latarki kątowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego. Dodatkowo do latarek należy zapewnić ładowarki sieciowe. |  |
| 3.11 | Lina na bębnie (kołowrocie), min 80mb/szt – 2 szt, średnica liny fi 6 |  |
| 3.12 | Nadciśnieniowy aparat powietrzny z butlą stalową – 2 szt. zamontowany w pojeździe. Aparat kompletny wraz z butlą stalową, maską panoramiczną i czujnikiem bezruchu, przystosowany do infrastruktury zamawiającego, firmy MSA Polska. |  |
| 3.13 | Drabina nasadkowa aluminiowa, składająca sią z 3 części, zamocowana na dachu pojazdu. |  |
| 3.14 | Suchy skafander ratowniczy – 2 szt., z napisem na plecach „STRAŻ”, rozmiar L-1 szt i XL-1 szt. Wyposażony w rękawice i buty. Przystosowany do działań na lodzie. |  |
| 3.15 | Ubiór strażacki dla 5-osobowej załogi składający się z: (kominiarka niepalna, hełm strażacki, ubranie specjalne, buty specjalne skórzane, rękawice specjalne) – po 5 kpl. |  |
| 3.16 | Przetwornica 3000W posiadająca co najmniej 2 gniazda 220V, zamontowana na stałe w pojeździe. |  |
| 3.17 | Piła do drewna o mocy min. 2,3 kW, kompletna wraz z łańcuchem i prowadnicą, waga netto (bez paliwa prowadnicy i łańcucha) max 4,6 kg |  |
| 3.18 | Przecinarka do stali i betonu o mocy min. 4,4 km, średnica tarczy 350 mm, ciężar netto max 10 kg. Przecinarka wyposażona w 3 szt. tarczy do betonu i 3 szt. tarczy do metalu. W zestawie klucz do zmiany tarczy. |  |
| 3.19 | Motopompa pływająca, maks. wydajność - 1200 dm3/min, waga max. 28 kg. Nasada tłoczna 75. Dodatkowo przełączniki 75/52. |  |
| 3.20 | Węża tłoczne 6 x W52 i 2 x W75 . |  |
| 3.21 | Prądownica wodna z nasadą 52 typ Turbo- 1 szt. |  |
| IV. | Warunki gwarancji i serwisu |  |
| 4.1 | Gwarancja min. 24 miesiące. |  |
| 4.2 | Dostępność części zamiennych przez min. 15 lat. |  |
| 4.3 | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. |  |
| 4.4 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu. |  |
| 4.5 | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. |  |
|  | Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z zamawiającym. Możliwość zamontowania sprzętu zamiennie. |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka wykonawcy