Jeleniewo, dnia 01 marca 2011 r.

## IZP.6733.15.2011

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY JELENIEWO

Zawiadamia się, że zgodnie z art.61ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst z 2000 r Dz.U.Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) w dniu 17 lutego 2011roku  na wniosek Przedsiębiorstwa  Obsługi Inwestycji San – System Karol Brodowski, ul Składowa 3A/23, 19-400 Olecko,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod w obrębie:

- Obręb nr 0012 – Leszczewo: 11/10, 11/11, 11/12, 11/30, 11/31, 11/32, 11/33, 11/34, 11/35, 11/36, 11/37, 11/48, 11/49, 11/50, 11/52, 11/53, 11/54, 11/60, 11/62, 12/1, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/15, 12/16, 12/18, 12/19, 12/20, 12/21, 12/22, 12/27, 12/29, 12/30, 12/31, 12/32, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 34/3, 34/4, 34/5, 35/3, 35/5, 36/4, 37, 38/4, 39, 40, 41/2, 42/6, 43/6, 44/6, 45/2, 46/6, 47/4, 47/6, 49/4, 49/6, 51/5, 51/7, 52/2, 53/2, 54, 55/2, 56/2, 57/2, 58/4, 58/6, 59/2, 163/1, 163/2, 178, 179, 189, 191, 192, 193, 194

Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej:

- kanały grawitacyjne z rur PVC DN200 łączonych na kielich z uszczelką gumową o łącznej długości około 1600m,

- szczelne   studnie   rewizyjne  z  elementów prefabrykowanych betonowych i  tworzyw sztucznych,

- kanały   tłoczne   z   rur   PE100RC  DN63,75,90,110 SDR17 łączone przez zgrzewanie  o długości około 620m,

Budowa podziemnych przepompowni ścieków, (przepompownie domowe), (przepompownie sieciowe):

- zbiornikowe przepompownie ścieków z polimerobetonu wyposażone w pompy zatapialne z wirnikiem kanałowym lub z nożem tnącym (dla pomp mniejszej mocy) w technologii bezskratkowej, orurowanie wewnątrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej, sterowane  automatycznie z monitoringiem stanów  awaryjnych (opcja dla przepompowni sieciowych).

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej inwestycji znajduje się w Urzędzie Gminy Jeleniewo z siedzibą w 16-404 Jeleniewo ul. Słoneczna 3 pok. Nr 16

W związku z tym informuję, że zgodnie z art. 10 Kpa w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia Strony mogą  zapoznać się  z dokumentami złożonymi w tutejszym Urzędzie, wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów, oraz składać uwagi,  zastrzeżenia i wnioski w w/w  sprawie.

Wójt Gminy Jeleniewo                                                                       Kazimierz Urynowicz