Opis Przedmiotu Zamówienia

na opracowanie pn.

Koncepcja Kolei Metropolitalnej dla GZM

- Uwagi wstępne

Obserwowany obecnie, a trwający prawie przez trzy ostatnie dekady, spadek roli transportu kolejowego w obsłudze podróży na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), wpływa niekorzystanie na warunki życia jej mieszkańców. Stały wzrost motoryzacji indywidualnej skutkuje m.in. zatłoczeniem układów drogowo-ulicznych w miastach GZM, obciążeniem środowiska naturalnego zanieczyszczeniami pochodzącymi od samochodów osobowych, wzrastającym hałasem i nadal dużą liczbą wypadków drogowych oraz niezadawalającym z tego powodu poziomem jakości życia w Metropolii.

Jednym z instrumentów poprawy sytuacji w zakresie transportu publicznego na obszarze GZM jest odbudowanie znaczenia i pozycji kolei w obsłudze przemieszczeń mieszkańców i gości, przyjezdnych na jej obszarze. Osiągnięcie wymienionych efektów wymaga budowy systemu Kolei Metropolitalnej, obsługującej przewozy w granicach Metropolii. Należy zdawać sobie sprawę, że to przedsięwzięcie jest inicjatywą długofalową, docelowo do zrealizowania w przedziale czasu wynoszącym co najmniej jedną dekadę, a więc w nowej perspektywie finansowej UE w latach 2021-2027.

Opracowanie koncepcji Kolei Metropolitalnej należy traktować jako efektywny czynnik, przybliżający przygotowanie projektu bezpośrednio zapewniającego stworzenie Kolei Metropolitalnej na obszarze GZM. Wybór metod inżynierii systemów powinien zapewnić wysoką jakość projektu koncepcji Kolei Metropolitalnej, chociażby dzięki procedurom weryfikacji i walidacji rozwiązań na każdym etapie opracowania koncepcji. Zastosowanie podejścia systemowego pozwala oczekiwać uwzględnienia wszystkich uwarunkowań i czynników oddziaływujących na pasażerski transport kolejowy w Metropolii. Ten atrybut narzędziowy powinien sprawić, że w przygotowanym projekcie koncepcji Kolei Metropolitalnej nie zostanie pominięty żaden istotny problem do rozwiązania.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu pn. „Koncepcja Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem metod inżynierii systemów”. W dalszej części stosowane są m.in. następujące skróty:

  - KM – Kolej Metropolitalna

  - GZM – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

  - KM-GZM – Kolej Metropolitalna Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

  - K-KM – Koncepcja Kolei Metropolitalnej

  - K-KM-GZM – Koncepcja Kolei Metropolitalnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

  - M-IS – Metody Inżynierii Systemów

  - V-MODEL – Model „V” jako jedna z koncepcji/metod inżynierii systemów

  - V-K-KM – Dokumentacja tworzenia Koncepcji Kolei Metropolitalnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wykorzystaniem V-MODELU

  - PZ-IS – Podstawowe Założenia Inżynierii Systemów

  - PD-IS – Podstawowe Działania Inżynierii Systemów

  - MZ-K-KM-GZM – Minimalny Zakres Koncepcji Kolei Metropolitalnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

  - DEK-K-KM-GZM – Dekompozycja (analiza) Systemowa Koncepcji Kolei Metropolitalnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

  - INT-K-KM-GZM – Integracja (analiza) Systemowa Koncepcji Kolei Metropolitalnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

  - WP1-K-KM-GZM,    WP2-K-KM-GZM,    WP3-K-KM-GZM,    WP4-K-KM-GZM – Wytyczne poszczególnych poziomów V-MODELU, odpowiednio: POZIOM 1. ZAŁOŻENIA K-KM-GZM,   POZIOM 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE K-KM-GZM,   POZIOM 3. PROJEKT WYSOKIEGO POZIOMU K-KM-GZM,   POZIOM 4. PROJEKT SZCZEGÓŁOWY K-KM-GZM w Koncepcji Kolei Metropolitalnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

- Delimitacja obszaru projektu Koncepcji Kolei Metropolitalnej

Koncepcja Kolei Metropolitalnej powinna obejmować obszar 41 gmin uczestniczących w Związku Metropolitalnym oraz co najmniej 9 wybranych gmin stanowiących bezpośrednie otoczenie Metropolii. Przez te gminy przebiegają linie kolejowe obsługujące pasażerski ruch regionalny z/do obszaru GZM (zob. tabele 1 i 2 oraz rysunek 1).

Tabela 1. Gminy obszaru GZM

| Lp. | Nazwa gminy | Obszar [km2] | Liczba mieszkańców | Ludność na 1 km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Będzin | 37 | 57 761 | 1 546 |
| 2 | Bieruń | 40 | 19 575 | 483 |
| 3 | Bobrowniki | 52 | 11 905 | 231 |
| 4 | Bojszowy | 35 | 7 630 | 220 |
| 5 | Bytom | 69 | 170 059 | 2 449 |
| 6 | Chełm Śląski | 23 | 6 144 | 263 |
| 7 | Chorzów | 33 | 109 541 | 3 295 |
| 8 | Czeladź | 16 | 32 225 | 1 967 |
| 9 | Dąbrowa Górnicza | 189 | 122 451 | 649 |
| 10 | Gierałtowice | 38 | 11 834 | 311 |
| 11 | Gliwice | 134 | 182 969 | 1 367 |
| 12 | Imielin | 28 | 8 888 | 318 |
| 13 | Katowice | 165 | 299 012 | 1 816 |
| 14 | Knurów | 34 | 38 685 | 1 139 |
| 15 | Kobiór | 48 | 4 905 | 102 |
| 16 | Lędziny | 32 | 16 807 | 531 |
| 17 | Łaziska Górne | 20 | 22 418 | 1 117 |
| 18 | Mierzęcice | 49 | 7 632 | 154 |
| 19 | Mikołów | 79 | 40 027 | 505 |
| 20 | Mysłowice | 66 | 74 711 | 1 139 |
| 21 | Ożarowice | 46 | 5 714 | 125 |
| 22 | Piekary Śląskie | 40 | 56 126 | 1 404 |
| 23 | Pilchowice | 70 | 11 618 | 166 |
| 24 | Psary | 46 | 11 939 | 259 |
| 25 | Pyskowice | 31 | 18 418 | 596 |
| 26 | Radzionków | 13 | 16 965 | 1 285 |
| 27 | Ruda Śląska | 78 | 139 412 | 1 794 |
| 28 | Rudziniec | 159 | 10 638 | 67 |
| 29 | Siemianowice Śląskie | 25 | 68 011 | 2 667 |
| 30 | Siewierz | 114 | 12 323 | 108 |
| 31 | Sławków | 37 | 7 092 | 193 |
| 32 | Sosnowiec | 91 | 206 516 | 2 268 |
| 33 | Sośnicowice | 116 | 8 742 | 75 |
| 34 | Świerklaniec | 45 | 11 888 | 266 |
| 35 | Świętochłowice | 13 | 50 750 | 3 813 |
| 36 | Tarnowskie Góry | 84 | 61 099 | 730 |
| 37 | Tychy | 82 | 128 415 | 1 570 |
| 38 | Wojkowice | 13 | 9 078 | 710 |
| 39 | Wyry | 35 | 7 876 | 227 |
| 40 | Zabrze | 80 | 175 882 | 2 188 |
| 41 | Zbrosławice | 148 | 15 879 | 107 |
| RAZEM | 2 553 | 2 279 560 | 893 |

Źródło: http://www.gzm.org.pl/project/s,88.htm

Tabela 2. Gminy sąsiadujące z GZM, przez które przebiegają linie kolejowe obsługujące przewozy regionalne z/do obszaru GZM

| Lp. | Nazwa gminy | Obszar [km2] | Liczba mieszkańców | Ludność na 1 km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kędzierzyn Koźle | 123 | 58 749 | 478 |
| 2 | Toszek | 100 | 9 428 | 94 |
| 3 | Kalety | 76 | 8 616 | 113 |
| 4 | Łazy | 133 | 16 025 | 121 |
| 5 | Jaworzno | 153 | 92 473 | 606 |
| 6 | Bukowno | 65 | 10 320 | 160 |
| 7 | Oświęcim | 30 | 38 972 | 1 299 |
| 8 | Pszczyna | 175 | 52 207 | 299 |
| 9 | Orzesze | 84 | 20 572 | 246 |
| RAZEM | 939 | 307 362 | 327 |

Rys. 1. Delimitacja obszaru projektu Koncepcji Kolei Metropolitalnej

Źródło: http://www.gzm.org.pl/project/s,88.htm

- Poziomy analityczne modelowania systemowego

Opracowanie należy sporządzić z wykorzystaniem Metod Inżynierii Systemów (M-IS), w tym m.in. podczas tworzenia K-KM-GZM należy zastosować tzw. MODEL „V” (V-MODEL) z co najmniej czterema poziomami analitycznymi:

  - POZIOM 1. ZAŁOŻENIA K-KM-GZM.

  - POZIOM 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE K-KM-GZM.

  - POZIOM 3. PROJEKT WYSOKIEGO POZIOMU K-KM-GZM.

  - POZIOM 4. PROJEKT SZCZEGÓŁOWY K-KM-GZM.

- Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie K-KM-GZM, o minimalnym zakresie przedstawionym w MZ-K-KM-GZM, zgodnie z V-MODELEM. W tym celu Wykonawca powinien:

  - podczas DEK-K-KM-GZM zaplanować odpowiednie działania w celu:

    - zdiagnozowania potrzeby i problemów projektu systemu KM,

    - opracowania logiki interwencji i odpowiednich wariantów KM, które będą odwzorowaniem tej logiki,

  - podczas INT-K-KM-GZM zrealizować zaplanowane działania w celu:

    - przeprowadzenia odpowiednich analiz oceny przyjętych wariantów KM i wskazania wariantu rekomendowanego,

    - oceny wykonalności projektu,

  - zastosować charakter iteracyjny V-MODELU – każdy z czterech poziomów V-MODELU rozpatrywany jest podczas DEK-K-KM-GZM i INT-K-KM-GZM, przy czym należy uwzględnić:

    - WP1-K-KM-GZM, WP2-K-KM-GZM, WP3-K-KM-GZM, WP4-K-KM-GZM

    - PZ-IS,

    - PD-IS.

- Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wyznacza datę zakończenia realizacji zamówienia i przekazania opracowania na dzień 3 grudnia 2018 r. Całkowity czas wykonania zamówienia wynosi 19 tygodni i obejmuje okres od dnia 30 lipca 2018 r. do dnia 3 grudnia 2018 r., co obrazuje poniższy harmonogram. W harmonogramie uwzględniono charakter iteracyjny V-MODELU z etapami dekompozycji (analizy systemowej) oraz integracji (syntezy systemowej) i przyjęto kamienie milowe w postaci Raportów cząstkowych oraz Raportu KOŃCOWEGO.

Harmonogram przedmiotu zamówienia obejmującego opracowanie Koncepcji Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem metod inżynierii systemów uwzględnia realizację prac w 4 etapach zgodnych z założoną metodologią, tj.:

- ETAP I – opracowanie założeń K-KM,

- ETAP II – opracowanie wymagań systemowych K-KM,

- ETAP III – opracowanie projektu wysokiego poziomu K-KM,

- ETAP IV – opracowanie projektu szczegółowego K-KM.

W poniższej tabeli zaprezentowano harmonogram prac. Poszczególne kolumny odpowiadają kolejnym tygodniom w roku kalendarzowym.

Każdy z wymienionych czterech etapów ujęty został w harmonogramie w odniesieniu do czterech poziomów V-MODELU rozpatrywanych dwukrotnie – najpierw podczas dekompozycji (analizy) systemowej tworzenia K-KM a następnie podczas integracji (syntezy) systemowej tworzenia K-KM. W harmonogramie pracy przyjęto kamienie milowe w postaci czterech Raportów cząstkowych oraz jednego Raportu KOŃCOWEGO. Kolejne Raporty cząstkowe zaplanowane są do opracowania po wykonaniu prac zaplanowanych zgodnie z metodologią V-MODELU i obejmują:

- Raport cząstkowy (1-2) – po wykonaniu dekompozycji (analizy) systemowej na Poziomach 1 i 2 - dekompozycja; termin oddania: 20.08.2018 r.

- Raport cząstkowy (3-4) – po wykonaniu dekompozycji (analizy) systemowej na Poziomach 3 i 4 - dekompozycja; termin oddania: 24.09.2018 r.

- Raport cząstkowy (4-3) – po wykonaniu integracji (syntezy) systemowej na Poziomach 4 i 3 - integracja; termin oddania: 5.11.2018 r.

- Raport cząstkowy (2-1) – po wykonaniu integracji (syntezy) systemowej na Poziomach 2 i 1 - integracja; termin oddania: 26.11.2018 r.

- Raport KOŃCOWY – po zakończeniu całego projektu; termin oddania: 3.12.2018 r.

- Opracowanie należy sporządzić w następujących wersjach:

  - w wersji drukowanej – 5 kompletów obejmujących m.in.:

    - opracowanie K-KM-GZM,

    - załączniki graficzni i tabelaryczne,

    - metody obliczeniowe z wynikami,

    - dokumentacja zawarta w V-K-KM,

    - materiały źródłowe opracowane w ramach zamówienia,

  - w wersji elektronicznej EDYTOWALNEJ – 5 kompletów obejmujących m.in.:

    - opracowanie K-KM-GZM,

    - załączniki graficzni i tabelaryczne,

    - metody obliczeniowe z wynikami,

    - dokumentacja zawarta w V-K-KM,

    - materiały źródłowe zgromadzone i opracowane w ramach zamówienia,

    - pliki źródłowe z wykorzystanymi modelami transportowymi.

- Podczas tworzenia K-KM-GZM z wykorzystaniem M-IS i zastosowaniem V-MODELU należy zastosować następujące PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA INŻYNIERII SYSTEMÓW (PZ-IS):

1. Dokumentowanie DZIAŁAŃ NA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMACH V-MODELU powinno uwzględniać następujące warunki i zalecenia:

  - dokumentacja ma być dobrze zorganizowana i przystępna dla interesariuszy – „prosty język” i diagramy,

  - dokumentacja powinna uwzględniać wymagania dotyczące wielu różnych atrybutów DZIAŁAŃ NA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMACH V-MODELU, m.in.:

    - numer atrybutu/dokumentu,

    - źródło, autora, datę utworzenia,

    - historię zmian, metodę weryfikacji, priorytet i status.

  - jednym z podstawowych dokumentów powinna być macierz identyfikowalności.

- Macierz identyfikowalności V-MODELU (traceability matrix) K-KM – jest to ważny dokument, utrzymywany do końca prac nad K-KM, który umożliwia:

  - śledzenie, od aspiracji interesariuszy KM do składników KM,

  - weryfikację i walidację – sprawdzania poprawności KM.

Elementami macierzy są:

  - wiersze to aspiracje lub wymagania systemowe,

  - kolumny to poziomy V-MODELU, podsystemy lub komponenty KM.

- Dane źródłowe, opracowania analityczne, narzędzia w postaci modeli transportowych (m.in. badania i pomiary ruchu oraz zachowań i preferencji transportowych, modele transportowe dostępne dla miast, aglomeracji, metropolii, subregionów, województwa, kraju) należy zidentyfikować, zweryfikować i wykorzystać w zakresie odpowiednim do potrzeb i wymagań K-KM.

- Elementy analiz/procedur:

  - wymienić i scharakteryzować kryteria analizy,

  - wymienić i scharakteryzować wartości referencyjne poszczególnych kryteriów w ramach określonej analizy,

  - przedstawić wybór metod analizy odpowiednich do określonego celu i etapu tworzenia K-KM i KM wraz z uzasadnieniem,

  - przedstawić opis procesu analizy,

  - przedstawić wyniki analizy wraz z ich omówieniem – ze szczególnym uwzględnieniem celów analizy, oczekiwanych rezultatów, zidentyfikowanych problemów, wskazania dalszych działań,

  - dokumentować wszystkie elementy analizy oraz otrzymane wyniki.

- Elementy Planu weryfikacji/walidacji:

  - plan dokumentuje podejście, które zastosowano w celu zweryfikowania WYMOGÓW SYSTEMU (cele, uwarunkowania), w odniesieniu do SYSTEMU KM, PODSYSTEMÓW i KOMPONENTÓW,

  - plan identyfikuje przeprowadzone analizy według określonych METOD, które zostały użyte do zweryfikowania każdego z WYMOGÓW (cele, uwarunkowania) oraz PROCEDURY, które zostały wykorzystane w analizach podczas rozwiązywania problemów z weryfikacją,

  - w planie zamieszczone są PROCEDURY weryfikacji przedstawiające każdą METODĘ w postaci listy działań (krok po kroku) oraz oczekiwanych wyników/reakcji,

  - w planie działań wykorzystana jest MACIERZ IDENTYFIKOWALNOŚCI, która wiąże WYMOGI z KOMPONENTAMI, PODSYSTEMAMI i SYSTEMEM oraz z odpowiednimi PROCCEDURAMI i ANALIZAMI oraz otrzymanymi WYNIKAMI WERYFIKACJI/WALIDACJI;

opracowując Plan weryfikacji/walidacji należy:

  - wymienić i scharakteryzować kryteria weryfikacji/walidacji,

  - wymienić i scharakteryzować wartości referencyjne poszczególnych kryteriów,

  - przedstawić wybór metod weryfikacji/walidacji odpowiednich do podlegających ocenie elementów K-KM i KM wraz z uzasadnieniem,

  - przedstawić opis procesu weryfikacji/walidacji,

  - przedstawić wyniki weryfikacji/walidacji wraz z ich omówieniem – ze szczególnym uwzględnieniem celów, oczekiwanych rezultatów, zidentyfikowanych problemów, wskazania dalszych działań,

  - przedstawić działania zaradcze i ich realizację – w przypadku weryfikacji/walidacji negatywnej,

  - dokumentować wszystkie elementy Planu weryfikacji/walidacji oraz otrzymanych wyników.

- Metody, wskaźniki, wartości referencyjne wykorzystane w tworzeniu K-KM oraz w procesie weryfikacji/walidacji powinny być zgodne z obowiązującymi normatywami oraz wymaganiami formalnymi dotyczącymi aplikowania o środki UE (np. Niebieskie Księgi, prawo zamówień publicznych, inne regulacje prawne etc.) i uzgodnione z interesariuszami, w tym z Zamawiającym.

- Wybór elementów do weryfikacji/walidacji wymaga uwzględnienia następujących warunków i zaleceń:

  - walidacja powinna potwierdzić, że system KM jest prawidłowy i kompletny,

  - walidacja powinna obejmować udokumentowane sprawdzenia systemu KM  pod względem:

    - spójności,

    - dokładności,

    - kompletności,

  - weryfikacja powinna potwierdzić, że system KM spełnia określone WYMOGI SYSTEMU,

  - weryfikacja powinna przebiegać od szczegółowej weryfikacji komponentów do kompleksowej weryfikacji systemu KM – czyli na wszystkich poziomach V-MODELU, rozpoczynając od poziomu 4 do poziomu 1,

  - weryfikuje się to co da się wyliczyć, wykazać logicznie i nie ma jak zanegować tego, co już jest zweryfikowane,

  - walidacja jest odniesieniem się do WYMOGÓW INTERESARIUSZY, które spisano w taki sposób, że można je sprawdzić jednoznacznie,

  - plan weryfikacji/walidacji systemu KM jest sporządzany podczas dokumentowania WYMOGÓW SYSTEMU KM, na każdym poziomie V-MODELU (w oparciu o WYMOGI SYSTEMU KM), celem wczesnego wyboru odpowiednich metod – na długo przed faktyczną weryfikacją/walidacją WYMOGÓW SYSTEMU KM. Takie postępowanie umożliwia upewnienie się, że WYMOGI SYSTEMU KM już na samym początku będą w taki sposób określone, aby mogły być  zweryfikowane odpowiednimi metodami. Wobec tego tylko weryfikowalne WYMOGI SYSTEMU KM powinny znaleźć się w dokumentacji dotyczącej procesów weryfikacji/walidacji,

  - zwykle stosowana jest jedna z następujących metod:

    - test – wykonanie bezpośrednich pomiarów działania systemu dla przyjętych danych wejściowych oraz ocena wyników w odniesieniu do przyjętych kryteriów; testy są bardziej powszechne podczas wczesnej weryfikacji, gdy są sprawdzane i sprawdzane możliwości na poziomie komponentów,

    - demonstracja – obserwacje działania systemu w oczekiwanym lub symulowanym środowisku bez potrzeby wprowadzania danych pomiarowych; demonstracje są bardziej powszechne na poziomie systemu lub podsystemów, gdy pełny system jest dostępny do wykazania kompleksowych możliwości operacyjnych,

    - inspekcja/kontrola – bezpośrednia obserwacja wymagań, takich jak cechy konstrukcyjne, jakość wykonania, wymiary i inne cechy fizyczne,

    - analiza – wykorzystanie technik logicznych, matematycznych i/lub graficznych; analiza jest często stosowana, gdy weryfikacja za pomocą testu nie byłaby wykonalna lub byłaby zbyt kosztowna,

  - w procesie WALIDACJI można zastosować technikę przeglądu/przejścia (walkthrough) – w której przegląda/przechodzi się przez poszczególne WYMOGI SYSTEMU KM.  Tworzona jest lista kontrolna sprawdzanych atrybutów systemu KM, która może obejmować m.in. następujące atrybuty:

    - atrybut niezbędny – sprawdzenie pod względem:

      - czy każdy WYMÓG SYSTEMU KM ma swoje uzasadnienie/powiązanie z aspiracjami interesariuszy,

    - atrybut jasny, przejrzysty – sprawdzenie pod względem:

      - czy WYMÓG SYSTEMU KM jest dla interesariusza czytelny i jednoznacznie interpretowany,

    - atrybut kompletny, zupełny, całkowity – sprawdzenie pod względem:

      - czy każdy interesariusz ma swój, co najmniej jeden WYMÓG SYSTEMU KM,

      - czy jeśli wdrożone zostaną wszystkie WYMOGI SYSTEMU KM, które są powiązane z określoną aspiracją interesariuszy, to czy aspiracja ta będzie spełniona,

    - atrybut poprawny, słuszny – sprawdzenie pod względem:

      - czy WYMOGI SYSTEMU KM dokładnie opisują funkcjonalność i wydajność KM,

      - jednocześnie interesariusze muszą potwierdzić, że WYMOGI SYSTEMU KM na najwyższym poziomie V-MODELU są prawidłowe,

      - natomiast identyfikowalność (macierz identyfikowalności) może pomóc w określeniu poprawności WYMOGÓW SYSTEMU KM w związku z WYMOGAMI niższego poziomu – jeśli WYMÓG niższego poziomu jest sprzeczny z WYMOGIEM poziomu wyższego, wówczas WYMÓG albo jeden albo drugi, albo oba są niepoprawne,

    - atrybut wykonalny, realny – sprawdzenie pod względem:

      - przeglądu i analizy WYMOGÓW SYSTEMU KM z punktu widzenia możliwości ich wykonania,

    - atrybut sprawdzalny, weryfikowalny – sprawdzenie pod względem:

      - czy WYMÓG SYSTEMU KM ma przypisaną metodę weryfikacji,

      - czy WYMÓG SYSTEMU KM jest określony w sposób możliwy do zweryfikowania,

      - niejednoznaczne WYMOGI SYSTEMU KM nie są weryfikowalne,

- WARIATNY KM - podstawowe uwarunkowania podczas formułowania wariantów:

  - są opracowane dla wybranego scenariusza społeczno-gospodarczego,

  - podstawą kształtowania wariantów są zmiany elementów systemowych (m.in. infrastruktura, tabor, organizacja, eksploatacja, ruch etc.), czyli KOMPONENTÓW, PODSYSTEMÓW i KONFIGURACJI,

  - zdefiniowanie wariantu musi uwzględniać wszystkie oddziaływania systemowe między KOMPONENTAMI, PODSYSTEMAMI i SYSTEMEM KM oraz OTOCZENIEM.

- Kryteria wykorzystane w K-KM oraz procesie weryfikacji/walidacji powinny być odpowiednie do zakresu i sposobu odwzorowania i analizy K-KM w poszczególnych poziomach V-MODELU:

  - jeżeli weryfikacja/walidacja występuje, gdy nie ma jeszcze koniecznych danych, to aby dokonać ostatecznej oceny konfiguracji komponentów/podsystemów/systemu:

    - przyjąć można następujące kryteria:

      - współczynniki efektywności wydajności i parametry fizyczne,

      - współczynniki stanowiące możliwość wspomagania systemu,

      - współczynniki kosztowe cyklu życia systemu,

    - określić  obszary dopuszczalnych rozwiązań, które stanowią ograniczenia dla projektu,

    - dokonać  wyboru najlepszego rozwiązania – konfiguracji,

  - kryteria użyte w procesie weryfikacji/walidacji różnią się znacznie, w zależności od danego problemu i poziomu złożoności analizy w V-MODELU. Tym samym na poziomie systemu najważniejsze kryteria obejmują osiągi systemu KM, koszty cyklu życia systemu, oddziaływanie na otoczenie systemu KM,

  - na poziomach bardziej szczegółowych kryteria powinny być bezpośrednio związane z postawionym problemem,

  - liczba czynników weryfikacji/walidacji i różne kryteria powinny być rewidowane z punktu widzenia stopnia ich ważności; stopień ważności może być zrealizowany przez zastosowanie parametrów wagowych (najwyższe wagi liczbowe otrzymują najwyższe czynniki),

  - proces weryfikacji/walidacji może być związany z analizami dopuszczalnych obszarów rozwiązań, w których analizowane są dwa lub więcej kryteriów oceny, w kategoriach ich wzajemnej relacji; możliwe realizowalne rozwiązania wypadają w obszarach dopuszczalnych rozwiązań; obszary te mogą dotyczyć różnych kryteriów, w kategoriach kosztów i osiągów systemu KM, jako funkcje niezawodności, wydajności, jako funkcje rozmiaru i kosztu etc.,

  - proces weryfikacji/walidacji może być ułatwiony lub może wymagać użycia odpowiednich technik matematycznych w postaci modelu lub ich serii,

  - etapy doboru kryteriów weryfikacji/walidacji są następujące:

    - wybór kryteriów,

    - zdefiniowanie miar kryteriów,

    - identyfikacja potrzebnych danych (danych istniejących, estymowanych, prognozowanych),

    - identyfikacja źródeł danych,

    - identyfikacja ryzyka i niepewności.

- Proces budowy K-KM oraz proces weryfikacji/walidacji to procesy iteracyjne – po każdym kroku konieczna jest korekta poszczególnych elementów K-KM w przypadku niezadowalających rezultatów (np. w przypadku weryfikacji/walidacji negatywnej).

- Dokumentowanie procesu budowy K-KM oraz procesu weryfikacji/walidacji w zakresie struktury i formatu zapisywanych danych powinno być zgodne z obowiązującymi standardami i uzgodnione z interesariuszami, w tym z Zamawiającym.

- Opis procesu budowy K-KM oraz procesu weryfikacji/walidacji powinien zostać zamieszczony w dokumentacji – w pliku V-K-KM.

- Podczas tworzenia K-KM-GZM z wykorzystaniem M-IS i zastosowaniem V-MODELU należy zastosować następujące PODSTAWOWE DZIAŁANIA INŻYNIERII SYSTEMÓW (PD-IS):

- Ustalić ASPIRACJE interesariuszy:

  - ASPIRACJE interesariuszy powstają często z powodu niedostatków obecnego systemu – jest to przypadek, kiedy występują rozbieżności pomiędzy wynikami działania aktualnego systemu a wynikami pożądanymi. Konieczne jest więc pełne zrozumienie i udokumentowanie obecnego systemu transportowego – szczególnie kolejowego,

  - Dokumentacja powinna wskazywać kluczowe elementy obecnego systemu transportowego (wkład, wyniki, funkcje, przepływy, podsystemy, komponenty, relacje i atrybuty), zasoby i ograniczenia. Przy prezentacji obecnego systemu transportowego należy wykorzystywać schematy i diagramy,

  - Należy zwrócić uwagę na problemy, które mogą wystąpić podczas projektowania SYSTEMU KM. Problemem może być niezaspokojona ASPIRACJA. Rozwiązanie (problemu) to zaspokojenie ASPIRACJI. Tak więc ważne jest by rozwiązanie w ramach projektu SYSTEMU KM zaspokajało odpowiednie ASPIRACJE. Dlatego przygotowanie WYMOGÓW INTERESARIUSZY należy rozpocząć od określenia ich ASPIRACJI,

  - Wobec tego, że każdy projekt stanowi próbę zaspokojenia ASPIRACJI, ich zdefiniowanie powinno być jasne i pozbawione błędów. Do szczególnie kłopotliwych aspektów formułowania ASPIRACJI zalicza się [J.Dawidson Frame: Managing Project in Organizations, Jossey-Bass San Francisco 1987]:

    - Niektóre ASPIRACJE nieustannie się zmieniają,

    - Rozwiązania są mylone z ASPIRACJAMI.

    - Zidentyfikowane ASPIRACJE dotyczą niewłaściwego INTERESARIUSZA.

    - Istnieje więcej niż jeden INTERESARIUSZ, a ASPIRACJE każdego z nich są różne.

    - ASPIRACJE zostały zniekształcone przez „ekspertów”.

  - Definicja ASPIRACJI jest trudna i wymaga właściwego podejścia. Zaleca się następujące kroki [J.Dawidson Frame: Managing Project in Organizations, Jossey-Bass San Francisco 1987]:

    - Należy poprosić interesariusza by wskazał swoje ASPIRACJE jak najbardziej precyzyjnie.

    - Zadać interesariuszowi pełny zestaw pytań, które należy uprzednio przygotować by uzyskać dokładniejsze informacje na temat jego ASPIRACJI.

    - Należy zbierać możliwie jak najwięcej informacji, które pomagają lepiej zrozumieć ASPIRACJE.

    - Należy ponawiać sformułowanie i dokumentowanie ASPIRACJI, jeżeli rozszerzane są podstawy informacyjne.

    - Przeformułowane ASPIRACJE należy przedstawiać zainteresowanym INTERESARIUSZOM.

    - Proces kończy się stworzeniem LISTY ASPIRACJI, którą dany INTERESARIUSZ zaakceptuje, i która najlepiej reprezentuje jego interesy, a nie interesy innych stron, np. wykonawcy.

- Określenie ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ OGÓLNYCH

  - ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA OGÓLNE formułuje się na poziomie SYSTEMU KM,

  - Po zdefiniowaniu ASPIRACJI, CELÓW, OGRANICZEŃ i WYMOGÓW interesariuszy należy określić, jakie INNE SPOSOBY rozwiązania problemu, różne od obecnego systemu, są dostępne, i czy są one wykonalne,

  - Rozwiązania te opracowuje się przy wykorzystaniu analiz i modeli uwzględniających:

    - WYMOGI INTERESARIUSZY – co SYSTEM KM musi robić,

    - WYMOGI TECHNICZNE – jak może to robić SYSTEM KM,

    - ASPEKTY EKONOMICZNE – jaką wartość ma SYSTEM KM,

  - ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA OGÓLNE mogą:

    - mieć postać całkowicie nowych systemów KM,

    - być modyfikacją gotowych systemów KM,

    - wykorzystywać używane technologie.

- Na podstawie ASPIRACJI należy sformułować WYMOGI INTERESARIUSZY

  - WYMOGI INTERESARIUSZY powinny w jasny, jednoznaczny sposób powinny określać czego INTERESARIUSZ oczekuje od ostatecznego rozwiązania – SYSTEMU KM,

  - Opierają się na potrzebach (ASPIRACJACH) INTERESARIUSZY i stanowią MIERNIKI, dzięki którym dany INTERESARIUSZ potrafi określić, czy SYSTEM KM jest do przyjęcia,

  - Odpowiednio udokumentowane stanowią podstawowy układ odniesienia dla stworzonego SYSTEMU KM,

  - Są wskaźnikami „jakości” SYSTEMU KM,

  - Konieczne jest właściwe określenie WYMOGÓW INTERESARIUSZY – powinny być one podane w sposób klarowny, kompletny i dokładny,

  - Istnieje wiele rodzajów WYMOGÓW INTERESARIUSZY:

    - WYMOGI INTERESARIUSZY dotyczące CELÓW i CYKLU ŻYCIA SYSTEMU KM,

    - WYMOGI INTERESARIUSZY dotyczące TRYBÓW DZIAŁANIA SYSTEMU KM,

    - WYMOGI INTERESARIUSZY dotyczące OGRANICZEŃ SYSTEMU KM,

    - WYMOGI INTERESARIUSZY dotyczące RELACJI W SYSTEMIE KM i z jego OTOCZENIEM.

  - WYMOGI INTERESARIUSZY dotyczące CELÓW i CYKLU ŻYCIA SYSTEMU KM formułuje się:

    - Poprzez określenie OGÓLNYCH CELÓW SYSTEMU KM,

    - CELE konkretyzują ASPIRACJE INTERESARIUSZY i stanowią podstawę w definiowaniu ich WYMOGÓW,

    - Każdy CEL jest następnie określany za pomocą WYMOGÓW Interesariuszy uwzględniających aspekty, które INTERESARIUSZE uważają za ISTOTNE w czasie całego oczekiwanego CYKLU ŻYCIA SYSTEMU KM – od fazy projektowej, poprzez eksploatację, do likwidacji.

  - WYMOGI INTERESARIUSZY dotyczące TRYBÓW DZIAŁANIA SYSTEMU KM formułuje się przy uwzględnieniu, że:

    - TRYBY DZIAŁANIA związane są z różnym sposobem działania SYSTEMU KM oraz różnym otoczeniem, w którym SYSTEM KM będzie funkcjonował (np. tryb dobowego ruchu pociągów, tryb utrzymania i obsługi technicznej taboru – przygotowanie do ruchu w kolejnej dobie, tryb modernizacji i rozwoju SYSTEMU KM),

    - W każdym trybie SYSTEM KM ma wykonywać inne funkcje i dostosowywać się do innych warunków,

    - Funkcje te i warunki należy określić w wymogach (ASPIRACJACH) INTERESARIUSZY.

  - WYMOGI INTERESARIUSZY dotyczące OGRANICZEŃ SYSTEMU KM odzwierciedlają fakt, że:

    - SYSTEM KM podlega wielu ograniczeniom – ograniczeniom wewnątrzsystemowym oraz pochodzącym z otoczenia.

  - WYMOGI INTERESARIUSZY dotyczące RELACJI W SYSTEMIE KM i z jego OTOCZENIEM:

    - Powinny  uwzględniać nie tylko INTERESARIUSZY, ale wszystkie inne osoby, które mają z nim w sposób bierny lub czynny do czynienia.

- Określić WYMOGI SYSTEMU KM

  - WYMOGI SYSTEMU KM są zorientowane na rozwiązania, określają podejście WYKONAWCY K-KM oraz cele, dzięki którym zamierza on spełnić WYMOGI (ASPIRACJE) INTERESARIUSZY,

  - WYMOGI SYSTEMU KM wskazują CO SYSTEM KM musi robić, aby WYMOGI (ASPIRACJE) INTERESARIUSZY zostały spełnione. Nie podają natomiast JAK SYSTEM KM ma to robić,

  - WYMOGI SYSTEMU KM tworzą zarys podejścia do SYSTEMU KM – głównych funkcji, architektury SYSTEMU KM oraz rezultatów końcowych – SYSTEMU KM,

  - WYMOGI SYSTEMU KM wskazują projektantom, na co muszą zwrócić uwagę opracowując jego końcową postać – SYSTEM KM,

  - Wymogi systemu dzieli się na:

    - OBOWIĄZKOWE,

    - WAŻNE,

    - POŻĄDANE,

    - OPCJONALNE.

Taki podział zapewnia projektantom pewną elastyczność – jeśli w kolejnych etapach pojawią się ograniczenia, to projektanci będą wiedzieli, które wymogi muszą zostać, a które można zmodyfikować lub pominąć.

- Określić WYMOGI FUNKCJONALNE SYSTEMU KM

  - Definiują CO musi robić SYSTEM KM,

  - ANALIZA WYMOGÓW to PROCES DEFINIOWANIA WYMOGÓW odpowiednio szczegółowy, by projektanci wiedzieli co mają robić. Wynikiem tej analizy jest precyzyjna LISTA WYMOGÓW FUNKCJONALNYCH. WYMOGI FUNKCJONALNE określają FUNKCJE, jakie SYSTEM KM musi wykonywać, aby spełnić WYMOGI (ASPIRACJE) INTERESARIUSZY. Należy zidentyfikować wszystkie ważne funkcje SYSTEMU KM, jego PODSYSTEMÓW KM, KOMPONENTÓW KM oraz wszystkie relacje wewnątrz SYSTEMU KM i z OTOCZENIEM, a także wsparcia i utrzymania,

  - BLOKOWY DIAGRAM PRZEPŁYWU FUNKCJI – w celu określenia WYMOGÓW FUNKCJONALNYCH należy sporządzić BLOKOWY DIAGRAM PRZEPŁYWU FUNKCJI:

    - Diagram ten umożliwia identyfikację wszystkich ważnych funkcji SYSTEMU KM i jego podsystemów, komponentów oraz PŁASZCZYZNY KONTAKTU (m.in. są to systemy komunikacji, nawigacji, lokalizacji dystrybucji informacji etc. W SYSTEMIE KM), w tym również wsparcia i utrzymania,

    - Każdy BLOK DIAGRAMU PRZEPŁYWU FUNKCJI symbolizuje funkcję systemu, którą system musi spełniać by zrealizować CELE lub sprostać WYMOGOM (ASPIRACJOM) INTERESARIUSZY,

    - Każdy BLOK DIAGRAMU PRZEPŁYWU FUNKCJI należy podzielić na szczegółowe PODFUNKCJE. W fazie projektu koncepcyjnego (poziomy 1 i 2 V-MODELU) podział funkcji na mniejsze, bardziej szczegółowo zdefiniowane PODFUNKCJE przebiega tylko na jednym poziomie niżej. Później na etapie projektu wstępnego (poziom 3 V-MODELU) podział postępuje dalej, schodząc do poziomu, który jest niezbędny do uzyskania jak najbardziej szczegółowej definicji wymogów (poziom 4 V-MODELU),

    - Diagramy powinny być konstruowane na wielu poziomach, przy czym na pierwszym poziomie mogą dotyczyć podstawowych/głównych funkcji SYSTEMU KM, a na kolejnych poziomach powinny przedstawiać rozwiniecie funkcji poprzedniego poziomu. Najczęściej diagramy sporządzane są w dół – do poziomu dotyczącego potrzeb i specyfikacji systemowych KOMPONENTÓW i PODSYSTEMÓW KM,

  - Każdy wymóg można określić za pomocą WAŻNOŚCI i MARGINESU:

    - Poziom WAŻNOŚCI wymogu ustala jego względne znaczenie,

    - Z ważnością wiąże się MARGINES wymogu, czyli zakres, w jakim możliwe jest odchylenie od wartości wymogu.

- Określić WYMOGI EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU KM

  - Określają one, JAK DOBRZE powinien działać SYSTEM KM,

  - Z każdym WYMOGIEM FUNKCJONALNYM wiążą się CELE, czyli WYMOGI EFEKTYWNOŚCI.

  - WYMOGI EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU KM określają za pomocą terminów technicznych (m.in. wymiarów, km/h, kosztów operacyjnych etc.):

    - warunki lub wymogi, które funkcje:

      - systemu,

      - podsystemów,

      - komponentów

muszą spełniać,

  - Zespół projektowy stosuje się do WYMOGÓW EFEKTYWNOŚCI projektując lub nabywając komponenty SYSTEMU KM.

- Określić WYMOGI WERYFIKACJI SYSTEMU KM

  - Z każdym zbiorem WYMOGÓW EFEKTYWNOŚCI powiązany jest zbiór WYMOGÓW WEWRYFIKACJI,

  - WYMOGI WERYFIKACJI SYSTEMU KM określają:

    - procedury,

    - mierniki,

    - testy

sprawdzające, czy WYMOGI EFEKTYWNOŚCI zostały spełnione,

  - Podczas przeglądów wykonuje się WERYFIKACJĘ i ZATWIERDZENIE WYMOGÓW FUNKCJONALNYCH na poziomie SYSTEMU KM.

- Określić WYMOGI NIEFUNKCJONALNE SYSTEMU KM

  - WYMOGI NIEFUNKCJONALNE stanowią POŻĄDANE ATRYBUTY CAŁEGO SYSTEMU KM oraz jego komponentów i nie muszą być powiązane z konkretnymi funkcjami,

  - SYSTEM KM lub tylko niektóre jego podsystemy bądź komponenty mogą zostać objęte również WYMOGAMI NIEFUNKCJONALNYMI:

    - kompatybilność,

    - wymienialność,

    - opłacalność,

    - niezawodność,

    - łatwość utrzymania,

    - testowalność,

    - dostępność,

    - łatwość użytkowania,

    - trwałość,

    - elastyczność.

- Określić STRUKTURĘ PODZIAŁU WYMOGÓW SYSTEMU KM

  - Celem struktury jest stworzenie wspólnego układu odniesienia dla wszystkich osób pracujących nad projektem SYSTEMU KM. Pozwala to na skoordynowanie prac projektowych i uniknięcie przeoczeń,

  - Struktura powinna obejmować wszystkie zidentyfikowane WYMOGI SYSTEMU KM,

  - Należy opracować odpowiednią dokumentację STRUKTURY PODZIAŁU WYMOGÓW aby wszyscy członkowie zespołu projektowego mieli do niej dostęp.

- Określić SPECYFIKACJE SYSTEMU KM

  - SPECYFIKACJE SYSTEMU KM opracowuje się na podstawie WYMOGÓW SYSTEMU KM. Stanowią one podstawę SPECYFIKACJI PODSYSTEMÓW i KOMPONENTÓW SYSTEMU KM. Specyfikacje SYSTEMU KM określają wymagania dotyczące SYSTEMU KM, jak produktu końcowego, oraz jego PODSYSTEMÓW, KOMPONENTÓW i PROCESÓW na takim poziomie szczegółowości, by zespół projektowy był w stanie je zaprojektować, zbudować i/lub pozyskać (elementy gotowe),

  - SPECYFIKACJE SYSTEMU KM to KRYTERIA lub PROCEDURY, które stanowią wytyczne dla prac projektowych,

  - Mają formę tabel, szkiców, diagramów,

  - Istotne jest MONITOROWANIE RELACJI:

    - między poszczególnymi SPECYFIKACJAMI,

    - oraz między SPECYFIKACJAMI a WYMOGAMI SYSTEMU,

  - MONITOROWANIE wpływu zmian SPECYFIKACJI i WYMOGÓW to IDENTYFIKOWALNOŚĆ.

- Realizacja ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ – IDENTYFIKACJA i KONTROLA ZMIAN

  - ZARZĄDZANIE KONFIGURACJĄ to:

    - IDENTYFIKOWANIE SPECYFIKACJI, łączenie ich z KOMPONENTAMI, MONITOROWANIE wpływu zmian,

    - KONTROLA ZMIAN tak, by WYMOGI zostały spełnione i nie było między nimi konfliktu,

  - ZARZĄDZANIE KONFIGURACJĄ obejmuje STRATEGIE i PROCEDURY dotyczące MONITOROWANIA i ŚLEDZENIA ZMIAN oraz danych projektowych, jak również zaopatrzenia informacyjnego wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu a nast. następnie w eksploatację SYSTEMU KM – dzięki temu wszyscy dysponują tymi samymi i aktualnymi informacjami,

  - IDENTYFIKACJA KONFIGURACJI:

    - Obejmuje określenie struktury SYSTEMU, PODSYSTEMÓW i KOMPONENTÓW KM – są to ELEMENTY KONFIGURACJI,

    - Identyfikacji i dokumentowaniu podlegają wszystkie cechy fizyczne, które definiują ELEMENT KONFIGURACYJNY i odgrywają ważną rolę w procesie jego kontrolowania,

    - Każdy fizyczny i funkcjonalny KOMPONENT SYSTEMU KM należy w określony sposób powiązać z elementem KONFIGURACJI – możliwe są następujące przypadki:

      - KOMPONENT może sam w sobie stanowić ELEMENT KONFIGURACJI,

      - KOMPONENT może wejść w skład PODSYSTEMU KM, który to podsystem jest elementem KONFIGURACJI,

      - Najlepiej, gdy ELEMENT KONFIGUROWANY jest na tyle mały, że może zostać indywidualnie zaprojektowany, zbudowany i przetestowany,

    - Dla każdego ELEMENTU KONFIGURACJI należy opracować odpowiednią DOKUMENTACJĘ, w której należy rejestrować wszystkie zmiany w stosunku do przyjętej SPECYFIKACJI,

  - KONTROLA ZMIAN KONFIGURACJI:

    - Polega na zarządzaniu i monitorowaniu na bieżąco wszystkich zmian w K-KM,

    - Proces należy odpowiednio dokumentować, m.in. w zakresie:

      - opisu zmiany,

      - uzasadnienia zmiany,

      - oceny zmiany pod względem wykonalności (oszacowanie zasobów potrzebnych do wdrożenia zmiany),

      - oceny wpływu: na efektywność SYSTEMU KM, bezpieczeństwo, środowisko oraz na wszystkie składniki projektu SYSTEMU KM,

    - Zmiana powinna być zatwierdzona – poddana procesowi weryfikacji w celu zagwarantowania jej zgodności z odpowiednimi WYMOGAMI SYSTEMU KM.

- Stosować ITERACYJNOŚĆ V-MODELU

  - Proces ITERACJI polega na cofaniu się i powtarzaniu czynności,

  - Konieczność tworzenia SYTEMU KM wymaga procesu ITERACYJNEGO, ponieważ WYMOGI SYSTEMU KM nie mogą zostać całkowicie zdefiniowane bez wcześniejszego wykonania części pracy projektowej.  Natomiast praca projektowa nie może zostać całkowicie zakończona bez wcześniejszego wprowadzenia zmian, które mogą być niezbędna podczas weryfikacji i walidacji KOMPONENTÓW, PODSYSTEMÓW i całego SYSTEMU KM.

- TESTOWANIE SYSTEMU KM – WERYFIKACJA i WALIDACJA

  - Testy SYSTEMU KM należy przeprowadzić w trzech grupach rodzajowych:

    - WERYFIKACJA – testy przeprowadzane przez wykonawcę K-KM – w celu zagwarantowania, że projekt SYSTEMU KM spełnia WYMOGI. Celem tego rodzaju testów jest WERYFIKACJA SYSTEMU KM. Jeżeli testy wykryją nieprawidłowości to należy powtórzyć odpowiedni etap tworzenia SYSTEMU KM. W związku z tym, że powtarzanie zadań projektowych jest kosztowne i czasochłonne, testy powinny być tak opracowane, aby umożliwić jak najwcześniejsze wykrycie problemu.

    - WALIDACJA – testy przeprowadzane przez INTERESARIUSZY i przez WYKONAWCĘ dla INTERESARIUSZY w celu zagwarantowania zgodności SYSTEMU KM z WYMOGAMI INTERESARIUSZY. Jest to WALIDACJA SYSTEMU KM, podczas której należy zastosować odpowiednie testy weryfikacji, przeglądy i audyty,

    - Testy przeprowadzane przed producentów składników SYSTEMU KM – w trakcie tych testów dokonuje się sprawdzenia, czy w poprawny sposób zrealizowane zostały założenia SYSTEMU KM, a także czy KOMPONENTY i wykonawstwo są zgodne ze SPECYFIKACJAMI,

  - PROCES TESTOWANIA SYSTEMU KM powinien przebiegać w następującej kolejności:

    - KOMPONENTY,

    - PODSYSTEMY,

    - CAŁY SYSTEM KM.

Zapewnia to mniejsze prawdopodobieństwo konieczności przeprojektowania całego SYSTEMU KM ze względu na wadliwe KOMPONENTY,

  - PROCES TESTOWANIA przebiega w następujący SPOSÓB:

    - Testom podaje się każdy KOMPONENT SYSTEMU KM w celu sprawdzenia czy jest on w stanie samodzielnie działać,

    - Następnie odpowiednie KOMPONENTY  łączy się w PODSYSTEMY KM i testuje się ich łączne funkcjonowanie,

    - W ostatnim kroku należy zintegrować PODSYSTEMY i przetestować je pod kątem zgodności całego SYSTEMU KM z WYMOGAMI EFEKTYWNOŚCI.

- Ocenić oddziaływanie SYSTEMU KM na ŚRODOWISKO

  - Jest to część analizy wykonalności SYSTEMU KM i określa wpływu SYSTEMU KM na środowisko naturalne,

  - Ocena powinna być przeprowadzona zgodnie z zapisami Niebieskich Ksiąg oraz z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU w proces DEFINIOWANIA SYSTEMU KM

  - Przy tworzeniu SYSTEMU KM szczególnie ważne jest by opracowanie DEFINICJI SYSTEMU i projektu wg V-MODELU było pracą zespołową. Zapewni to uwzględnienie PUNKTÓW WIDZENIA wszystkich STRON, które mają lub będą miały związek z SYSTEM KM,

  - STRONY to INTERESARIUSZE SYSTEMU KM a ich PUNKTY WIDZENIA to ASPIRACJE i WYMOGI INTERESARIUSZY, które przekładają się na WYMOGI SYSTEMU KM,

  - Im większy udział INTERESARIUSZY w DEFINIOWANIU WYMOGÓW tym lepiej WYMOGI SYSTEMU KM będą spełniały ich ASPIRACJE przez cały cykl życia SYSTEMU KM,

  - Wszyscy członkowie zespołu projektowego powinny pracować zgodnie z dokumentem przedstawiającym STRUKTURĘ PODZIAŁ WYMOGÓW - wspólnym zbiorem wymogów,

  - Wymagane jest aktywne zaangażowanie kluczowych interesariuszy projektu w proces definiowania WYMOGÓW – szczególnie efektywne techniki aktywnego zaangażowania to METODA INŻYNIERII WSPÓŁBIEŻNEJ i METODA ROZWINIĘCIA FUNKCJI JAKOŚCI (Quality Function Deployment).

- K-KM-GZM powinna obejmować następujący MINIMALNY ZAKRES (MZ-K-KM-GZM):

  - PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH ANALIZ WARIANTÓW KM

- przedstawić podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych analiz wariantów KM – należy uwzględnić między innymi następujące zagadnienia:

    - cel główny K-KM i KM,

      - cele szczegółowe K-KM i KM,

      - oddziaływanie KM – wpływ rekomendowanego wariantu KM na system transportowy oraz otoczenie społeczno-gospodarcze,

      - wskaźniki produktu dla rekomendowanego wariantu KM,

      - wskaźniki rezultatów dla rekomendowanego wariantu KM,

      - szacunkowe nakłady inwestycyjne dla rekomendowanego wariantu KM,

      - efektywność ekonomiczna i finansowa poszczególnych wariantów KM z wyróżnieniem rekomendowanego wariantu KM,

      - harmonogram wdrożenia rekomendowanego wariantu KM,

      - wykonalność techniczna i instytucjonalna rekomendowanego wariantu KM,

      - zaspokojenie aspiracji interesariuszy KM,

      - charakterystyka beneficjentów KM,

      - oddziaływanie na środowisko poszczególnych wariantów KM z wyróżnieniem rekomendowanego wariantu KM,

      - wpływ na zatrudnienie dla rekomendowanego wariantu KM,

      - rekomendacje realizacyjne dla rekomendowanego wariantu KM

      - podsumowanie,

- przyjąć elementy do weryfikacji/walidacji oraz ująć w planie weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS. (w tym co najmniej: cele ogólne, cele szczegółowe, interesariuszy, aspiracje interesariuszy, podmioty wdrażające),

- przyjąć kryteria weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.

  - CHARAKTERYSTYKA K-KM I KM

- przedstawić charakterystykę K-KM i KM – należy uwzględnić między innymi następujące zagadnienia:

    - definicja projektu K-KM oraz KM,

    - podstawowe informacje o projekcie K-KM oraz KM,

    - cele ogólne i szczegółowe K-KM oraz KM,

    - charakterystyka interesariuszy K-KM oraz KM i ich aspiracji,

      - charakterystyka podmiotów wdrażających KM,

      - podsumowanie,

- przyjąć elementy do weryfikacji/walidacji oraz ująć w planie weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS. (w tym co najmniej: cele ogólne, cele szczegółowe, interesariuszy, aspiracje interesariuszy, podmioty wdrażające),

- przyjąć kryteria weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS..

  - ODNIESIENIE K-KM I KM DO OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

- przedstawić odniesienia K-KM i KM do obowiązujących dokumentów strategicznych sporządzając ocenę m.in. w następującym zakresie:

    - spójności i zgodności z celami, działaniami i rezultatami przyjętymi w poszczególnych dokumentach strategicznych,

    - uwzględnić poziomy: europejski, krajowy, regionalny, wojewódzki, metropolitalny, miejski,

    - podsumowanie,

- przyjąć elementy do weryfikacji/walidacji oraz ująć w planie weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS. (w tym co najmniej: cele ogólne, cele szczegółowe, działania, rezultaty – na przyjętych poziomach dokumentów).

- przyjąć kryteria weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS..

  - ANALIZA OTOCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W BEZPOŚREDNIM OBSZARZE FUNKCJONOWANIA I W OTOCZENIU KM ORAZ UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE K-KM I KM

- przedstawić analizę otoczenia społeczno-gospodarczego oraz uwarunkowań realizacyjnych K-KM i KM w bezpośrednim obszarze funkcjonowania KM oraz w jego otoczeniu – należy uwzględnić między innymi następujące zagadnienia:

    - metoda i założenia,

    - charakterystyka społeczno-gospodarcza,

    - charakterystyka zagospodarowania przestrzennego – m.in. plany zagospodarowania przestrzennego,

    - uwarunkowania prawne,

    - uwarunkowania finansowe (m.in. podział finansowania, koszty utrzymania),

    - charakterystyka funkcjonalna systemu transportowego – jako całości oraz poszczególnych podsystemów transportowych, z uwzględnieniem:

      - przedmiotu przewozu,

      - organizacji przewozu,

      - środków transportu,

      - infrastruktury transportu,

      - wielkości ruchu,

      - bezpieczeństwa ruchu,

      - oddziaływania na środowisko naturalne,

      - plany rozwoju systemów transportowych,

    - analiza potrzeb transportowych, obecnych i prognozowanych, z uwzględnieniem zachowań i preferencji transportowych użytkowników,

    - identyfikacja i opis problemów związanych z realizacją K-KM i KM,

    - podsumowanie,

- przyjąć elementy do weryfikacji/walidacji oraz ująć w planie weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.,

- przyjąć kryteria weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.

  - LOGIKA DZIAŁAŃ W CELU ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW REALIZACJI K-KM I KM

- przedstawić logikę działań w celu rozwiązania problemów realizacji K-KM i KM – należy uwzględnić między innymi następujące zagadnienia:

    - metoda i założenia,

    - opis działań, których realizacja umożliwi rozwiązanie zidentyfikowanych problemów, związanych z realizacją K-KM i KM, z uwzględnieniem poszczególnych wariantów KM z wyróżnieniem rekomendowanego wariantu KM,

    - komplementarność z innymi projektami i działaniami,

    - rezultaty realizacji poszczególnych wariantów KM z wyróżnieniem rekomendowanego wariantu KM,

    - monitoring wskaźników oczekiwanych rezultatów poszczególnych wariantów KM z wyróżnieniem rekomendowanego wariantu KM,

    - oczekiwane produkty realizacji poszczególnych wariantów KM z wyróżnieniem rekomendowanego wariantu KM,

    - podsumowanie,

- przyjąć elementy do weryfikacji/walidacji oraz ująć w planie weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.,

- przyjąć kryteria weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.

  - ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA K-KM I KM – SFORMUŁOWANIE WARIANTÓW KM

- przedstawić analizę techniczno-organizacyjną realizacji K-KM i KM oraz sformułować WARIANTY KM – należy uwzględnić między innymi następujące zagadnienia:

    - metody i założenia,

    - inwentaryzacja stanu elementów systemowych poszczególnych podsystemów transportowych, m. in. w zakresie:

      - infrastruktury technicznej transportu,

      - środków transportowych,

    - ocena w zakresie infrastruktury technicznej transportu szynowego, ze szczególnym uwzględnieniem K-KM i KM,

    - ocena w zakresie środków transportu szynowego, ze szczególnym uwzględnieniem K-KM i KM,

    - ocena infrastruktury intermodalnej transportu pasażerskiego (m.in. parkingi, przystanki węzłowe, punkty przesiadkowe etc.) umożliwiającej integrację transportu szynowego z pozostałymi sposobami przemieszczania się (pieszo, rower, samochód osobowy, transport zbiorowy), ze szczególnym uwzględnieniem K-KM i KM,

    - analiza organizacji funkcjonowania systemów transportowych, systemów parkowania oraz sterowania ruchem i informacji dla użytkowników (pasażerów i kierowców),

    - analiza bezpieczeństwa ruchu w systemach transportowych,

    - sformułowanie WARIANTÓW KM – identyfikacja potencjalnych rozwiązań umożliwiających realizację celów KM (rozwiązanie zidentyfikowanych problemów) z wykorzystaniem analizy dotychczasowych projektów K-KM i KM i wariantów K-KM i KM - w obszarze funkcjonowania KM, w kraju, za granicą,

    - podsumowanie,

- przyjąć elementy do weryfikacji/walidacji oraz ująć w planie weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.,

- przyjąć kryteria weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.

  - ANALIZY RUCHU DLA STANU AKTUALNEGO, ROKU BAZOWEGO ORAZ HORYZONTÓW PROGNOZ I WARIANTÓW KM

- przedstawić analizy ruchu dla stanu aktualnego, roku bazowego oraz horyzontów prognoz i WARIANTÓW KM – należy uwzględnić między innymi następujące zagadnienia:

    - metoda i założenia,

    - analiza danych historycznych i stanu aktualnego,

    - identyfikacja dla roku bazowego oraz horyzontów prognoz dla KM,

    - model transportowy i analiza ruchu w roku bazowym dla KM,

    - analiza zmian systemu społeczno-gospodarczego w ujęciu scenariuszowym:

      - wzrostu/rozwoju,

      - spadku/regresji,

      - względnej stabilizacji

oraz wybór scenariusza społeczno-gospodarczego najbardziej prawdopodobnego,

    - założenia do prognoz ruchu – z uwzględnieniem:

      - zagospodarowania przestrzennego,

      - potrzeb transportowych,

      - systemów transportowych,

      - uwarunkowań społeczno-gospodarczych – scenariusza społeczno-gospodarczego,

    - odwzorowanie w prognostycznych modelach transportowych bezwariantowych – dla horyzontów prognoz bez wariantów KM:

      - czynników ruchotwórczych,

      - zapotrzebowania na transport,

      - systemów transportowych,

      - zachowań i preferencji transportowych,

      - potoków ruchu,

    - odwzorowanie WARIANTÓW KM w prognostycznych modelach transportowych wariantowych będących rozwinięciem odpowiednich modeli bezwariantowych,

    - analizy ruchu porównujące rezultaty prognoz z WARIANTAMI KM w odniesieniu do prognoz bezwariantowych,

    - zestawienie i ocena wskaźników i mierników oceny WARIANTAMI KM w poszczególnych horyzontach prognoz,

    - podsumowanie wyników analiz ruchu,

- przyjąć elementy do weryfikacji/walidacji oraz ująć w planie weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.,

- przyjąć kryteria weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.

  - CHARAKTERYSTYKA WARIANTÓW KM MOŻLIWYCH DO REALIZACJI

- przedstawić charakterystykę WARIANTÓW KM możliwych do realizacji – należy uwzględnić między innymi następujące zagadnienia:

    - aspekty techniczne i spójność z innymi projektami i działaniami,

    - aspekty środowiskowe,

    - aspekty ekonomiczno-społeczne,

    - aspekty finansowe,

    - podsumowanie,

- przyjąć elementy do weryfikacji/walidacji oraz ująć w planie weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.,

- przyjąć kryteria weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.

  - ANALIZA EKONOMICZNA I SPOSÓB FINANSOWANIA WARIANTÓW KM

- przedstawić analizę kosztów i sposobu finansowania WARIANTÓW KM i ewentualnym etapowaniu wariantów – należy uwzględnić między innymi następujące zagadnienia:

    - metoda i założenia,

    - koszty realizacji inwestycji,

    - koszty operacyjne inwestycji (bieżącego utrzymania i odtworzenia),

    - koszty eksploatacji,

    - koszty czasu użytkowników,

    - koszty wypadków,

    - koszty emisji szkodliwych do środowiska,

    - korzyści użytkowników,

    - wskaźniki efektywności ekonomicznej,

    - analiza wrażliwości wskaźników efektywności ekonomicznej,

    - możliwe źródła finansowania,

    - podsumowanie,

- przyjąć elementy do weryfikacji/walidacji oraz ująć w planie weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.,

- przyjąć kryteria weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.

  - WYBÓR WARIANTU REKOMENDOWANEGO KM

- przedstawić analizę wyboru WARIANTU REKOMENDOWANEGO KM – należy uwzględnić zagadnienia, które stanowią uzasadnienie wyboru,

- przyjąć elementy do weryfikacji/walidacji oraz ująć w planie weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.,

- przyjąć kryteria weryfikacji/walidacji – zgodnie z V PZ-IS, PD-IS.

  - ANALIZA FINANSOWA WARIANTU REKOMENDOWANEGO KM

- przedstawić analizę finansową WARIANTU REKOMENDOWANEGO KM – należy uwzględnić między innymi następujące zagadnienia:

    - metoda i założenia,

    - nakłady inwestycyjne,

    - koszty operacyjne,

    - przychody,

    - zestawienie przepływów finansowych,

    - ustalenie ewentualnego poziomu dofinansowania,

    - analiza wrażliwości wskaźników efektywności ekonomicznej,

    - podsumowanie,

- przyjąć elementy do weryfikacji/walidacji oraz ująć w planie weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.,

- przyjąć kryteria weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.

  - OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARIANTU REKOMENDOWANEGO KM

- przedstawić analizę oddziaływania na środowisko WARIANTU REKOMENDOWANEGO KM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,

- przyjąć elementy do weryfikacji/walidacji oraz ująć w planie weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.,

- przyjąć kryteria weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.

  - ANALIZA INSTYTUCJONALNA I PRAWNA WARIANTU REKOMENDOWANEGO KM

- przedstawić analizę instytucjonalną i prawną WARIANTU REKOMENDOWANEGO KM – należy uwzględnić między innymi następujące zagadnienia:

    - metoda i założenia,

    - wykonalność instytucjonalna,

    - trwałość projektu,

    - wykonalność prawna,

    - podsumowanie,

- przyjąć elementy do weryfikacji/walidacji oraz ująć w planie weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.,

- przyjąć kryteria weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.

  - PLAN WDROŻENIA WARIANTU REKOMENDOWANEGO KM

- przedstawić plan wdrożenia WARIANTU REKOMENDOWANEGO KM – należy uwzględnić między innymi następujące zagadnienia:

    - metoda i założenia,

    - harmonogram realizacji,

    - zaawansowanie projektu – identyfikacja i stan posiadania wymaganych uzgodnień, decyzji i warunków technicznych,

    - podsumowanie,

- przyjąć elementy do weryfikacji/walidacji oraz ująć w planie weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.,

- przyjąć kryteria weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.

  - ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA WARIANTU REKOMENDOWANEGO KM

- przedstawić analizę wrażliwości i ryzyka WARIANTU REKOMENDOWANEGO KM – należy uwzględnić między innymi następujące zagadnienia:

    - metoda i założenia,

    - analiza wrażliwości,

    - identyfikacja ryzyka,

    - analiza jakościowa ryzyka,

    - analiza ilościowa ryzyka,

    - działania zaradcze,

    - monitorowanie ryzyka,

    - podsumowanie,

- przyjąć elementy do weryfikacji/walidacji oraz ująć w planie weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.,

- przyjąć kryteria weryfikacji/walidacji – zgodnie z PZ-IS, PD-IS.

- Postępując zgodnie z V-MODELEM oraz zamieszczonymi w poprzednich punktach OPZ: PZ-IS, PD-IS i MZ-K-KM-GZM, należy dokonać DEKOMPOZYCJI (ANALIZY) SYSTEMOWEJ (DEK-K-KM-GZM), a następnie INTEGRACJI (SYTNTEZY) SYSTEMOWEJ (INT-K-KM-GZM), podczas których na każdym z czterech poziomów V-MODELU należy zastosować następujące WYTYCZNE:

  - WYTYCZNE do POZIOMU 1. ZAŁOŻENIA K-KM-GZM (WP1-K-KM-GZM):

W ZAŁOŻENIACH K-KM (POZIOM 1) należy przedstawić SYSTEM KM w aspekcie ASPIRACJI INTERESARIUSZY, WYMOGÓW INTERESARIUSZY, WYMAGAŃ SYSTEMOWYCH dla KM z uwzględnieniem ich określonej STRUKTURY RODZAJOWEJ. Sposób prezentacji założeń powinien umożliwiać INTERESARIUSZOM zrozumienie działania SYSTEMU KM wg proponowanej koncepcji. Dotyczy to szczególnie następujących kwestii:

  - kto K-KM – kim są interesariusze KM wg K-KM?

  - co K-KM – jakie są składniki i funkcje ogólne (wysokiego poziomu) KM wg K-KM?

  - gdzie K-KM – jaki jest zasięg/oddziaływanie KM wg K-KM?

  - kiedy K-KM – jaka jest sekwencja działań/czynności K-KM, które będą wykonywane?

  - dlaczego K-KM – jakie problemy rozwiązuje K-KM i KM?

  - jak K-KM – w jaki sposób K-KM i KM zostanie opracowana, użyta i utrzymywana?

Należy sporządzić odpowiednio szczegółowe DIAGRAMY PRZEPŁYWÓW oraz odpowiedni zakres MACIERZY IDENTYFIKOWALNOŚCI. Wykonawca powinien stosować podejście systemowe. Oznacza to, że sporządzając Koncepcję Kolei Metropolitalnej (K-KM) powinien traktować ten dokument jako opis SYSTEMU TRANSPORTOWEGO KOLEI METROPOLITALNEJ (KM) na poziomie koncepcji systemowej K-KM. Tak więc dokument K-KM jest sam w sobie systemem.

Na poziomie 1. V-MODELU – ZAŁOŻENIA – Wykonawca K-KM powinien:

- sporządzić ZAŁOŻENIA K-KM,

- sporządzić Plan WERYFIKACJI ZAŁOŻEŃ K-KM,

- opracować metodę WERYFIKACJI ZAŁOŻEŃ K-KM.

Oczekiwane REZULTATY – należy opracować zgodnie z V-MODELEM – PZ-IS, PD-IS.

  - WYTYCZNE do POZIOMU 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE K-KM-GZM (WP2-K-KM-GZM):

W WYMAGANIACH SYSTEMOWYCH K-KM (POZIOM 2) należy przedstawić SYSTEM KM w aspekcie ASPIRACJI INTERESARIUSZY, WYMOGÓW INTERESARIUSZY, WYMAGAŃ SYSTEMOWYCH dla KM z uwzględnieniem ich określonej STRUKTURY RODZAJOWEJ. Należy sporządzić odpowiednio szczegółowe DIAGRAMY PRZEPŁYWÓW oraz odpowiedni zakres MACIERZY IDENTYFIKOWALNOŚCI. Wykonawca powinien stosować podejście systemowe. Oznacza to, że sporządzając Koncepcję Kolei Metropolitalnej (K-KM) powinien traktować ten dokument jako opis SYSTEMU TRANSPORTOWEGO KOLEI METROPOLITALNEJ (KM) na poziomie koncepcji systemowej K-KM. Tak więc dokument K-KM jest sam w sobie systemem.

Na poziomie 2. V-MODELU – WYMAGANIA SYSTEMOWE – Wykonawca K-KM powinien:

- sformułować WYMAGANIA SYSTEMOWE K-KM,

- sporządzić Plan WERYFIKACJI WYMAGAŃ SYSTEMOWYCH K-KM,

- opracować metodę WERYFIKACJI WYMAGAŃ SYSTEMOWYCH K-KM,

Oczekiwane REZULTATY – należy opracować zgodnie z V-MODELEM – PZ-IS, PD-IS.

  - WYTYCZNE do POZIOMU 3. PROJEKT WYSOKIEGO POZIOMU K-KM-GZM (WP3-K-KM-GZM):

W PROJEKCIE WYSOKIEGO POZIOMU K-KM (POZIOM 3) należy przedstawić WYMOGI SYSTEMOWE, opracowane na podstawie WYMOGÓW INTERESARIUSZY (będących wynikiem analizy ASPIRACJI INTERESARIUSZY) w postaci określonych rozwiązań obejmujących strukturę systemu KM na poziomie PODSYSTEMÓW. Należy sporządzić odpowiednio szczegółowe DIAGRAMY PRZEPŁYWÓW oraz odpowiedni zakres MACIERZY IDENTYFIKOWALNOŚCI. Wykonawca powinien stosować podejście systemowe. Oznacza to, że sporządzając Koncepcję Kolei Metropolitalnej (K-KM) powinien traktować ten dokument jako opis SYSTEMU TRANSPORTOWEGO KOLEI METROPOLITALNEJ (KM) na poziomie koncepcji systemowej K-KM. Tak więc dokument K-KM jest sam w sobie systemem.

Na poziomie 3. V-MODELU – PROJEKT WYSOKIEGO POZIOMU – Wykonawca K-KM powinien:

- wykonać PROJEKT WYSOKIEGO POZIOMU K-KM,

- przygotować Plan WERYFIKACJI PROJEKTU WYSOKIEGO POZIOMU K-KM,

- opracować metodę WERYFIKACJI PROJEKTU WYSOKIEGO POZIOMU K-KM,

Oczekiwane REZULTATY – należy opracować zgodnie z V-MODELEM – PZ-IS, PD-IS.

  - WYTYCZNE do POZIOMU 4. PROJEKT SZCZEGÓŁOWY K-KM-GZM (WP4-K-KM-GZM):

W PROJEKCIE SZCZEGÓŁOWYM K-KM (POZIOM 4) należy przedstawić rozwiązania dotyczące PODSYSTEMÓW i KOMPONENTÓW systemu KM, z uwzględnieniem zaspokojenia WYMOGÓW INTERESARIUSZY i ich ASPIRACJI poprzez przyjęcie odpowiednich WYMOGÓW SYSTEMU KM wraz z uzasadnieniem – na podstawie przyjętych i przeprowadzonych ANALIZ, MIERNIKÓW i WSKAŹNIKÓW. Należy sporządzić odpowiednio szczegółowe DIAGRAMY PRZEPŁYWÓW oraz odpowiedni zakres MACIERZY IDENTYFIKOWALNOŚCI.  Wykonawca powinien stosować podejście systemowe. Oznacza to, że sporządzając Koncepcję Kolei Metropolitalnej (K-KM) powinien traktować ten dokument jako opis SYSTEMU TRANSPORTOWEGO KOLEI METROPOLITALNEJ (KM) na poziomie koncepcji systemowej K-KM. Tak więc dokument K-KM jest sam w sobie systemem.

Na poziomie 4. V-MODELU – PROJEKT SZCZEGÓŁOWY K-KM – Wykonawca K-KM powinien:

- wykonać PROJEKT SZCZEGÓŁOWY K-KM,

- sporządzić Plan WERYFIKACJI PROJEKTU SZCZEGÓŁOWEGO K-KM,

- opracować metodę WERYFIKACJI PROJEKTU SZCZEGÓŁOWEGO K-KM.

Oczekiwane REZULTATY – minimalny zakres K-KM i KM powinien obejmować MZ-K-KM-GZM. Ostateczny zakres należy opracować zgodnie z V-MODELEM – PZ-IS, PD-IS.