Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Badanie materiału biologicznego pobranego od koni, celem zbadania występowania w ich organizmie substancji zabronionych.

2. Zgodnie z Art. 6A „Międzynarodowego porozumienia o hodowli, wyścigach konnych i zakładach wzajemnych” substancjami zabronionymi" są:

- Substancje zdolne w dowolnym momencie wywołać działanie lub skutek, lub zarówno działanie, jak i skutek, w obrębie jednego lub większej liczby następujących układów organizmu ssaków:

  - układ nerwowy układ sercowo-naczyniowy,

  - układ oddechowy układ pokarmowy,

  - układ moczowy układ rozrodczy,

  - układ mięśniowo-szkieletowy

  - układ krwionośny,

  - układ odpornościowy z wyjątkiem uznanych szczepionek przeciwko czynnikom zakaźnym,

  - układ hormonalny.

- Wydzieliny endokrynologiczne i ich syntetyczne odpowiedniki.

- Środki maskujące.

- Nośniki tlenu.

- Czynniki, które w dowolnym momencie mogą bezpośrednio lub pośrednio wywołać działanie lub skutek albo działanie i wpływać na ekspresję genów w organizmie dowolnego ssaka. Obejmuje to między innymi środki do edycji genów, zdolne do zmiany sekwencji genomu i/lub transkrypcyjnej, posttranskrypcyjnej lub epigenetycznej regulacji działania genów.

3. Substancje wymienione w tabeli, które przekraczają wskazany próg są uznane za zabronione:

| Substancja | Wartość progowa |
| --- | --- |
| Arsen | • 0,3 mikrograma arsenu ogółem na mililitr moczu, lub • 0,015 mikrograma arsenu całkowitego na mililitr osocza |
| Boldenon | • 0,015 mikrograma wolnego i sprzężonego boldenonu na mililitr moczu samców konia (z wyjątkiem wałachów) |
| Dwutlenek węgla | • 36 milimoli dostępnego dwutlenku węgla na litr osocza |
| Kobalt* | 0,1 mikrograma kobaltu całkowitego na mililitr moczu 0,025 mikrograma kobaltu całkowitego (wolnego i związanego z białkami) na mililitr osocza * Władze wyścigowe powinny wydać zalecenie dotyczące stosowania suplementów zawierających kobalt. |
| Estranediol u samców koni (z wyjątkiem wałachów) | • 0,045 mikrograma wolnego i sprzężonego z glukozą 5α-estranu-3β, 17α-diolu na mililitr moczu, gdy na etapie badań przesiewowych stężenie wolnego i sprzężonego z glukozą 5α-estranu-3β, 17α-diolu przekracza stężenie wolnego i sprzężonego z glukozą 5,10-estrenu-3β, 17α-diolu w moczu. |
| Hydrokortyzon | • 1 mikrogram hydrokortyzonu na mililitr moczu |
| Metoksytyramina | • 4 mikrogramy wolnej i sprzężonej 3-metoksytyraminy na mililitr moczu |
| Kwas salicylowy | • 750 mikrogramów kwasu salicylowego na mililitr moczu, lub • 6,5 mikrograma kwasu salicylowego na mililitr osocza |
| Testosteron | • 0,02 mikrograma wolnego i sprzężonego testosteronu na mililitr moczu wałachów, jeżeli na etapie badań przesiewowych poziom wolnego i sprzężonego testosteronu przekracza pięciokrotnie poziom wolnego i sprzężonego epi-testosteronu, lub • 100 pikogramów wolnego testosteronu na mililitr osocza wałachów, klaczek i klaczy (o ile nie są źrebne), lub • 0,055 mikrograma wolnego i sprzężonego testosteronu na mililitr moczu klaczek i klaczy (o ile nie są źrebne). |
| Prednizolon | 0,01 mikrograma wolnego prednizolonu na mililitr moczu |

Uwaga: Za substancję związaną uważa się tę, która może zostać wyodrębniona ze związku. 

4. Stowarzyszenie Chemików Wyścigowych (AORC) oraz Międzynarodowej Grupy Lekarzy Weterynarii (IGRSV), dodatkowo ustalili dla:

- substancji endogennych u koni,

- substancji pochodzących z roślin tradycyjnie wypasanych lub zbieranych jako pasza dla koni,

wartości graniczne,

które ze względu na swoją charakterystykę mogą występować w organizmie koni do określonego progu.

Kontrola zanieczyszczeń pasz i substancji środowiskowych (https://ifhaonline.org/Default.asp?section=IABRW&area=1)

| Zanieczyszczenie paszy | Międzynarodowy limit pozostałości (w moczu)# |
| --- | --- |
| Kofeina | 50 ng/ml |
| Teofilina | 250 ng/ml |
| Atropina | 60 ng/ml |
| Skopolamina | 60 ng/ml |
| Morfina (ogółem) | 30 ng/ml |
| Bufotenina | 10 ug/ml |
| DMT | 10 ug/ml |
| Hordenina | 80 ug/ml |
| Teobromina | 2000 ng/ml |
| Metylosulfonylometan (MSM) | 1200 ug/ml |
| Dimetylosulfotlenek (DMSO) | 15 ug/ml |
| Substancja zanieczyszczająca paszę | Międzynarodowy limit pozostałości (w osoczu) |
| Teobromina | 300 ng/ml |
| Kofeina | 20 ng/ml |
| Dimetylosulfotlenek (DMSO) | 1000 ng/ml |

# Odnoszą się one do stężeń wolnych i skoniugowanych, chyba że wskazano inaczej.

5. Aby laboratoria mogły w jednolity sposób stwierdzać obecność niektórych substancji terapeutycznych, uzgodniono międzynarodowe limity przesiewowe (ISL) dla nich. ISL to granice wykrywalności, które laboratoria mają stosować podczas badań przesiewowych pod kątem określonych substancji terapeutycznych zgodnie z instrukcjami władz; nie są to progi międzynarodowe. Jeżeli procedura przesiewowa wykaże przekroczenie ISL w moczu lub osoczu, wystarczy jakościowa analiza potwierdzająca (zwykle metodą spektrometrii mas), aby potwierdzić obecność lub brak substancji zabronionej. Kwantyfikacja nie jest wymagana.

| Substancja | Międzynarodowy limit przesiewowy (nanogramy na mililitr zhydrolizowanego moczu, o ile nie określono inaczej) |
| --- | --- |
| Acepromazyna | 10 *e |
| Betametazon | 0,2 |
| Bromheksyna | 200 *d |
| Butorfanol | 1 |
| Karprofen | 100 |
| Klenbuterol | 0,1 |
| Dantrolen | 3 w niezhydrolizowanym moczu *g |
| Dembreksyna | 100 |
| Detomidyna | 2 *f |
| Deksametazon | 0,2 |
| Diklofenak | 50 |
| Metamizol | 1000 *a |
| Eltenak | 50 |
| Fluniksyna | 100 |
| Furosemid | 50 |
| Ipratropium | 0,25 |
| Ketoprofen | 100 |
| Lidokaina | 10 *b |
| Kwas meklofenamowy | 250 |
| Medetomidyna | 5 *h |
| Meloksykam | 10 |
| Mepiwakaina | 10 *c |
| Naproksen | 250 |
| N-butyloskopolamina | 25 |
| Omeprazol | 1 w niezhydrolizowanym moczu |
| Fenylobutazon | 100 |
| Romifidyna | 1 |
| Salbutamol | 0,5 |
| Acetonid triamcynolonu | 0,5 |
| Wedaprofen | 50 |
| Ksylazyna | 10 *i |
| *a – substancja kontrolowana przez 4-metylo-amino-antypirynę |
| *b – substancja kontrolowana przez 3-hydroksy-lidokainę |
| *c – substancja kontrolowana przez 3-hydroksy-mepiwakainę |
| *d – substancja kontrolowana przez ambroksol |
| *e – substancja kontrolowana przez sulfotlenek 2-(1-hydroksyetylo)promazyny |
| *f – substancja kontrolowana przez 3-hydroksy-detomidynę |
| *g – substancja kontrolowana przez 5-hydroksy-dantrolen |
| *h – substancja kontrolowana przez 3-hydroksy-medetomidynę |
| *i – substancja kontrolowana przez 4-hydroksy-ksylazynę |

Międzynarodowe limity badań przesiewowych i zalecenia dotyczące ich stosowania w kontroli substancji terapeutycznych

| Substancja | Międzynarodowy limit przesiewowy (nanogramy na mililitr osocza) |
| --- | --- |
| Acepromazyna | 0,02 |
| Butorfanol | 0,01 |
| Karprofen | 100 |
| Dantrolen | 0,1 *c |
| Dembreksyna | 5 |
| Detomidyna | 0,02 *a |
| Fluniksyna | 1 |
| Furosemid | 0,1 |
| Lidokaina | 0,05 |
| Kwas meklofenamowy | 5 |
| Medetomidyna | 0,02 *b |
| Meloksykam | 1 |
| Mepiwakaina | 0,05 |
| N-butyloskopolamina | 0,05 |
| Omeprazol | 1 |
| Fenylobutazon | 100 |
| Prokaina | 0,02 |
| Wedaprofen | 5 |
| Ksylazyna | 0,05 |
| *a – substancja kontrolowana przez 3-hydroksy-detomidynę |
| *b – substancja kontrolowana przez 3-hydroksy-medetomidynę |
| *c – substancja kontrolowana przez 5-hydroksy-dantrolen |

6. Laboratoria badające materiał biologiczny musi:

- posiadać rekomendację IFHA oraz potwierdzenie spełniania normy ISO / IEC 17025, oraz dodatkowo ILAC-G7;

- przestrzegać wytycznych dotyczących ustalenia  obecności substancji zabronionych (część B ILAC-G7)

- brać udział w porównaniach międzylaboratoryjnych (klauzula 5.9 lit. b) normy ISO / IEC 17025: 2005).

- Specyfikacja działania laboratoriów kontroli antydopingowej wymagana przez Międzynarodową Federację Władz Wyścigów Konnych (IFHA) (por. Artykuł 6 A § 19: http://www.ifhaonline.org/default.asp?section=IABRW&area=2#article6a )

Niniejsza specyfikacja opisuje minimalną zdolność analityczną wymaganą do wykrycia obecności substancji badanych.

Procedury badania powinny zapewniać laboratorium możliwość znalezienia substancji zabronionych w płynach ustrojowych koni i potwierdzenia ich obecności. Metody badawcze muszą obejmować grupy chemiczne określone w reprezentatywnej liście. Każda substancja na reprezentatywnym wykazie musi być wykrywalna i możliwa do zidentyfikowania w podanym stężeniu, w razie potrzeby po hydrolizie koniugatów metabolicznych. Ponadto metody badawcze muszą również określać ilościowo substancje progowe w stężeniach, które można by uznać za dodatnie.

Uwaga 1: Stężeń tych nie należy interpretować jako progów regulacyjnych lub limitów przesiewowych.
Uwaga 2: Dodatkowe i/lub bardziej rygorystyczne wymagania mające zastosowanie do grupy laboratoriów referencyjnych IFHA można znaleźć w załączniku C do Instrukcji Laboratoriów Referencyjnych IFHA,  https://www.ifhaonline.org/default.asp?section=IABRW&area= 13

| Substancja reprezentatywna | Minimalne stężenie (ng/ml w moczu konia) umożliwiające wykrycie |
| --- | --- |
| Sulfotlenek 2-(1-hydroksyetylo)promazyny | 10 |
| 16β-hydroksystanozolol | 1 |
| Amitryptylina | 50 |
| Amfetamina | 10 |
| Atenolol | 10 |
| Benzoiloekgonina | 20 |
| Betametazon | 0,2 |
| Boldenon lub siarczan boldenonu (analit) | 40 ng/ml siarczan boldenonu (w moczu konia) |
| Bumetanid | 10 |
| Butorfanol | 5 |
| Kofeina | 100 |
| Chlorpromazyna | 20 |
| Klenbuterol | 2 |
| Dermorfina | 10 |
| Detomidyna, 3-hydroksy | 5 |
| Deksametazon | 0,2 |
| Efedryna | 20 |
| Epitrenbolon (17α-trenbolon) | 1 |
| Kwas etakrynowy | 100 |
| Firokoksyb | 20 |
| Fludrokortyzon | 10 |
| Kwas flufenamowy | 50 |
| Flumetazon | 20 |
| Fluniksyna | 50 |
| Fluoksetyna | 20 |
| Flufenazyna | 5 |
| Furosemid | 100 |
| Glikopyrrolat | 2 |
| Guanabenz | 10 |
| Hydrochlorotiazyd | 200 |
| Hydromorfon | 2 |
| Ibuprofen | 100 |
| Ipratropium | 1 |
| Ketoprofen | 100 |
| Ketorolak | 100 |
| Lidokaina, 3-hydroksy | 25 |
| Kwas meklofenamowy | 100 |
| Meloksykam | 25 |
| Mefentermina | 10 |
| Mepiwakaina, 3-hydroksy | 10 |
| Metokarbamol | 200 |
| Morfina lub morfino-3-glukuronid (analit) | 50 ng/ml morfino-3-glukuronid (w moczu konia) |
| Niketamid | 100 |
| Nordazepam | 20 |
| Oksazepam | 20 |
| Oksymorfon | 2 |
| Petydyna (meperydyna) | 10 |
| Fenazon (antypiryna) | 300 |
| Fenobarbiton (fenobarbital) | 50 |
| Pseudoefedryna | 20 |
| Raktopamina | 5 |
| Kwas ritalinowy | 20 |
| Salbutamol (albuterol) | 2 |
| Sildenafil | 5 |
| Tenoksykam | 20 |
| Terbutalina | 10 |
| Tramadol, O-desmetyl | 5 |
| Acetonid triamcynolonu | 2 |
| Wenlafaksyna, O-desmetyl | 5 |
| Ksylazyna, 4-hydroksy | 10 |

| Substancja reprezentatywna | Minimalne stężenie (ng/ml w osoczu konia) umożliwiające wykrycie |
| --- | --- |
| Acepromazyna | 1 |
| Amitryptylina | 1 |
| Atenolol | 1 |
| Benzoiloekgonina | 2 |
| Betametazon | 0,2 |
| Boldenon | 0,1 |
| Butorfanol | 1 |
| Kofeina | 10 |
| Chlorpromazyna | 1 |
| Klenbuterol | 1 |
| Kodeina | 10 |
| Detomidyna | 0,1 |
| Deksametazon | 0,2 |
| Diazepam | 10 |
| Diklofenak | 5 |
| Efedryna | 10 |
| Firokoksyb | 20 |
| Kwas flufenamowy | 10 |
| Flumetazon | 1 |
| Fluniksyna | 20 |
| Flufenazyna | 0,2 |
| Ketamina | 1 |
| Ketoprofen | 10 |
| Lidokaina | 1 |
| Meloksykam | 5 |
| Mepiwakaina | 0,1 |
| Metokarbamol | 1 |
| Metylfenidat | 1 |
| Metyloprednizolon | 0,1 |
| Nandrolone | 1 |
| Nordazepam | 1 |
| Petydyna (meperydyna) | 20 |
| Pentazocyna | 1 |
| Piroksykam | 5 |
| Pseudoefedryna | 10 |
| Prednizolon | 5 |
| Rezerpina | 1 |
| Salbutamol (albuterol) | 1 |
| Sildenafil | 1 |
| Stanozolol | 1 |
| Terbutalina | 5 |
| Testosteron | 0,5 |
| Tramadol | 1 |
| Acetonid triamcynolonu | 0,1 |
| Ksylazyna | 0,1 |