- Wymagania dotyczące parametrów technicznych oraz wyposażenia samochodu:

Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu 9 -osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na wózkach inwalidzkich, spełniającego niżej wymienione, minimalne wymagania, tj.:

- Fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2022 r. samochodu osobowego – przystosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych + 1 kierowca, samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

- Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji, jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (świadectwa należy dostarczyć wraz z samochodem), wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. 2016 poz. 2022) jak również warunki przewidziane 
w przepisach prawa Wspólnotowego Unii Europejskiej dla samochodów osobowych.

Pojazd bazowy posiada homologację osobową. Dostosowanie pojazdu do przewozu osób na wózkach inwalidzkich będzie możliwe po zarejestrowaniu pojazdu bazowego, a w późniejszym etapie przeprowadzeniu badania technicznego przez stację diagnostyczną po adaptacji pojazdu. Koszty wynikające z przeprowadzenia badania technicznego po adaptacji pojazdu pokrywa dostawca pojazdu.

- Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie 
z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd – badanie techniczne oraz badanie stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji samochód przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych) zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo ruchu drogowym. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia homologacji cząstkowych na wykonane prace oraz aktualny certyfikat systemu ISO obejmujący zakres zabudowy 
i modyfikacji pojazdu na zastosowane podzespoły/elementy dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca w dniu odbioru przedstawi odpowiednie certyfikaty.

- Charakterystyka techniczna

Zakupiony samochód powinien być aktualnie wytworzony przez producenta, którego stacje obsługi znajdują się w odległości nie większej niż 150 km od miejscowości Konin.

- Silnik

- silnik wysokoprężny z zapłonem samoczynnym, diesel z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż 130 KM i pojemności nie mniejszej niż 1900 cm3 i nie większej niż 2 600 cm3;

- silnik musi spełniać normę emisji spalin EURO 6.

- Układ napędowy

Skrzynia biegów manualna, co najmniej 6-cio biegowa + bieg wsteczny, układ kierowniczy ze wspomaganiem i możliwością regulacji kolumny kierowniczej, napęd na przednie koła lub na tylną oś.

- Nadwozie

- 9-cio miejscowe, I rząd: fotel kierowcy z regulacją wysokości, fotel pasażera podwójny bez regulacji, II, III i IV rząd: fotele pojedyncze (jednoosobowe) 6 sztuk z możliwością szybkiego demontażu, szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego z kompletami pasów 3 punktowych do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn, 3 komplety pasów.

- podsufitka tapicerowana dachu na całej długości kabiny,

- uchwyty wejściowe na słupku przy drzwiach przesuwnych,

- nadwozie przeszklone, wszystkie szyby termoizolacyjne, przyciemniane, drzwi boczne przesuwane z prawej strony o wymiarach min. 1250 mm, drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne z wycieraczką i spryskiwaczem

- kolor nadwozia do uzgodnienia z zamawiającym bez dopłaty,

- podłoga innotrax - łatwo zmywalna, antypoślizgowa na całej długości pojazdu,

- podsufitka tapicerowana, ściany boczne tapicerowane dookoła okien,

- Oznakowanie pojazdu

Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych.

- Wymiary samochodu

Typ nadwozia kombi o następujących parametrach:

- długość pojazdu min. 5900 mm

- rozstaw osi min. 3 600 mm

- szerokość bez lusterek bocznych min. 1 900 mm

- całkowita wysokość min. 2600 mm

- Bezpieczeństwo

- ESP – system stabilizacji toru jazdy,

- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny)

- system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania (ASR lub równoważny)

- system wspomagania hamowania (BAS lub równoważny)

- system podziału siły hamowania (EBD lub równoważny)

- system ułatwiający ruszanie pod górę (HSA lub równoważny)

- poduszki powietrzne przednie, boczne przednie,

- centralny zamek

- czujniki parkowania z tyłu,

- sygnalizator zapięcia pasów bezpieczeństwa,

- sygnalizator niedomkniętych drzwi,

- apteczka pierwszej pomocy,

- gaśnica,

- trójkąt ostrzegawczy, kamizelka,

- zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed otwarciem od wewnątrz,

- alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem,

- zestaw narzędzi fabrycznych,

- immobilaiser,

- wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa

g) Ogumienie

- opony letnie bezdętkowe na felgach ze stopów lekkich

- opony zimowe bezdętkowe na felgach stalowych

h) Komfort i funkcjonalność

Fotel kierowcy regulowany w czterech kierunkach (przesów przód – tył, pochylenie oparcia, pochylenie siedziska,  regulacja wysokości, regulacja odcinka lędźwiowego kierowcy z podłokietnikiem), fotel pasażerski obok kierowcy; podwójny bez regulacji ze schowkiem pod siedzeniem, fotele kierowcy i pasażerów tapicerowane, wszystkie fotele 
z zagłówkami pokryte materiałem koloru ciemnego, klimatyzacja automatyczna ze sterowaniem w przestrzeni kierowcy i przestrzeni pasażerskiej, ogrzewanie w części kierowcy 
i przestrzeni pasażerskiej, centralny zamek sterowany pilotem, elektrycznie opuszczane szyby przednie, siedzenia pojedyncze 6 sztuk demontowane, uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej, lusterka boczne regulowane elektrycznie podgrzewane, gniazdko elektryczne 12V, gniazdko elektryczne 230 V, oświetlenie wewnętrzne w części przedniej i przedziale pasażerskim umiejscowione w podsufitce,  radio z ekranem dotykowym min. 7 cali i systemem nawigacji, wejście USB, system bezprzewodowej obsługi telefonu (bluetooth lub równoważny), izolacja dźwiękowo-termiczna pojazdu

i) Wyposażenie dodatkowe

- trzecie światło hamowania,

- regulacja zasięgu reflektorów,

- sygnalizator pozostawienia włączonych świateł,

- oświetlenie wnętrza w tylnej i przedniej części samochodu,

- reflektory LED,

- światła do jazdy dziennej włączane automatycznie,

- szyby pojazdu izotermiczne, przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej

- awaryjne zaczepy holownicze z przodu i z tyłu,

- koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową wraz z koszem.

- hak holowniczy kulowy, demontowany

j)   Opis zabudowy specjalnej:

- uchwyty podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego – 3 komplety

- oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem „inwalidzi” zgodnie 
z przepisami,

- komplet pasów ze zwijaczami do mocowania wózka inwalidzkiego do uchwytów podłogowych – 3 komplety z atestem,

- pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim – 3 szt.,

- Winda dla wózków montowana na zewnątrz pojazdu - winda kasetowa obsługiwana pilotem, umieszczona w drzwiach bocznych umożliwiająca samodzielną obsługę przez osobę z niepełnosprawnością. Zamawiający dopuszcza możliwość zamontowania windy zewnętrznej kasetowej bez uchwytów / poręczy na platformie. Zabezpieczeniem wózka powinien być wówczas oryginalny ogranicznik na platformie blokujący koła wózka inwalidzkiego przed ewentualnym przesuwaniem się.

- możliwość awaryjnego otwarcia i opuszczenia windy oraz podniesienia 
i zamknięcia windy

- winda wyposażona w znak CE

- sposób podróżowania osoby na wózku: z możliwością przesiadania się z wózka na fotel

- lokalizacja miejsca dla osoby na wózku: w drugim, trzecim i czwartym rzędzie siedzeń

- wysokość w przestrzeni pasażerskiej min. 1800 mm

- wzmacniana podłoga przedziału pasażerskiego pokryta wykładziną antypoślizgową

- Warunki gwarancji i rękojmi:

- Na zakupiony samochód zamawiający wymaga udzielenia następujących gwarancji:

- minimum 24 miesiące gwarancji mechanicznej na silnik, wszystkie zespoły 
i podzespoły elektryczne, mechaniczne – bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy;

- minimum 5 lat na perforację nadwozia - bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy;

- minimum 24 miesiące na powłokę lakierniczą - bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, w przypadku wystąpienia wad i usterek zobowiązany będzie niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia, nie później niż w terminie         5 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia w stacji serwisowej oddalonej od siedziby zamawiającego w granicach 150 km, a określonej w wykazie stacji serwisowych – stanowiącym załącznik do umowy. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy technicznie uzasadniony termin usunięcia wad i usterek od dnia przyjęcia zgłoszenia.

- Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

- Na czas naprawy gwarancyjnej samochodu w okresie gwarancyjnym, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia pojazdu zastępczego. 
W odniesieniu do auta zastępczego, Zamawiający wymaga jedynie, aby był to bus 9-cio miejscowy, bez konieczności wyposażenia go we wszystkie elementy wymienione 
w specyfikacji technicznej. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o oddanie do dyspozycji samochodu zastępczego, w przypadku napraw przekraczających 14 dni, liczonych od momentu zgłoszenia naprawy przez Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania samochodu oraz stosowania materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta samochodu.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.