Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego ZP/06/2018

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- Remont pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. B. Chrobrego 31 w Wałbrzychu – wyznaczone pomieszczenia Działu Preparatyki i Ekspedycji.

- Wymiana wykładziny w holu dawców, w Dziale Dawców i Pobierania, w wyznaczonych pomieszczeniach DPE i na korytarzach I, II, III piętra (powierzchnia zamknięta ściankami działowymi).

- Wymiana okna w Dziale Preparatyki i Ekspedycji – Ekspedycji Krwi, drzwi wejściowych dla pracowników oraz drzwi przejściowych w łączniku dawców.

- Podbitka dachu łącznika i pawilonu dawców.

Podane przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia wymiary są wymiarami przybliżonymi i służą do sporządzenia porównywalnej kalkulacji ceny oferty. Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastąpi na podstawie obmiaru powykonawczego.

Zaleca się aby Wykonawca dokonał  wizji lokalnej  w miejscu, gdzie będą prowadzone prace, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy.

zadanie nr 1 - remont pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. B. Chrobrego 31 w Wałbrzychu – wyznaczone pomieszczenia Działu Preparatyki i Ekspedycji

1. Pomieszczenie nr 1

- montaż grzejnika  80/60  35cm od drzwi

- wykonanie nowych gniazd ups i telefonicznych na ścianie pod oknem  po 2 szt

- przygotowanie nowej instalacji domofonowej i otwierania bramy

- przygotowanie instalacji dla monitora wiszącego od Testo i monitoringu wejścia

- schowanie pod tynk wszystkich instalacji które poprowadzone są w korytkach pomiędzy pom. 1 i 2

- wymiana oświetlenia na panele LED (2 szt.)

- zabezpieczenie urządzeń, okien i drzwi folią malarską

- szpachlowanie ubytków tynku w ścianach i suficie

- gruntowanie powierzchni tam gdzie jest to potrzebne

- dwukrotne malowanie ścian ( ok. 46 m2 )  i sufitu ( ok. 16 m2 ) oraz wykonanie lamperii z bezbarwnego akrylu do wysokości 150 cm

- narożniki z kątownika aluminiowego anodowanego – jak istniejące

- zabezpieczenie urządzeń, okien i drzwi folią malarską

- kolorystyka ścian do uzgodnienia z zamawiającym.

2. Pomieszczenie nr 2

- wymiana kratek wentylacyjnych oraz wentylatorów wentylacyjnych elektrycznych

- szpachlowanie ubytków tynku w ścianach i suficie

- gruntowanie powierzchni tam gdzie jest to potrzebne

- wymiana oświetlenia na panele LED

- dwukrotne malowanie ścian ( ok. 41m2 )  i sufitu ( ok. 15 m2 ) oraz wykonanie lamperii z bezbarwnego akrylu do wysokości 150 cm

- zabudowa w ścianie skrzynki  do monitoringu temperatury

- zabezpieczenie urządzeń, okien i drzwi folią malarską

- kolorystyka ścian do uzgodnienia z zamawiającym

3. Pomieszczenie nr 3

- szpachlowanie ubytków tynku w ścianach i suficie

- gruntowanie powierzchni tam gdzie jest to potrzebne

- wymiana oświetlenia na panele LED

- zamontowanie wyłącznika czasowego światła

- dwukrotne malowanie ścian (  ok. 59 m2 )  i sufitu ( ok. 24 m2 ) oraz wykonanie lamperii z bezbarwnego akrylu do wysokości 150 cm

- zabezpieczenie urządzeń, okien i drzwi folią malarską

- kolorystyka ścian do uzgodnienia z zamawiającym

4. Pomieszczenie nr 4

- szpachlowanie ubytków tynku w ścianach i suficie

- gruntowanie powierzchni tam gdzie jest to potrzebne

- dwukrotne malowanie ścian ( ok. 56 m2 )  i sufitu ( ok. 19 m2 ) oraz wykonanie lamperii z bezbarwnego akrylu do wysokości 150 cm

- zabezpieczenie urządzeń, okien i drzwi folią malarską

- kolorystyka ścian do uzgodnienia z zamawiającym

5. Pomieszczenie nr 5

- szpachlowanie ubytków tynku w ścianach i suficie

- gruntowanie powierzchni tam gdzie jest to potrzebne

- dwukrotne malowanie ścian ( ok. 57 m2 )  i sufitu (ok. 18 m2 ) oraz wykonanie lamperii z bezbarwnego akrylu do wysokości 150 cm

- zabezpieczenie urządzeń, okien i drzwi folią malarską

- kolorystyka ścian do uzgodnienia z zamawiającym

6. Pomieszczenie nr 7

- skucie wszystkich płytek ściennych

- montaż gniazda ups oraz internetowego

- szpachlowanie ubytków tynku w ścianach i suficie

- wygładzenie ścian

- dwukrotne malowanie ścian ( ok. 38 m2 )  i sufitu ( ok. 7 m2 ) oraz wykonanie lamperii z bezbarwnego akrylu do wysokości 150 cm

- malowanie  dwukrotne pawlacza

- zabezpieczenie urządzeń, okien i drzwi folią malarską

- kolorystyka ścian do uzgodnienia z zamawiającym

7. Pomieszczenie nr 8 i 9

- uzupełnienie ubytków tynku w ścianach i suficie

- pokrycie wszystkich płaszczyzn wykończonych płytkami gruntem polimerowym kontakt (akryl putz),

- nałożenie na te płaszczyzny gładzi gipsowej i przeszlifowanie

- gruntowanie wszystkich ścian

- dwukrotne malowanie ścian ( ok. 32 m2 )  i sufitu ( ok. 9 m2 ) oraz wykonanie lamperii z bezbarwnego akrylu do wysokości 150 cm

- zabezpieczenie urządzeń, okien i drzwi folią malarską

- kolorystyka ścian do uzgodnienia z zamawiającym

8. Pomieszczenie nr 10

- zabudowa wszystkich niepotrzebnych wnęk płytą g-k wskazane przez Zamawiającego

- wykonanie nowej gałęzi sieci zasilania z UPS  (2 gniazda ), internetu  (2 gniazda) oraz sieci 230V ( dwa gniazda)

- wymiana oświetlenia na panele LED

- demontaż półki z płytek ceramicznych

- demontaż półek za roletą

- uzupełnienie ubytków tynku w ścianach i suficie

- pokrycie wszystkich płaszczyzn wykończonych płytkami gruntem polimerowym kontakt (akryl putz)

- nałożenie na te płaszczyzny gładzi gipsowej i przeszlifowanie

- gruntowanie wszystkich ścian

- wykończenie górnej krawędzi płytek (fazowanie  uskoku)

- dwukrotne malowanie ścian ( ok. 57 m2 )  i sufitu ( ok. 19 m2 ) oraz wykonanie lamperii z bezbarwnego akrylu do wysokości 150 cm

- zabezpieczenie urządzeń, okien i drzwi folią malarską

- kolorystyka ścian do uzgodnienia z zamawiającym

9. Pomieszczenie nr 11

- wymiana oświetlenia na panele LED

- uzupełnienie ubytków tynku w ścianach i suficie

- pokrycie wszystkich płaszczyzn wykończonych płytkami gruntem polimerowym kontakt (akryl putz)

- nałożenie na te płaszczyzny gładzi gipsowej i przeszlifowanie

- gruntowanie wszystkich ścian

- wykończenie górnej krawędzi płytek (fazowanie )

- dwukrotne malowanie ścian ( ok. 51 m2 )  i sufitu ( ok. 21 m2 ) oraz wykonanie lamperii z bezbarwnego akrylu do wysokości 150 cm

- zabezpieczenie urządzeń, okien i drzwi folią malarską

- kolorystyka ścian do uzgodnienia z zamawiającym

10. Pomieszczenie nr 12

- demontaż instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz jej zaślepienie

- demontaż okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych

- demontaż istniejącej umywalki i baterii umywalkowej naściennej

- uzupełnienie ubytków tynku w ścianach i suficie

- nałożenie na te płaszczyzny gładzi gipsowej i przeszlifowanie

- gruntowanie wszystkich ścian

- montaż nowego plafonu led

- dwukrotne malowanie ścian ( ok. 10 m2 )  i sufitu ( ok. 2 m2 ) oraz wykonanie lamperii z bezbarwnego akrylu do wysokości 150 cm

- zabezpieczenie urządzeń, okien i drzwi folią malarską

- kolorystyka ścian do uzgodnienia z zamawiającym

11. Pomieszczenie nr 13

- uzupełnienie ubytków tynku w ścianach i suficie

- montaż nowego plafonu led oraz oświetlenia sufitowego

- dwukrotne malowanie ścian ( ok. 20 m2 )  i sufitu ( ok. 12 m2 ) oraz wykonanie lamperii z bezbarwnego akrylu do wysokości 150 cm

- zabezpieczenie urządzeń, okien i drzwi folią malarską

- kolorystyka ścian do uzgodnienia z zamawiającym

12. Pomieszczenie nr 14

- wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, zamontowanie zlewu technicznego ze stali nierdzewnej na stojaku o wymiarach zlewu pomiędzy 60x60 do 70 – po uzgodnieniu z zamawiającym

- uzupełnienie ubytków tynku w ścianach i suficie

- położenie płytek z gresu polerowanego po lewej stronie od wejścia aż do okna na wysokość 1,5 m

- dwukrotne malowanie pozostałych  ścian ( ok. 12 m2 )  i sufitu ( ok. 4 m2 ) oraz wykonanie lamperii z bezbarwnego akrylu do wysokości 150 cm

- zabezpieczenie urządzeń, okien i drzwi folią malarską

- kolorystyka ścian i płytek do uzgodnienia z zamawiającym

Malowanie Działu Preparatyki i Ekspedycji

| Lp. | Szczegółowy opis zadania |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbą akrylowo – lateksową, starych tynków z po szpachlowaniem nierówności | ok.479 m2 |
| 2 | Gruntowanie tynków ścian preparatami gruntującymi | ok.479 m2 |
| 3 | Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylowo – lateksową, | ok.479 m2 |
| 4 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów | ok.166 m2 |
| 5 | Zabezpieczenie poprzez pomalowanie emulsja bezbarwna na wysokości 1,5 m pomalowanych wcześniej ścian (lamperie) | ok.250 m2 |
| 6 | Zabezpieczenie sprzętu, urządzeń, okien drzwi folią malarską |  |
| 7 | Zabezpieczenie podłóg folią | ok.170 m2 |
| 8 | Mycie posadzek po robotach malarskich | ok.170 m2 |
| 9 | Mycie drzwi po robotach malarski | ok.76 m2 |
| 10 | Pokrycie wszystkich płaszczyzn wykończonych płytkami ściennymi – gruntem polimerowym kontakt (akryl putz) pom.8,9,10,11 | ok.140 m2 |
| 11 | Położenie płytek z gresu polerowanego na ścianie (pom. 14) | ok.4 m2 |

Zadanie nr 2 - wymiana wykładziny w holu dawców, w Dziale Dawców i Pobierania,  w wyznaczonych pomieszczeniach DPE i na korytarzach I, II, III piętra (powierzchnia zamknięta ściankami działowymi)

- demontaż istniejącej wykładziny podłogowej typu tarket,

- montaż wykładziny z uprzednim przygotowaniem i wyrównaniem podłoża (wylewka, szpachlowanie, szlifowanie, ewentualnie płyta OSB itp…) w miejscach gdzie jest to potrzebne z wywinięciem na ściany cokołu 10 cm.

Położenie wykładziny

| Lp. | Wymiary pomieszczeń |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pomieszczenia DPE (1,2,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15) Pomieszczenie 1 – 16 m2 Pomieszczenie 2 – 15 m2 Pomieszczenie 6 – 9 m2 Pomieszczenie 7 – 7 m2 Pomieszczenie 8 – 5 m2 Pomieszczenie 9 – 4 m2 Pomieszczenie 10 – 19 m2 Pomieszczenie 11 – 21 m2 Pomieszczenie 12 – 2 m2 Pomieszczenie 14 – 4 m2 Pomieszczenie 15 – 4 m2 | ok.106 m2 |
| 2 | Korytarze I, II, III piętro (za ścianką) | ok.72 m2 |
| 3 | Strefa dawców (hol, szatnia, łącznik) | ok.122 m2 |
| 4 | Sala pobrań, biuro, gabinet lekarski | ok.110 m2 |
| 5 | WC dla dawców – 2 pomieszczenia | ok.7,00 m2 |
| 6 | Gabinet lekarski/weryfikacja | ok.35,00 m2 |
| 7 | Laboratorium | ok.11,00 m2 |
| 8 | przygotowaniem i wyrównaniem podłoża (wylewka, szpachlowanie, szlifowanie, ewentualnie płyta OSB itp…) w miejscach gdzie jest to potrzebne. | ok.463 m2 |
| 9 | Demontaż i utylizacja istniejącej wykładziny podłogowej typu tarket | ok.463 m2 |

Wykładzina obiektowa o niskiej ścieralności, zgrzewalna tarket granit – kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym (dwa kolory). Podany wymiar nie uwzględnia wywinięcia na ścianę cokołu 10 cm - co jest wymagane.

Utylizacja odpadów

Zadanie nr 3 - wymiana okna w Dziale Preparatyki i Ekspedycji – Ekspedycja Krwi, drzwi wejściowych dla pracowników oraz drzwi przejściowych w łączniku dawców

- Wymiana okna w pomieszczeniu ekspedycji na większe z przesuwną szybą. Okno należy osadzić na takiej wysokości aby parapet znajdował się na wysokości 78 cm od podłogi po stronie wewnętrznej.

Okno aluminiowe, z zabezpieczeniem  części przesuwnej. Dzielone w połowie, w poziomie, w dolnej połowie część przesuwna.

Wymiary okna zewnętrzne, po ościeżnicy: szerokość 134 cm, wysokość 173 cm.

Projekt okna do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wymiana drzwi wejściowych na dwuskrzydłowe asymetryczne ze wzmocnionym progiem.

Wymiany drzwi zewnętrzne, po ościeżnicy: szerokość: 14 1cm, wysokość 209 cm

Drzwi zewnętrzne wykonie z aluminium, z pochwytem oraz zamkiem szyfrowym, ze wzmocnionymi zawiasami, wytrzymałe, odporne na warunki atmosferyczne i wzmożone użytkowanie. Zabezpieczenie ubytków w profilach aluminiowych położonych bezpośrednio przy podłożu betonowym. Wykonanie czynności od strony wewnętrznej i zewnętrznej.

Projekt drzwi do uzgodnienia z Zamawiającym

- Wymiana drzwi przejściowych w łączników dawców na dwuskrzydłowe, symetryczne.

Drzwi wewnętrzne wykonie z aluminium, z pochwytem, ze wzmocnionymi zawiasami, wytrzymałe, odporne na wzmożone użytkowanie, wyposażone w zaczep elektromagnetyczny, współdziałający z istniejącą instalacją domofonową.

Wymiany drzwi: szerokość 216cm, wysokość 210cm.+ nadstawka ( przeszklenie nad drzwiami) o wymiarach: szerokość: 216cm, wysokość: 93cm.

Projekt drzwi do uzgodnienia z Zamawiającym

Uzupełnienie tynków, szpachlowanie, malowanie – miejscowo, związane z uszkodzeniami powstałymi przy demontażu starej stolarki, oraz osadzaniu i montażu nowej stolarki. Obróbka wykończenia przypodłogowego posadzki w nawiązaniu do wykończenia istniejącego w pomieszczeniach po obu stronach.

Zadanie nr 4 - podbitka dachu łącznika i pawilonu dawców

Wykonanie pasa podbitki dachu wokoło łącznika i pawilonu dawców: długość: 150 m szerokość:1 m z blachy aluminiowej,  powlekanej, kolorowej oraz obicie tą samą blachą 8 krokwi wystających (2 m2 na 1 krokiew). Uzupełnienie w razie potrzeby konstrukcji drewnianej do mocowania podbitki z blachy.

W razie potrzeby sprawdzenie i wykonanie ewentualnych napraw istniejących obróbek blacharskich okapów na całej długości dachu.

Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym.

OGÓLNY OPIS PRAC

Ponieważ roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie, w celu zapewnienia optymalnych warunków do wykonywania pracy (badań, produkcji) i wykonywanie remontu a także ze względu na bezpieczeństwo zaleca się, aby roboty prowadzić etapami, w wydzielonych częściach obiektu i w czasie zgodnie z harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, a także powinien zapewnić ochronę własności publicznej. Jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów z zakresu ochrony środowiska w miejscu prowadzonych prac remontowych i poza jego terenem. Powstałe odpady należy na bieżąco usuwać z miejsca robót, a następnie przetransportować do utylizacji. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z warunkami przygotowania i prowadzenia robót budowlanych, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 roku Nr 41, poz. 401 według. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową.

Wszelkie przeróbki i modernizacje instalacji elektrycznej – po stronie Wykonawcy

Powierzchnie pokryte glazurą należy pokryć gruntem polimerowym kontakt (akryl putz) a następnie nałożyć gładzie gipsowe i przeszlifować

Uzupełnienia ubytków w tynkach z malowaniem

Wszelkie powstałe ubytki w tynkach wewnętrznych, należy zlikwidować. Wcześniej podłoże należy oczyścić i zmyć wodą, a następnie otynkować. Do tynkowania zaleca się zastosować gotową zaprawę tynkarską. Pomalować Kolorystyka musi być uzgodniona z Zamawiającym.

Zabezpieczenia !!!

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie pracowni i sprzętu przed zapyleniem kurzem. Dodatkowo uszczelnić grubą folią na całej powierzchni, szczelnie przylegającą do ścian, sufitu i podłogi remontowanego miejsca.

Oświetlenie

Oświetlenie wykonać zgodnie z obowiązującą Polska normą dotyczącą oświetlenie pomieszczeń biurowych i korytarzy. Sprzęt oświetleniowy (panele LED) dobrej jakości, barwa ciepła.Przed zamontowaniem oświetlenia należy skonsultować z Zamawiającym. Wszelkie przeróbki i modernizacje instalacji elektrycznej – po stronie Wykonawcy

Dobór materiałów

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim normom. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami. Kolorystyka ścian do uzgodnienia z zamawiającym.

Przedstawić certyfikaty na produkty i materiały.

Malowanie

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem powinny być proste, gładkie  zagruntowane i pokryte dwukrotnie farbą akrylowo – lateksową, dodatkowo ściany mają być zabezpieczone lamperią bezbarwną akrylową malowana jednokrotnie do wysokości 150 cm .

Wszystkie materiały budowlane oraz zabezpieczające zapewnia Wykonawca ( z własnych środków) i stanowią one część kosztów wliczoną w inwestycje. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. Dobór materiałów wykończeniowych, ich kolorystykę, jakość i gatunek oraz instalowane urządzenia należy uzgadniać z Zamawiającym.

Wszystkie ww. prace wymagają uzgodnień co do pory dnia ich wykonania, by nie zakłócać ciągłości pracy w Dziale Preparatyki i Ekspedycji, Dziale Dawców i Pobierania i zapewnić bezpieczeństwo osób tam przebywających. Kolejność prac zgodnie z harmonogramem, Zamawiający jednak wymaga aby w pierwszej kolejności zakończona była praca w pomieszczeniach: 8,9, 10, 11.

Prace ulegające zakryciu

Wszelkie prace ulegające zakryciu należy zgłosić Zamawiającemu w celu dokonania częściowego odbioru.

Wywóz odpadów

Wszelkie odpady powstałe podczas remontu należy na bieżąco usuwać z placu remontu, przekazać do utylizacji na koszt Wykonawcy

Pracę można wykonać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00, po uzgodnieniu z Zabawiającym możliwość wykonywania prac w soboty i niedziele.

Termin wykonania:

Zadanie 1 – do 30.03.2018r.

Zadanie nr 2 – do 06.04.2018r.

UWAGA!!! pomieszczenia 8,9, 10,11  - część zadania nr 1  do 12.03.2018r. i część zadania nr  2  do 16.03.2018r.

Zadanie nr 3 – do 16.03.2018r.

Zadanie nr 4 – do 30.04.2018r.

Odbiór końcowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:

- obmiar wykonanych prac,

- certyfikaty na produkty i materiały

- gwarancje

GWARANCJA – 60 m-cy od daty podpisania końcowego protokołu wykonania robót.