ZP/03/2020 									załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu do transportu krwi i jej składników dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Wymagania szczegółowe:

- Wszystkie wymagane parametry graniczne muszą być jednoznacznie potwierdzone.

- W przypadku, gdy dany parametr nie występuje w kopii wyciągu ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego lub kopii świadectwa homologacji dla typu pojazdu bazowego, wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty część świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego, w którym oferowany parametr zostanie potwierdzony.

- W przypadku, gdy świadectwo homologacji dla pojazdu bazowego nie zawiera oferowanego parametru do oferty należy dołączyć firmowy materiał informacyjny (fmi), potwierdzający posiadanie przez przedmiot zamówienia danego parametru lub stosowne oświadczenie.

Wymagany okres gwarancji:

- całość pojazdu -  minimum 24 miesięcy bez limitu przebiegu w km/motogodzinach,

- perforacja karoserii – nie mniej niż 60 miesięcy,

- lakier – nie mniej niż 24 miesiące,

- naprawy gwarancyjne będą trwać nie dłużej niż 14 dni od daty zgłoszenia, po tym terminie wykonawca przedłuży okres gwarancji o czas niesprawności pojazdu,

- za pełną obsługę, a także realizację, naprawę gwarancyjną i pogwarancyjną w zakresie pojazdu bazowego odpowiada wyłącznie wykonawca.

PARAMETRY GRANICZNE pojazdu ( L2H1 )

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania dla pojazdu. Niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| l.p. | wymagany parametr / warunek graniczny | parametry oferowane przez wykonawcę | potwierdzenie parametru – numer załącznika/ numer strony oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| wymiary zewnętrzne |
| 1 | długość: od 4700 do 4800 mm |  |  |
| 2 | szerokość: od 1800 do 1900 mm |  |  |
| 3 | wysokość całkowita pojazdu nieobciążonego: od 1800 do 1950 mm |  |  |
| 4 | rozstaw osi: od 2950 do 3150 mm |  |  |
| silnik |
| 5 | zapłon samoczynny (wysokoprężny) |  |  |
| 6 | moc: min. 100KM |  |  |
| 7 | norma emisji spalin: minimum EURO 6 |  |  |
| 8 | pojemność silnika od 1500 cm3 do 1600 cm3 |  |  |
| skrzynia biegów |
| 9 | manualna 6-cio biegowa + bieg wsteczny |  |  |
| Układ napędowy |
| 10 | napęd: na koła przednie |  |  |
| układ hamulcowy |
| 11 | elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania |  |  |
| 12 | system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS |  |  |
| układ kierowniczy |
| 13 | wspomaganie układu kierowniczego |  |  |
| 14 | kolumna kierownicy z regulacją w min. jednej płaszczyźnie |  |  |
| ogumienie |
| 15 | dodatkowy komplet kół zimowych – 4 szt. (opona + felga ) |  |  |
| Stanowisko kierowcy i przedział pasażerski |
| 16 | kabina kierowcy – siedzenia 1 + 1 |  |  |
| 17 | przedział pasażerski - jeden rząd siedzeń z trzema miejscami z możliwością uchylania i składania siedzeń dla pasażerów dorosłych |  |  |
| 18 | wszystkie siedzenia wyposażone w bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa |  |  |
| 19 | min. jedno gniazdo elektryczne 12 V w kabinie kierowcy i min. jedno gniazdo 12V w przedziale ładunkowym |  |  |
| 20 | lampki oświetlenia wewnętrznego w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim |  |  |
| 21 | fotel kierowcy z regulacją wysokości i manualną lub elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego |  |  |
| 22 | regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne |  |  |
| 23 | klimatyzacja fabryczna – w przedziale kierowcy i pasażerów |  |  |
| 24 | ogrzewanie kabiny kierowcy, przedziału pasażerskiego oraz przedziału ładunkowego |  |  |
| 25 | tapicerka łatwo zmywalna koloru ciemnego |  |  |
| Przedział ładunkowy (przestrzeń za drugim rzędem siedzeń) |
| 26 | przedział ładunkowy oddzielony przegrodą trwała lub ażurową (siatka zwijana ) |  |  |
| 27 | lampki oświetlenia wewnętrznego |  |  |
| 28 | ściany przedziału ładunkowego przeszklone lub nieprzeszklone (tylko dla przedziału ładunkowego) |  |  |
| 29 | wysokość przestrzeni ładunkowej od. 1200 mm, do 1300 mm |  |  |
| 30 | szerokość przestrzeni ładunkowej od. 1210 mm do 1270 mm |  |  |
| 31 | długość przestrzeni ładunkowej od. 1200 mm do 1300 mm |  |  |
| 32 | drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone lub nieprzeszklone (z blokadą otwarcia) |  |  |
| Okna |
| 33 | elektrycznie opuszczane szyby przednie |  |  |
| Wyposażenie dotyczące bezpieczeństwa |
| 34 | system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania, system antypoślizgowy |  |  |
| 35 | poduszka powietrzna kierowcy |  |  |
| 36 | poduszka powietrzna pasażera w kabinie kierowcy |  |  |
| 37 | immobiliser |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe |
| 38 | apteczka pierwszej pomocy - 1 szt.; |  |  |
| 39 | gaśnica - 1 szt.; |  |  |
| 40 | trójkąt ostrzegawczy - 1 szt.; |  |  |
| 41 | koło zapasowe pełnowymiarowe - 1 szt.; |  |  |
| 42 | odblaskowa kamizelka ostrzegawcza – 1szt.; |  |  |
| 43 | centralny zamek sterowany pilotem z funkcją blokady drzwi w czasie jazdy oraz blokadą drzwi w części ładunkowej |  |  |
| 44 | instalacja alarmowa |  |  |
| 45 | radioodtwarzacz z BT |  |  |
| 46 | komplet dywaników gumowych |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |
| 47 | rok produkcji 2019 |  |  |
| 48 | kolor nadwozia – biały ,szary lub czerwony |  |  |

Oświadczam, że przekazany Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu  pojazd będzie posiadał wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

______________________________

Data, podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy