ZP/12/2021						       Załącznik nr 5 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót budowlanych - częściowego remontu dachu pawilonu dawców

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

Zleceniodawca: RCKiK Wałbrzych ul. Chrobrego 31

Wałbrzych lipiec  2021r.

SPIS TREŚCI

1. Część ogólna

1.1.	Przedmiot i zakres robót

1.2.	Informacja o terenie budowy

- Wymagania dotyczące materiałów budowlanych

- Przedmiot i zakres robót

- Przechowywanie i składowanie materiałów

.

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie dotyczące wykonania robót

5.1. Roboty rozbiórkowe

5.2. Wykonani izolacji z foli paroszczelnej i paroizolacyjnej

5.3. Obróbki blacharskie

5.4. Pokrycie dachowe z dachówki

6.  Kontrola jakości

7.  Przedmiar robót

8.  Odbiór robót

9.  Rozliczenie wykonanych robót

10. Dokumenty

11. Gwarancja

1. Część ogólna

1.1  Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zadania pt.:

Częściowy remont pokrycia  dachowego pawilonu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu przy ul. Chrobrego 31.

Zakresem robót objęto remont czterech koszy dachowych oraz remont świetlika pawilonu dawców w zakresie uszczelnienia go w dolnej części z połaciami dachu.

Podstawowy zakres robót do wykonania obejmuje :

- wymianę następujących elementów więźby dachowej:

łaty, kontrłaty, płyty OSB ( w obrębie koszy i świetlika ),

- wymianę obróbek blacharskich koszy i świetlika,

- wymianę uszkodzonych pokryć dachowych w obrębie koszy i świetlika,

- wymianę membrany dachowej w obrębie wykonywanych prac zgodnie z przedmiarem  robót,

- wymianę i uzupełnienie wełny mineralnej,

- użycie innych dodatkowych materiałów potrzebnych do wykonania tych prac.

1.2  Informacje o terenie budowy.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie, przekaże teren placu budowy oraz wskaże miejsce poboru energii. Przekaże Dokumentację Techniczną (Przedmiar robót) i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru robót. Wykonawca z chwilą przejęcia placu budowy, jest odpowiedzialny za jego zabezpieczenie i utrzymanie - w trakcie realizacji robót aż do czasu zakończenia ich i odbioru ostatecznego. Szkody poczynione z winy Wykonawcy robót, Wykonawca odtworzy na własny koszt.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materiałów, drogi dojazdowe, wyjścia i przejścia piesze, dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, bariery, poręcze, daszki, znaki ostrzegawcze, w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie placu budowy, z uwzględnieniem szczególnej ostrożności z uwagi na charakter i funkcję obiektu.

Ochrona środowiska.

W czasie trwania budowy, Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uciążliwości dla osób i mienia społecznego wynikających ze skażenia terenu, powietrza, hałasu, zapylenia i innych szkodliwych następstw swojej działalności.

Wszystkie materiały powstałe w wyniku rozbiórek zostaną na bieżąco usunięte na koszt Wykonawcy i poddane utylizacji. Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Zobowiązany jest do utrzymania sprawności sprzętu przeciwpożarowego na terenie zaplecza placu budowy i jej terenie. Materiały łatwopalne takie jak: papa, lepiki, sklejka, palniki z gazem, będą przechowywane zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny, za wszelkie straty spowodowane pożarem wynikłym w związku z realizacją robót i działaniami pracowników Wykonawcy.

Warunki bezpieczeństwa pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy, sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany - stosownie do zakresu obowiązków. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie, w szczególności zaś, przy wykonywaniu robót na wysokości .

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U nr 47/ 2003 poz. 401.

- Wymagania dotyczące materiałów budowlanych

2.1 Certyfikaty i deklaracje.

Do remontu mogą być dopuszczone materiały, które posiadają;

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą,

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeśli nie są objęte certyfikacją jak wyżej, i spełniają wymogi ST. Na opakowaniach powinien znajdować się nalepki z podstawowymi danymi o materiale i terminie przydatności do zastosowania.

Materiały niespełniające tych wymagań nie zostaną przez Zamawiającego zaakceptowane, a Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie usunąć je z terenu budowy.

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów budowlanych na placu budowy z uwzględnieniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ze względu na ich ochronę przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przed zanieczyszczeniami, deformacją, zniszczeniami i kradzieżą. Materiały winny być tak zabezpieczone, aby zachowały swą jakość i właściwości.

Płyty z wełny mineralnej winny być przechowywane w pomieszczeniach magazynowych suchych i przewiewnych. Jeżeli na placu budowy, nie jest możliwe przechowywanie płyt w pomieszczeniu magazynowym, należy płycie zapewnić równe podłoże, np. w formie platformy odizolowanej od gruntu warstwą folii, zabezpieczyć paletę folią, plandeką lub innymi wodoszczelnymi materiałami. Płytom należy zapewnić dostęp powietrza.

Materiały chemiczne zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

3. Sprzęt.

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiego sprzętu, który gwarantuje jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  i ST, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w stanie dobrym i gotowości do pracy. Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeśli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być obsługiwane przez przeszkolone osoby.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych , które nie wpływają niekorzystnie na jakość transportowanych materiałów. Wykonawca na własny koszt usunie wszystkie zanieczyszczenia i zniszczenia spowodowane transportem na drogach publicznych i na placu budowy.

5. Wymagania dotyczące wykonywania robót.

Wykonawca robót  jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów budowlanych i jakość wykonanych robót.

5.1 Roboty rozbiórkowe.

Rozebrać stare pokrycie z dachówki wraz z obróbkami blacharskimi w obrębie koszy  na odległość 1,6 m po obydwu stronach.

Rozebrać łaty i kontrłaty dachu.

Rozebrać dolną część świetlika ( uszczelnienie ).

Roboty etapować w miarę postępu robót. Nie dopuścić do zawilgocenia lub zalania wodą opadową dachu, w trakcie wykonywania rozbiórek i robót zakrywających.

Starą  uszkodzoną dachówkę i pozostałe materiały z rozbiórki, wkładać bezpośrednio do kontenera, wywieść i poddać utylizacji, przez uprawnioną firmę.

5.2 Wykonani izolacji z foli paroprzepuszczalnej.

Zamontowanie folii paroprzepuszczalnej, wiatroszczelnej w obrębie remontowanego dachu.

5.3 Obróbki blacharskie .

Wykonywanie obróbek blacharskich

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia .

Obróbki blacharskie świetlika wykonać z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,5-0,6 mm ceglastej. Obróbki blacharskie koszy wykonać z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,5-0,6 mm ceglastej.

5.4 Pokrycie dachowe z dachówki.

Pokrycie dachu wykonać ( uzupełnić ) z dachówki cementowej Brass ceglastej.

6. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Wykonawca winien tak, sterować przygotowaniem i wykonaniem robót budowlanych oraz wykorzystaniem możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych, aby osiągnąć założoną jakość robót.

7. Przedmiar robót.

Przedmiar robót będzie określać zakres prac do wykonania.

8. Odbiór robót.

Podstawę do odbioru wykonania robót, stanowi stwierdzanie zgodności ich wykonania z dokumentacją:

- Odbiór robót podlegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.  Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca robót,

- Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót,

- Odbiór końcowy ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę i zgłoszona Zamawiającemu, który wyznacza komisję oraz termin odbioru robót.

9. Rozliczenie wykonanych robót.

Zgodnie z umową.

10. Dokumenty.

Specyfikacja Techniczna, Przedmiar robót.

11. Gwarancja.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcy gwarancji na całość wykonanych prac.