ZP/05/2022 								      Załącznik nr 4 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest

“Dostawa probówek, sprzętu jednorazowego użytku do pobierania krwi oraz sprzętu jednorazowego użytku do badań laboratoryjnych w okresie 24 miesięcy  dla potrzeb RCKiK w Wałbrzychu”.

Przedmiot zamówienie podzielono na zadania:

Zadanie I

Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowych do pobierania krwi żylnej wraz z korkami.

Zadanie II

Dostawa probówek nie próżniowych, korków do probówek, pipet jednorazowego użytku.

Zadanie III

Dostawa nakłuwaczy jednorazowego użytku do pobierania krwi oraz przyrządów do przetaczania krwi.

- Zadanie I

Dostawa probówek do poboru krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowych do pobierania krwi żylnej wraz z korkami.

- Zestawienie zamawianych probówek:

| lp. | nazwa asortymentu | objętość pobieranej krwi w ml | wymiary: śr. x dł. w mm | ilość na 24 miesiące w szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki z napylonym na ściankach K2EDTA do oznaczania grupy krwi i przeciwciał | 4,0-5,0 | 13 x 75- 100 | 25 000 |
| 2 | Probówki morfologiczne z napylonym na ściankach K3EDTA | 2,0-3,0 | 13 x 75- 100 | 30 000 |
| 3 | Probówki z napylonym na ściankach K2EDTA lub K3EDTA do kontroli serologicznej | 4,0-5,0 | 13 x 75- 100 | 60 000 |
| 4 | Probówki do izolacji osocza do badań technikami biologii molekularnej z K2EDTA i z żelem separującym | 4,0- 5,0 | 13 x 100 | 60 000 |
| 5 | Probówki do izolacji osocza do badań technikami biologii molekularnej z K2EDTA i z żelem separującym | 8,0-9,0 | 16 x 100 | 60 000 |
| 6 | Probówki do uzyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania z żelem separującym | 8,0- 9,0 | 16 x 100 | 60 000 |
| 7 | Igła do pobierania krwi żylnej 21 G z zabezpieczeniem trwale zintegrowanym z igłą, połączona na trwale z uchwytem (zestaw sterylny) | - | - | 23 000 |

- Wymagania

- Wszystkie elementy systemu muszą posiadać deklarację zgodności CE.

- Wszystkie elementy powinny pochodzić od jednego producenta. Jeśli oferowane elementy systemu pochodzą od różnych producentów należy dołączyć oświadczenia od producentów poszczególnych elementów, że potwierdzają kompatybilność złożonego zestawu.

- System powinien zabezpieczać przed kontaktem z pobieranym materiałem osoby pobierającej i dawców. Powinien posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające wypływ krwi z igły.

- Sterylna igła systemowa do pobierania krwi żylnej zapewniająca niezakłóconą ciągłość przepływu krwi od dawcy do probówki,  stanowiąca jeden nierozłączny element z adapterem i uchwytem (zestaw sterylny).

- Zabezpieczenie umieszczone w jednej linii z ostrzem igły i trwale przymocowane do kaniuli igły, aktywowane natychmiast po pobraniu krwi płynnym ruchem kciuka jednej ręki z zapewnieniem ograniczenia ryzyka przypadkowego zakłucia podczas pobierania krwi, trwale zamykające igłę.

- Uchwyt w zestawie musi być przezroczysty oraz kompatybilny ze wszystkimi rodzajami probówek.

- Konstrukcja zamknięcia probówki powinna  zabezpieczać  przed  bezpośrednim kontaktem z krwią, ułatwiać otwieranie probówki i zapobiegać powstawaniu efektu aerozolu przy jej  otwieraniu.

- Probówki powinny posiadać korki zsuwane, a nie odkręcane (w poz. 1,2,4 dopuszcza się korki odkręcane), kompatybilne do uchwytów znajdujących się przy pojemnikach do pobierania krwi dostępnych na rynku krajowym.

- Probówki muszą posiadać wykalibrowaną próżnię wytworzoną na etapie produkcji zapewniającą pobranie wystandaryzowanej objętości materiału do badań.

- W zależności od przeznaczenia probówki muszą różnić się barwą korka (kolor korków w zależności od przeznaczenia probówki – tabela pkt. II), który powinien być zgodny z kodem międzynarodowym.

- Probówki powinny być oznakowane odpowiednią etykietą zawierającą następujące elementy: nazwa producenta i systemu, objętość pobieranego materiału, rodzaj odczynnika w probówce (antykoagulant, aktywator krzepnięcia), numer katalogowy, termin ważności, oznakowanie sterylności, znak CE, numer serii, symbol sprzętu jednorazowego użytku.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć z pierwszą dostawą:

- szczegółową instrukcję dotyczącą: kolejności pobierania krwi do oferowanych probówek, postępowania z probówkami po pobraniu krwi w celu uzyskania osocza/surowicy o odpowiedniej jakości - sposób mieszania i parametry wirowania dla poszczególnych rodzajów probówek oraz warunków transportu i przechowywania.

- Wszystkie elementy systemu muszą być wykonane z materiału umożliwiającego ich utylizację w sposób łatwy i bezpieczny dla środowiska.

- Probówki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego bezpieczne w obsłudze i transporcie.

- Tworzywo, z którego wykonano probówki oraz sposób umieszczenia etykiety na probówce  powinny umożliwiać wizualną ocenę pobranego materiału/ ilość, lipemiczność, hemolizę.

- Jedno wkłucie powinno umożliwiać pobranie krwi do kilku probówek w zależności od potrzeb.

- Probówki do badań metodami biologii molekularnej powinny zapewniać stabilność materiału genetycznego wirusów HIV, HBV, HCV w pobranej próbce przez okres nie krótszy niż 5 dni od momentu pobrania krwi (bez zamrażania). Probówki te po pobraniu krwi muszą wytrzymywać temperaturę mrożenia od - 20 do -30°C.

- Wykonawca załączy oficjalny dokument producenta probówek potwierdzający w sposób jednoznaczny przeznaczenie probówek do badań DNA i RNA technikami biologii molekularnej oraz dokument potwierdzający stabilność materiału genetycznego wirusów HIV, HBV, HCV w pobranej próbce przez okres nie krótszy niż 5 dni od momentu pobrania krwi (bez zamrażania) do zakończenia badań.

- Oferowany system powinien współpracować bezawaryjnie z urządzeniami do badań: hematologicznych, wirusologicznych, serologicznych i badań technikami biologii molekularnej.

- Wykonawca zapewni nieodpłatne przeszkolenia pracowników RCKiK oraz Ekip Wyjazdowych w zakresie stosowania systemu.

- Termin ważności poszczególnych elementów systemu nie może być krótszy niż 6 miesięcy od momentu dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

- Każda dostawa poszczególnych asortymentów będzie posiadała ten sam numer serii dla danego asortymentu.

- Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia (m.in. foldery, katalogi, karty charakterystyki, deklaracje zgodności CE, dokument potwierdzający zachowanie stabilności materiału genetycznego wirusów).

- Zamawiający wymaga złożenia następujących próbek, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 Pzp):

- 1 zestaw składających się z igły z zabezpieczeniem trwale zintegrowanym z igłą, połączonej na trwale z uchwytem,

- po 1 probówce z każdego asortymentu.

- Zadanie II

Dostawa probówek nie próżniowych, korków do probówek, pipet jednorazowego użytku.

- Zestawienie zamawianego asortymentu:

| lp. | nazwa asortymentu | objętość w ml | wymiary: śr. x dł. w mm | ilość na 24 miesiące w szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki nie jałowe, puste, wykonane z PS, przezroczyste, okrągłodenne ze znacznikiem 2ml, opakowanie a’500 | 4,0 | 12x74mm | 36 000 |
| 2 | Probówki nie jałowe , puste, wykonane z PP, z podziałką, przezroczyste, okrągłodenne, z korkiem i kołnierzem, opakowanie a’200 | 7,0 | 16x65mm | 10 000 |
| 3 | Probówki sterylne, wykonane z PP , przezroczyste, okrągłodenne z neutralną zakrętką, opakowanie a’100 | 4,5 | 75x12mm | 400 |
| 4 | Końcówki do pipet typu Eppendorf, opakowanie a’1000 lub a’500 | do 1000 µl |  | 28 000 |
| 5 | Końcówki do pipet typu Eppendorf, opakowanie a’1000 | do 200 µl |  | 6 000 |
| 6 | Pipety typu Pasteura jednorazowego użytku, niejałowe, wykonane z tworzywa odpornego na odkształcenia, przezroczyste, o szerokim świetle kapilary, z podziałką do 3,0ml co 0,5ml, opakowanie a’500 | 2,0 - 3,0 | dł. od 150-155mm | 2 000 |
| 7 | Korki do probówek z PE uniwersalne bezbarwne, opakowanie a’1000 |  | 15-17mm | 72 000 |

- Wymagania:

- Wszystkie elementy muszą posiadać deklarację zgodności CE.

- Termin ważności poszczególnych elementów nie może być krótszy niż 18 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

- Zadanie III

Dostawa nakłuwaczy jednorazowego użytku do pobierania krwi oraz przyrządów do przetaczania krwi.

- Dostawa nakłuwaczy jednorazowego użytku do pobierania krwi w ilości 60.000 sztuk w okresie 24 miesięcy.

- Nakłuwacze muszą posiadać deklarację zgodności CE.

- Nakłuwacz musi być łatwy w użyciu aktywowany przez kontakt z powierzchnią palca, ostrze automatycznie chowane do osłonki.

- Urządzenie musi posiadać ergonomiczny kształt zapewniający poczucie bezpieczeństwa, stabilności oraz wygodne utrzymanie urządzenia w ręce osoby pobierającej (kształt litery T).

- Nakłuwacz musi posiadać plastikową obudowę.

- Użycie nakłuwacza zapewnia brak bezpośredniego kontaktu z krwią dawcy.

- Budowa i kształt nakłuwacza musi zapobiegać zakłuciu osoby pobierającej krew i ponownemu użyciu. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwiające przypadkowe skaleczenie.

- Sterylna igła wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy 0,8 mm (21G).

- Sterylizowany promieniami Gamma.

- Głębokość nakłucia 1,8mm.

- Objętość próbki krwi 10 - 20 µl.

- Każda dostawa musi posiadać ten sam numer serii.

- Wykonawca załączy przy każdej dostawie certyfikat zwolnienia serii, który jest jednocześnie certyfikatem kontroli jakości na dostarczona partię produktów.

- Wielkość opakowania 200szt.

- Termin ważności nie może być krótszy niż 18 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

- Dostawa przyrządów do przetaczania krwi w ilości 1.000 sztuk w okresie 24 miesięcy.

- Przyrządy muszą posiadać deklarację zgodności CE.

- Przyrządy do przetaczania krwi bez ftalanów, jednorazowego użytku, jałowe, niepirogenne, nietoksyczne, bezlateksowe, sterylizowane tlenkiem etylenu.

- Skład przyrządu:

- igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą,

- osłonka igły biorczej,

- hydrofobowy, przeciwbakteryjny filtr powietrza,

- filtr krwi o wielkości oczek 200 µm,

- komora kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml,

- aktywna powierzchnia filtracyjna min. 15 cm²,

- zaciskacz rolkowy,

- rolka zaciskacza,

- łącznik dodatkowej iniekcji (opcjonalnie),

- dren medyczny o długości 150 cm,

- łącznik stożkowy luer-lock,

- Każda dostawa musi posiadać ten sam numer serii.

- Wykonawca załączy przy każdej dostawie certyfikat zwolnienia serii, który jest jednocześnie certyfikatem kontroli jakości na dostarczona partię produktów.

- Opakowanie jednostkowe typu blister 1szt.

- Termin ważności nie może być krótszy niż 18 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.