# ZP/07/2022									         Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa etykiet termotransferowych wraz z kalkami oraz dostawa opasek do identyfikacji pacjenta dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Przedmiot zamówienia podzielono na zadania:

Zadanie nr I - dostawa etykiet termotransferowych, samoprzylepnych do naklejania, etykietowania pojemników z krwią i jej składnikami wraz z kalkami kompatybilnymi z etykietami.

Zadanie nr II - dostawa opasek do identyfikacji pacjenta dla dorosłych.

- Zadanie nr I

Dostawa etykiet termotransferowych, samoprzylepnych do naklejania, etykietowania pojemników z krwią i jej składnikami wraz z kalkami kompatybilnymi z etykietami.

- Etykiety foliowe samoprzylepne przeznaczone do oklejania pojemników do pobierania i przechowywania składników krwi o wymiarach:

- 101,6x101,6 mm – 28.000 sztuk przeznaczone do drukarek termotransferowych Citizen CL-S700.

  - Wymagania dotyczące etykiet:

- etykiety samoprzylepne, białe matowe, powlekane folią polietylenową o gramaturze  ok. 90 g/m2 +/- 5%, o grubości od 95 do 110 μm +/- 5% , bez nadruku, nieprzejrzystość 80% +/- 5%

- klej akrylowy nietoksyczny, charakteryzujący się wysoką jakością posiadający świadectwo zgodności potwierdzające, że klej użyty do produkcji etykiet może być stosowany na pojemniki z krwią i jej składnikami

- odporność etykiety i kleju na środowisko wodne

- etykiety łatwo zdejmujące się z taśmy po wydruku

- etykiety umieszczone na podkładzie silikonowanym

- możliwość klejenia etykiet na zamrożone produkty

- etykiety odporne na: tłuszcz, smary, osocze i krew, promieniowanie UV, wahania temperatury, lodowacenie podczas procesu zamrażania, przechowywanie przez dłuższy czas w temperaturze co najmniej -25 ˚C

- czytelność zadruku kalką woskowa lub woskowo-żywiczną przez min. 3 lata od wykonania wydruku etykiet jak wyżej.

- Etykiety papierowe samoprzylepne przeznaczone do oklejania pojemników do pobierania i przechowywania składników krwi o wymiarach:

- 101,6x101,6 mm – 37.000 sztuk przeznaczone do drukarek termotransferowych Citizen CL-S700

- 50x25mm – 615.000 sztuk przeznaczone do drukarek termotransferowych Zebra TPL 2844

- 50x25mm – 256.000 sztuk przeznaczone do drukarek termotransferowych Citizen CL-S700

- 50x25mm zielone – 6.000 sztuk przeznaczone do drukarek termotransferowych Zebra TPL 2844

  - Wymagania dotyczące etykiet:

- etykiety samoprzylepne, białe błyszczace, papier bezdrzewny o gramaturze  ok. 92 g/m2 +/- 5%, o grubości 96 μm +/- 5% , bez nadruku, nieprzejrzystość 80% +/- 5%

- klej akrylowy nietoksyczny, charakteryzujący się wysoką jakością posiadający świadectwo zgodności potwierdzające, że klej użyty do produkcji etykiet może być stosowany na pojemniki z krwią i jej składnikami

- odporność etykiety i kleju na środowisko wodne

- etykiety łatwo zdejmujące się z taśmy po wydruku

- etykiety umieszczone na podkładzie silikonowanym

- odporność etykiety i kleju na wirowanie

- etykiety odporne na: tłuszcz, smary, osocze i krew, promieniowanie UV, wahania temperatury, lodowacenie podczas procesu zamrażania, przechowywanie przez dłuższy czas w temperaturze co najmniej -25 ˚C

- czytelność zadruku kalką woskowa lub woskowo-żywiczną przez min. 3 lata od wykonania wydruku etykiet jak wyżej.

- Kalka duża, czarna, woskowa lub woskowo – żywiczna, kompatybilna do etykiet samoprzylepnych o wymiarach 101,6x101,6 mm w ilości 80 sztuk przeznaczona do drukarki Citizen CL-S700.

- Kalka mała z bolcem, czarna, woskowa lub woskowo – żywiczna, kompatybilna do etykiet saoprzylepnych o wymiarach 50x25mm w ilości 110 sztuk przeznaczona do drukarki Zebra TL 2844.

- Kalka duża, czarna, woskowa lub woskowo – żywiczna, kompatybilna do etykiet saoprzylepnych o wymiarach 50x25mm w ilości 5 sztuk przeznaczona do drukarki Zebra TL 2844.

- Zadanie nr II

Dostawa opasek do identyfikacji pacjenta dla dorosłych do drukarki Zebra HC100, Zebra ZD510-HC w ilości 42.000 sztuk.

- Wymagania dotyczące opasek:

- kolor biały

- zapięcie samoprzylepne z mocnym klejem akrylowym

- materiał powlekany białą folią polipropylenową do druku termicznego z powłoką antybakteryjną

- wydrukowany tekst na opaskach powinien być odporny na rozmazywanie, na ścieranie i wodę, alkohol, łagodne środki czyszczące, krew itp.

- opaski przeznaczone dla osób dorosłych – 25mm x 279 mm, z perforacją

- taśma z opaskami kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego drukarkami Zebra HC100, Zebra ZD510-HC.