ZP/09/2022  									          Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania biurowego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wałbrzychu”.

Przedmiot zamówienia podzielono na zadania:

- Zadanie I – dostawa licencji na oprogramowanie biurowe typu Office – 23 licencje

- Zadanie II – dostawa komputerów typu All-in-One – 13 sztuk

- Zadanie III – dostawa komputerów typu All-in-One z dotykowym wyświetlaczem – 7 sztuk

- Zadanie IV – dostawa komputerów przenośnych – 12 sztuk

- Zadanie V – dostawa kompaktowej drukarki monochromatycznej - 6 sztuk

- Zadanie VI – dostawa drukarki do kart plastikowych – 1 sztuka

- Zadanie VII – dostawa kompaktowych drukarek kodów kreskowych – 4 sztuk

- Zadanie VIII – dostawa półprzemysłowych drukarek kodów kreskowych – 4 sztuk

- Zadanie IX – dostawa bezprzewodowych czytników kodów kreskowych – 7 sztuk

- Zadanie X – dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego – 1 sztuka

- Zadanie XI – dostawa drukarki monochromatycznej – 2 sztuki

- Zadanie XII– dostawa dysku zewnętrznego HDD – 1 sztuka

Zadanie I: Oprogramowanie biurowe typu Office – 23 licencje

| Wersja | 2021 przeznaczona dla firm |
| --- | --- |
| Zawartość oprogramowania w pakiecie | Procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program pocztowy |
| Stan produktu | Nowy z potwierdzeniem legalności klucza oprogramowania |
| Rodzaj licencji | Licencja komercyjna ESD (elektroniczna wysyłka produktu) |
| Ważność licencji | bezterminowa |
| System operacyjny | Windows 10/11 |
| Wersja językowa | Wielojęzyczna z zawartym językiem polskim |
| Wersja bitowa | 32/64 |
| Przeznaczenie | do użytku komercyjnego |
| Wymagania dodatkowe | jedna licencja dla jednego użytkownika i komputera licencja nowa, niepochodząca z rynku wtórnego, z potwierdzeniem legalności integracja programu pocztowego z oprogramowaniem antywirusowym obsługa formatów doc docx xls xlsx ppt pptx |
| Instalacja | plik instalacyjny pakietu ze strony producenta oprogramowania po zarejestrowaniu klucza produktu |

Zadanie II – komputer typu All-in-One – 13 sztuk

| Format | All-in-One |
| --- | --- |
| Preferowane kolory obudowy | czarny, szary |
| Zastosowanie | biuro |
| Procesor | Wielordzeniowy, osiągający przynajmniej 10300 punktów zgodnie z rankingiem https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| Układ graficzny | Zintegrowany, z pamięcią współdzieloną |
| Pamięć | min. 16GB DDR4 |
| Dysk | SSD PCIe M.2 min. 256GB |
| Rozmiar ekranu | min. 23,8” |
| Obszar aktywny | Min 23” |
| Matryca | LED IPS/VA – matowa, z powłoką antyodblaskową |
| Jasność | Min. 250 nitów |
| Kontrast typowy | 1000:1 |
| Rozdzielczość | min. 1920x1080 |
| Format | 16:9 |
| Częstotliwość odświeżania | min. 60Hz |
| Wyjścia | DisplayPort 1.4 i/lub HDMI 2.0, mikrofonowe i słuchawkowe (dopuszczalny port combo), RJ45 |
| Liczba portów USB na zewnątrz obudowy komputera | min. 6 portów USB w tym min. 2 porty w min. wersji 3.2 gen2, 2 porty w min. wersji 3.2 gen1, dopuszczalny max. 1 port typu C, dopuszczalne max. 2 porty USB w wersji 2.0. Wymagana ilość nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować gniazd kart rozszerzeń dostępnych na płycie głównej. |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit/s zintegrowana z płytą główną wspierająca Wake on LAN |
| Łączność bezprzewodowa | Wewnętrzna karta sieciowa MIMO 2x2 WiFi 6(802.11ax), Bluetooth min. 5.1 |
| System operacyjny | Oryginalny - Windows 10 Pro PL; klucz licencyjny zapisany na trwale w BIOS i umożliwiający instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza licencyjnego ani aktywacji telefonicznej |
| Wbudowana kamera | tak, min. 2MPix – z zaślepką lub wysuwana |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | tak, HD Audio |
| Głośniki | tak – wbudowane stereo |
| Wbudowany mikrofon | tak |
| Czytnik kart SD/microSD | tak |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera umożliwiające w pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń i aktualizacji opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu wbudowany system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie komponentów komputera, posiadający interfejs graficzny i działający niezależnie od obecności dysku twardego, dostępu do sieci i Internetu oraz bez konieczności stosowania narzędzi zewnętrznych |
| Bezpieczeństwo | wbudowany w laminacie płyty głównej moduł TPM 2.0,możliwość zabezpieczenia linką zabezpieczającą Kensington Lock |
| Gwarancja producenta | 5 lat on-site (naprawy realizowane przez autoryzowany serwis producenta w siedzibie Zamawiającego, chyba że z uwagi na rodzaj usterki niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta, lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym) wraz z opcją zachowania uszkodzonych dysków twardych Do oferty należy dołączyć wykaz autoryzowanych partnerów serwisowych producenta Czas reakcji serwisu: od 1 do 2 dni roboczych liczony od momentu zakończenia diagnostyki urządzenia i przyjęcia zgłoszenia serwisowego przez konsultanta |
| Wsparcie techniczne | Dedykowany portal techniczny producenta umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz zamawianie części zamiennych. Możliwość sprawdzenia na portalu kompletnych danych o urządzeniu w tym m.in. informacji o konfiguracji, gwarancji i zgłoszeniach serwisowych. Portal musi zawierać materiały dotyczące pomocy technicznej oraz umożliwiać pobranie dedykowanego oprogramowania i aktualizacji po podaniu numeru seryjnego lub modelu komputera. |
| Normy i certyfikaty | RoHS UE, CE, obecność certyfikacji modelu na stronie https://www.energystar.gov/products/), EPEAT Gold (certyfikacja na stronie https://www.epeat.net/search-computers-and-displays), TCO (certyfikacja na stronie: http://tcocertified.com/product-finder/), Certyfikaty ISO9001, ISO 14001 dla producenta sprzętu lub równoważne |
| Zasilanie | Zasilacz 230V wewnętrzny lub zewnętrzny z certyfikatem 80PLUS min. Bronze, zgodność z gniazdami stosowanymi w Polsce (E) bez użycia przejściówek |
| BIOS | BIOS wyprodukowany przez producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń możliwość aktualizacji za pomocą narzędzi producenta komputera |
| Obudowa | Konstrukcja obudowy musi umożliwiać regulację ekranu w pionie oraz poziomie komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS Obudowa komputera musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi |
| Inne | zasilacz wbudowany lub w zestawie, podstawa w zestawie, bezprzewodowa mysz laserowa i klawiatura (w układzie polski programisty, QWERTY US) w zestawie, sprzęt fabrycznie nowy, w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |

Zadanie III - komputer typu All-in-One z dotykowym wyświetlaczem – 7 sztuk

| Format | All-in-One |
| --- | --- |
| Preferowane kolory obudowy | czarny, szary |
| Zastosowanie | biuro |
| Procesor | Wielordzeniowy, osiągający przynajmniej 10300 punktów zgodnie z rankingiem https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| Układ graficzny | Zintegrowany, z pamięcią współdzieloną |
| Pamięć | min. 16GB DDR4 |
| Dysk | SSD PCIe M.2 min. 256GB |
| Rozmiar ekranu | min. 23,8” |
| Obszar aktywny | Min 23” |
| Matryca | LED IPS/VA – matowa, z powłoką antyodblaskową – wyświetlacz dotykowy |
| Jasność | Min. 250 nitów |
| Kontrast typowy | 1000:1 |
| Rozdzielczość | min. 1920x1080 |
| Format | 16:9 |
| Częstotliwość odświeżania | min. 60Hz |
| Wyjścia | DisplayPort 1.4 i/lub HDMI 2.0, mikrofonowe i słuchawkowe (dopuszczalny port combo), RJ45 |
| Liczba portów USB na zewnątrz obudowy komputera | min. 6 portów USB w tym min. 2 porty w min. wersji 3.2 gen2, 2 porty w min. wersji 3.2 gen1, dopuszczalny max. 1 port typu C, dopuszczalne max. 2 porty USB w wersji 2.0. Wymagana ilość nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować gniazd kart rozszerzeń dostępnych na płycie głównej. |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit/s zintegrowana z płytą główną wspierająca Wake on LAN |
| Łączność bezprzewodowa | Wewnętrzna karta sieciowa MIMO 2x2 WiFi 6(802.11ax), Bluetooth min. 5.1 |
| System operacyjny | Oryginalny - Windows 10 Pro PL; klucz licencyjny zapisany na trwale w BIOS i umożliwiający instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza licencyjnego ani aktywacji telefonicznej |
| Wbudowana kamera | tak, min. 2MPix – z zaślepką lub wysuwana |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | tak, HD Audio |
| Głośniki | tak – wbudowane stereo |
| Wbudowany mikrofon | tak |
| Czytnik kart SD/microSD | tak |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera umożliwiające w pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń i aktualizacji opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu wbudowany system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie komponentów komputera, posiadający interfejs graficzny i działający niezależnie od obecności dysku twardego, dostępu do sieci i Internetu oraz bez konieczności stosowania narzędzi zewnętrznych |
| Bezpieczeństwo | wbudowany w laminacie płyty głównej moduł TPM 2.0,możliwość zabezpieczenia linką zabezpieczającą Kensington Lock |
| Gwarancja producenta | 5 lat on-site (naprawy realizowane przez autoryzowany serwis producenta w siedzibie Zamawiającego, chyba że z uwagi na rodzaj usterki niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta, lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym) wraz z opcją zachowania uszkodzonych dysków twardych Do oferty należy dołączyć wykaz autoryzowanych partnerów serwisowych producenta Czas reakcji serwisu: od 1 do 2 dni roboczych liczony od momentu zakończenia diagnostyki urządzenia i przyjęcia zgłoszenia serwisowego przez konsultanta |
| Wsparcie techniczne | Dedykowany portal techniczny producenta umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz zamawianie części zamiennych. Możliwość sprawdzenia na portalu kompletnych danych o urządzeniu w tym m.in. informacji o konfiguracji, gwarancji i zgłoszeniach serwisowych. Portal musi zawierać materiały dotyczące pomocy technicznej oraz umożliwiać pobranie dedykowanego oprogramowania i aktualizacji po podaniu numeru seryjnego lub modelu komputera. |
| Normy i certyfikaty | RoHS UE, CE, obecność certyfikacji modelu na stronie https://www.energystar.gov/products/), EPEAT Gold (certyfikacja na stronie https://www.epeat.net/search-computers-and-displays), TCO (certyfikacja na stronie: http://tcocertified.com/product-finder/), Certyfikaty ISO9001, ISO 14001 dla producenta sprzętu lub równoważne |
| Zasilanie | Zasilacz 230V wewnętrzny lub zewnętrzny z certyfikatem 80PLUS min. Bronze, zgodność z gniazdami stosowanymi w Polsce (E) bez użycia przejściówek |
| BIOS | BIOS wyprodukowany przez producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń możliwość aktualizacji za pomocą narzędzi producenta komputera |
| Obudowa | Konstrukcja obudowy musi umożliwiać regulację ekranu w pionie oraz poziomie komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS Obudowa komputera musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi |
| Inne | zasilacz wbudowany lub w zestawie, podstawa w zestawie, bezprzewodowa mysz laserowa i klawiatura (w układzie polski programisty, QWERTY US) w zestawie, sprzęt fabrycznie nowy, w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |

Zadanie IV – komputer przenośny – 12 sztuk

| Format | laptop |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Praca na ekipach wyjazdowych |
| Preferowane kolory obudowy | czarny, szary |
| Procesor | osiągający przynajmniej 10000 punktów zgodnie z rankingiem https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| Układ graficzny | Zintegrowany, z pamięcią współdzieloną |
| Pamięć | min. 16GB DDR4 |
| Dysk | SSD PCIe M.2 min. 256GB |
| Rozmiar ekranu | min. 15,6” |
| Matryca | LED WVA/IPS, matowa |
| Jasność | Min. 250 nitów |
| Rozdzielczość | min. 1920x1080 |
| Format | 16:9 |
| Częstotliwość odświeżania | min. 60Hz |
| Wyjścia | mikrofonowe i słuchawkowe (dopuszczalny port combo), RJ45, HDMI 1.4 |
| Liczba portów USB na zewnątrz obudowy komputera | min. 4 porty w tym: min 3 porty USB 3.2 gen1, dopuszczalny max 1 port typu C, max. 1 port USB 2.0. Wymagana ilość nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit/s zintegrowana z płytą główną wspierająca Wake on LAN |
| Łączność bezprzewodowa | WiFi 6(802.11ax), Bluetooth 5.1 |
| System operacyjny | Windows 10 Pro PL; klucz licencyjny zapisany na trwale w BIOS i umożliwiający instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza licencyjnego |
| Wbudowana kamera | tak, min. 720p, z przesłoną zapewniającą prywatność |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | tak, HD Audio |
| Głośniki | tak – wbudowane stereo |
| Wbudowany mikrofon | tak |
| Czytnik kart SD/microSD | tak |
| Klawiatura | numeryczna, wyspowa, podświetlana, w układzie US – QWERTY, touchpad |
| Bezpieczeństwo | wbudowany w laminacie płyty głównej moduł TPM 2.0, możliwość zabezpieczenia linką zabezpieczającą, czytnik odcisków palców |
| Waga | do 2 kg |
| Gwarancja producenta | 5 lat on-site (naprawy realizowane przez autoryzowany serwis producenta w siedzibie Zamawiającego, chyba że z uwagi na rodzaj usterki niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta, lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym) wraz z opcją zachowania uszkodzonych dysków twardych i ochroną przed przypadkowym uszkodzeniem Do oferty należy dołączyć wykaz autoryzowanych partnerów serwisowych producenta Czas reakcji serwisu: od 1 do 2 dni roboczych liczony od momentu zakończenia diagnostyki urządzenia i przyjęcia zgłoszenia serwisowego przez konsultanta |
| Bateria | Min 54Wh z funkcją szybkiego ładowania |
| Wsparcie techniczne | Dedykowany portal techniczny producenta umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz zamawianie części zamiennych. Możliwość sprawdzenia na portalu kompletnych danych o urządzeniu w tym m.in. informacji o konfiguracji, gwarancji i zgłoszeniach serwisowych. Portal musi zawierać materiały dotyczące pomocy technicznej oraz umożliwiać pobranie dedykowanego oprogramowania i aktualizacji. |
| Normy i certyfikaty | RoHS UE, CE, Energy Star (obecność certyfikacji modelu na stronie https://www.energystar.gov/products/), EPEAT Gold (certyfikacja na stronie https://www.epeat.net/search-computers-and-displays), TCO (certyfikacja na stronie: http://tcocertified.com/product-finder/), Certyfikaty ISO9001, ISO 14001 dla producenta sprzętu lub równoważne |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera umożliwiające w pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń i aktualizacji opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu wbudowany system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie komponentów komputera, posiadający interfejs graficzny i działający niezależnie od obecności dysku twardego, dostępu do sieci i Internetu oraz bez konieczności stosowania narzędzi zewnętrznych |
| Zasilanie | 230V, zgodność z gniazdami stosowanymi w Polsce (E) bez użycia przejściówek |
| BIOS | BIOS wyprodukowany przez producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń możliwość aktualizacji za pomocą narzędzi producenta komputera |
| Inne | zasilacz wspierający szybkie ładowanie i oryginalna bateria w zestawie (jeśli nie wbudowana) sprzęt fabrycznie nowy, w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |

Zadanie V: Kompaktowa drukarka monochromatyczna – 6 sztuk

| Technologia | Laserowa (klasa 1) |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | Ekipy wyjazdowe – transport w pojemnikach – preferowane jak najmniejsze wymiary drukarki |
| Typ | monochromatyczna |
| Gramatura papieru | 60-163 g/m2 |
| Format papieru | A4 |
| Szybkość wydruku | min. 34 stron/min; min. 16 stron/min duplex |
| Czas wydruku pierwszej strony | mniej niż 9 sekund z trybu uśpienia |
| Druk dwustronny | dupleks, automatyczne drukowanie dwustronne |
| Podajnik papieru | standardowy na min. 250 arkuszy, papier ładowany do pojemnika od przodu drukarki |
| Pojemność tacy odbiorczej | min. 150 kartek |
| Obsługa tonerów | min. 3000 stron |
| Wytrzymałość bębnów (jeśli niezintegrowane z tonerem) | min. 12000 stron |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | min. 15000 stron |
| Rozdzielczość | 1200x1200dpi |
| Interfejs | Hi-speed USB 2.0, przewodowy interfejs sieciowy, obsługa Ethernet 10/100 |
| Konfiguracja sieciowa | IPv4 (DHCP, manualna) |
| Bezpieczeństwo | SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3 |
| Pamięć | min. 64MB |
| Emulacje | PCL6 |
| Głośność podczas drukowania | max 50 dBA |
| Wymiary bez opakowania dł./szer./wys. | do 36x36x20cm |
| Waga bez opakowania | do 8 kg |
| Inne | kompaktowe wymiary drukarki, wyświetlacz LCD, sprzęt nowy, w zestawie oryginalny bęben i toner startowy urządzenie musi obsługiwać zamienniki oryginalnych materiałów eksploatacyjnych w zestawie przewód zasilający i instrukcja w języku polskim |
| Sterowniki | Windows 7/8/10/11 |
| Gwarancja producenta | min. 36 miesięcy |

Zadanie VI – drukarka do kart plastikowych – 1 sztuka

| Rodzaj druku | Termotransfer i termosublimacja |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | Wydruk czarny monochromatyczny na kartach plastikowych o wymiarach 53.98 mm x 85.60 mm; możliwość wydruku w kolorze |
| Rozdzielczość | 300 dpi |
| Obsługa druku | jednostronny i dwustronny (ręczne przełożenie karty do podajnika), drukowanie bez obramowania; Obsługa kart: PVC format kart: ISO CR-80 – ISO 7810 (53.98 x 85.60 mm), grubość: 0,25-0,76 mm |
| Podajnik | automatyczny na min. 50 kart, ręczny |
| Odbiornik | min. 20 kart |
| Prędkość druku | Min. 150 kart/godzinę (kolor), min. 500 kart/godzinę mono |
| Taśma | W formacie kaset taśmowych o wydajności min. 1000 nadruków (mono) |
| Automatyczne rozpoznawanie i konfiguracja taśm | tak |
| Pamięć RAM | min. 16MB |
| Interfejs | USB 2.0 |
| Dedykowane oprogramowanie producenta do projektowania kart w zestawie | tak |
| Wyświetlacz LCD | tak - dotykowy |
| Gwarancja producenta | min. 24 miesiące (drukarka i głowica drukująca) |
| W zestawie | drukarka, zasilacz 230V (zgodność z gniazdami stosowanymi w Polsce (E) bez użycia przejściówek), instrukcja, podajnik, dwa zestawy oryginalnych czarnych kaset taśmowych monochromatycznych każdy o wydajności minimum 1000 wydruków jeden zestaw materiałów czyszczących (jeśli oferowany sprzęt wymaga używania) |
| Obsługa powiadomień | pusty podajnik, koniec taśmy, wymagane czyszczenie |
| Sterowniki | Windows 7/8/10/11 |
| Inne | Sprzęt nowy |

Zadanie VII: kompaktowa drukarka kodów kreskowych – 4 sztuki

| Obsługiwane rodzaje druku | Termiczny i termotransferowy |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | Ekipy wyjazdowe – transport w pojemnikach – preferowane jak najmniejsze wymiary drukarki |
| Rozdzielczość druku | 203 dpi |
| Rozmiar obsługiwanych etykiet | 50x25mm, 101,6x101,6mm |
| Szerokość druku | do 104mm |
| Szerokość nośników | przynajmniej w zakresie min. 26-110mm |
| Szybkość druku | min. 150mm/s |
| Maksymalna długość druku | min. 990mm |
| Średnica gilzy taśmy termotransferowej | Obsługiwane 12,7 mm (taśma min. 74mb) i 25,2 mm (obsługa taśm do 300mb) |
| Średnica gilzy rolki etykiet | Obsługiwane 25 i 40mm |
| Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet | min 127mm |
| Obsługa języków druku | EPL2, ZPLII |
| Ruchomy czujnik etykiet | tak |
| Interfejs | USB, Bluetooth, WiFi |
| Pamięć | Min 128MB RAM, min. 128MB Flash |
| Gwarancja producenta | Drukarka min. 24 miesiące, głowica min. 6 miesięcy |
| Waga | Do 1,5kg |
| Oprogramowanie | Dedykowana aplikacja do projektowania etykiet |
| Obsługiwane kody | 1D (Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code; Kody kreskowe), 2D (Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec) |
| Długość taśmy | Obsługa taśm do 300mb |
| Dopuszczalne wymiary wys/szer/gł | Do 20x20x30cm |
| Sterowniki | Windows 10/11 |
| Inne | W zestawie z każdą drukarką oryginalny zasilacz (230V, zgodność z gniazdami stosowanymi w Polsce (E) bez użycia przejściówek; jeśli nie wbudowany i wymagany zewnętrzny) W zestawie do każdej drukarki taśma 300mb Zgodność z etykietami drukowanymi według standardu ISBT128 Sprzęt nowy |

Zadanie VIII: półprzemysłowa drukarka kodów kreskowych – 4 sztuki

| Obsługiwany rodzaj druku | Termiczny i termotransferowy |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | Produkcja, zwiększony wolumen wydruków |
| Rozdzielczość druku | 203 dpi |
| Wymagany rozmiar obsługiwanych etykiet | 50x25mm, 101,6x101,6mm |
| Szerokość druku | do 104mm |
| Szerokość nośników | przynajmniej w zakresie 20-110mm |
| Szybkość druku | min. 150mm/s |
| Maksymalna długość druku | min. 2500mm |
| Średnica gilzy taśmy termotransferowej | 25,4 mm (obsługa taśm 450mb) |
| Średnica gilzy rolki etykiet | Obsługiwane 40 i 76mm |
| Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet | Min. 200mm |
| Obsługa języków druku | EPL2, ZPLII |
| Interfejs | USB, RS232, Ethernet |
| Pamięć | Min 128MB RAM, min. 128MB Flash |
| Gwarancja producenta | Drukarka min. 24 miesiące, głowica min. 12 miesięcy |
| Wyświetlacz LCD | tak |
| Oprogramowanie | Dedykowana aplikacja do projektowania etykiet |
| Obsługiwane kody | 1D (Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code; Kody kreskowe), 2D (Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec) |
| Długość taśmy | Min. do 450mb |
| Sterowniki | Windows 7/8/10/11 |
| Inne | W zestawie z każdą drukarką oryginalny zasilacz (230V, zgodność z gniazdami stosowanymi w Polsce (E) bez użycia przejściówek; jeśli nie wbudowany i/lub wymagany zewnętrzny) W zestawie do każdej drukarki taśma 450mb Zgodność z etykietami drukowanymi według standardu ISBT128 Sprzęt nowy |

Zadanie IX: bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych – 7 sztuk

| Typ | bezprzewodowy |
| --- | --- |
| Obsługiwane kody kreskowe | 1D (Code 39, Code 128, ISBT-128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)) 2D (PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal) |
| Kolor | czarny, szary |
| Technologia odczytu | imager 2D |
| Odporność na upadek | Min. 1,5m |
| Zasięg odczytu | Do 37cm |
| Interfejs komunikacyjny z bazą | USB |
| Sygnalizacja odczytu | Dźwiękowa i świetlna |
| Norma szczelności | IP42 |
| Wymagany kontrast kodu | 25% |
| Pojemność baterii | Min. 2400 mAh |
| Sterowniki | Windows 7/8/10/11 |
| Inne | Stacja komunikacyjna i ładująca w zestawie Kabel microUSB w zestawie Zgodność z etykietami drukowanymi według standardu ISBT128 Sprzęt nowy |

Zadanie X – kolorowe urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka

| Technologia | Laserowa (klasa 1) |
| --- | --- |
| Typ | kolorowa |
| Gramatura papieru | podajnik standardowy: 60-105 g/m2, podajnik wielofunkcyjny: 60-163 g/m2, druk dwustronny: 60-105 g/m2, ADF: 64-90 g/m2 |
| Format papieru | A4 |
| Szybkość wydruku | Min. 30 stron/min mono i kolor |
| Czas wydruku pierwszej strony | mniej niż 15 sekund z trybu uśpienia |
| Druk dwustronny | dupleks, automatyczne drukowanie dwustronne |
| Podajnik papieru | standardowy na min. 250 arkuszy, wielofunkcyjny na min. 50 arkuszy, ADF na min. 50 arkuszy; papier ładowany do pojemnika od przodu drukarki |
| Pojemność tacy odbiorczej | min. 150 kartek |
| Obsługa tonerów | min. 6500 stron mono, min. 4000 stron kolor |
| Wytrzymałość bębnów (jeśli niezintegrowane z tonerem) | Min. 30000 stron |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | Min. 40000 stron |
| Rozdzielczość druku | Min. 600x600dpi |
| Interfejs | Hi-speed USB 2.0, przewodowy interfejs sieciowy, obsługa Ethernet 10/100, bezprzewodowy interfejs sieciowy IEEE 802.11b/g/n (karta sieciowa w zestawie lub wbudowana w drukarkę), WiFi Direct |
| Konfiguracja sieciowa | IPv4 (DHCP, manualna) |
| Bezpieczeństwo | SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3, Kerberos, IPSec, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1x, blokada ustawień i ograniczanie funkcji |
| Pamięć | min. 512MB |
| Skaner | automatyczne skanowanie dwustronne, podwójny CIS |
| Rozdzielczość skanowania | do 1200x2,400 (szyba), 1200x600 (ADF) |
| Szybkość skanowania | min. 28 stron/minutę w kolorze i mono |
| Wymagane funkcje skanera | usuwanie pustych stron, skanowanie do: email, USB, PDF, JPEG, Word, zasób sieciowy |
| Faks | automatyczne faksowanie dwustronne, faks-modem 33600 kb/s, faks internetowy, PC fax |
| Kopiowanie | automatyczne dwustronne, obsługa wielu stron na jednej kartce, szybkość do 30 stron/min. mono i kolor, zmniejszanie/powiększanie 25-400% |
| Głośność podczas drukowania | Max 50 dBA |
| Zasilanie | 230V |
| Inne | Dotykowy wyświetlacz LCD, sprzęt nowy, w zestawie oryginalne bębny (jeśli niezintegrowane z tonerem) i tonery startowe urządzenie musi obsługiwać zamienniki materiałów eksploatacyjnych w zestawie przewód zasilający i instrukcja w języku polskim |
| Dodatkowe funkcjonalności | AirPrint, Android Print Service, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów |
| Sterowniki | Windows 7/8/10/11 |
| Gwarancja producenta | min. 36 miesięcy |

Zadanie XI – drukarka monochromatyczna – 2 sztuki

| Technologia | Laserowa (klasa 1) |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | Biuro, zwiększony wolumen wydruków |
| Typ | monochromatyczna |
| Gramatura papieru | podajnik standardowy: 60-120 g/m2 podajnik wielofunkcyjny (ręczny): 60-200 g/m2 druk dwustronny: 60-105 g/m2 |
| Format papieru | A4 |
| Szybkość wydruku | Min. 50 stron/min, min 24 stron/min dupleks |
| Czas wydruku pierwszej strony | mniej niż 8 sekund z trybu uśpienia |
| Druk dwustronny | dupleks, automatyczne drukowanie dwustronne |
| Podajnik papieru | standardowy na min. 500 arkuszy, papier ładowany do pojemnika od przodu drukarki; podajnik wielofunkcyjny na inne nośniki ładowane od przodu drukarki na min. 50 arkuszy |
| Pojemność tacy odbiorczej | min. 250 kartek |
| Obsługa tonerów | min. 20000 stron |
| Wytrzymałość bębnów (jeśli niezintegrowane z tonerem) | Min. 50000 stron |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | Min. 125000 stron |
| Rozdzielczość | 1200x1200dpi |
| Interfejs | Hi-speed USB 2.0, przewodowy interfejs sieciowy, obsługa Ethernet 10/100/1000, obsługa NFC, interfejs bezprzewodowy IEEE 802.11 b/g/n (karta sieciowa w zestawie lub wbudowana w drukarkę), WiFi Direct |
| Konfiguracja sieciowa | IPv4 (DHCP, manualna) |
| Zabezpieczenia | SMTP-AUTH, SNMP v3, IP Sec, 802.1x, WPA2-PSK, SSL/TLS, Kerberos, filtr IP, ograniczanie dostępu do funkcjonalności drukarki oraz ograniczenie możliwości zmian w ustawieniach drukarki (funkcjonalność administratora i użytkowników drukarki), bezpieczne drukowanie |
| Dodatkowe funkcjonalności | AirPrint, Android Print Service, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów |
| Pamięć | min. 512MB |
| Emulacje | PCL6, PostScript 3, PDF1.7, XPS1 |
| Głośność podczas drukowania | Max 55 dBA |
| Zasilanie | 230V |
| Inne | dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD, sprzęt nowy, w zestawie oryginalny bęben (jeśli niezintegrowany z tonerem) i toner startowy urządzenie musi obsługiwać zamienniki materiałów eksploatacyjnych w zestawie przewód zasilający i instrukcja w języku polskim |
| Sterowniki | Windows 7/8/10/11 |
| Gwarancja producenta | min. 36 miesięcy |

Zadanie XII – dysk zewnętrzny HDD – 1 sztuka

| Pojemność | 14000GB |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 3.2 gen.1 |
| Format | 3,5” |
| Złącza | USB Micro-B |
| Dedykowane usługi producenta do odzyskiwania danych | wymagane |
| Kompatybilność | Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11, Linux |
| W zestawie | dysk, oryginalny zasilacz 230V (zgodność z gniazdami stosowanymi w Polsce (E) bez użycia przejściówek), kabel USB, instrukcja obsługi |
| Preferowany kolor | czarny |
| Gwarancja producenta | Min. 24 miesiące |
| Inne | sprzęt nowy, nie dopuszcza się uzyskania funkcjonalności poprzez dysk i kieszeń jako oddzielne podzespoły. |