ZP/13/2022                                      							       Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonywanie usług polegających na konserwacji, przeglądach i naprawach awaryjnych komór mroźniczych i chłodniczych dla potrzeb RCKiK w Wałbrzychu w okresie 12 miesięcy”.

- Przedmiot zamówienia.

- Wykonywanie usług polegających na konserwacji i przeglądach komór mroźniczych i chłodniczych.

- Wykonywanie napraw awaryjnych komór mroźniczych i chłodniczych.

- Dokonywania wpisów do systemu CRO, w tym: zakładanie kart, znakowanie urządzeń, kontrole szczelności, dokonywanie wpisów serwisowych.

- Natychmiastowa reakcja na awarię (noc, dzień) i bezzwłoczne wykonywanie  napraw awaryjnych urządzeń na zgłoszenie.

- Dostępność  serwisantów 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Ilość urządzeń chłodniczych:

- Mroźnia do osocza do -35ºC (po 2 agregaty chłodnicze) z dwoma przedsionkami chłodzonymi (+6 ºC) wraz z osprzętem chłodniczym i osuszaczem powietrza – 1 szt.

- Mroźnia do osocza do -35ºC (po 2 agregaty chłodnicze) z jednym wspólnym przedsionkiem chłodzonym (+6 ºC) wraz z osprzętem chłodniczym – 2 szt.

- Chłodnia na odpady medyczne wraz z osprzętem chłodniczym (od 2ºC do 10ºC) bez przedsionka – 1 szt.

- Przeglądy konserwacyjne.

- Przeprowadzanie przeglądów raz w miesiącu, potwierdzone wpisem do paszportu technicznego/ dziennika urządzenia.

- Przeglądy obejmują w szczególności kontrole parametrów pracy, ocenę stanu poszczególnych urządzeń, wykonanie pomiarów oraz innych czynności niezbędnych do prawidłowej pracy i eksploatacji urządzeń chłodniczych.

- Awarie urządzeń.

- W przypadku awarii urządzeń Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- Bezzwłocznego wykonania napraw awaryjnych na podstawie zgłoszeń składanych przez Zamawiającego w formie email lub telefonicznie potwierdzonych przez Wykonawcę telefonicznie.

- Regulacji innych parametrów technicznych urządzeń, przy których dokonywana jest naprawa.

- Zapewnienia poprawnej pracy urządzeń, przy których wykonano usługę naprawy.

- Dokonania wpisów do paszportów technicznych urządzeń celem ewidencji i określenia charakteru dokonywanych napraw wraz z każdorazowym pisemnym dopuszczeniem urządzenia do użytku.

- Wymagania dotyczące usunięcia awarii:

- Przystąpienie do usunięcia awarii w ciągu 2 godzin w przypadku awarii układów chłodniczych w mroźni.

- Bezzwłocznego usunięcia awarii, nie dłużej jednak niż w ciągu 4 godzin, termin liczony będzie od chwili zgłoszenia awarii. Za usunięcie awarii uznaje się doprowadzenie temperatury urządzenia do wysokości wskazanej przez Zamawiającego.

- W przypadku napraw awaryjnych z użyciem części zamiennych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemnie informację o kosztach wykonania usługi z uwzględnieniem kosztów materiałów, oraz termin usunięcia awarii.

- W przypadku napraw awaryjnych oferowanie preferencyjnych warunków cenowych dotyczących części zamiennych (kosztorys do zaakceptowania przez Zamawiającego).

- Pozostałe wymagania dotyczące  przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności.

- Wykonawca przy wykonywaniu usługi zobowiązany jest do zachowania wszelkich wymogów określonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.2065, z późn. zm.).