ZP/11/2022                                      							       Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenie inwentaryzacji i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. modernizacji istniejącego oświetlenia (wymiana na nowe oświetlenie w technologii LED) dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu”.

- Przedmiot zamówienia

Etap I

- Przeprowadzenie inwentaryzacji i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  dot.  modernizacji istniejącego oświetlenia (wymiana na nowe oświetlenie w technologii LED) w dwóch budynkach należących do RCKiK w Wałbrzychu przy ul. Chrobrego 31 oraz na posesji RCKiK, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach laboratoryjnych oraz obsługi dawcy krwi.

- Wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej należy wykonać dla każdego z budynków oddzielnie.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Inwentaryzację z natury istniejącego oświetlenia.

- Propozycję modernizacji (projekt nowego oświetlenia) celem poprawy jakości oświetlenia w pomieszczeniach RCKiK w Wałbrzychu oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia.

- Określenie zużycia energii elektrycznej oraz kosztów eksploatacyjnych na oświetlenie

dla stanu istniejącego i po modernizacji:

- określenie kosztów inwestycyjnych dla proponowanych prac modernizacyjnych                  ( kosztorys),

- obliczenie efektów ekonomicznych, energetycznych i ekologicznych.

- Projekt modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej w stosunku do nowego  oświetlenia led i niezbędnego zasilenia potrzebnego do realizacji modernizacji z uwzględnieniem przydatności  lub braku przydatności istniejących przewodów wraz z dokładnym opisem i rysunkami odnoszącymi się do poszczególnych pomieszczeń oraz posesji RCKiK.

- Dokumentacja musi być sporządzona w formie pisemnej w 3 egzemplarzach  z elektroniczną wersją dokumentacji, gdzie  umieszczona zostanie dokumentacja techniczna inwentaryzacji i projektu (opis i rysunki,  zestawienia i specyfikacja techniczna sprzętu oświetleniowego i kosztorys inwestorski).

- Dokumentacja musi zawierać:

- Projekt wykonawczy – 3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej w formacie dostępnym dla Wykonawców (pdf).

- Przedmiar robót – 3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej w formacie dostępnym dla Wykonawców (pdf).

- Kosztorys inwestorski (wersja uproszczona) – 3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej w formacie dostępnym dla Wykonawców (pdf).

- Specyfikację techniczną – 3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej w formacie dostępnym dla Wykonawców (pdf).

- Wymogi dotyczące dokumentacji projektowo – kosztorysowej:

- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi spełniać wymogi obowiązujących w tym zakresie przepisów.

- Dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także obowiązującymi przepisami i normami. Dokumentacja będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wykonanie  modernizacji istniejącego oświetlenia w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Etap II

- Pełnienie funkcji doradcy merytorycznego podczas postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy na modernizację oświetlenia na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej:

- wsparcie przy sporządzeniu:

- SWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

- umowy z Wykonawcą,

- opracowanie odpowiedzi na zapytania oferentów,

- współpraca z komisją przetargową

- udział w ewentualnym procesie odwoławczym.

- Pozostałe wymagania

- Wszystkie wątpliwości i pozostałe szczegóły Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- dokonania jednorazowego nieodpłatnego uaktualnienia kosztorysów inwestorskich w okresie 12 miesięcy od daty wykonania przedmiotu zamówienia (na życzenie Zamawiającego),

- wykonania wszelkich innych opracowań, które są niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji inwestycji i wynikną w trakcie opracowywania dokumentacji,

- niezwłocznego usunięcia wszystkich uchybień, wad i nieprawidłowości w treści opracowanych dokumentacji, wynikających w trakcie realizacji inwestycji,

- zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

- Przed opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowy zakres prac i dokona wizji lokalnej.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu zamówienia (wybór tylko I etapu). Zmniejszenie zakresu zamówienia nie może stanowić podstaw do roszczeń Wykonawcy, wobec Zamawiającego.