ZP/17/2022  									          Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wałbrzychu”.

Przedmiot zamówienia podzielono na zadania:

- Zadanie I – dostawa komputerów typu All-in-One – 13 sztuk

- Zadanie II – dostawa komputerów typu All-in-One z dotykowym wyświetlaczem – 7 sztuk

- Zadanie III – dostawa komputerów przenośnych – 12 sztuk

- Zadanie IV – dostawa drukarki do kart plastikowych – 1 sztuka

- Zadanie V – dostawa kompaktowych drukarek kodów kreskowych – 4 sztuk

- Zadanie VI – dostawa półprzemysłowych drukarek kodów kreskowych – 4 sztuk

- Zadanie VII – dostawa bezprzewodowych czytników kodów kreskowych – 7 sztuk

- Zadanie VIII – dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego – 1 sztuka

- Zadanie IX– dostawa dysku zewnętrznego HDD – 1 sztuka

Zadanie I – komputer typu All-in-One – 13 sztuk

| Format | All-in-One | Spełnienie warunku (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Preferowane kolory obudowy | czarny, szary |  |
| Zastosowanie | biuro |  |
| Procesor | Wielordzeniowy, osiągający przynajmniej 10300 punktów zgodnie z rankingiem https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| Układ graficzny | Zintegrowany, z pamięcią współdzieloną |  |
| Pamięć | min. 16GB DDR4 |  |
| Dysk | SSD PCIe M.2 min. 256GB |  |
| Rozmiar ekranu | min. 23,8” |  |
| Obszar aktywny | Min 23” |  |
| Matryca | LED IPS/VA – matowa, z powłoką antyodblaskową |  |
| Jasność | Min. 250 nitów |  |
| Kontrast typowy | 1000:1 |  |
| Rozdzielczość | min. 1920x1080 |  |
| Format | 16:9 |  |
| Częstotliwość odświeżania | min. 60Hz |  |
| Wyjścia | DisplayPort 1.4 i/lub HDMI 2.0, mikrofonowe i słuchawkowe (dopuszczalny port combo), RJ45 |  |
| Liczba portów USB na zewnątrz obudowy komputera | min. 6 portów USB w tym min. 2 porty w min. wersji 3.2 gen2, 2 porty w min. wersji 3.2 gen1, dopuszczalny max. 1 port typu C, dopuszczalne max. 2 porty USB w wersji 2.0. Wymagana ilość nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować gniazd kart rozszerzeń dostępnych na płycie głównej. |  |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit/s zintegrowana z płytą główną wspierająca Wake on LAN |  |
| Łączność bezprzewodowa | Wewnętrzna karta sieciowa MIMO 2x2 WiFi 6(802.11ax), Bluetooth min. 5.1 |  |
| System operacyjny | Oryginalny - Windows 10 Pro PL; klucz licencyjny zapisany na trwale w BIOS i umożliwiający instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza licencyjnego ani aktywacji telefonicznej |  |
| Wbudowana kamera | tak, min. 2MPix – z zaślepką lub wysuwana |  |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | tak, HD Audio |  |
| Głośniki | tak – wbudowane stereo |  |
| Wbudowany mikrofon | tak |  |
| Czytnik kart SD/microSD | tak |  |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji |  |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera umożliwiające w pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń i aktualizacji opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu wbudowany system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie komponentów komputera, posiadający interfejs graficzny i działający niezależnie od obecności dysku twardego, dostępu do sieci i Internetu oraz bez konieczności stosowania narzędzi zewnętrznych |  |
| Bezpieczeństwo | wbudowany w laminacie płyty głównej moduł TPM 2.0,możliwość zabezpieczenia linką zabezpieczającą Kensington Lock |  |
| Gwarancja producenta | 5 lat on-site (naprawy realizowane przez autoryzowany serwis producenta w siedzibie Zamawiającego, chyba że z uwagi na rodzaj usterki niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta, lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym) wraz z opcją zachowania uszkodzonych dysków twardych Do oferty należy dołączyć wykaz autoryzowanych partnerów serwisowych producenta Czas reakcji serwisu: od 1 do 2 dni roboczych liczony od momentu zakończenia diagnostyki urządzenia i przyjęcia zgłoszenia serwisowego przez konsultanta |  |
| Wsparcie techniczne | Dedykowany portal techniczny producenta umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz zamawianie części zamiennych. Możliwość sprawdzenia na portalu kompletnych danych o urządzeniu w tym m.in. informacji o konfiguracji, gwarancji i zgłoszeniach serwisowych. Portal musi zawierać materiały dotyczące pomocy technicznej oraz umożliwiać pobranie dedykowanego oprogramowania i aktualizacji po podaniu numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
| Normy i certyfikaty | RoHS UE, CE, obecność certyfikacji modelu na stronie https://www.energystar.gov/products/), EPEAT Gold (certyfikacja na stronie https://www.epeat.net/search-computers-and-displays), TCO (certyfikacja na stronie: http://tcocertified.com/product-finder/), Certyfikaty ISO9001, ISO 14001 dla producenta sprzętu lub równoważne |  |
| Zasilanie | Zasilacz 230V wewnętrzny lub zewnętrzny z certyfikatem 80PLUS min. Bronze, zgodność z gniazdami stosowanymi w Polsce (E) bez użycia przejściówek |  |
| BIOS | BIOS wyprodukowany przez producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń możliwość aktualizacji za pomocą narzędzi producenta komputera |  |
| Obudowa | Konstrukcja obudowy musi umożliwiać regulację ekranu w pionie oraz poziomie komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS Obudowa komputera musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi |  |
| Inne | zasilacz wbudowany lub w zestawie, podstawa w zestawie, bezprzewodowa mysz laserowa i klawiatura (w układzie polski programisty, QWERTY US) w zestawie, sprzęt fabrycznie nowy w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta i dołączenie specyfikacji oferowanego sprzętu |  |

Zadanie II - komputer typu All-in-One z dotykowym wyświetlaczem – 7 sztuk

| Format | All-in-One | Spełnienie warunku (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Preferowane kolory obudowy | czarny, szary |  |
| Zastosowanie | biuro |  |
| Procesor | Wielordzeniowy, osiągający przynajmniej 10300 punktów zgodnie z rankingiem https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| Układ graficzny | Zintegrowany, z pamięcią współdzieloną |  |
| Pamięć | min. 16GB DDR4 |  |
| Dysk | SSD PCIe M.2 min. 256GB |  |
| Rozmiar ekranu | min. 23,8” |  |
| Obszar aktywny | Min 23” |  |
| Matryca | LED IPS/VA – matowa, z powłoką antyodblaskową – wyświetlacz dotykowy |  |
| Jasność | Min. 250 nitów |  |
| Kontrast typowy | 1000:1 |  |
| Rozdzielczość | min. 1920x1080 |  |
| Format | 16:9 |  |
| Częstotliwość odświeżania | min. 60Hz |  |
| Wyjścia | DisplayPort 1.4 i/lub HDMI 2.0, mikrofonowe i słuchawkowe (dopuszczalny port combo), RJ45 |  |
| Liczba portów USB na zewnątrz obudowy komputera | min. 6 portów USB w tym min. 2 porty w min. wersji 3.2 gen2, 2 porty w min. wersji 3.2 gen1, dopuszczalny max. 1 port typu C, dopuszczalne max. 2 porty USB w wersji 2.0. Wymagana ilość nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować gniazd kart rozszerzeń dostępnych na płycie głównej. |  |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit/s zintegrowana z płytą główną wspierająca Wake on LAN |  |
| Łączność bezprzewodowa | Wewnętrzna karta sieciowa MIMO 2x2 WiFi 6(802.11ax), Bluetooth min. 5.1 |  |
| System operacyjny | Oryginalny - Windows 10 Pro PL; klucz licencyjny zapisany na trwale w BIOS i umożliwiający instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza licencyjnego ani aktywacji telefonicznej |  |
| Wbudowana kamera | tak, min. 2MPix – z zaślepką lub wysuwana |  |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | tak, HD Audio |  |
| Głośniki | tak – wbudowane stereo |  |
| Wbudowany mikrofon | tak |  |
| Czytnik kart SD/microSD | tak |  |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji |  |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera umożliwiające w pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń i aktualizacji opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu wbudowany system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie komponentów komputera, posiadający interfejs graficzny i działający niezależnie od obecności dysku twardego, dostępu do sieci i Internetu oraz bez konieczności stosowania narzędzi zewnętrznych |  |
| Bezpieczeństwo | wbudowany w laminacie płyty głównej moduł TPM 2.0,możliwość zabezpieczenia linką zabezpieczającą Kensington Lock |  |
| Gwarancja producenta | 5 lat on-site (naprawy realizowane przez autoryzowany serwis producenta w siedzibie Zamawiającego, chyba że z uwagi na rodzaj usterki niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta, lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym) wraz z opcją zachowania uszkodzonych dysków twardych Do oferty należy dołączyć wykaz autoryzowanych partnerów serwisowych producenta Czas reakcji serwisu: od 1 do 2 dni roboczych liczony od momentu zakończenia diagnostyki urządzenia i przyjęcia zgłoszenia serwisowego przez konsultanta |  |
| Wsparcie techniczne | Dedykowany portal techniczny producenta umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz zamawianie części zamiennych. Możliwość sprawdzenia na portalu kompletnych danych o urządzeniu w tym m.in. informacji o konfiguracji, gwarancji i zgłoszeniach serwisowych. Portal musi zawierać materiały dotyczące pomocy technicznej oraz umożliwiać pobranie dedykowanego oprogramowania i aktualizacji po podaniu numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
| Normy i certyfikaty | RoHS UE, CE, obecność certyfikacji modelu na stronie https://www.energystar.gov/products/), EPEAT Gold (certyfikacja na stronie https://www.epeat.net/search-computers-and-displays), TCO (certyfikacja na stronie: http://tcocertified.com/product-finder/), Certyfikaty ISO9001, ISO 14001 dla producenta sprzętu lub równoważne |  |
| Zasilanie | Zasilacz 230V wewnętrzny lub zewnętrzny z certyfikatem 80PLUS min. Bronze, zgodność z gniazdami stosowanymi w Polsce (E) bez użycia przejściówek |  |
| BIOS | BIOS wyprodukowany przez producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń możliwość aktualizacji za pomocą narzędzi producenta komputera |  |
| Obudowa | Konstrukcja obudowy musi umożliwiać regulację ekranu w pionie oraz poziomie komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS Obudowa komputera musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi |  |
| Inne | zasilacz wbudowany lub w zestawie, podstawa w zestawie, bezprzewodowa mysz laserowa i klawiatura (w układzie polski programisty, QWERTY US) w zestawie, sprzęt fabrycznie nowy w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta i dołączenie specyfikacji oferowanego sprzętu |  |

Zadanie III – komputer przenośny – 12 sztuk

| Format | laptop | Spełnienie warunku (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Praca na ekipach wyjazdowych |  |
| Preferowane kolory obudowy | czarny, szary |  |
| Procesor | osiągający przynajmniej 10000 punktów zgodnie z rankingiem https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| Układ graficzny | Zintegrowany, z pamięcią współdzieloną |  |
| Pamięć | min. 16GB DDR4 |  |
| Dysk | SSD PCIe M.2 min. 256GB |  |
| Rozmiar ekranu | min. 15,6” |  |
| Matryca | LED WVA/IPS, matowa |  |
| Jasność | Min. 250 nitów |  |
| Rozdzielczość | min. 1920x1080 |  |
| Format | 16:9 |  |
| Częstotliwość odświeżania | min. 60Hz |  |
| Wyjścia | mikrofonowe i słuchawkowe (dopuszczalny port combo), RJ45, HDMI 1.4 |  |
| Liczba portów USB na zewnątrz obudowy komputera | min. 4 porty w tym: min 3 porty USB 3.2 gen1, dopuszczalny max 1 port typu C, max. 1 port USB 2.0. Wymagana ilość nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. |  |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit/s zintegrowana z płytą główną wspierająca Wake on LAN |  |
| Łączność bezprzewodowa | WiFi 6(802.11ax), Bluetooth 5.1 |  |
| System operacyjny | Windows 10 Pro PL; klucz licencyjny zapisany na trwale w BIOS i umożliwiający instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza licencyjnego |  |
| Wbudowana kamera | tak, min. 720p, z przesłoną zapewniającą prywatność |  |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | tak, HD Audio |  |
| Głośniki | tak – wbudowane stereo |  |
| Wbudowany mikrofon | tak |  |
| Czytnik kart SD/microSD | tak |  |
| Klawiatura | numeryczna, wyspowa, podświetlana, w układzie US – QWERTY, touchpad |  |
| Bezpieczeństwo | wbudowany w laminacie płyty głównej moduł TPM 2.0, możliwość zabezpieczenia linką zabezpieczającą, czytnik odcisków palców |  |
| Waga | do 2 kg |  |
| Gwarancja producenta | 5 lat on-site (naprawy realizowane przez autoryzowany serwis producenta w siedzibie Zamawiającego, chyba że z uwagi na rodzaj usterki niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta, lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym) wraz z opcją zachowania uszkodzonych dysków twardych i ochroną przed przypadkowym uszkodzeniem Do oferty należy dołączyć wykaz autoryzowanych partnerów serwisowych producenta Czas reakcji serwisu: od 1 do 2 dni roboczych liczony od momentu zakończenia diagnostyki urządzenia i przyjęcia zgłoszenia serwisowego przez konsultanta |  |
| Bateria | Min 54Wh z funkcją szybkiego ładowania |  |
| Wsparcie techniczne | Dedykowany portal techniczny producenta umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz zamawianie części zamiennych. Możliwość sprawdzenia na portalu kompletnych danych o urządzeniu w tym m.in. informacji o konfiguracji, gwarancji i zgłoszeniach serwisowych. Portal musi zawierać materiały dotyczące pomocy technicznej oraz umożliwiać pobranie dedykowanego oprogramowania i aktualizacji. |  |
| Normy i certyfikaty | RoHS UE, CE, Energy Star (obecność certyfikacji modelu na stronie https://www.energystar.gov/products/), EPEAT Gold (certyfikacja na stronie https://www.epeat.net/search-computers-and-displays), TCO (certyfikacja na stronie: http://tcocertified.com/product-finder/), Certyfikaty ISO9001, ISO 14001 dla producenta sprzętu lub równoważne |  |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera umożliwiające w pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń i aktualizacji opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu wbudowany system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie komponentów komputera, posiadający interfejs graficzny i działający niezależnie od obecności dysku twardego, dostępu do sieci i Internetu oraz bez konieczności stosowania narzędzi zewnętrznych |  |
| Zasilanie | 230V, zgodność z gniazdami stosowanymi w Polsce (E) bez użycia przejściówek |  |
| BIOS | BIOS wyprodukowany przez producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń możliwość aktualizacji za pomocą narzędzi producenta komputera |  |
| Inne | zasilacz wspierający szybkie ładowanie i oryginalna bateria w zestawie (jeśli nie wbudowana) sprzęt fabrycznie nowy w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta i dołączenie specyfikacji oferowanego sprzętu |  |

Zadanie IV – drukarka do kart plastikowych – 1 sztuka

| Rodzaj druku | Termotransfer i termosublimacja | Spełnienie warunku (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Przeznaczenie | Wydruk czarny monochromatyczny na kartach plastikowych o wymiarach 53.98 mm x 85.60 mm; możliwość wydruku w kolorze |  |
| Rozdzielczość | 300 dpi |  |
| Obsługa druku | jednostronny i dwustronny (ręczne przełożenie karty do podajnika), drukowanie bez obramowania; Obsługa kart: PVC format kart: ISO CR-80 – ISO 7810 (53.98 x 85.60 mm), grubość: 0,25-0,76 mm |  |
| Podajnik | automatyczny na min. 50 kart, ręczny |  |
| Odbiornik | min. 20 kart |  |
| Prędkość druku | Min. 150 kart/godzinę (kolor), min. 500 kart/godzinę mono |  |
| Taśma | W formacie kaset taśmowych o wydajności min. 1000 nadruków (mono) |  |
| Automatyczne rozpoznawanie i konfiguracja taśm | tak |  |
| Pamięć RAM | min. 16MB |  |
| Interfejs | USB 2.0 |  |
| Dedykowane oprogramowanie producenta do projektowania kart w zestawie | tak |  |
| Wyświetlacz LCD | tak - dotykowy |  |
| Gwarancja producenta | min. 24 miesiące (drukarka i głowica drukująca) |  |
| W zestawie | drukarka, zasilacz 230V (zgodność z gniazdami stosowanymi w Polsce (E) bez użycia przejściówek), instrukcja, podajnik, dwa zestawy oryginalnych czarnych kaset taśmowych monochromatycznych każdy o wydajności minimum 1000 wydruków jeden zestaw materiałów czyszczących (jeśli oferowany sprzęt wymaga używania) |  |
| Obsługa powiadomień | pusty podajnik, koniec taśmy, wymagane czyszczenie |  |
| Sterowniki | Windows 7/8/10/11 |  |
| Inne | Sprzęt nowy w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta i dołączenie specyfikacji oferowanego sprzętu |  |

Zadanie V: kompaktowa drukarka kodów kreskowych – 4 sztuki

| Obsługiwane rodzaje druku | Termiczny i termotransferowy | Spełnienie warunku (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Przeznaczenie | Ekipy wyjazdowe – transport w pojemnikach – preferowane jak najmniejsze wymiary drukarki |  |
| Rozdzielczość druku | 203 dpi |  |
| Rozmiar obsługiwanych etykiet | 50x25mm, 101,6x101,6mm |  |
| Szerokość druku | do 104mm |  |
| Szerokość nośników | przynajmniej w zakresie min. 26-110mm |  |
| Szybkość druku | min. 150mm/s |  |
| Maksymalna długość druku | min. 990mm |  |
| Średnica gilzy taśmy termotransferowej | Obsługiwane 12,7 mm (taśma min. 74mb) i 25,2 mm (obsługa taśm do 300mb) |  |
| Średnica gilzy rolki etykiet | Obsługiwane 25 i 40mm |  |
| Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet | min 127mm |  |
| Obsługa języków druku | EPL2, ZPLII |  |
| Ruchomy czujnik etykiet | tak |  |
| Interfejs | USB, Bluetooth, WiFi |  |
| Pamięć | Min 128MB RAM, min. 128MB Flash |  |
| Gwarancja producenta | Drukarka min. 24 miesiące, głowica min. 6 miesięcy |  |
| Waga | Do 1,5kg |  |
| Oprogramowanie | Dedykowana aplikacja do projektowania etykiet |  |
| Obsługiwane kody | 1D (Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code; Kody kreskowe), 2D (Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec) |  |
| Długość taśmy | Obsługa taśm do 300mb |  |
| Dopuszczalne wymiary wys/szer/gł | Do 20x20x30cm |  |
| Sterowniki | Windows 10/11 |  |
| Inne | W zestawie z każdą drukarką oryginalny zasilacz (230V, zgodność z gniazdami stosowanymi w Polsce (E) bez użycia przejściówek; jeśli nie wbudowany i wymagany zewnętrzny) W zestawie do każdej drukarki taśma 300mb Zgodność z etykietami drukowanymi według standardu ISBT128 Sprzęt nowy w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta i dołączenie specyfikacji oferowanego sprzętu |  |

Zadanie VI: półprzemysłowa drukarka kodów kreskowych – 4 sztuki

| Obsługiwany rodzaj druku | Termiczny i termotransferowy | Spełnienie warunku (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Przeznaczenie | Produkcja, zwiększony wolumen wydruków |  |
| Rozdzielczość druku | 203 dpi |  |
| Wymagany rozmiar obsługiwanych etykiet | 50x25mm, 101,6x101,6mm |  |
| Szerokość druku | do 104mm |  |
| Szerokość nośników | przynajmniej w zakresie 20-110mm |  |
| Szybkość druku | min. 150mm/s |  |
| Maksymalna długość druku | min. 2500mm |  |
| Średnica gilzy taśmy termotransferowej | 25,4 mm (obsługa taśm 450mb) |  |
| Średnica gilzy rolki etykiet | Obsługiwane 40 i 76mm |  |
| Maksymalna średnica zewnętrzna rolki etykiet | Min. 200mm |  |
| Obsługa języków druku | EPL2, ZPLII |  |
| Interfejs | USB, RS232, Ethernet |  |
| Pamięć | Min 128MB RAM, min. 128MB Flash |  |
| Gwarancja producenta | Drukarka min. 24 miesiące, głowica min. 12 miesięcy |  |
| Wyświetlacz LCD | tak |  |
| Oprogramowanie | Dedykowana aplikacja do projektowania etykiet |  |
| Obsługiwane kody | 1D (Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code; Kody kreskowe), 2D (Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec) |  |
| Długość taśmy | Min. do 450mb |  |
| Sterowniki | Windows 7/8/10/11 |  |
| Inne | W zestawie z każdą drukarką oryginalny zasilacz (230V, zgodność z gniazdami stosowanymi w Polsce (E) bez użycia przejściówek; jeśli nie wbudowany i/lub wymagany zewnętrzny) W zestawie do każdej drukarki taśma 450mb Zgodność z etykietami drukowanymi według standardu ISBT128 Sprzęt nowy w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta i dołączenie specyfikacji oferowanego sprzętu |  |

Zadanie VII: bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych – 7 sztuk

| Typ | bezprzewodowy | Spełnienie warunku (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Obsługiwane kody kreskowe | 1D (Code 39, Code 128, ISBT-128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)) 2D (PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal) |  |
| Kolor | czarny, szary |  |
| Technologia odczytu | imager 2D |  |
| Odporność na upadek | Min. 1,5m |  |
| Zasięg odczytu | Do 37cm |  |
| Interfejs komunikacyjny z bazą | USB |  |
| Sygnalizacja odczytu | Dźwiękowa i świetlna |  |
| Norma szczelności | IP42 |  |
| Wymagany kontrast kodu | 25% |  |
| Pojemność baterii | Min. 2400 mAh |  |
| Sterowniki | Windows 7/8/10/11 |  |
| Inne | Stacja komunikacyjna i ładująca w zestawie Kabel microUSB w zestawie Zgodność z etykietami drukowanymi według standardu ISBT128 Sprzęt nowy w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta i dołączenie specyfikacji oferowanego sprzętu |  |

Zadanie VIII – kolorowe urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka

| Technologia | Laserowa (klasa 1) | Spełnienie warunku (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Typ | kolorowa |  |
| Gramatura papieru | podajnik standardowy: 60-105 g/m2, podajnik wielofunkcyjny: 60-163 g/m2, druk dwustronny: 60-105 g/m2, ADF: 64-90 g/m2 |  |
| Format papieru | A4 |  |
| Szybkość wydruku | Min. 30 stron/min mono i kolor |  |
| Czas wydruku pierwszej strony | mniej niż 15 sekund z trybu uśpienia |  |
| Druk dwustronny | dupleks, automatyczne drukowanie dwustronne |  |
| Podajnik papieru | standardowy na min. 250 arkuszy, wielofunkcyjny na min. 50 arkuszy, ADF na min. 50 arkuszy; papier ładowany do pojemnika od przodu drukarki |  |
| Pojemność tacy odbiorczej | min. 150 kartek |  |
| Obsługa tonerów | min. 6500 stron mono, min. 4000 stron kolor |  |
| Wytrzymałość bębnów (jeśli niezintegrowane z tonerem) | Min. 30000 stron |  |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | Min. 40000 stron |  |
| Rozdzielczość druku | Min. 600x600dpi |  |
| Interfejs | Hi-speed USB 2.0, przewodowy interfejs sieciowy, obsługa Ethernet 10/100, bezprzewodowy interfejs sieciowy IEEE 802.11b/g/n (karta sieciowa w zestawie lub wbudowana w drukarkę), WiFi Direct |  |
| Konfiguracja sieciowa | IPv4 (DHCP, manualna) |  |
| Bezpieczeństwo | SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3, Kerberos, IPSec, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1x, blokada ustawień i ograniczanie funkcji |  |
| Pamięć | min. 512MB |  |
| Skaner | automatyczne skanowanie dwustronne, podwójny CIS |  |
| Rozdzielczość skanowania | do 1200x2,400 (szyba), 1200x600 (ADF) |  |
| Szybkość skanowania | min. 28 stron/minutę w kolorze i mono |  |
| Wymagane funkcje skanera | usuwanie pustych stron, skanowanie do: email, USB, PDF, JPEG, Word, zasób sieciowy |  |
| Faks | automatyczne faksowanie dwustronne, faks-modem 33600 kb/s, faks internetowy, PC fax |  |
| Kopiowanie | automatyczne dwustronne, obsługa wielu stron na jednej kartce, szybkość do 30 stron/min. mono i kolor, zmniejszanie/powiększanie 25-400% |  |
| Głośność podczas drukowania | Max 50 dBA |  |
| Zasilanie | 230V |  |
| Inne | Dotykowy wyświetlacz LCD, sprzęt nowy, w zestawie oryginalne bębny (jeśli niezintegrowane z tonerem) i tonery startowe urządzenie musi obsługiwać zamienniki materiałów eksploatacyjnych w zestawie przewód zasilający i instrukcja w języku polskim w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta i dołączenie specyfikacji oferowanego sprzętu |  |
| Dodatkowe funkcjonalności | AirPrint, Android Print Service, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów |  |
| Sterowniki | Windows 7/8/10/11 |  |
| Gwarancja producenta | min. 36 miesięcy |  |

Zadanie IX – dysk zewnętrzny HDD – 1 sztuka

| Pojemność | 14000GB | Spełnienie warunku (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Interfejs | USB 3.2 gen.1 |  |
| Format | 3,5” |  |
| Złącza | USB Micro-B |  |
| Dedykowane usługi producenta do odzyskiwania danych | wymagane |  |
| Kompatybilność | Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11, Linux |  |
| W zestawie | dysk, oryginalny zasilacz 230V (zgodność z gniazdami stosowanymi w Polsce (E) bez użycia przejściówek), kabel USB, instrukcja obsługi |  |
| Preferowany kolor | czarny |  |
| Gwarancja producenta | Min. 24 miesiące |  |
| Inne | sprzęt nowy, nie dopuszcza się uzyskania funkcjonalności poprzez dysk i kieszeń jako oddzielne podzespoły, w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta i dołączenie specyfikacji oferowanego sprzętu |  |